### Forskrift xx. xx 2006 nr. xxxx om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger (Redningsforskriften)

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet xx. xx 2006 med hjemmel i lov av xx. xxxx 2006 nr. xx om skipssikkerhet §§ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 42 og 45, jf. kgl. res… og delegeringsvedtak av…Notifisert i henhold til EØS-avtalens vedlegg II (direktiv 98/34/EF).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1

Virkeområde

- Forskriften gjelder for innretninger som er registrert eller som skal registreres i

norsk skipsregister.

- Innretninger som er registrert i norsk skipsregister kan, frem til neste

sertifikatutstedelse, følge de krav som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse.

§ 2

Definisjoner

I denne forskrift betyr:

- Anerkjent standard: Standard som er utgitt av

NS/BS/API/DIN/NFPA/ISO/CEN/IEC eller andre standarder, ev. regelverk, som for et bestemt anvendelsesområde er nasjonalt og/eller internasjonalt anerkjent. Sjøfartsdirektoratet vil i enkelte tilfeller kunne bestemme hvilken standard som kan anerkjennes.

- Dimensjonerende ulykkeshendelse: Ulykkeshendelser som i henhold til de

definerte akseptkriteriene representerer en uakseptabel risiko og som derfor legges til grunn for utforming og bruk av innretningen og dens beredskap.

- IMO: International Maritime Organization.

- Innretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter

undersjøiske petroleumsforekomster, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.

- LSA-koden: «International Life-Saving Appliance Code» (IMO resolution

MSC.48(66)).

- MSC: Maritime Safety Committee.

- Mønstringsstasjon: Møtested for entring av livbåter og redningsflåter.

- Rederiet: Definisjonen av rederiet i skipssikkerhetsloven § 4 gjelder tilsvarende.

- Sertifisert:

- Vedrørende utstyr og materialer. Utstyr som tilfredsstiller angitte krav, eller materialer som er i henhold til anerkjent standard, og som er sertifisert, godkjent eller typegodkjent av:

    - teknisk kontrollorgan

    - akkreditert sertifiseringsorgan

    - anerkjent klasseinstitusjon

    - annen offentlig eller privat institusjon som anerkjennes av Sjøfartsdirektoratet, eller

    - administrasjon i et land som har ratifisert sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS)

- Vedrørende arbeidsutførelse: Personell som i henhold til regelkrav skal ha spesielle kvalifikasjoner for å utføre bestemte arbeidsoppgaver, og som er sertifisert av:

    - anerkjent klasseinstitusjon

    - akkreditert sertifiseringsorgan, eller

    - annen offentlig eller privat institusjon som anerkjennes av Sjøfartsdirektoratet

- Sikkerhetsstyringssystem: Alle systematiske tiltak som rederen skal iverksette for å sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utøves og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover som nevnt i § 1 i forskrift 2. mars 1999 nr. 394 om sikkerhetsstyringssystem for flyttbare innretninger.

- SOLAS: Den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (Sjøsikkerhetskonvensjonen), 4. utgave utgitt i 2004.

§ 3

Plikter

Rederiet, plattformsjef og andre som har sitt arbeid om bord skal påse, sørge for og medvirke til at forskriften gjennomføres i samsvar med pliktbestemmelsene i skipssikkerhetsloven og denne forskriften.1

1  Se også forskrift av 2. mars 1999 nr. 394 om sikkerhetsstyringssystemer for flyttbare innretninger, med senere endringer.

§ 4

Gjensidig aksept

- Når denne forskriften stiller krav om at en bestemt utrustning, materiale, utstyr

eller innretning, eller om type utstyr og lignende, skal anskaffes eller være på en innretning, eller det stilles bestemte krav til bygging eller design, skal Sjøfartsdirektoratet tillate annen løsning forutsatt at det dokumenteres gjennom prøving eller på annen måte at den aktuelle løsningen er minst like effektiv som det som kreves i forskriften.

(2) Sjøfartsdirektoratet skal akseptere resultater av prøver som er utført ved anerkjente

prøvingsinstitusjoner, herunder prøvingsinstitusjoner i øvrige EØS-land. Forutsetningen er at prøvene gir passende og tilfredsstillende garanti av teknisk, fagmessig og uavhengig art.

§ 5

Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dersom kyststatens krav og de krav som er fastsatt i denne forskrift er uforenlige, kan Sjøfartsdirektoratet fravike kravene i den utstrekning det er forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§ 6

Dokumentasjon

Rederen skal kunne dokumentere at forskriftens krav er oppfylt. På forespørsel skal dokumentasjon sendes Sjøfartsdirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse fastsettes av Sjøfartsdirektoratet.

§ 7

Sertifisering

(1) Redningsredskaper og utsettingsarrangement som tas om bord etter 1. juli 2003, skal være sertifiserte.

(2) Kravet om sertifisering gjelder ikke for innretningens dekkskraner dersom disse benyttes ved utsetting og opphiving av mann-overbord-båt, jf. § 11 første og fjerde ledd.

### Kapittel 2. Krav til redningsredskaper og utsettingsarrangementer

§ 8

Generelle krav

(1) I tillegg til LSA-kodens avsnitt 1.2, gjelder følgende:

- For styrkekomponenter skal det benyttes materiale som er sertifisert.

- Sveisearbeid og ikke-destruktiv prøving (NDT) skal utføres av personell som er sertifisert i henhold til NS-E1-287 del 1 eller tilsvarende standard.

- Sveising på kroker og krokoppheng skal utføres etter anerkjente prosedyrer.

- For redningsredskaper med tilhørende utsettingsarrangementer som skal kunne benyttes i områder med en døgnmiddeltemperatur vesentlig lavere enn 0 °C, skal det benyttes materialkvaliteter og utstyr som er beregnet å kunne fungere sikkert ned til laveste spesifiserte temperatur.

- Elektriske installasjoner skal være i samsvar med gjeldende forskrifter fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Elektrisk utstyr plassert utvendig skal ha en kapslingsgrad på minst IP56. For elektrisk utstyr som er plassert innvendig skal kapslingsgraden være minst IP44. Nominell tilførselsspenning til livbåter og mann-overbord-båt skal ikke være større enn 230V.

- For fritt-fall livbåter skal det kunne dokumenteres at båten er konstruert og produsert slik at personell ikke skal kunne komme til skade under de verst tenkelige forhold, herunder miljøbelastninger som båten er beregnet for.

- Livbåter, flåter og mann-overbord-båter skal plasseres utenom definerte eksplosjonsfarlige områder.

(

2) Det skal benyttes samme type utløsermekanisme på alle livbåter av samme type på innretningen.

§ 9

Redningsredskaper

(1) Livbåter1 skal tilfredsstille de krav som er stilt i avsnitt 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 og 4.9 i LSA-koden, unntatt siste setning i punkt 4.4.6.11 og hele punkt 4.7.3.2. Utstyr for fremstilling av drikkevann i henhold til punkt 4.4.7.5 kreves ikke. Følgende tilleggskrav gjelder:

- Det skal være fendring på begge sider av livbåter, unntatt fritt-fall livbåter, som er installert på innretninger som ikke er av skipstype.

- Livbåten skal være arrangert for sikker og hensiktsmessig helikopterevakuering. Konstruksjoner som kan huke seg opp i helikopterets heisewire skal unngåes.

- Livbåter som ikke er fritt-fall livbåter, skal i fullastet tilstand ha en statisk slepekraft på minst (0,9 x WE) kN hvor WE er vekten i tonn av fullt utstyrt livbåt uten personer om bord.

- Livbåter skal være utstyrt med uavhengig luftforsyningssystem i henhold til avsnitt 4.8 i LSA-koden. Luftforsyningssystemet skal i tillegg kunne betjenes og kontrolleres fra båtførerens plass i livbåten. Luftflaskene skal være prøvd og merket i samsvar med anerkjent standard og det skal være mulig å ta flaskene ut for inspeksjon.

- Livbåten skal ha et ventilasjonsarrangement som med luker og vinduer lukket, gir tilstrekkelig frisk luft til det antall personer den er godkjent for samt gi tilstrekkelig luft til drift av motoren ved full ytelse. Arrangementet skal være slik at innstrømming av vann hindres ved kantring.

- Motorkassen og batterikassen skal være vanntett ved vanntrykk tilsvarende det trykk som oppstår ved høyeste vannfyllingsnivå i henhold til punkt 4.4.1.1 i LSA-koden.

- Innfesting av livbåtkrokene til skrog skal være dimensjonert for aktuelle sidebelastninger.

(

2) Hurtiggående mann-overbord-båt skal tilfredsstille de krav som er stilt i avsnitt 5.1 i LSA-koden med unntak av punktene 4.4.1.5.3, 4.4.1.6, 4.4.6.8, 4.4.7.2, 4.4.7.4, 5.1.1.6, 5.1.1.10 og siste setning i punkt 4.4.6.11. Videre gjelder anbefalingene gitt i avsnitt 4.1 i MSC/Circ.809. Følgende begrensninger og tilleggskrav gjelder:

- Båten skal sertifiseres for et spesifisert antall personer, maksimum 10.

- Båten skal være stabil i vannfylt tilstand.

- Båten skal være utstyrt med fast ett-punkts oppheng. Sikkerhetsfaktoren mot brudd på dette opphenget med innfesting til skrog skal være minst 6.

- Dersom båten er utstyrt med krok av «off-load» type, skal krok med oppheng være beregnet for sidebelastninger. Kroken skal være konstruert slik at den er egnet for utsettingsarrangementer i henhold til § 11 fjerde ledd, og den skal være konstruert og arrangert slik at det med enkle midler er mulig å plukke båten opp ved hjelp av kran eller davit fra andre skip/innretninger enn moderinnretningen.

- Båtens skrog skal være egnet for hurtig kjøring i grov sjø.

- Båten skal være utformet og arrangert for opptak av personer fra sjøen.

- Brennstoffet til motoren skal ha et flammepunkt på 43 °C eller høyere.

- Fremdriftsarrangementet skal beskyttes for ikke å skade personer i sjøen og for ikke å bli påført skade ved påkjørsel av vrakgods ved full fart.

(

3) Redningsflåter1 skal være i samsvar med avsnitt 4.2 i LSA-koden. Følgende tilleggskrav gjelder:

- Redningsflåter skal være utstyrt med en friflyt arrangement i samsvar med punkt 4.1.6.3 i LSA-koden.

(4) Redningsdrakter skal være i samsvar med avsnitt 2.3 i LSA-koden med unntak av punkt 2.3.2.1. Følgende tilleggskrav gjelder:

- Punkt 2.2.1.3.1 i LSA-koden.

- Drakten skal ha tilstrekkelig oppdrift og stabilitet til å snu en bevisstløs person fra enhver posisjon til en posisjon der munn er over vann på maksimalt 15 sekunder, inkludert eventuell oppblåsningstid. Sjøfartsdirektoratets prosedyre for prøving av selvrettingsfunksjonen til redningsdrakter skal anvendes ved sertifisering inntil internasjonal prøvingsprosedyre for denne type prøving foreligger.

- Drakten skal være arrangert med løftestropp med egnet innhukings- og holdearrangement. Drakten og løftestroppen skal ikke skades ved en belastning på 3 kN.

- Løftestropp, innstrammingsarrangementer, glidelås, refleks, lommer osv. skal festes slik at draktens egenskaper ikke reduseres på grunn av utstyrets montering og slik at det ikke er til hinder ved bruk av drakten.

- Drakten skal ha gripeline (kameratline) med karabinkrok i enden. Linen skal ha lengde minimum 1 m og bruddstyrke minimum 1 kN. Det skal være festemulighet i drakten for karabinkroken.

- Drakten skal ha sprutbeskyttelse/visir som hindrer sjøsprøyt i ansiktet.

(5) Redningsvester skal være i samsvar med avsnitt 2.2 i LSA-koden. I tillegg kreves det at redningsvestene skal:

- Være utstyrt med lys i samsvar med 2.2.3.1 i LSA-koden,

- Ha termisk beskyttelse som tilfredsstiller kravene i IMO MSC/Circ.922,

- Ha arrangement eller konstruksjon som gjør at vesten er enkel å ta riktig på seg,

- Ha festestropper som ikke behøver å tres gjennom løkker eller lignende og som ikke er basert på knyting, og

- Ha skrittstropp eller annen likeverdig løsning som sikrer at den sitter ved bruk.

(6) Livbøyer skal være i samsvar med avsnitt 2.1 i LSA-koden.

1  Se også forskrift av 9. mars 2001 nr. 439 om skipsmedisin.

§ 10

Radio-redningsredskaper

- Livbåter:

  - Livbåter skal utstyres med fastmontert to-veis VHF-radiotelefoniapparat. VHF-radiotelefoniapparatet skal ha egen antenne montert innvendig i eller utvendig på livbåten. VHF-radiotelefoniapparat og antenne skal være i samsvar med IMO resolusjon A.809(19).

  - Livbåter skal utstyres med radartransponder som samsvarer med IMO resolusjon A.802(19).

(

2) Mann-overbord-båten skal utstyres med «hands free», vanntett to-veis VHF-radiotelefoniapparat som samsvarer med IMO resolusjon A.809(19).

§ 11

Utsettingsarrangementer

(1) Utsettingsarrangement for livbåter, mann-overbord-båter og flåter skal være i samsvar med de krav som er gitt i punkt 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 og 6.1.5 i LSA-koden. Mann-overbord-båter kan alternativt utsettes og opphives ved bruk av innretningens dekkskraner, jf. fjerde ledd nedenfor. Følgende generelle tilleggskrav gjelder:

- Redningsredskaper skal være forsvarlig sikret i stuet posisjon.

- Hydrauliske systemer skal dimensjoneres, arrangeres og prøves i henhold til anerkjent standard.

- Ståltau, kjetting, sjakler etc. skal være sertifisert.

- Svivler, sjakler, strekkfisker og skiver skal sikres.

- Det skal være minst 3 tørn ståltau tilbake på vinsjtrommelen etter at redningsredskapet er låret til vannflaten under den mest ugunstige dypgang og krengevinkel. Ståltauets innfesting på trommelen skal minst tåle vekten av fullastet redningsredskap.

(2) Spesielle tilleggskrav som gjelder utsetting av livbåter som ikke er fritt-fall livbåter:

- Utsettingsarrangement skal ha fast montert vinsj med motor.

- Vinsjen skal ha automatisk akselerasjonsbrems som regulerer låringshastigheten til 60 m/min. ± 10 %.

- Kontrollspaken for vinsjmotoren skal automatisk gå til stopp-posisjon, når den ikke er i bruk.

- Utsettingsarrangementet skal være konstruert og beregnet for en krengevinkel på minst 17 ° i en hvilken som helst retning.1

- Det skal være mulig å stoppe utsettingen under alle faser både fra innretningen og fra livbåten.

- Stopp/parkeringsbrems skal ha en slik karakteristikk at dynamiske tilleggskrefter ikke overstiger 50 % av vekten av fullastet båt ved full oppbremsing (panikkbremsing). Hvis dette blir overskredet, må det kompenseres styrkemessig i livbåtoppheng og utsettingsarrangement, eller ved at det arrangeres et støtabsorberende system, se også fjerde ledd bokstav d.

- Livbåtsurringer skal være konstruert slik at de ikke kan skape problemer under låring.

- Livbåter skal ha et arrangement for avlasting av kroker/utløsermekanisme for bruk ved vedlikehold og kontroll. Dette arrangementet skal ha en sikkerhetsfaktor på 6 mot brudd.

- Opphivingen skal stoppe automatisk når livbåten er kommet i endelig posisjon under utsettingsarrangementet.

(3) Spesielle tilleggskrav som gjelder utsetting av fritt-fall livbåter:

- Med unntak av alternativt utsettingsarrangement skal utsettingsarrangementet være konstruert og beregnet for en krengevinkel på minst 17 ° i en hvilken som helst retning.1

- Utsettingsarrangementet skal være utformet slik at alle funksjoner, herunder utløsningsmekanismen, skal kunne prøves om bord.

(4) Spesielle tilleggskrav vedrørende utsetting og ombordtaking av

mann-overbord-båter:

- Utsetting mot slagside og trim kreves ikke.

- Utsettingarrangementets største låringshastighet skal være 60 m/min ± 10 %. Hivhastigheten skal være minst 50 m/min. med største vekt av båten. Det skal være mulig å regulere lårings- og hivhastigheten trinnløst.

- Det skal arrangeres for ett-punkts nedfiring og opphiving. Det er ikke nødvendig å kunne kontrollere utsettingen fra mann-overbord-båten.

- Utsettingsarrangementet skal være utstyrt med støtabsorberende og/eller bevegelseskompenserende arrangement som sikrer at båten og utsettingsarrangementet ikke blir utsatt for dynamiske tilleggskrefter som medfører maksimalspenninger som overstiger 33 % av materialets flytespenning, for følgende lastetilfeller:

    - Oppbremsing med full låringshastighet.

    - Opptak av båt i maksimum beregnet bølgehøyde.

De dynamiske tilleggskreftene beregnes ut i fra de sjokkbelastninger utsettingsarrangementet utsettes for ved de nevnte lastetilfeller.

- Dersom dekkskran2 benyttes, jf. første ledd ovenfor, gjelder følgende i tillegg til ovennevnte krav:

- Kranene skal være tilknyttet nødkraftforsyning,

- Kranene skal være utstyrt med en spesiell sikkerhetsanordning som setter nødutløsningssystemet midlertidig ut av drift,

- Kranene skal være utstyrt med to bremsesystemer. Den ene bremsen skal virke direkte på vinsjtrommelen og skal fungere uavhengig av den andre,

- Det skal utarbeides spesielle prosedyrer som sikrer prioritet for rask utsetting og sikker betjening, og

- Forbindelsen mellom krankrok og mann-overbord-båt skal være et fibertau som er fast plassert i mann-overbord-båten. Fibertauet skal ha en lengde som garanterer både tilfredsstillende dempning og sikker avstand mellom krankrok og båt i tung sjø.

(5) Spesielle tilleggskrav vedrørende utsetting av redningsflåter:

Utsettingsarrangementet skal være beregnet for en krengevinkel på minst 17 ° i hvilken som helst retning1.

1  Det vises til § 21 i forskrift av 20. desember 1991 nr. 878 om stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette/værtette lukningsmidler på flyttbare innretninger.

2  Det vises til forskrift av xx. xxx 2006 nr. xx om dekkskraner på flyttbare innretninger.

§ 12

Prøving av redningsredskaper og utsettingsarrangementer

Redningsredskaper med tilhørende utsettingsarrangement skal prøves i henhold til SOLAS regel III/4 og regel III/5 samt IMO Resolusjon MSC.81(70) «Revised recommendation on testing of life-saving appliances». Følgende tilleggskrav gjelder:

- Prototypprøving:

- Retardasjonsmålinger skal utføres for å bestemme karakteristikk på bremser og eventuelle støtdempere.

- For fritt-fall livbåter gjelder følgende tillegg for prototypprøving:

- Før prototypprøving skal det dokumenteres akseptkriterier for prøven. Disse kan være basert på risikovurderinger, modellforsøk eller lignende designstudier. Akseptkriteriene skal minimum sikre at personell ikke blir skadet ved utsetting i det miljø som fritt-fall livbåten skal være beregnet for.

- Det skal måles defleksjon og vanntrykk på de mest utsatte steder på overbygg og skrog under utsetting.

- Produksjonsprøving (verkstedsprøver):

- Det skal utføres kontroll- og tykkelsesmålinger av skroget rundt krokinnfestninger på livbåter og mann-overbord-båt.

- Vitale deler i krok, krokinnfesting, bolter etc. skal NDT-kontrolleres med egnet metode etter prøvebelastning.

- For utsettingsarrangementet skal høyt belastede sveiser, akslinger, ringer, kjettinger, bolter etc. NDT-kontrolleres med egnet metode etter prøvebelastning.

- Installasjonsprøver (ombordprøver):

      - Belastede sveiser mellom utsettingsarrangement og innretningen skal NDT-kontrolleres med egnet metode.

      - Før installasjonsprøver gjennomføres skal det dokumenteres akseptkriterier for prøven. Disse kan være basert på risikovurderinger, modellforsøk eller lignende designstudier. Akseptkriteriene skal minimum sikre at personell ikke blir skadet ved utsetting i det miljø som redningsredskapet er beregnet for.

- Fem-årlig prøve:

Fritt-fall livbåter skal prøves i samme omfang som en installasjonsprøve minst en gang hvert 5. år

### Kapittel 3. Evakuering, antall og plassering av redningsredskaper

§ 13

Sjøveisevakuering - evakueringsanalyse

(1) Det skal utføres en evakueringsanalyse1 basert på innretningens dimensjonerende ulykkeshendelser og krav gitt i dette kapittel. Etter en hvilken som helst ulykkeshendelse skal analysen vise at rømningsveier, midlertidig oppholdssted og mønstringsstasjoner er hensiktsmessig arrangert slik at:

- Minst en rømningsvei er tilgjengelig fra alle rom/områder til midlertidig oppholdssted.

- Alle personer om bord kan evakueres med livbåter i løpet av 15 minutter under alle værforhold. Tiden regnes frem til livbåtene er sjøsatt og frigjort.

- Redningsflåtene er hensiktsmessig plassert for alternativ evakuering.

- Et tilstrekkelig antall personlige redningsredskaper er hensiktsmessig plassert for bruk til både redning og for sjøveisevakuering.

(2) Midlertidig oppholdssted skal plasseres i nær tilknytning til livbåtstasjonene.

1  Jf. forskrift av 22. desember 1993 nr. 1239 om risikoanalyse for flyttbare innretninger.

§ 14

Antall og plassering av livbåter

Antall og plassering av livbåter skal bestemmes på grunnlag av evakueringsanalysen, samt følgende punkter:

- Det skal være mulig å sjøsette et nødvendig antall livbåter med kapasitet for alle personer om bord ved den minst gunstige krengevinkel som følger av stabilitetsberegningene.1

- For boreinnretninger gjelder også følgende:

- For boreskip skal alle personer om bord kunne evakueres ved hjelp av livbåter etter at alle livbåter på en hvilken som helst side er tapt eller utilgjengelige.

- For oppjekkbare og halvt nedsenkbare boreinnretninger skal alle personer om bord kunne evakueres ved hjelp av livbåter etter at alle livbåter på et hvilket som helst sted, hvilken som helst side, hvilken som helst ende eller hvilket som helst hjørne er tapt eller utilgjengelige.

- cFor innretninger som ikke er av skipstype gjelder spesielt følgende:

  - Livbåtene skal plasseres med baugen pekende utover/bort fra innretningen.

  - For at en livbåt skal kunne medregnes i livbåtkapasiteten etter antatt skade og krengning i henhold til bokstav a, skal livbåten kunne sjøsettes sikkert med en minsteavstand på 5 meter fra faste strukturer.

  - Plassering for utsetting under fart anses ikke nødvendig.

  - På innretninger med gangbroforbindelse til annen installasjon skal livbåtene ikke plasseres mot denne installasjonen.

- Fritt-fall livbåter, med utsettingsarrangement, skal være sertifisert for å kunne sjøsettes ved de høyder og vinkler som fremkommer av stabilitetsberegningene, jf. bokstav a.

1  Se forskrift av 20. desember 1991 nr. 878 om stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette/værtette lukningsmidler på flyttbare innretninger, § 21.

§ 15

Antall og plassering av redningsflåter

(1)

Det skal være tilstrekkelig flåtekapasitet for det totale antall personer om bord. Plasseringen skal baseres på resultatet av evakueringsanalysen, jf. § 13.

(2) For innretninger av skipstype gjelder i tillegg følgende:

- Alle personer om bord skal kunne evakueres ved hjelp av redningsflåter etter at alle redningsflåter på en hvilken som helst side er tapt eller utilgjengelige.

- Dersom det er mer enn 100 meter fra forstavn eller akterstavn til nærmeste livbåt eller flåte, skal det i tillegg plasseres en flåte helt forut eller helt akterut.

(3) Flåtene skal plasseres under egne utsettingsarrangement, maksimum 3 flåter under hvert arrangement.

§ 16

Plassering av hurtiggående mann-overbord-båt

(1) Det skal plasseres minst en hurtiggående mann-overbord-båt på en sikker plass om bord. Plasseringen skal enten være under eget utsettingsarrangement, eller på hensiktsmessig sted slik at den enkelt kan nås av minst 2 dekkskraner som er bestemt for slik utsetting, jf. § 11 første ledd og fjerde ledd bokstav e.

(2) Plasseringen skal også være slik at:

- utsetting av mann-overbord-båten ikke kan forhindre utsetting av livbåter og redningsflåter, og

- den kan settes ut sikkert i løpet av 5 minutter etter at alarmen har gått, både under operasjon og forflytning.

(3) På innretninger som ikke er av skipstype, skal mann-overbord-båten kunne sjøsettes sikkert med en minsteavstand til innretningens faste strukturer på 8 meter, når innretningen er uten krengning under operasjon eller forflytning.

§ 17

Personlige redningsredskaper

(1) Redningsdrakter:

- Redningsdrakter for alle personer om bord skal oppbevares lett tilgjengelig i boligkvarteret.

- Ved hver livbåtstasjon skal det oppbevares et antall redningsdrakter som tilsvarer minst 50 % av livbåtskapasiteten på hver livbåtstasjon. Disse draktene skal oppbevares i solide skap som er tydelig merket og som ikke kan låses.

- I tillegg skal de personer som skal betjene mann-overbord-båten, ha en egnet redningsdrakt eller beskyttelsesdrakt (anti-exposure suit) som er lagret på et hensiktsmessig sted.

(2) Redningsvester:

Det skal være plassert redningsvester på hensiktsmessige steder slik det fremkommer av evakueringsanalysen (jf. § 13). Totalt antall redningsvester skal ikke være mindre enn det totale antall personer om bord.

(3) Livbøyer:

- Livbøyene skal være hensiktsmessig plassert på lett tilgjengelige steder på innretningen, og det skal være minst 8 om bord.

- Innretninger av skipstype som har en lengde på:

- mellom 100 og 150 meter, skal ha minst 10 livbøyer om bord

- mellom 150 og 200 meter, skal ha minst 12 livbøyer om bord

- mer enn 200 meter, skal ha minst 14 livbøyer om bord

- Minst halvparten av livbøyene skal ha selvtennende lys, i samsvar med punkt 2.1.2 i LSA-koden.

- Minst 2 av livbøyene i bokstav c skal i tillegg ha selvaktiverende røyksignal i samsvar med punkt 2.1.3 i LSA-koden. Disse skal kunne fjernutløses fra kontrollstasjon eller et sentralt og lett tilgjengelig sted.

- Minst 2 livbøyer, plassert langt fra hverandre, og ikke av de livbøyene som nevnt i bokstav c eller d, skal ha redningsline med oppdrift i samsvar med punkt 2.1.4 i LSA-koden. Linenes lengde skal minst være 1,5 ganger avstand fra dekk til vannlinje når innretningen er i forflytningstilstand, minimum 30 meter.

§ 18

Andre redningsredskaper

Følgende andre redningsredskaper og annet utstyr for evakuering skal være om bord:

- Innretninger som ikke er av skipstype, skal ha faste nødleidere som strekker seg fra dekk til pongtongdekk eller tilsvarende nivå, minst en slik leider på hver side. Nødleidere skal ikke ha ryggbøyler.

- Ett linekastende apparat i samsvar med avsnitt 7.1 i LSA-koden.

- 12 fallskjermraketter i samsvar avsnitt 3.1 i LSA-koden.

§ 19

Alternativ sjøveis evakuering

Alternative redningsredskaper og utstyr for evakuering kan benyttes dersom det kan dokumenteres at de representerer et fullgodt alternativ, eller et supplement, til ovennevnte redskaper og utstyr, jf. avsnitt 6.2 i LSA-koden.

§ 20

Merking av evakueringsveier

Evakueringsveier skal merkes1. Merkingen skal være godt synlig og lett forståelig.

1  For merking av evakueringsveier i boligkvarter, ref. forskrift 17. desember 1986 nr. 2318 om konstruksjon og utrustning av boligkvarteret på flyttbare innretninger, § 8.6.

§ 21

Sikkerhetsplan

På alle innretninger skal det være oppslått oppdaterte sikkerhetsplaner, som skjematisk viser redningsredskaper og utsettingsarrangement. Tegningene skal være permanent oppslått i kontrollstasjoner og sentrale og oversiktelige steder i innredningen. De skal gi et klart bilde av antall, kapasitet og plassering av redningsredskapene ombord. Det skal benyttes fargelagte symboler i samsvar med gjeldende IMO standard eller tilsvarende anerkjent standard.

### Kapittel 4. Øvelser og vedlikehold

§ 22

Øvelser

(1) Det skal utføres mønstrings- og evakueringsøvelser ukentlig, gjerne i forbindelse med andre beredskapsøvelser. Øvelsene skal være lagt opp slik at de gir trening i å mestre realistiske nødssituasjoner, også med tanke på bruk av alternative rømningsveier og redningsredskaper. Dersom driften er i en slik fase at øvelsen vil kunne medføre fare for innretningen eller driften, kan øvelsen utsettes, men ikke lenger enn at hele mannskapet får gjennomført en øvelse pr. arbeidsperiode.

(2) En slik øvelse skal i tillegg minst omfatte følgende:

- Virkemåte og bruk av redningsredskapene.

- Start av motor og låring av minst en livbåt, og sjøsetting og prøvekjøring når forholdene tillater dette. Det skal låres og prøves forskjellige livbåter under påfølgende øvelser dersom forholdene tillater dette. For fritt-fall livbåter skal øvelsen omfatte kontroll av viktige funksjoner.

- Start av motor og låring av mann-overbord-båt, og sjøsetting og prøvekjøring når forholdene tillater dette.

- Dersom beredskapsfartøy er stasjonert ved innretningen skal dette inngå i øvelsene.

(3) Etter avsluttet øvelse skal alt utstyr som ble benyttet under øvelsen, undersøkes og rengjøres.

(4) Personer som pålegges spesielle oppgaver i forbindelse med evakuering og livredning, skal ha nødvendig opplæring og trening.

(5) Det skal årlig foretas minst en simulert utsetting av fritt-fall livbåtene. Dersom produsenten har satt operasjonelle begrensninger, som for eksempel krav til vektfordeling i livbåt og eventuelt krav til personhøyde, skal disse følges ved alle øvelser og prøver.

(6) Det skal kunne dokumenteres at øvelser, opplæring, trening og eventuelle korrigerende tiltak er gjennomført.

§ 23

Vedlikehold og kontroll

(1) Redningsredskaper og utstyr for evakuering skal holdes i god stand og være klar til bruk til enhver tid.

(2) Det skal utføres vedlikehold og kontroll i samsvar med et oppdatert vedlikeholdsprogram som ivaretar relevante forskriftskrav og utstyrsleverandørens anbefalinger.

(3) Vedlikeholdsprogrammet skal være i samsvar med SOLAS Kapittel III Regel 20 og 36, med følgende tillegg:

- Hvert 5. år skal utsettingsarrangement, kroker, innfestninger etc. NDT-kontrolleres i henhold til § 12 bokstav b nr. 2 og 3 og bokstav c.

- Vedlikehold og ombygning mv. som krever kjennskap til livbåtenes og mann-overbord-båtenes konstruksjon og utrustning, skal utføres etter produsentens anvisninger.

- Alle undersøkelser, prøver, utskiftninger og reparasjoner skal registreres i vedlikeholdssystemet.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 24

Ikrafttredelse

(1) Denne forskrift trer i kraft 1. februar 2007.

(2) For innretninger som er registrert i norsk skipsregister, trer forskriften i kraft ved første sertifikatforfall, jf. § 1.

(3) Forskrift av 11. april 1986 nr. 492 om redningsredskaper og evakuering på flyttbare innretninger oppheves fra 1. februar 2012.