Utkast til forskrift om endring i forskrift om krav til gjennomstrømningsmålere (for væsker unntatt vann)

# I

I forskrift 26. april 2006 nr. 466 om krav til gjennomstrømningsmålere (for væsker unntatt vann) gjøres følgende endring i vedlegg 2 til forskriften:

Tabell 5 under punkt 7 i ”spesifikke krav” skal lyde:

7.	Krav til nøyaktighetsklasser for måleredskaper som selges til ulike anvendelser

| Tabell 5 |
| --- |
| Nøyaktighetsklasse | Typer målesystem |
| 0,3 | – Målesystemer på rørledninger – Målesystemer til innkreving av skatter og avgifter på mineralolje ved lasting eller lossing av skip, jernbanevogner og tankbiler. |
| 0,5 | Alle målesystemer, med mindre annet er angitt annensteds i denne tabell, særlig – mengdemåler for drivstoff (ikke til flytende gasser), – målesystemer på tankbiler til væsker med lav viskositet (< 20 mPa.s) – målesystemer til lasting/lossing av skip, jernbanetankvogner og tankbiler – målesystemer for melk – målesystemer for drivstoffpåfylling på luftfartøyer |
| 1,0 | Målesystemer for flytende gasser under trykk ved en temperatur på minst -10 °C Målesystemer som normalt er i klasse 0,3 eller 0,5, men brukt til væsker – med en temperatur på under - 10 °C eller over 50 °C – med en dynamisk viskositet på over 1 000 mPa.s – med maksimalt volumetrisk strømningsrate på høyst 20 l/h |
| 1,5 | Målesystemer for flytende karbondioksid Målesystemer for flytende gasser under trykk målt ved en temperatur under – 10 °C (unntatt kryogene væsker) |
| 2,5 | Målesystemer for kryogene væsker (temperatur under – 153 °C) |
| Merk: Produsenten kan imidlertid angi bedre nøyaktighet for visse typer målesystemer. |

# II

Endringen trer i kraft straks.