Forskrift om bygging, sertifisering og operasjon av passasjerfartøy med inntil 12 passasjer, i innenriks fart.

Kapittel 1	 Generelt	2

Virkeområde	2

Definisjoner	2

Reders og førers plikter	3

Fravik	3

Sertifisert utstyr	3

Kapittel 2	 Besiktelse og sertifisering	3

Sertifikater	3

Besiktelser og rapportering	4

Fartstillatelse	5

Fartsområder og konstruksjonskategorier	5

Kapittel 3	 Tekniske krav og utstyrskrav	5

Generelt	5

Besiktelse og sertifisering av radioanlegg	5

Konstruksjon, maskineri, brannsikring, stabilitet med mer	6

Håndholdte brannslukningsapparater	6

Redningsmidler generelt	7

Kommunikasjon	7

Personlige redningsredskaper	7

Redningsfarkoster	8

Stuing av redningsfarkoster	8

Førstehjelpsutstyr	8

Navigasjonsutstyr	8

Radio	8

Innredning og personsikkerhet	8

Kvalifikasjonskrav til fører	9

Vedlikehold	9

Kapittel 4 	Avsluttende bestemmelser	9

Straff	9

Ikrafttredelse	9

Ingress

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontroll med Skibes Sjødyktighed m.v. §§ 1, 11, 35, 41, 41a, 42, 54a, 55, 94, 96, 97, 100 og 106, jfr. kgl. res. av 12. oktober 1962, kgl. res. av 5. april 1963, og kgl. res. av 1. desember 1978 og delegasjonsvedtak av 15. januar 1979 om bemyndigelse til Sjøfartsdirektoratet til å utferdige forskrifter i medhold av sjødyktighetsloven.

### Kapittel 1	 Generelt

§1-1

Virkeområde

- Denne forskriften gjelder for passasjerfartøy i innenriks fart med lengde mindre enn 
24 m, og som kan føre 12 eller færre passasjerer.

- Når denne forskriften inneholder bestemmelser av samme eller tilsvarende art som i andre forskrifter som er fastsatt med hjemmel i sjødyktighetsloven, gjelder bestemmelsene i denne forskriften.

§1-2

Definisjoner

I denne forskift betyr:

- Anerkjent klasseinstitusjon:

  - Det Norske Veritas Classification AS

  - Lloyd's Register of Shipping

  - Bureau Veritas

  - Germanischer Lloyd

  - American Bureau of Shipping

- Antieksponeringsdrakt: Beskyttelsesdrakt konstruert for bruk av besetningen på mann overbord båt og for besetningen som betjener MES. Jf. LSA-kodens 2.4.

- Friflyt utsetting: Den metode for utsetting av en redningsfarkost som innebærer at farkosten automatisk frigjøres fra et synkende fartøy og er klar til bruk

- Godkjent servicestasjon: Virksomhet som kan dokumentere godkjenning fra utstyrsprodusent i følge IMO resolusjon A.761(18) om godkjenning av servicestasjoner for oppblåsbare redningsflåter.

- LSA-koden: De internasjonale regler for redningsredskaper som vedtatt i Resolusjon MSC.48(66).

- Maskinrom: Rom som inneholder forbrenningsmotorer med en samlet største effekt på mer enn 110 kW, generatorer, brennoljeinstallasjoner, framdriftsmaskineri, større elektrisk maskineri og lignende rom og sjakter til slike rom.

- Passasjer: Enhver person om bord med unntak av

  - Skipsføreren og medlemmer av besetningen.

  - Andre personer ansatt i skipets tjeneste og som inngår i skipets permanente beredskapsorganisasjon.

  - Barn under ett år.

- Redningsdrakt: Beskyttelsesdrakt som reduserer tap av kroppsvarme for en person iført drakten i kaldt vann jf LSA-kodens 2.3

- Redningsfarkost: Farkost som kan opprettholde livet til personer i nød fra det tidspunkt fartøyet forlates.

- Rederi: Den som har ansvaret for driften av fartøyet.

- Signifikant bølgehøyde(HS): Den gjennomsnittlige høyden av en tredel av de høyeste observerte bølgehøyder i en gitt periode.

- Skipsutstyrsforskriften: Forskrift av 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr.

§1-3

Reders og førers plikter

Reder og fører har ansvaret for at bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt slik det fremgår av de enkelte paragrafene. Reder skal sørge for at byggeverksted identifiserer systemleverandører som har ansvar for installasjon og service av integrerte systemer.

§1-4

Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§1-5

Sertifisert utstyr

Utstyr som kreves etter bestemmelsene i denne forskrift skal være sertifisert ved at:

Utstyr som omfattes av vedlegg A i skipsutstyrsforskriften;

- skal tilfredsstille de tilleggskrav som fremgår av den enkelte paragraf, og

- kravene i skipsutstyrsforskriften på det tidspunkt utstyret tas ombord.

### Kapittel 2	 Besiktelse og sertifisering

§2-1

Sertifikater

- Fartøy som omfattes av denne forskriften jf §1-1 skal ha Lite Passasjerertifikat.

- Sertifikatets form og innhold fastsettes av Sjøfartsdirektoratet.

- I passasjersertifikatet skal angis:

  - Passasjerantall

  - Det totale antall personer som kan følge med fartøyet

  - Varighet og årsdato

  - Geografisk operasjonsområde

  - Operasjonsbegrensninger

- Sertifikatets utstedelse og varighet:

  - Sertifikat utstedes av Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger, og gjelder så lenge fartøyet oppfyller kravene som ble satt til fartøyet ved utstedelsestidspunktet

  - Dersom passasjersertifikatet etter avsluttet førstegangsbesiktelse ikke kan bli utlevert før fartøyet settes i fart, kan Sjøfartsdirektoratet, såfremt alt er funnet i orden, utstede et sertifikat med begrenset varighet for inntil 6 måneder

- Ugyldig passasjersertifikat

  - Sertifikat blir ugyldig dersom:

    - Tilstanden til fartøyets skrog eller maskineri reduseres i slik grad at fartøyet ikke er sjødyktig, eller

    - Påbudt utstyr og utrustning som er nødvendig for fartøyets sjødyktighet ikke holdes i forskriftsmessig stand, eller

    - Besetningen reduseres eller dens kvalifikasjoner forringes i slik grad at fartøyet ikke er sjødyktig, eller

    - Pålegg som er gitt for at fartøyet skal være sjødyktig ikke etterkommes innen de fastsatte frister

    - Fartøyet forliser, kondemneres eller selges til utlandet

  - Sertifikat blir dessuten ugyldig dersom fartøyets skrog, maskineri eller overbygning endres .

  - Sertifikat som er blitt ugyldig i henhold til bokstav a eller b, skal innsendes til Sjøfartsdirektoratet.

  - Sertifikat som blir ugyldig fordi fartøyet er solgt til utlandet, skal inndras og makuleres av Sjøfartsdirektoratet.

  - Hvis pålagte rapporteringer i sertifikatperioden ikke er foretatt innen den fastsatte fristen, er sertifikatet ugyldig inntil det gis påtegning om at besiktelse fra Sjøfartsdirektoratet eller den denne bemyndiger har funnet sted.

- Alle relevante sertifikater, eller kopi av disse, skal anbringes om bord i fartøyet.

§2-2

Besiktelser og rapportering

- Begjæring om besiktelser

  - For å få fartøy besiktet for påbudte sertifikater eller fartstillatelse skal reder eller fører 1 mnd før besiktelsen ønskes utført, sende begjæring om dette.

  - Begjæringen fremsettes skriftlig på fastsatt skjema (Rapport 94) og skal sendes til Sjøfartsdirektoratets stasjon der besiktelsen skal utføres.

- Førstegangsbesiktelse

  - Besiktelse for utstedelse av nytt sertifikat skal utføres for å kontrollere at fartøyet er i samsvar med gjeldende forskrifter.

- Rapportering

  - Reder eller fører skal årlig rapportere om fartøyets tilstand til Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger på fastsatt skjema.

- Besiktelse etter skade, reparasjon, manglende rapportering, forandring mm.

  - Besiktelsen etter at sertifikat er ugyldig i henhold til §2-1 femte ledd, skal omfatte kontroll med at fartøyets tilstand etter reparasjon eller forandring fortsatt er i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter. Besiktelsen skal minst omfatte de deler som kan ha fått endret sin tekniske standard eller effektivitet.

  - Besiktelse etter skade skal ha til hensikt å avgjøre om sertifikatet kan gis fortsatt gyldighet.

- Etter avsluttet besiktelse skal det ikke foretas forandringer av de forhold som besiktelsen omfatter uten at disse er godkjent av Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger.

- Bistand ved besiktelse

  - Når fartøy blir besiktet skal reder eller fører sørge for at Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger får slik bistand som måtte være påkrevd. Om nødvendig kan Sjøfartsdirektoratet tilkalle arbeidshjelp, og utgiftene til dette skal betales av rederiet.

  - Fartøyets reder og fører plikter ved besiktelsen å opplyse om enhver mangel som de måtte ha kjennskap til ved fartøyet eller dets tilbehør.

- Pålegg

  - Dersom Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger ved besiktelsen finner mangler, kan sertifikat likevel utstedes når manglene er av en slik art at dette finnes forsvarlig.

  - Eventuelle pålegg og en frist for å etterkomme dem, skal anføres i en påleggsliste som skal vedlegges sertifikatet.

- Besiktelse av klasset fartøy: Sjøfartsdirektoratet kan også kontrollere forhold som de anerkjente klasseinstitusjoner kontrollerer ved klassifisering av nybygg, ved besiktelse for opptak i klasse og ved fornyelse av klasse for eksisterende fartøy.

§2-3

Fartstillatelse

- Fartøy som må foreta en enkelt reise utenfor sitt fartsområde eller uten gyldig sertifikat, skal ha fartstillatelse utstedt av Sjøfartsdirektoratet eller den denne bemyndiger.

§2-4

Fartsområder og konstruksjonskategorier

- Konstruksjonskategori, basert på signifikant bølgehøyde, i henhold til fritidsbåtforskiftens vedlegg 1 del A, kreves for følgende EU-havområder, jf § 5 forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktigelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriksfart:

Klasse A: Konstruksjonskategori A

Klasse B: Konstruksjonskategori B

Klasse C og mindre: Konstruksjonskategori C

- Eksisterende fartøy med passasjersertifikat eller begrenset passasjerbefordring kan operere i EU-havområder tilsvarende sitt tillatte fartsområde.

### Kapittel 3	 Tekniske krav og utstyrskrav

§3-1

Generelt

- Betingelser for at forskriften kan komme til anvendelse:

  - forskriften blir anvendt i sin helhet,

  - fartøyet konstrueres uten matlagings- eller oppvarmingsapparater som har en effekt på mer enn 5 kW hver

  - Fartøyet skal ikke føre farlig pakket gods. Farlig pakket gods i begrenset mengde kan medtas når det blir stuet på forsvarlig og merket sted,

  - ledelsen påser at det bare ansettes personer som er kvalifisert til å betjene den spesielle fartøytypen som brukes i den tiltenkte ruten,

  - forsvarlige kommunikasjonsmuligheter, værmeldinger og vedlikeholdsmuligheter er tilgjengelig innen fartsområdet,

  - områder med stor brannfare, som f.eks. maskinrom, er beskyttet med brannsikre materialer og brannslokkingssystemer for å sikre at brann begrenses og slokkes raskt, så langt det er praktisk mulig,

  - det finnes effektive muligheter for hurtig og sikker evakuering av alle personer til redningsfarkoster,

§3-2

Besiktelse og sertifisering av radioanlegg

- Fartøy med faste radioinstallasjoner skal ha Sikkerhetssertifikat for Radio og skal besiktes og sertifiseres av godkjent foretak.

- Periodisk besiktelse av radioinstallasjoner

- Det skal foretas periodisk besiktelse av radioinstallasjoner. Dokumentasjon på utført kontroll skal oppbevares om bord.

- Besiktelsen skal være slik at den sikrer at radioinstallasjoner fullt ut oppfyller krav i gjeldende forskrifter og er i forsvarlig stand.

§ 3-3

Konstruksjon, maskineri, brannsikring, stabilitet med mer

- Fartøyet skal til enhver tid tilfredsstille fritidsbåtforskiftens vedlegg 1 del A. Overensstemmelse med kravene i Vedlegg 1 del A kan oppnås ved:

  - Relevante ISO standarder for små fartøy (small craft) i henhold til fartøytype, antall personer om bord og fartsområde, eller

  - Nordisk båtstandard for yrkesfartøy

  - Klasseregler

Overensstemmelse med ovennevnte krav skal dokumenteres og kontrolleres av Teknisk Kontrollorgan.

- Fartøy som er CE merket og som har samsvarserklæring (Declaration of Conformity) i henhold til fritidsbåtforskriften (Direktiv 94/25/EF) ansees å tilfredsstille fritidsbåtforskriftens vedlegg 1 del A

- Fartøy som har gyldig tillatelse til begrenset passasjerbefordring ansees å tilfredsstille fritidsbåtforskriftens vedlegg 1 del A

- Fartøy som har gyldig passasjersertifikat ansees å tilfredsstille fritidsbåtforskriftens vedlegg 1 del A

§ 3-4

Håndholdte brannslukningsapparater

- Fartøyet skal være utstyrt med minimum 1 håndholdt brannslukningsapparat av pulver- eller CO2 type. Størrelsen på pulverapparat skal være 12 kg og CO2 apparater skal være 6 kg. For fartøy med bruttotonnasje mindre enn 50 tonn kan mindre apparater aksepteres.

§ 3-5

Redningsmidler generelt

Ethvert fartøy skal alt etter fartsområde og antall personer om bord (N) føre minst de redningsmidler med nødvendig kapasitet som spesifisert i nedenstående tabell.

| Fartsområde Utstyr | A | B | C og mindre | § |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redningsflåte 1) | N | N | N | § 3-8 |
| Livbøyer: Fartøy med største lengde: ≥ 15 m < 15 m 1) | 2 1 | 2 1 | 1 1 | § 3-7 |
| Redningsvest/termisk redningsvest | N | N | N | § 3-7 |
| Redningsvest/termisk redningsvest for barn | 0,2N | 0,2N | 0,2N | § 3-7 |
| Redningsdrakter/ antieksponeringsdrakt 2) | N | N | N | § 3-8 |
| Fallskjermlys | 12 | 6 | 3 | - |
| Radartransponder | 1 | 1 | 0 | § 3-6 |

1) Kan fravikes, se § 3-8 og § 3-7

2) Dersom det ikke er redningsfarkost om bord, s § 3-8

§ 3-6

Kommunikasjon

- Fartøy skal være utstyrt med følgende nødradioutstyr:

  - Radartransponder i henhold til ovenforstående tabell. Radartransponder skal være stuet slik at den raskt kan plasseres i en hvilken som helst redningsfarkost. Eventuelt skal en radartransponder stues i hver redningsfarkost

§ 3-7

Personlige redningsredskaper

- Livbøyer skal være utstyrt med selvtennende bøyelys og to flyteliner på minst 30 meter.

- Det skal finnes en redningsvest for hver person om bord i fartøyet, plassert lett tilgjengelig fra setene, og i tillegg:

  - et antall redningsvester som passer for barn, tilsvarende minst 20 % av passasjerantallet, eller et større antall som måtte være nødvendig for å utstyre hvert barn med redningsvest, plassert på passende steder som er lett synlige og tydelig merket, og

- Redningsvester skal tilfredsstille LSA-koden 2.2.1 eller 2.2.2 og skal ha arrangement eller konstruksjon som gjør at redningsvesten er enkel å ta riktig på seg. Redningsvestene skal være utstyrt med lys som tilfredsstiller LSA-koden 2.2.3 og skal gi termisk beskyttelse som tilfredsstiller kravene i IMO MSC/Circ. 922.

- Kravet til livbøyer kan fravikes dersom alle personer om bord er iført godkjent redningsdrakt/antieksponeringsdrakt

§ 3-8

Redningsfarkoster

- Alle fartøy skal føre:

  - redningsflåte med tilstrekkelig kapasitet til å romme minst 100 % av det samlede antall personer som fartøyet er sertifisert til å føre

- Kravet om redningsflåte kan fravikes dersom alle personer om bord er iført godkjent redningsdrakt/antieksponeringsdrakt.

§ 3-9

Stuing av redningsfarkoster

- Redningsfarkostene skal være forsvarlig stuet utendørs og slik at hver farkost kan settes ut trygt og på enkel måte, og være sikret til fartøyet under og etter utsettingsprosedyren. Lengden på sikringslinene og arrangementet av innhalingslinene skal være slik at redningsfarkosten holdes i passende posisjon for embarkering.

- Alle redningsflåter skal være stuet med fanglinen permanent festet til fartøyet og med et fri-flyt-arrangement som tilfredsstiller kravene i LSA-koden 4.1.6 slik at redningsflåten flyter fri og, dersom den er oppblåsbar, blåses automatisk opp dersom fartøyet synker.

§ 3-10

Førstehjelpsutstyr

- Fartøyet skal utstyres med nødvendig førstehjelpsutstyr som minimum inneholder medisinsk materiell i henhold til forskrift 9. mars 2001 nr. 439 om skipsmedisin, vedlegg 2 -fartøygruppe C.

§ 3-11

Navigasjonsutstyr

- Fartøyet skal være utstyrt med et magnetkompass som kan fungere uten elektrisk kraft og som det kan styres etter.  Dette kompasset skal være fastmontert og skal være egnet for fartøyets hastighets- og bevegelsesegenskaper

- Fartøyet skal være utstyrt med et sett godkjente topp-, akter- og sidelanterner

- Sikten fra styreposisjonen skal være tilfredsstillende

- Fartøyene skal ha om bord nødvendige og oppdaterte kart og nautiske publikasjoner m.v. for det aktuelle operasjonsområdet

§ 3-12

Radio

- Fartøyet skal vær utstyrt med minst ett toveis martimt VHF radiotelefonapparat.

§ 3-13

Innredning og personsikkerhet

- Det skal anordnes faste sitteplasser til alle om bord. Sitteplassen kan være en benk, stol, sal eller lignende. Dersom benker anvendes skal hver sitteplass ha minimum 50 cm bredde. Sitteplasser skal være forsvarlig innfestet til fartøyet.

- Passasjerantallet (maks 12) fastsettes av Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger.

§ 3-14

Kvalifikasjonskrav til fører

- Fører skal ha sertifikat tilpasset fartøyets størrelse, minimum D5L -fritidsbåtskippersertifikat.

§ 3-15

Vedlikehold

- Fartøyet og utstyret skal vedlikeholdes med særlig hensyn til at:

  - rutinemessig, forebyggende inspeksjon og vedlikehold som i alle fall skal ta hensyn til produsentens vedlikeholdsplan

  - det under utførelsen av vedlikeholdsoppgaver tas behørig hensyn til vedlikeholdshåndbøker, servicemeldinger og til eventuelle ekstra instrukser med hensyn til dette

  - alle endringer skal registreres og sikkerhetsaspektene ved dem skal undersøkes. Dersom den kan påvirke sikkerheten, skal endringen, sammen med monteringen av den, være dokumentert

  - det skal finnes passende ordninger for å underrette skipsføreren om graden av funksjonsdyktighet for fartøyet og dets utstyr

  - skipsføreren skal rapportere til rederiet om enhver feil og reparasjon som man kjenner til har forekommet under drift

  - redningsflåter skal kontrolleres av Godkjent servicestasjon

  - alle redningsmidler er i forskriftsmessig stand

  - drivstofftanker og drivstoffslanger er i forskriftsmessig stand

### Kapittel 4 	Avsluttende bestemmelser

§ 4-1

Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften straffes med bøter i henhold til Alminnelig Borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 §339 nr. 2, jfr. §48 a og §48 b.

§ 4-2

Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 3. juli 2007