# REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð um raforkuvirki nr. 264 31. desember 1971,

með síðari breytingum.

1. gr.

a. Í reglugerð nr. 264 31. desember 1971, með síðari breytingum, bætast við nýjar greinar svo hljóðandi:

1.2.4 Gerð virkja.

Virki má því aðeins taka í notkun að hönnun þeirra, gerð og frágangur stofni ekki öryggi manna og dýra, umhverfi eða eignum í hættu þegar þau eru rétt upp sett, þeim haldið við og þau notuð með þeim hætti sem til er ætlast.

Virki skulu vera þannig úr garði gerð, notuð, þeim haldið við og eftir þeim litið að hætta af þeim fyrir heilsu og öryggi manna og dýra, svo og hætta á umhverfisspjöllum, verði svo lítil sem við verði komið.

Öll virki skulu uppfylla grunnkröfur um öryggi sem tilgreindar eru í kafla 1.10. Þau skulu einnig uppfylla sértækar öryggiskröfur sem tilgreindar eru í köflum 1.11, 1.12 og 1.13 eftir því sem við á.

Virki sem gerð eru samkvæmt íslenskum stöðlum sem tilgreindir eru í köflum 1.11, 1.12 og 1.13, eftir því sem við á, eru álitin uppfylla grunnkröfur um öryggi sbr. kafla 1.10 nema annað komi í ljós. Sé beitt öðrum aðferðum við gerð virkja en kveðið er á um í fyrrgreindum stöðlum skulu þær aðferðir og ástæður fyrir beitingu þeirra skjalfestar. Þar skulu koma fram nákvæmar lýsingar á þeim aðferðum sem beitt var til að tryggja öryggi, sbr. kafla 1.10. Gögn þessi skulu vera aðgengileg eftirlitsstjórnvöldum (Neytendastofu og skoðunarstofum á vegum stofnunarinnar) í a.m.k. 10 ár eftir verklok.

Áður en ný eða breytt virki eru tekin í notkun skal gengið úr skugga um að þau veiti öryggi gegn tjóni sem hlotist gæti af bilun.

1.2.5 Gerð raffanga

Rafföng má því aðeins taka í notkun að hönnun þeirra, gerð og frágangur stofni ekki öryggi manna og dýra, umhverfi eða eignum í hættu þegar þau eru rétt upp sett, þeim haldið við og þau notuð með þeim hætti sem til er ætlast.

Rafföng skulu vera þannig úr garði gerð, notuð, þeim haldið við og eftir þeim litið að hætta af þeim fyrir heilsu og öryggi manna og dýra, svo og hætta á umhverfisspjöllum, verði svo lítil sem við verði komið.

Öll rafföng skulu uppfylla grunnkröfur um öryggi sem tilgreindar eru í kafla 1.7.

1.6.3 Lokayfirferð af hálfu löggilts rafverktaka.

Löggiltir rafverktakar skulu fara yfir eigin verk að þeim loknum og tilkynna þau til Neytendastofu samkvæmt skilgreindum verklagsreglum hennar. Þetta gildir bæði um nýjar veitur og breytingar á veitum í rekstri.

1.10 Almennar öryggiskröfur

Grundvallarkröfur til öryggis

Virki skulu þannig gerð að hönnun þeirra, gerð og frágangur stofni ekki öryggi manna, húsdýra eða eigna í hættu þegar þau notuð og þeim við haldið með þeim hætti sem til er ætlast. Einnig við eina bilun og fyrirsjáanleg skilyrði yfirálags og misnotkunar.

Vörn gegn raflosti

Virki skal þannig gert að menn og húsdýr séu varin gegn hættu sem stafar af beinni snertingu við spennuhafa hluta.

Virki skal þannig gert að menn og húsdýr séu varin gegn hættu sem stafar af snertingu við bera leiðna hluta þess sem verða spennuhafa við bilun.

Loftlína skal gerð og lögð með þeim hætti að burðarvirki hennar og lega veiti tryggt öryggi gegn hættu fyrir menn, húsdýr og tjóni á eignum.  Hún skal lögð með öruggri fjarlægð yfir jörð, frá gróðri, öðrum línum, umferðarleiðum og byggingum.

Raftæknirými skal vera læst og afgirt á öruggan hátt.

Vörn gegn hitaáraun og kraftrænni áraun

Virki skal þannig gert að því fylgi ekki hætta fyrir menn og húsdýr eða líkur á tjóni á eignum  vegna hás hita, ljósboga eða kraftrænnar áraunar sem orsakast af straumi við venjulegan rekstur eða af yfirstraumi.

Vörn gegn yfirspennu

Virki skal þannig gert  að það þoli þá spennu sem vænta má í virkinu við venjulegar aðstæður.

Virki skal þannig gert að því fylgi ekki hætta fyrir menn, húsdýr eða líkur á tjóni á eignum vegna yfirsláttar milli spennuhafa hluta í straumrásum á mismunandi hárri spennu.

Umhverfisaðstæður

Virki skal þannig gert að það hæfi umhverfisaðstæðum þar sem það er sett upp.

Merking og skráning

Virki skal merkt og gerðar um það  nauðsynlegar skrár til þess auðkenna á einhlítan hátt hluta þess vegna reksturs og viðhalds.  Skrárnar skulu vera á íslensku nema annað tungumál sé hentugra með tilliti til rekstraröryggis. Ákvörðun um slíkt skal studd skriflegum gögnum, þ.m.t. áhættugreiningu.

Viðhald

Virki skal þannig gert að öruggt sé að vinna í því og sinna venjulegu viðhaldi.

1.11 Sérstakar öryggiskröfur fyrir lágspennuvirki

Almennt

Í þessum kafla eru tilgreind ákvæði um lágspennuvirki með tilliti til íslenskra aðstæðna. Lágspennuvirkin skulu uppfylla neðangreind ákvæði þessarar greinar. Virki sem uppfylla neðangreind ákvæði ásamt ákvæðum ÍST EN 200:2006 eru fyrirfram álitin uppfylla grundvallarkröfur til öryggis.

Vörn gegn raflosti

Ekki er leyfilegt að beita staðareinangrun sem vörn við óbeina snertingu nema sérstök skilyrði geri það nauðsynlegt.

Öryggi barna

Tenglar skulu vera búnir fiktvörn eða þeir settir upp á  stað sem minnkar hættu á slysum á börnum.

Í byggingu eða hluta byggingar sem er íbúð, skóli, dagheimili, hótel og gististaðir, eða opinber bygging skal settur upp bilunarstraumsrofi með málgildi útleysistraums ekki hærra en 30 mA sem viðbótarvörn fyrir tengla sem hafa málstraum 16 A eða lægri þar sem krafist er varnar gegn raflosti við óbeina snertingu.  Ef þannig háttar til að rof getur haft alvarlegar afleiðingar og valdið tjóni eða hættu má undanskilja tengil (tengla)  frá bilunarstraumsvörn.

Bráðabirgða lágspennuvirki

Tenglar og fasttengd neyslutæki sem hafa málstraum 16 A eða lægri í bráðbirgða virki skulu varðir á einn eftirtalinn hátt:

- Með bilunarstraumsrofa sem hefur málgildi útleysistraums 30 mA eða lægra

- með tengingu við öryggissmáspennu- kerfi (SELV), sbr.ÍST EN 200: 2006

- með sérstökum aðskilnaðarspennum

Þegar beitt er sjálfvirku rofi frá veitu sem vörn gegn raflosti við óbeina snertingu verður rofbúnaður að vera svo fljótvirkur að snertispenna sem er hærri en 25 V riðspennu eða 60 V jafnspennu standi ekki nógu lengi til þess verða hættuleg mönnum.

Varnarnúlleiðari (PEN) skal vera gul/grænn, allur leiðarinn, með ljósbláum merkjum á endum (ljósblár hringur, herpiádrag) þar sem hann er tengdur.

Opinber rafveitukerfi, orkuframleiðsla og orkuflutningur sem við uppsetningu fara eftir ákvæðum í ÍST EN 200:2006 teljast fyrirfram uppfylla sérstakar öryggiskröfur og vera í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar.

Jarðleiðari sem lagður er í jörðu skal vera að lágmarki 25 mm2 kopar eða 50 mm2 járn.

Lagnadýpt jarðskauts skal ekki vera minni en 0,7 m.

Jarðstrengir skulu ekki lagðir grynnra en 0,7 m undir yfirborði.

Merking um spennukerfi veitu skal vera hluti af merkingum rafmagnstaflna.

Þrátt fyrir ákvæði ÍST 2000:2006 þar um er ekki heimilt að leggja loftlínur yfir tjald- og hjólhýsasvæði.

Uppsetning á almennri götulýsingu, almennum lýsingarkerfum sem eru  hluti af almennu veitukerfi, eða við festing á lampa utanhúss og umferðarljós þar sem við uppsetningu er farið eftir ákvæðum ÍST EN 200:2006 telst fyrirfram uppfylla sérstarkar öryggiskröfur og vera í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar.

Þegar um er að ræða viðbót við raflögn, þar sem litamerking er samkvæmt eldri reglum, ber að geta þess með greinilegri áletrun í hlutaðeigandi töflu, að litamerkingar núlltauga (N), varnartauga (PE) og varnarnúlltauga (PEN) séu mismunandi í eldri og nýrri hluta lagnarinnar.

Í kvíslum íbúðarhúsa skal ætíð lögð varnartaug (PE).

Lágspennuloftlínur sem notaðar eru sem heimtaugar að lágum húsum má festa í þau í minni hæð, allt að 2,5 m hæð, þar sem ekki er umferð, ef vírar eru með haldgóðri veðurþolinni einangrun.

Heimilt er að hafa straumraun víra í lágspennuloftlínum samkvæmt töflu 52A í ÍST 200:2006, lagnaraðferð E, F og G.

Þar sem því verður við komið, á bil milli óeinangraðra víra á miðju hafi að vera a.m.k. 1% af lengd hafsins, þó aldrei minna en 0,40 m, ef vírarnir eru hver upp af öðrum í lóðréttum fleti, og 0,35 m, ef vírarnir liggja í láréttum fleti.

1.12 Sérstakar öryggiskröfur fyrir háspennuvirki

Almennt

Í þessum kafla eru tilgreind ákvæði um háspennt raforkuvirki með tilliti til íslenskra aðstæðna. Virkin skulu uppfylla neðangreind ákvæði þessarar greinar. Virki sem uppfylla neðangreind ákvæði ásamt ákvæðum staðalsins ÍST 170:2005 eru álitin uppfylla grundvallarkröfur til öryggis.

Uppsetning spennistöðva og dreifikerfa í strjálbýli sem ekki falla undir ákvæði ÍST 170:2005 skulu vera samkvæmt Verklýsingu Neytendastofu VL3 sem birt skal með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda.

1.13 Sérstakar öryggiskröfur fyrir loftlínur

Almennt

Í þessum kafla eru tilgreind ákvæði um háspenntar loftlínur með tilliti til íslenskra aðstæðna. Línurnar sem uppfylla ákvæði ÍST EN 50341-1:2001, ÍST EN 50341-3-12:2001, ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 eru álitnar uppfylla grundvallarkröfur til öryggis.

b. Númer greina breytast í samræmi við breytingar á nýjum greinum þannig að núverandi kafli 1.10 verður nr. 1.14.

c. Við reglugerðina bætist ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi:

Ákvæði til bráðabirgða

Fram til 1. janúar 2008 er heimilt, í stað ákvæða kafla 1.11 þessarar reglugerðar, að fara eftir ákvæðum reglugerðar um raforkuvirki, nr. 264/1971 með áorðnum breytingum, eins og við á, vegna vinnu við raflagnir lágspenntra neysluveitna. Vinnu við raflagnir lágspenntra neysluveitna  skv. ákvæðum rgl. 264/1971, sbr. 1. mgr. þessa ákvæðis, skal lokið eigi síðar en 1. janúar 2010.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 13. og 14. gr. laga nr. 146/1996 um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga og öðlast þegar gildi. Lög/reglugerð þessi hafa/hefur verið tilkynnt í samræmi við ákvæði tilskipunar 98/34/EB sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra reglna.

Reykjavík .....júní 2007.

Björgvin G. Sigurðsson

Kristján Skarphéðinsson.