Forslag til forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy

Fastsatt av Vegdirektoratet ……… med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 4, § 13, § 14, § 15 og § 16 og § 36, jf. Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak av 24. november 1980.

I

I forskrift om bruk av kjøretøy 25. januar 1990 nr. 92 gjøres følgende endringer (endringene i kursiv):

§ 1-4 nr. 1 bokstav a annet ledd skal lyde:

Dekk på bil med tillatt totalvekt over 3.500 kg, motorsykkel, traktor, motorredskap, tilhenger med tillatt totalvekt over 3.500 kg eller tilhengerredskap skal ha mønsterdybde minst 1,6 mm.

§ 1-4 nr. 1 bokstav a nytt tredje ledd skal lyde:

Dekk på kjøretøy som nevnt i første og annet ledd skal likevel ha mønsterdybde minst 3 mm i tiden fra og med 1. november til og med mandag etter 2. påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 16. oktober til og med 30. april.