Forslag til forskrift om krav til taksametre med tilleggsinnretninger

Fastsatt av Justervesenet [dato] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 35, jf. §§ 7, 8, 10, 18, 19 og 30 og forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling §§ 5-1 og 5-2 annet ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. IX nr. 27b (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/22/EF av 31. mars 2004 om måleinstrumenter).

Kapittel 1 – Innledende bestemmelser

§ 1 Virkeområde

Forskriften fastsetter hvilke krav som gjelder for taksametre, jf. forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling kapittel 3 og utfyllende regler om hvordan kontroll og godkjenning under bruk skal gjennomføres.

Kravene i forskriften her gjelder for taksametre som

- selges eller tilbys for salg, jf. forskrift om målenheter og måling § 3-1

- benyttes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør, jf. forskrift om målenheter og måling § 3-4.

Forskriften her setter ikke krav til elektromagnetisk utstråling. Dette reguleres av forskrift 10. august 1995 nr. 713 om elektrisk utstyr.

§ 2 Definisjoner

I forskriften menes med

a)  taksameter: en innretning som sammen med en signalgenerator utgjør et måleredskap. Innretningen måler varighet og beregner distanse på grunnlag av et signal levert av avstandssignalgeneratoren og beregner og angir beløpet som skal betales for en tur, på grunnlag av turens beregnede distanse og/eller målt varighet

b)  oppdragspris: det samlede pengebeløp som skal betales for en tur basert på en fast starttakst og/eller turens lengde og/eller varighet uten tillegg for ekstra tjenester

c)   brytningspunkt: hastighetsverdien man får ved å dividere en tidstakst med avstandstakst

- normal beregningsmåte S (anvendelse av enkelttakst): prisberegning basert på anvendelse av tidstaksten under brytningspunktet og anvendelsen av avstandstaksten over brytningspunktet

- normal beregningsmåte D (anvendelse av parallelltakst): prisberegning basert på samtidig anvendelse av tidstakst og avstandstakst under hele turen

- driftsstillinger: forskjellige modus for taksameterets ulike funksjoner. Driftsstillingene kjennetegnes av følgende:

  - Ledig: Driftsstilling der prisberegningen er deaktivert

  - Opptatt: Driftsstilling der prisberegningen gjøres på grunnlag av en eventuell starttakst og en takst for turens tilbakelagte distanse og/eller tid

  - Stopp: Driftsstilling der oppdragsprisen for turen er angitt, og i hvert fall prisberegningen som er basert på tid, er deaktivert.

g)	tilleggsinnretning: en innretning eller programvare som kobles til taksameterets grensesnitt.

§ 3 Kontroll og godkjenning ved salg av taksametre

Taksametre som selges eller tilbys for salg, skal ha gyldig samsvarsvurdering etter bestemmelsene i forskrift om målenheter og måling kapittel 4.

Samsvarsvurderingen av taksametre skal omfatte programvare og tilkoblingen til de tilleggsinnretninger som er nødvendig for å oppfylle kravene i forskriften § 8.

§ 4 Kontroll og godkjenning av taksametre under bruk

Taksametre er bare tillatt å ta i bruk dersom det foreligger en gyldig samsvarsvurdering i henhold til § 3 og Justervesenet har foretatt en installasjonskontroll av taksameteret med tilleggsinnretninger. Taksametre som ikke er rettmessig samsvarsmerket, er ikke tillatt å bruke.

Taksametre skal til enhver tid ha gyldig godkjenning under bruk etter bestemmelsene i forskrift om målenheter og måling kapittel 5. Godkjenning av taksametre under bruk er tidsbegrenset, jf. forskrift 2. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling § 5-2 annet ledd. Gyldighetsperioden for godkjenning av taksametre er ett år.

Kapittel 2 – Konstruksjonskrav mv.

§ 5 Konstruksjonskrav

Et taksameter skal ha en høy grad av måleteknisk beskyttelse, slik at alle berørte parter kan ha tillit til måleresultatet, og det skal konstrueres og fremstilles etter tilfredsstillende kvalitetsnivå med hensyn til måleteknologi og måledataenes sikkerhet.

Et taksameter skal være konstruert slik at det lett kan vurderes om det er i samsvar med de relevante kravene i denne forskriften. Det skal tas hensyn til taksameterets påtenkte bruk og påregnelig feilbruk, ved valg av løsninger som anvendes for å oppfylle kravene.

Et taksameter skal være konstruert slik at dets måletekniske egenskaper er tilstrekkelig stabile i et tidsrom fastsatt av produsenten, forutsatt at det monteres, vedlikeholdes og brukes korrekt i samsvar med produsentens anvisninger og i det miljø det er bestemt for. Et taksameter skal være konstruert slik at det kan overholde maksimal tillatte målefeil uten regulering over et tidsrom på minst ett år med normal bruk.

Et taksameter skal være konstruert slik at det beregner distansen og måler varigheten av en tur. For at taksameteret skal kunne prøves etter installasjon, skal det ha mulighet til separat prøving av nøyaktigheten i tids- og avstandsmålingen og av nøyaktigheten i beregningen.

§ 6 Egnethet m.v.

Et taksameter skal være

  - egnet til den påtenkte bruk ved at det tas hensyn til driftsbetingelser som forekommer i praksis, og ved at det ikke skal stilles urimelige krav til brukeren for å oppnå et korrekt måleresultat

  - robust og framstilt av materialer som er velegnet til de påtenkte driftsbetingelser

  - konstruert slik at målefunksjonen skal kunne kontrolleres etter at taksameteret er markedsført og tatt i bruk, og om nødvendig skal særskilt utstyr eller programvare til kontrollen være en del av taksameteret. Testprosedyren skal være beskrevet i bruksanvisningen.

  - tilstrekkelig følsomt og ha tilstrekkelig oppløsning tilpasset måleoppgaven

  - konstruert slik at virkningen av en funksjonsfeil som medfører et unøyaktig måleresultat reduseres så langt som mulig, med mindre feilen er åpenbar.

Et taksameter skal ikke ha noen egenskaper som gjør det egnet for bruk til bedrageri, og muligheten for feilbruk skal være minst mulig.

Dersom et taksameter kobles til en annen innretning direkte eller ved fjerntilkobling, skal dets måletekniske egenskaper ikke påvirkes av innretningen på en feilaktig måte.

Dersom et taksameter har tilknyttet programvare med andre funksjoner enn målefunksjonen, skal programvaren som har avgjørende betydning for målefunksjonen, kunne identifiseres, og den skal ikke utsettes for forstyrrende påvirkning fra de tilknyttede programvarefunksjonene.

§ 7 Krav til normaltidsklokke

Taksameter skal være utstyrt med en sanntidsklokke som holder rede på klokkeslett og dato, som kan brukes til automatisk endring av takster. Kravene til sanntidsklokken er følgende:

- Tidsmålingen skal ha en nøyaktighet på minimum 0,02 %

- Korrigeringsmuligheten skal ikke være på mer enn 2 minutter per uke og korrigering for sommer- og vintertid skal utføres automatisk

- Automatisk og manuell korrigering under en tur skal forhindres.

§ 8 Krav til tilleggsinnretninger som skal kunne tilkobles taksametre

Følgende tilleggsinnretninger skal kunne tilkobles et taksameter:

- Skriver

- Takskilt

- Betalingsterminal

- Kommunikasjonsenhet for overføring av data

- Setesensor dersom det innføres krav om bruk av setesensor

Tilleggsinnretningens funksjoner kan bygges inn i taksameteret helt eller delvis, men må da være koblet til taksameterets grensesnitt.

Dersom tilleggsinnretningene som er angitt i første ledd bokstav a til d ikke er installert eller ikke fungerer korrekt, skal det ved hjelp av en sikret innstilling være mulig å automatisk forhindre drift av taksameteret.

§ 9 Opplysninger som skal påføres eller følge taksametre

Taksameter skal være påført produsentens merke eller navn og opplysninger om taksameterets nøyaktighet. I den grad det er relevant skal også følgende opplysninger påføres:

- Opplysninger om bruksbetingelser

- Målekapasitet

- Måleområde

- Unikt identitetsmerke

- Nummer på sertifikat for EF-typegodkjenning eller EF-konstruksjonsundersøkelse

- Informasjon om hvorvidt tilleggsinnretninger som angir måleresultater er omfattet av samsvarsvurderingen av taksametret.

Opplysninger om betjening skal følge taksameteret med mindre taksameteret er så enkelt at dette er unødvendig. Opplysningene skal være lette å forstå og i relevant omfang omfatte følgende:

- Angitte driftsbetingelser

- Elektromagnetisk miljø

- Øvre og nedre temperaturgrense

- Anvisninger for montering, vedlikehold, reparasjoner og tillatte innstillinger

- Anvisninger for korrekt betjening og eventuelle særlige bruksvilkår

- Vilkår for kompatibilitet med grensesnitt, underenheter eller måleredskap

- Vilkårene for kompatibilitet mellom taksameteret og avstandssignalgeneratoren.

For grupper av identiske taksametre er det ikke nødvendig med individuell bruksanvisning for hver enkelt. Alle merker og påskrifter skal være tydelige og utvetydige, og de skal ikke kunne fjernes eller flyttes.

§ 10 Krav til installasjonsanvisningen

Taksameter og installasjonsanvisning fra produsenten skal være slik at en installasjon i samsvar med produsentens anvisning ikke gjør det mulig å tilsiktet endre målesignalet som representerer turens tilbakelagte avstand.

§ 11 Beskyttelse mot manipulering (plombering)

Komponenter som har avgjørende betydning for de måletekniske egenskapene, skal være konstruert slik at de kan sikres. De anvendte sikkerhetstiltak skal gjøre det mulig å påvise om inngrep har funnet sted.

Programvare som har avgjørende betydning for de måletekniske egenskapene, skal være identifisert som dette, og skal være sikret. Identifikasjon av slik programvare skal lett kunne framskaffes fra taksameteret. Eventuell informasjon om eller indikasjon på at det har funnet sted et inngrep skal være tilgjengelig i et rimelig tidsrom jf. § 33. Inngrep skal også medføre at dato og klokkeslett registreres i et separat register som skal være lett tilgjengelig for kontroll.

Taksameter skal ha midler til sikring av forbindelsen mellom taksameteret og kjøretøyet det er installert i. Signalledningens tilkobling til kjøretøyet og til taksameteret skal kunne plomberes slik at det ikke vil være mulig å koble fra signalkabelen uten at dette etterlater lett synlige spor.

Den eller de enheter som inneholder de summerte verdiene, jf. § 16, og deres tilkobling til kjøretøyet skal kunne plomberes slik at frakobling ikke vil være mulig uten at dette etterlater lett synlige spor.

Taksameter skal ha midler til plombering av strømtilførsel inklusiv sikringen slik at frakobling ikke er mulig uten at dette etterlater lett synlige spor.

Kravene om beskyttelse mot manipulering i første til fjerde ledd skal oppfylles på en slik måte at interessene til kunde, fører, førerens arbeidsgiver og skatte- og avgiftsmyndig-heter beskyttes.

§ 12 Sikring av data og innstillinger

Det skal være mulig å sikre innstillingen av kalibreringsfaktoren for avstandssignalgeneratoren i et taksameter. Endringer i kalibreringsfaktoren skal medføre at dato og klokkeslett registreres i et separat register som skal være lett tilgjengelig for kontroll.

Dersom oppdragsprisen som skal betales, eller tiltakene som skal treffes mot uredelig bruk, kan påvirkes av valget av funksjonalitet fra en forhåndsprogrammert innstilling eller ved fri datainnstilling, skal det være mulig å sikre instrumentinnstillingene og de innmatede dataene.

De sikringsmulighetene som finnes i et taksameter skal være slik at separat sikring av innstillingene er mulig.

Kapittel 3 – Funksjonskrav mv.

§ 13 Beregning av oppdragspris

Et taksameter skal kunne anvende de normale beregningsmåtene S og D. Det skal være mulig å velge mellom disse beregningsmåtene ved hjelp av en sikret innstilling.

§ 14 Automatiske endringer av takst

Automatisk endring av takster er bare tillatt på grunnlag av:

- Turens avstand

- Turens varighet

- Klokkeslettet

- Datoen

- Ukedagen

- Antallet passasjerer registrert fra setesensor

§ 15 Strømforsyningsfeil

Et taksameter skal ved reduksjon i spenningsforsyningen til en verdi under nedre driftsgrense angitt av produsenten

a) 	fortsette å fungere korrekt eller gjenoppta korrekt drift uten tap av dataene som var tilgjengelige før spenningsfallet dersom spenningsfallet er midlertidig, dvs. pga. gjenoppstarting av motoren

b) 	stoppe en eksisterende måling og gå tilbake til driftsstillingen «Ledig» dersom spenningsfallet er mer langvarig.

§ 16 Summeringsinnretninger og summerte verdier

Et taksameter skal være utstyrt med en summeringsinnretning som ikke kan

nullstilles for følgende verdier:

- Samlet avstand tilbakelagt av kjøretøyet

- Samlet avstand tilbakelagt i driftsstilling ”Opptatt”

- Samlet antall turer i driftsstillingen opptatt

- Samlet pengebeløp innkrevd som tillegg

- Samlet pengebeløp innkrevd som oppdragspris.

De summerte verdiene skal omfatte verdier som er lagret under bortfall av strømforsyningen, jf. § 15. Dersom strømforsyningen til et taksameter frakobles, skal de summerte verdiene kunne lagres i ett år slik at verdiene fra taksameteret kan avleses til et annet medium.

Det skal treffes hensiktsmessige tiltak for å hindre at de summerte verdiene brukes til å bedra passasjerer.

Bestemmelsen er ikke til hinder for at andre verdier summeres og lagres dersom dette er hensiktsmessig eller nødvendig for å etterleve krav i annet regelverk.

§ 17 Krav til levering av data

Et taksameter skal kunne levere følgende data gjennom ett eller flere egnede sikre grensesnitt:

- Driftsstilling: «Ledig», «Opptatt», «Stopp»

- Summeringsdata i samsvar med § 16

- Alminnelige opplysninger: kalibreringsfaktor for avstandssignalgeneratoren, dato for sikring, drosje-ID, sanntid, takstidentifikasjon

- Oppdragspris for en tur: samlet beløp, oppdragspris, beregning av oppdragspris, tillegg, dato, starttid, sluttid, tilbakelagt distanse

- Takstopplysninger: takstparametre.

Data som er angitt i første ledd må kunne overføres elektronisk for ekstern avlesning eller lagring.

§ 18 Krav til sikker lagring av data

Måledata som er angitt i § 17 bokstav b og d må lagres så lenge det er aktuelt å benytte måleverdiene som grunnlag for økonomisk oppgjør eller så lenge lagring er påkrevd etter annet regelverk.

Takster, måledata, programvare som er av avgjørende betydning for måleegenskapene, og måleteknisk viktige parametere som lagres eller overføres, skal være beskyttet på hensiktsmessig vis mot tilsiktede eller utilsiktede endringer.

§ 19 Ytterligere behandling av data for å avslutte en handelstransaksjon

Et taksameter skal på en varig måte registrere måleresultatet sammen med opplysninger som identifiserer den bestemte transaksjon, når målingen ikke kan gjentas og taksameteret normalt er beregnet brukt i tilfeller hvor den ene parten i transaksjonen er fraværende.

I tillegg skal et varig bevis på måleresultatet og opplysninger for identifikasjon av transaksjonen kunne stilles til rådighet på anmodning idet målingen avsluttes.

§ 20 Visning av resultat

Resultatet skal vises på en visningsanordning og som papirutskrift. Ved utskrift skal skriften eller registreringen være lett lesbar og ikke kunne fjernes.

Alle resultater skal være tydelige og utvetydige og ledsaget av de merker og påskrifter som er nødvendige for å opplyse brukeren om resultatets betydning. Resultatet som vises, skal være lett lesbart under normale bruksforhold. Ytterligere informasjon kan vises under forutsetning av at den ikke kan forveksles med de måletekniske kontrollerte resultatene.

Dersom det skal betales et tillegg for en ekstratjeneste som føreren taster inn manuelt, skal denne utelates fra den viste oppdragsprisen. I et slikt tilfelle kan imidlertid et taksameter midlertidig vise verdien av oppdragsprisen, med tillegget medregnet.

Dersom oppdragsprisen beregnes etter beregningsmåte D, kan et taksameter ha en ytterligere visningsmåte der bare den samlede avstanden og turens varighet vises i sanntid.

Alle verdier som vises for passasjeren, skal identifiseres på en hensiktsmessig måte. Disse verdiene og deres identifikasjon skal være klart leselige i dagslys og om natten.

§ 21 Angivelse av måleverdi/målenheter

Et taksameter skal være konstruert slik at det beregner og viser oppdragsprisen i kroner i driftsstillingen «Opptatt».  Taksameteret skal også være konstruert slik at det viser den endelige prisen for turen i driftsstillingen «Stopp».

Verdiene for tilbakelagt avstand og medgått tid skal, når de vises eller skrives ut i samsvar med forskriften, benytte følgende enheter:

- For tilbakelagt avstand: kilometer

- For medgått tid: sekunder, minutter eller timer, etter egnethet, idet det tas hensyn til den nødvendige oppløsning og behovet for å unngå misforståelser.

Minstedelingen for en målt verdi skal være på formen 1 × 10n , 2 × 10n eller 5 × 10n , hvor n er et heltall eller null. Målenheten eller dens symbol skal vises nær tallverdien.

Kapittel 3 – Målefeil og påvirkende størrelser

§ 22 Maksimale tillatte målefeil ved salg

Med unntak for eventuelle feil som skyldes anvendelse av taksameteret i et

kjøretøy, er maksimale tillatte målefeil under de angitte driftsbetingelser og i fravær av forstyrrelse

- for medgått tid: ± 0,1 %, minimumsverdi for maksimale tillatte målefeil: 0,2 s

- for tilbakelagt distanse: ± 0,2 %, minimumsverdi for maksimale tillatte målefeil: 4 m

- for beregning av oppdragspris: ± 0,1 %, minimum, herunder avrunding: tilsvarende det minst signifikante siffer i prisangivelsen.

Den maksimale tillatte målefeil uttrykkes som avviket fra den sanne måleverdi som et tosidig intervall.

§ 23 Reproduserbarhet og repeterbarhet

Dersom et taksameter brukes til å måle den samme målestørrelsen, men på ulike steder og av ulike brukere, skal resultatene av påfølgende målinger være i nært samsvar. Variasjonen i måleresultatene skal være liten i forhold til maksimale tillatte målefeil.

Dersom målestørrelsen har samme verdi og måleforholdene er uendret, skal de påfølgende måleresultatene stemme godt overens. Variasjonen i måleresultatene skal være liten i forhold til maksimale tillatte målefeil.

§ 24 Grunnleggende regler for forsøk og bestemmelse av feil

Maksimale tillatte målefeil skal kontrolleres for hver relevant påvirkende størrelse. Disse grunnleggende kravene gjelder når hver påvirkende størrelse påføres og virkningen av den vurderes separat, idet alle andre påvirkende størrelser holdes relativt konstant ved sine referanseverdier.

Måleforsøk skal utføres under og etter påføring av den påvirkende størrelsen, alt etter hva som tilsvarer normal driftsstatus for taksameteret når denne påvirkende størrelsen kan antas å opptre.

§ 25 Påvirkende størrelser

Under hensyn til kravene i forskriften skal produsenten angi det klimatiske, mekaniske og elektromagnetiske miljø som taksameteret er beregnet brukt i, og strømforsyning og andre størrelser som kan påvirke målenøyaktigheten.

§ 26 Klimatiske miljø

Produsenten skal angi øvre og nedre temperaturgrense med et minste temperaturområde på 80 °C. Øvre grense skal være 40, 55 eller 70 °C. Nedre grense skal være -10, -25 eller -40 °C. Taksameteret skal være egnet til den påtenkte bruk, idet det tas hensyn til de i praksis forekommende driftsbetingelser, jf. § 6.

§ 27 Mekaniske miljø

Det mekaniske miljø klassifiseres i klasse M1, M2 og M3. Den mekaniske miljøklassen som får anvendelse for taksametre, er M3. Denne klassen omfatter måleredskap som anvendes på steder med høyt og meget høyt vibrasjons- og sjokknivå, for eksempel måleredskap montert direkte på maskiner, transportbånd osv.

Det skal tas hensyn til følgende påvirkende størrelser i forbindelse med det mekaniske miljø:

- Vibrasjon

- Mekanisk sjokk.

§ 28 Elektromagnetiske miljø

Det elektromagnetiske miljø klassifiseres i klasse E1, E2 og E3. Den elektromagnetiske miljøklassen som får anvendelse for taksametre, er E3. Maksimale tillatte målefeil fastsatt i § 22 skal overholdes også i nærvær av en elektromagnetisk forstyrrelse.

Klassen E3 omfatter måleredskap som får strøm fra batteriet i et kjøretøy. Slike måleredskap skal oppfylle kravene for klasse E2 som omfatter måleredskap som anvendes på steder med elektromagnetiske forstyrrelser tilsvarende dem man kan finne i industribygg. Taksameter skal i tillegg oppfylle følgende tilleggskrav:

- Spenningsfall forårsaket av oppladning av startkretsen i forbrenningsmotorer

- Spenningstransienter ved frakobling av utladet batteri mens motoren er i drift.

Det skal tas hensyn til følgende påvirkende størrelser i forbindelse med elektromagnetiske miljø:

- Spenningsavbrudd

- Kortvarig redusert spenning

- Spenningstransienter på forsyningsledninger og/eller signalledninger, elektrostatiske utladninger

- Høyfrekvente elektromagnetisk felt

- Overførte høyfrekvente elektromagnetiske felt på forsyningsledninger og/eller signalledninger

- Overspenning på forsyningsledninger og/eller signalledninger.

Det skal tas hensyn til følgende andre påvirkende størrelser når dette er hensiktsmessig:

- Spenningsvariasjon

- Andre størrelser som kan påvirke taksameterets nøyaktighet i vesentlig grad.

§ 29 Luftfuktighet

Avhengig av det klimatiske miljø taksameteret er ment brukt i, kan det mest hensiktsmessige testforløp enten være stasjonær fuktig varme (ikke-kondenserende), eller syklisk fuktig varme (kondenserende).

Testforløp med syklisk varierende fuktighet er hensiktsmessig dersom kondensering er viktig, eller dersom dampgjennomtrengning vil bli fremskyndet av ventilasjon. Ved forhold der ikke-kondenserende luftfuktighet er viktig, er testforløp med stasjonær fuktig varme hensiktsmessig.

Kapittel 4 – Krav og kontroll under bruk

§ 30 Krav til tilleggsinnretninger som skal være tilkoblet taksametre under bruk

Følgende tilleggsinnretninger skal være tilkoblet taksametret under bruk:

- Takskilt

- Visningsanordning og skriver

- Betalingsterminal dersom det skal benyttes

- Kommunikasjonsenhet for overføring av data

Tilleggsinnretningene skal ikke ha noen egenskaper som gjør dem egnet for bruk til bedrageri, og muligheten for utilsiktet feilbruk skal være minst mulig.

Takskilt skal fungere slik at lampen er tent i driftsstillingen ”Ledig”. I øvrige driftsstillinger skal lampen være slukket.

§ 31 Maksimale tillatte målefeil ved installasjon og under bruk

Maksimale tillatte målefeil for taksametre ved installasjon og under bruk er

- for medgått tid: ± 0,25 %

- for tilbakelagt distanse: ± 3 %

- for beregning av oppdragspris: ± 0,1 %.

§ 32 Opplysninger som skal være tilgjengelig ved måleteknisk kontroll

Følgende opplysninger skal være lett tilgjengelig ved måleteknisk kontroll og lagres i taksameteret i minimum to år:

- Alle endringer i kalibreringsfaktor

- Alle endringer i programvare som har avgjørende betydning for de måletekniske egenskapene.

§ 33 Oppfølgingskontroll

Bruker er ansvarlig for at det foretas en oppfølgingskontroll og ny godkjenning av taksameter i samsvar med forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling § 5-6 ved behandling som medfører risiko for de måletekniske egenskapene, herunder:

- Plombebrudd, både av elektroniske og fysiske plomberinger

- Endringer i kalibreringsfaktor

- Endringer i dekkdimensjon

- Endringer i programvare som har avgjørende betydning for de måletekniske egenskapene.

§ 34 Reparasjoner, service og plombebrudd

Den som reparerer, installerer, vedlikeholder eller har andre oppgaver i forhold til taksametre må være profesjonell utøver av en type næringsvirksomhet som tilsier at krav til tilstrekkelig kompetanse i lov om målenheter, måling og normaltid § 18 er oppfylt.

Dersom det er nødvendig å bryte en plombering ved reparasjon eller service skal den som foretar reparasjonen sørge for ny plombering med et unikt identitetsmerke. Identitetsmerket må oppgis til Justervesenet samtidig med melding om oppfølgingskontroll, jf. forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling § 5-6 annet ledd.

Kapittel 5 – Avsluttende bestemmelser

§ 35 Overtredelsesgebyr

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan medføre overtredelsesgebyr utmålt etter bestemmelsene i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling kapittel 7.

§ 36 Overgangsbestemmelse

Taksametre uten gyldig samsvarvurdering, jf. § 3, som er solgt før 1. januar 2010, kan benyttes frem til 1. januar 2012.

§ 37 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.