Utkast til forskrift X.X. 2003 nr XXX om endring av forskrift 20. desember 2000 nr. 1399 om tillatt bruk av frekvenser

Fastsatt av Post- og teletilsynet x. x. 2003 med hjemmel i lov 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (teleloven) §5-3 jf. delegasjonsvedtak fastsatt ved kgl.res. 31. august 2001 nr. 949 om funksjonsfordeling innen telemyndigheten punkt I, 3, jf. EØS avtalen vedlegg XI og Rådsvedtak 91/C 287/EEC og EØS avtalen vedlegg XI Parlaments- og Rådsvedtak 710/97/EC og 1215/2000/EC.

§ 4 nytt annet ledd skal lyde:

Kanalseparasjon: avstand mellom senterfrekvensene i to kanaler. I frekvensbånd der kanalseparasjon er definert ligger senterfrekvensen i den første kanalen en halv kanalseparasjon ovenfor frekvensen som avgrenser frekvensbåndet nedover. Senterfrekvensen for den siste kanalen ligger en halv kanalseparasjon nedenfor frekvensen som avgrenser frekvensbåndet oppover.

§ 6 første ledd oppheves.

§ 6 andre ledd bokstav c skal lyde:

Satellitterminaler (VSAT – Very Small Aperture Terminals) tillates å bruke frekvensbåndene 10,7 – 12,75 GHz slik frekvensbruken er beskrevet i CEPT/ERC/DEC(00)05. Antennediameter er opp til 3,8 m. Maksimal tillatt sendereffekt er 2 W og maksimal tillatt utstrålt effekt 80 dBW e.i.r.p. Bestemmelsen gjelder ikke på Svalbard eller nærmere flyplasser enn 500 m.

§ 6 annet ledd nye bokstaver h til m skal lyde:

- Mobile satellitterminaler tilknyttet Thuraya satellittnettverk tillates å bruke frekvensbåndene 1525 – 1559 MHz (nedlink) og 1626,5 – 1660,5 MHz (opplink),  slik frekvensbruken er beskrevet i ERC/DEC(01)25.

- Mobile satellitterminaler (Space Checker S-SMS) tillates å bruke frekvensbåndene 1525 – 1559 MHz (nedlink) og 1626,5 – 1660,5 MHz (opplink), slik frekvensbruken er beskrevet i ERC/DEC(01)22.

- Mobile satellitterminaler (EMS-MSSAT) tillates å bruke frekvensbåndene 1525 – 1559 MHz (nedlink), med unntak av 1544 – 1545 MHz, og 1626,5 – 1660,5 MHz (opplink), med  unntak av 1645,5 – 1646,5, slik frekvensbruken er beskrevet i ERC/DEC(98)19.

- Mobile satellitterminaler (EMS-PRODAT) tillates å bruke frekvensbåndene 1525 – 1559 MHz (nedlink), unntatt 1544 – 1545 MHz, og 1626,5 – 1660,5 MHz (opplink), unntatt 1645,5 – 1646,5 MHz, slik frekvensbruken er beskrevet i ERC/DEC(98)18.

- ARCANET Suitcase terminaler tillates å bruke frekvensbåndene 11,45 – 11,70 GHz og 12,50 – 12,75 GHz (nedlink) og 14,00 – 14,25 GHz (opplink) slik frekvensbruken er beskrevet i ERC/DEC(98)17.

- Mobile satellitterminaler (SNG  - Satellite News Gathering) tillates å bruke frekvensbåndene 10,7 – 12,75 GHz (nedlink) og 14,0 – 14,5 GHz (opplink) slik frekvensbruken er definert i standarden EN 301 430. Antennediameter er opptil 5 m. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 80 dBW e.i.r.p. Bestemmelsen gjelder ikke på Svalbard eller nærmere flyplasser enn 500 m.

§ 7 skal lyde:

§ 7 Snorløse telefoner og datanettverk mv

Frekvensbåndet 959 – 960 MHz tillates brukt til basestasjoner og frekvensbåndet 914 – 915 MHz tillates brukt til håndsett slik frekvensbruken er definert i standarden EN 301 796. Kanalseparasjon er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p.

Frekvensbåndet 1880 – 1900 MHz tillates brukt slik frekvensbruken er definert i standarden EN 301 406. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 250 mW e.i.r.p.

Frekvensbåndet 2400 – 2483,5 MHz tillates brukt slik frekvensbruken er definert i standarden ETS 300 328. For direktesekvens spredt spektrum er maksimal tillatt effekttetthet –20 dBW e.i.r.p. per MHz. For frekvenshopping er maksimal tillatt effekttetthet –10 dBW e.i.r.p. per 100 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.i.r.p. Dette leddet gjelder ikke for det geografiske området 20 km i en radius fra Ny-Ålesund sentrum.

Frekvensbåndet 5150 – 5350 MHz (frekvensbånd A) tillates brukt innendørs til lokale radionettverk. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 120 mW e.i.r.p. dersom radioutstyret som brukes er utstyrt med transmitter power control (TPC) eller 60 mW e.i.r.p. dersom radioutstyret som brukes ikke er utstyrt med transmitter power control (TPC). Alternativt er maksimal tillatt utstrålt effekt 200 mW e.i.r.p. dersom radioutstyret som brukes er utstyrt med transmitter power control (TPC) og dynamic frequency selection (DFS). Frekvensbåndet 5470 – 5725 MHz (frekvensbånd B) tillates brukt til lokale radionettverk. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 1 W e.i.r.p.

Dynamic frequency selection (DFS) skal implementere en tilfeldig kanalaksess mekanisme som opererer over totalt 330 MHz i både frekvensbånd A og B, og minimum 3 dB dempning i gjennomsnittlig utgangseffekt. Frekvensbruk etter fjerde ledd skal være som angitt i tabell 7.1. Spektrumsmaske for frekvensbruk etter fjerde ledd skal for sender være som angitt i figur 7.1.

Figur 7.1

| Frekvensbånd | Senterfrekvens (MHz) |
| --- | --- |
| A | 5180 |
| A | 5200 |
| A | 5220 |
| A | 5240 |
| A | 5260 |
| A | 5280 |
| A | 5300 |
| A | 5320 |
| B | 5500 |
| B | 5520 |
| B | 5540 |
| B | 5560 |
| B | 5580 |
| B | 5600 |
| B | 5620 |
| B | 5640 |
| B | 5660 |
| B | 5680 |
| B | 5700 |

Tabell 7.1

§ 8 skal lyde:

§ 8 Alarmer mv

Frekvensbåndet 869,200 – 869,250 MHz tillates brukt til sosialalarm og trygghetsalarm. Kanalseparasjon er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 0,1 prosent.

Frekvensbåndet 868,6 – 868,7 MHz og 869,250 – 869,300 MHz tillates brukt. Kanalseparasjon er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 0,1 prosent. Frekvensbåndet 868,6 – 868,7 MHz tillates også brukt som en kanal til høyhastighets datatransmisjon.

Frekvensbåndet 869,650 – 869,700 MHz tillates brukt. Kanalseparasjon er 25 kHz.  Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 10 prosent.

§ 9 første ledd andre setning oppheves.

§ 9 andre ledd andre setning oppheves.

§ 9 tredje ledd skal lyde:

Frekvensbåndet 433,050 – 434,790 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 10 prosent. Frekvensbåndet 434,040 – 434,790 MHz kan alternativt brukes med maksimalt utstrålt effekt 10 mW e.r.p., maksimal tillatt kanalseparasjon er 25 kHz og med sendetid lik 100 %, men da er formidling av tale og audio ikke tillatt.

§ 9 femte ledd fjerde setning tilføyes og skal lyde:

Frekvensbåndet kan også brukes som en kanal for høyhastighets datakommunikasjon.

§ 9 syvende ledd tredje setning skal lyde:

Dette leddet gjelder ikke for det geografiske området 20 km i en radius fra Ny-Ålesund sentrum.

§ 9 niende ledd tredje setning oppheves.

§ 9 nye tiende til sytende ledd tilføyes og skal lyde:

Frekvensbåndet 138,2 – 138,45 MHz tillates brukt. Maksimalt tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 0,1 prosent.

Frekvensbåndet 868,700 – 869,200 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 1,0 prosent.

Frekvensbåndet 869,300 – 869,400 MHz tillates bruk. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Kanalseparasjon er 25 kHz.

Frekvensene 444,600 MHz, 444,650 MHz, 444,800 MHz, 444,825 MHz, 444,850 MHz  og 444,975MHz tillates brukt til håndholdt mobilradio (KDR 444) slik frekvensbruken er definert i standarden EN 300 296. Maksimalt tillatt sendereffekt er 0,5 W.

Frekvensbåndet 83,2125 – 83,3125 MHz tillates brukt til babyalarm. Maksimalt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Maksimal kanalseparasjon er 25 kHz.

Frekvensbåndet 6765 – 6795 kHz og 13553 – 13567 kHz tillates brukt. Maksimal tillatt feltstyrke er 42 dB(A/m ved 10 meter avstand.

Frekvensbåndet 445,2 – 445,3 MHz tillates brukt slik frekvensbruken er definert i ERC/DEC(01)21. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 1 W e.r.p.

Frekvensbåndet 446,000 – 446,100 MHz tillates brukt slik frekvensbruken er definert i ERC/DEC/(98)25. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p., og radioutstyret skal ha integrert antenne. Kanalseparasjon er 12,5 kHz. Den laveste kanalen er 446,00625 MHz.

§ 10 første ledd siste setning skal lyde:

Dette leddet gjelder ikke for det geografiske området 20 km i en radius fra Ny-Ålesund sentrum.

§ 10 tredje ledd oppheves.

§ 10 nytt tredje ledd tilføyes og skal lyde:

Frekvensbåndene 9200 – 9500 MHz, 9500 – 9975 MHz og 13,4 – 14,0 GHz tillates brukt til bevegelsesregistrerende radioutstyr. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.i.r.p.

§ 11 første ledd andre setning oppheves.

§ 15 andre ledd andre setning oppheves.

§ 15 tredje ledd oppheves.

§ 16 første ledd andre setning oppheves.

§ 16 andre ledd andre og fjerde setning oppheves.

§ 16 tredje ledd andre setning oppheves.

§ 16 fjerde ledd andre setning og fjerde setning oppheves.

§ 17 skal lyde:

§ 17 Trådløse mikrofoner

Følgende frekvensbånd tillates brukt:

- 41,000 – 43,600 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p.

- 800 – 820 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 20 mW e.r.p.

- 863 – 865 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. For analogt utstyr er maksimal okkupert båndbredde 300 kHz.

- 1785 – 1800 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 50 mW e.i.r.p.

Kanalseparasjon skal ikke overstige 200 kHz. Amplitudemodulasjon tillates ikke.

Frekvensene 173,8125 MHz, 173,8375 MHz, 173,8625 MHz, 173,8875 MHz, 173,9125 MHz, 173,9375 MHz, 173,9625 MHz og 173,9875 MHz kan brukes til hjelpeutstyr for hørselshemmede. Kanalseparasjon er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. for fast montert utstyr og 2 mW e.r.p. for bærbart utstyr.

§ 17 fjerde ledd oppheves.

§ 18 første ledd fjerde setning tilføyes og skal lyde:

For analogt utstyr er maksimalt okkupert båndbredde 300 kHz.

§ 18 nytt annet ledd skal lyde:

Frekvensbåndet 864,8 – 865 MHz tillates brukt. Kanalseparasjon er 50 kHz.

§ 20 første ledd andre setning oppheves.

Uttrykket kanalbåndbredde brukt i § 7 første ledd annen setning, § 8 første ledd annen setning, § 8 annet ledd annen setning, § 8 tredje ledd annen setning, § 10 første ledd tredje setning, § 12 annen setning og § 18 første ledd annen setning skal byttes med uttrykket kanalseparasjon.

Nye paragrafer skal lyde:

§ 20a Aktiv radarreflektor

Frekvensbåndene 2900 – 3100 MHz og 9300 – 9320 MHz tillates brukt slik frekvensbruken og de tekniske parametre er definert i Rec. ITU-R M.1176. Kanalseparasjon er 50 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p.

§ 20b Radiobasert identifikasjonsutstyr (RFID)

Frekvensbåndet 2446 – 2454 MHz tillates brukt til slik frekvensbruken er definert i ERC/REC 70-03, vedlegg 5.

§ 20c Mobil videolink

Senterfrekvens 2305 MHz, 2313 MHz, 2327 MHz og 2390 MHz med maksimalt okkupert båndbredde 8 MHz tillates brukt til mobil videolink. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 2 W e.i.r.p.

Ny § 21 skal lyde:

§ 21 Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft x.x. 2003 med unntak av forskriftens § 9 sekstende og syttende ledd som trer i kraft 1. juli 2003.