Utkast til konsolidert forskrift (med endring av forskrift 20. desember 2000 nr. x om tillatt bruk av frekvenser)

Fastsatt av Post- og teletilsynet 20.desember 2000 med hjemmel i lov 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (teleloven) §§ 5-2 og 5-3 jf. forskrift 15. desember 1995 nr. 1032 om funksjonsfordeling innen telemyndigheten § 2.

Fastsatt av Post- og teletilsynet x. x. 2003 med hjemmel i lov 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (teleloven) §5-3 jf. delegasjonsvedtak fastsatt ved kgl.res. 31. august 2001 nr. 949 om funksjonsfordeling innen telemyndigheten punkt I, 3, jf. EØS avtalen vedlegg XI og Rådsvedtak 91/C 287/EEC og EØS avtalen vedlegg XI Parlaments- og Rådsvedtak 710/97/EC og 1215/2000/EC.

§ 1 Saklig virkeområde

Forskriften gir tillatelse til å bruke radiofrekvenser.

§ 2 Stedlig virkeområde

Forskriften gjelder ikke for Jan Mayen, bilandene og Antarktis.

§ 3 Forstyrrelser

Frekvensbruk etter forskriften er ikke beskyttet mot forstyrrelser fra annen lovlig bruk av frekvenser.

§ 4 Definisjoner

Sendetid: den tiden en radiosender er aktiv, uttrykt i prosent av en time.

Kanalseparasjon: avstand mellom senterfrekvensene i to kanaler. I frekvensbånd der kanalseparasjon er definert ligger senterfrekvensen i den første kanalen en halv kanalseparasjon ovenfor frekvensen som avgrenser frekvensbåndet nedover. Senterfrekvensen for den siste kanalen ligger en halv kanalseparasjon nedenfor frekvensen som avgrenser frekvensbåndet oppover.

§ 5 Fri frekvensbruk

Frekvenser under 9 kHz og over 400 GHz tillates brukt.

§ 6 Teleterminalutstyr

Teleterminalutstyr for satellittsamband tillates å bruke frekvenser som angitt nedenfor:

- Satellitterminaler (SITs – Satellite Interactive Terminals) tillates å bruke frekvensbåndene 10,70 – 12,75 GHz (nedlink) og 29,50 – 30,00 GHz (opplink) slik frekvensbruken er beskrevet i CEPT/ERC/DEC(00)03. Antennediameter er opp til 1,2 m. Maksimal tillatt sendereffekt er 2 W og maksimal tillatt utstrålt effekt 50 dBW e.i.r.p. Bestemmelsen gjelder ikke på Svalbard eller nærmere flyplasser enn 500 m.

- Satellitterminaler (SUTs – Satellite User Terminals) tillates å bruke frekvensbåndene 19,70 – 20,20 GHz (nedlink) og 29,5 – 30,00 GHz (opplink) slik frekvensbruken er beskrevet i CEPT/ERC/DEC(00)04. Antennediameter er opp til 1,8 m. Maksimal tillatt sendereffekt er 2 W og maksimal tillatt utstrålt effekt 50 dBW e.i.r.p. Bestemmelsen gjelder ikke på Svalbard eller nærmere flyplasser enn 500 m.

- Satellitterminaler (VSAT – Very Small Aperture Terminals) tillates å bruke frekvensbåndene 10,7 – 12,75 GHz slik frekvensbruken er beskrevet i CEPT/ERC/DEC(00)05. Antennediameter er opp til 3,8 m. Maksimal tillatt sendereffekt er 2 W og maksimal tillatt utstrålt effekt 80 dBW e.i.r.p. Bestemmelsen gjelder ikke på Svalbard eller nærmere flyplasser enn 500 m.

- Argos systemet tillates å bruke frekvensen 401,650 +/- 0,005 MHz.

- Landmobile Inmarsat-terminaler av typen B, C, D, M, M4 og Mini-M (Inmarsat phone) tillates å bruke frekvensbåndene 1525 – 1559 MHz (nedlink), unntatt 1544 – 1545 MHz, og 1626,5 – 1660,5 MHz (opplink), unntatt 1645,5 – 1646,5 MHz, slik frekvensbruken er beskrevet i CEPT/ERC/DEC(98)12, 13,14 og 29 og CEPT/ERC/DEC(99)18 og 20. Bestemmelsen gjelder ikke maritime og aeromobile Inmarsat terminaler.

- Omnitracs terminaler for Euteltracssystemet tillates å bruke frekvensbåndene 10,7 – 11,7 GHz og 12,5 – 12,75 GHz (nedlink) og 14,00 – 14,25 GHz (opplink) som beskrevet i CEPT/ERC/DEC(98)15.

- Satellittelefoner for Globalstar tillates å bruke frekvensbåndet 1610,0 – 1621,35 MHz og for Iridium 1621,35 – 1626,5 MHz.

- Mobile satellitterminaler tilknyttet Thuraya satellittnettverk tillates å bruke frekvensbåndene 1525 – 1559 MHz (nedlink) og 1626,5 – 1660,5 MHz (opplink), slik frekvensbruken er beskrevet i ERC/DEC(01)25.

- Mobile satellitterminaler (Space Checker S-SMS) tillates å bruke frekvensbåndene 1525 – 1559 MHz (nedlink) og 1626,5 – 1660,5 MHz (opplink), slik frekvensbruken er beskrevet i ERC/DEC(01)22.

- Mobile satellitterminaler (EMS-MSSAT) tillates å bruke frekvensbåndene 1525 – 1559 MHz (nedlink), med unntak av 1544 – 1545 MHz, og 1626,5 – 1660,5 MHz (opplink),med  unntak av 1645,5 – 1646,5, slik frekvensbruken er beskrevet i ERC/DEC(98)19.

- Mobile satellitterminaler (EMS-PRODAT) tillates å bruke frekvensbåndene 1525 – 1559 MHz (nedlink), unntatt 1544 – 1545 MHz, og 1626,5 – 1660,5 MHz (opplink), unntatt 1645,5 – 1646,5 MHz, slik frekvensbruken er beskrevet i ERC/DEC(98)18.

- ARCANET Suitcase terminaler tillates å bruke frekvensbåndene 11,45 – 11,70 GHz og 12,50 – 12,75 GHz (nedlink) og 14,00 – 14,25 GHz (opplink) slik frekvensbruken er beskrevet i ERC/DEC(98)17.

- Mobile satellitterminaler (SNG  - Satellite News Gathering) tillates å bruke frekvensbåndene 10,7 – 12,75 GHz (nedlink) og 14,0 – 14,5 GHz (opplink) slik frekvensbruken er definert i standarden EN 301 430. Antennediameter er opptil 5 m. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 80 dBW e.i.r.p. Bestemmelsen gjelder ikke på Svalbard eller nærmere flyplasser enn 500 m.

§ 7 Snorløse telefoner og datanettverk mv

Frekvensbåndet 959 – 960 MHz tillates brukt til basestasjoner og frekvensbåndet 914 – 915 MHz tillates brukt til håndsett slik frekvensbruken er definert i standarden EN 301 796. Kanalseparasjon er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p.

Frekvensbåndet 1880 – 1900 MHz tillates brukt slik frekvensbruken er definert i standarden EN 301 406. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 250 mW e.i.r.p.

Frekvensbåndet 2400 – 2483,5 MHz tillates brukt slik frekvensbruken er definert i standarden ETS 300 328. For direktesekvens spredt spektrum er maksimal tillatt effekttetthet –20 dBW e.i.r.p. per MHz. For frekvenshopping er maksimal tillatt effekttetthet –10 dBW e.i.r.p. per 100 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.i.r.p. Dette leddet gjelder ikke for det geografiske området 20 km i en radius fra Ny-Ålesund sentrum.

Frekvensbåndet 5150 – 5350 MHz (frekvensbånd A) tillates brukt innendørs til lokale radionettverk. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 120 mW e.i.r.p. dersom radioutstyret som brukes er utstyrt med transmitter power control (TPC) eller 60 mW e.i.r.p. dersom radioutstyret som brukes ikke er utstyrt med transmitter power control (TPC). Alternativt er maksimal tillatt utstrålt effekt 200 mW e.i.r.p. dersom radioutstyret som brukes er utstyrt med transmitter power control (TPC) og dynamic frequency selection (DFS). Frekvensbåndet 5470 – 5725 MHz (frekvensbånd B) tillates brukt til lokale radionettverk. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 1 W e.i.r.p.

Dynamic frequency selection (DFS) skal implementere en tilfeldig kanalaksess mekanisme som opererer over totalt 330 MHz i både frekvensbånd A og B, og minimum 3 dB dempning i gjennomsnittlig utgangseffekt. Frekvensbruk etter fjerde ledd skal være som angitt i tabell 7.1. Spektrumsmaske for frekvensbruk etter fjerde ledd skal for sender være som angitt i figur 7.1.

Figur 7.1

| Frekvensbånd | Senterfrekvens (MHz) |
| --- | --- |
| A | 5180 |
| A | 5200 |
| A | 5220 |
| A | 5240 |
| A | 5260 |
| A | 5280 |
| A | 5300 |
| A | 5320 |
| B | 5500 |
| B | 5520 |
| B | 5540 |
| B | 5560 |
| B | 5580 |
| B | 5600 |
| B | 5620 |
| B | 5640 |
| B | 5660 |
| B | 5680 |
| B | 5700 |

Tabell 7.1

§ 8 Alarmer mv

Frekvensbåndet 869,200 – 869,250 MHz tillates brukt til sosialalarm og trygghetsalarm. Kanalseparasjon er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 0,1 prosent.

Frekvensbåndet 868,6 – 868,7 MHz og 869,250 – 869,300 MHz tillates brukt. Kanalseparasjon er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 0,1 prosent. Frekvensbåndet 868,6 – 868,7 MHz tillates også brukt som en kanal til høyhastighets datatransmisjon.

Frekvensbåndet 869,650 – 869,700 MHz tillates brukt. Kanalseparasjon er 25 kHz.  Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 10 prosent.

§ 9 Diverse kortholdskommunikasjon

Frekvensene 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz, 27,195 MHz, 27,255 MHz og 40,660 – 40,700 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p.

Frekvensene 40,710 MHz, 40,720 MHz, 40,730 MHz og 40,740 MHz tillates brukt til babyalarm. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p.

Frekvensbåndet 433,050 – 434,790 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 10 prosent. Frekvensbåndet 434,040 – 434,790 MHz kan alternativt brukes med maksimalt utstrålt effekt 10 mW e.r.p., maksimal tillatt kanalseparasjon er 25 kHz og med sendetid lik 100 %, men da er formidling av tale og audio ikke tillatt.

Frekvensbåndet 868,000 – 868,600 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 1,0 prosent.

Frekvensbåndet 869,400 – 869,650 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 10 prosent. Frekvensbåndet kan også brukes som en kanal for høyhastighets datakommunikasjon.

Frekvensbåndet 869,700 – 870,000 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 5 mW e.r.p.

Frekvensbåndet 2400 – 2483,5 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.i.r.p. Dette leddet gjelder ikke for det geografiske området 20 km i en radius fra Ny-Ålesund sentrum.

Frekvensbåndet 5725 – 5875 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.i.r.p.

Frekvensbåndene 24,00 – 24,25 GHz, 61,0 – 61,5 GHz, 122 – 123 GHz og 244 – 246 GHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.i.r.p.

Frekvensbåndet 138,2 – 138,45 MHz tillates brukt. Maksimalt tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 0,1 prosent.

Frekvensbåndet 868,700 – 869,200 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 1,0 prosent.

Frekvensbåndet 869,300 – 869,400 MHz tillates bruk. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Kanalseparasjon er 25 kHz.

Frekvensene 444,600 MHz, 444,650 MHz, 444,800 MHz, 444,825 MHz, 444,850 MHz  og 444,975MHz tillates brukt til håndholdt mobilradio (KDR 444) slik frekvensbruken er definert i standarden EN 300 296. Maksimalt tillatt sendereffekt er 0,5 W.

Frekvensbåndet 83,2125 – 83,3125 MHz tillates brukt til babyalarm. Maksimalt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Maksimal kanalseparasjon er 25 kHz.

Frekvensbåndet 6765 – 6795 kHz og 13553 – 13567 kHz tillates brukt. Maksimal tillatt feltstyrke er 42 dB(A/m ved 10 meter avstand.

Frekvensbåndet 445,2 – 445,3 MHz tillates brukt slik frekvensbruken er definert i ERC/DEC(01)21. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 1 W e.r.p.

Frekvensbåndet 446,000 – 446,100 MHz tillates brukt slik frekvensbruken er definert i ERC/DEC/(98)25. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p., og radioutstyret skal ha integrert antenne. Kanalseparasjon er 12,5 kHz. Den laveste kanalen er 446,00625 MHz.

§ 10 Bevegelsesregistrerende radioutstyr

Frekvensbåndet 2400 – 2483,5 MHz tillates brukt til bevegelsesregistrerende radioutstyr. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.i.r.p. For radioutstyr med kanalseparasjon på maksimalt 10 MHz er maksimal tillatt utstrålt effekt 500 mW e.i.r.p. Dette leddet gjelder ikke for det geografiske området 20 km i en radius fra Ny-Ålesund sentrum.

Frekvensbåndene 10,5 – 10,6 GHz og 24,05 – 24,25 GHz tillates brukt til bevegelsesregistrerende radioutstyr. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.i.r.p.

Frekvensbåndene 9200 – 9500 MHz, 9500 – 9975 MHz og 13,4 – 14,0 GHz tillates brukt til bevegelsesregistrerende radioutstyr. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.i.r.p.

§ 11 Medisinsk telemetri

Frekvensene i tabell 11.1 tillates brukt til medisinsk telemetri. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p.

| 441,750 MHz | 441,775 MHz | 441,800 MHz | 441,825 MHz | 441,850 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 441,875 MHz | 441,900 MHz | 441,925 MHz | 441,950 MHz | 441,975 MHz |

Tabell 11.1

§ 12 Medisinsk implantat

Frekvensbåndet 402 – 405 MHz tillates brukt. Kanalseparasjon er inntil 300 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 (W e.r.p.

§ 13 Antikollisjonsradar

Frekvensbåndet 76 – 77 GHz tillates brukt slik frekvensbruken er definert i standarden EN 301 091. Maksimal tillatt spisseffekt er 55 dBm e.i.r.p. Maksimal tillatt gjennomsnittseffekt er 50 dBm e.i.r.p. Maksimal tillatt gjennomsnittseffekt er 23,5 dBm e.i.r.p. for pulserende radarer.

§ 14 Jernbanesignalering og vognidentifikasjon

Frekvensene 2447,0 MHz, 2448,5 MHz, 2450,0 MHz, 2451,5 MHz og 2453,0 MHz tillates brukt til automatisk vognidentifikasjon slik frekvensbruken er definert i standarden EN 300 761. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.i.r.p. Radioutstyret skal kun aktiviseres når tog passerer.

Frekvensene 27,095 MHz og 27,115 MHz tillates brukt til eurobalise. Maksimal tillatt feltstyrke angis i figur 14.1 som illustrerer grenser for magnetisk feltstyrke målt i avstand på 10 meter.

Figur 14.1

Frekvensen 4515 kHz tillates brukt til Euroloop. Maksimal tillatt feltstyrke og båndbredde angis i figur 14.2 som illustrerer grenser for magnetisk feltstyrke målt i en avstand på 10 meter.

Figur 14.2

§ 15 Peileutstyr

Frekvensene tillates brukt slik frekvensbruken er definert i standarden ETS 300 718:

- 2275 Hz. Maksimal tillatt feltstyrke er 42 dB(A/m ved 10 meter avstand eller

- 457 kHz. Maksimal tillatt feltstyrke er 7 dB(A/m ved 10 meter avstand.

Frekvensene 142,275 MHz og 142,325 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p.

§ 16 Fjernstyring

Frekvensene i tabell 16.1 tillates brukt til alle typer fjernstyring. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.r.p.

| 26,995 MHz | 27,045 MHz | 27,095 MHz | 27,145 MHz | 27,195 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27,255 MHz | 40,665 MHz | 40,675 MHz | 40,685 MHz | 40,695 MHz |

Tabell 16.1

Frekvensene i tabell 16.2 tillates brukt til fjernstyring av modellfly. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.r.p.

| 35,010 MHz | 35,020 MHz | 35,030 MHz | 35,040 MHz | 35,050 MHz | 35,060 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35,070 MHz | 35,080 MHz | 35,090 MHz | 35,100 MHz | 35,110 MHz | 35,120 MHz |
| 35,130 MHz | 35,140 MHz | 35,150 MHz | 35,160 MHz | 35,170 MHz | 35,180 MHz |
| 35,190 MHz | 35,200 MHz | 35,210 MHz | 35,220 MHz | 35,230 MHz | 35,240 MHz |
| 35,250 MHz | 35,260 MHz | 35,270 MHz | 35,280 MHz | 35,290 MHz | 35,300 MHz |

Tabell 16.2

Frekvensene i tabell 16.3 tillates brukt til fjernstyring av modellbiler og modellbåter.  Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.r.p.

| 35,310 MHz | 35,320 MHz | 35,330 MHz | 35,340 MHz | 35,350 MHz | 35,360 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35,370 MHz | 35,380 MHz | 35,390 MHz | 40,705 MHz | 40,715 MHz | 40,725 MHz |
| 40,735 MHz | 40,745 MHz | 40,755 MHz | 40,765 MHz | 40,775 MHz | 40,785 MHz |
| 40,795 MHz |

Tabell 16.3

Frekvensene i tabell 16.4 tillates brukt til fjernstyring av kraner. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.r.p.

| 441,550 MHz | 441,575 MHz | 441,625 MHz | 441,725 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| 440,725 MHz | 440,750 MHz | 441,325 MHz | 441,600 MHz |

Tabell 16.4

§ 17 Trådløse mikrofoner

Følgende frekvensbånd tillates brukt:

- 41,000 – 43,600 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p.

- 800 – 820 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 20 mW e.r.p.

- 863 – 865 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. For analogt utstyr er maksimal okkupert båndbredde 300 kHz.

- 1785 – 1800 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 50 mW e.i.r.p.

Kanalseparasjon skal ikke overstige 200 kHz. Amplitudemodulasjon tillates ikke.

Frekvensene 173,8125 MHz, 173,8375 MHz, 173,8625 MHz, 173,8875 MHz, 173,9125 MHz, 173,9375 MHz, 173,9625 MHz og 173,9875 MHz kan brukes til hjelpeutstyr for hørselshemmede. Kanalseparasjon er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. for fast montert utstyr og 2 mW e.r.p. for bærbart utstyr.

§ 18 Trådløst lydutstyr

Frekvensbåndet 863 – 865 MHz tillates brukt. Kanalseparasjon skal ikke overstige 300 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. For analogt utstyr er maksimalt okkupert båndbredde 300 kHz.

Frekvensbåndet 864,8 – 865 MHz tillates brukt. Kanalseparasjon er 50 kHz.

§ 19 Induktive systemer

Frekvensbåndene 9 – 59,750 kHz, 60,250 – 70 kHz og 119 – 135 kHz tillates brukt slik frekvensbruken er definert i standarden EN 300 330. Maksimal tillatt feltstyrke er 72 dB(A/m i en avstand på 10 m, avtagende 3 dB per oktav fra 30 kHz.

Frekvensbåndene 59,750 – 60,250 kHz, 70 – 119 kHz, 6,765 – 6,795 MHz, 13,553 – 13,567 MHz og 26,957 – 27,283 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt feltstyrke er 42 dB(A/m i en avstand på 10 m.

Frekvensbåndet 7,4 – 8,8 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt feltstyrke er 9 dB(A/m i en avstand på 10 m.

§ 20 Privatradio (PR 27)

Frekvensene i tabell 20.1 tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 4,0 W e.r.p. Frekvensbruken skal være som definert i standarden ETS 300 135.

| Kanal | Frekvens (MHz) | Kanal | Frekvens (MHz) | Kanal | Frekvens (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26,965 | 14 | 27,125 | 27 | 27,275 |
| 2 | 26,975 | 15 | 27,135 | 28 | 27,285 |
| 3 | 26,985 | 16 | 27,155 | 29 | 27,295 |
| 4 | 27,005 | 17 | 27,165 | 30 | 27,305 |
| 5 | 27,015 | 18 | 27,175 | 31 | 27,315 |
| 6 | 27,025 | 19 | 27,185 | 32 | 27,325 |
| 7 | 27,035 | 20 | 27,205 | 33 | 27,335 |
| 8 | 27,055 | 21 | 27,215 | 34 | 27,345 |
| 9 | 27,065 | 22 | 27,225 | 35 | 27,355 |
| 10 | 27,075 | 23 | 27,255 | 36 | 27,365 |
| 11 | 27,085 | 24 | 27,235 | 37 | 27,375 |
| 12 | 27,105 | 25 | 27,245 | 38 | 27,385 |
| 13 | 27,115 | 26 | 27,265 | 39 | 27,395 |
|  | 40 | 27,405 |

Tabell 20.1

§ 20a Aktiv radarreflektor

Frekvensbåndene 2900 – 3100 MHz og 9300 – 9320 MHz tillates brukt slik frekvensbruken og de tekniske parametre er definert i Rec. ITU-R M.1176. Kanalseparasjon er 50 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p.

§ 20b Radiobasert identifikasjonsutstyr (RFID)

Frekvensbåndet 2446 – 2454 MHz tillates brukt til slik frekvensbruken er definert i ERC/REC 70-03, vedlegg 5.

§ 20c Mobil videolink

Senterfrekvens 2305 MHz, 2313 MHz, 2327 MHz og 2390 MHz med maksimalt okkupert båndbredde 8 MHz tillates brukt til mobil videolink. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 2 W e.i.r.p.

§ 21 Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft x.x. 2003 med unntak av forskriftens § 9 sekstende og syttende ledd som trer i kraft 1. juli 2003.