### Forskrift om endring av forskrift 13. juni 2000 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet xxxx med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 1, § 35, § 41, § 41a, § 42, § 47, § 48, § 50, § 52, § 54 a, § 56, § 59, § 106, jfr. klg. res. av 5. april 1963 nr. 9 og kgl.res. av 1. desember 1978 nr. 1, jf. EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 147 (Rdir 1997/70/EF), jf. EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 180 (Kdir. 1999/19/EF), jf. EØS-avtalens vedlegg XXII punkt 1 (Rdir. 1989/686/EF, jf. Rdir. 1993/103/EØF).

I

I forskrift av 13. juni 2000 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover gjøres følgende endringer:

§ 1-10 fjerde ledd skal lyde:

- Periodisk besiktelseX av radioinstallasjoner

  - På fartøy med lengde (L) på 24 meter og derover, eller fartøy som har sertifikat for fartsområde bankfiske II eller større, skal periodisk radiobesiktelse foretas ved hver årsdag i sertifikatperioden.  Besiktelsen skal være slik at den sikrer at de påbudte radioinstallasjonene fullt ut oppfyller bestemmelsene i gjeldende forskrifter og er i forsvarlig stand.

  - På fartøy med lengde (L) under 24 meter som har sertifikat for fartsområde bankfiske I eller mindre, skal periodisk radiobesiktelse foretas ved hver 2. årsdag i sertifikatperioden. Besiktelsen skal være slik at den sikrer at de påbudte radioinstallasjonene fungerer tilfredsstillende og er i forsvarlig stand.

  - Periodiske radiobesiktelser kan finne sted innenfor en periode på tre måneder før eller etter årsdagen for sertifikatet, uten at dato for neste periodiske besiktelse blir endret. Besiktelsen utføres av Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger.

Ny fotnote skal lyde:

X For fartøy med lengde (L) mindre enn 24 meter som har sertifikat for fartsområde kystfiske eller mindre, kreves ikke periodisk besiktelse av radioinstallasjoner før 1. februar 2004.

§ 7-1 annet ledd skal lyde:

- §§ 7-13 og 7-14 gjelder også eksisterende fartøy.

Fotnote oppheves

§ 7-13 skal lyde:

      - Ethvert fartøy1 skal ha om bord minst et bærbart to-veis VHF radiotelefonapparat for hver redningsfarkost, herunder mann-over bord-båt. Slike apparater skal tilfredsstille kravene som nærmere angitt i vedlegg 4. Dersom et fastmontert to-veis VHF radiotelefonapparat er plassert i en redningsfarkost, skal det tilfredsstille de samme ytelseskrav som for bærbar VHF.

      - Nødradioutstyr skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende forskrift om EØS- godkjenning av maritimt radioutstyr, fastsatt av Post- og teletilsynet.

1Se § 7-1 annet ledd.

§ 7-14 annet ledd skal lyde:

- Særskilte krav for fartøy med lengde (L) på 24 meter og derover.
Hver redningsfarkost og mann-overbord-båt på ethvert fartøy med lengde (L) på 24 meter og derover, skal være permanent utstyrt med en radartransponder.2

§ 7-14 tredje ledd skal lyde:

- Særskilte krav for fartøy med lengde (L) under 24 meter.

  - Ethvert fartøy med lengde (L) under 24 meter som opererer i fartsområde Kystfiske eller Bankfiske I, skal være utstyrt med èn radartransponder, anbrakt slik at den raskt kan plasseres i en redningsfarkost.

  - Ethvert fartøy med lengde (L) under 24 meter som opererer i fartsområde Bankfiske II eller større, skal være utstyrt med èn radartransponder på hver side av fartøyet, anbrakt slik at de raskt kan plasseres i en redningsfarkost. En av disse radartransponderne kan erstattes med en manuell nødpeilesender som kan operere på 406/121 MHZ.3  Alternativt kan det være anordnet èn radartransponder i hver redningsfarkost.

§ 9-1 første ledd skal lyde:

- Med mindre annet er uttrykkelig bestemt, skal dette kapittel gjelde for nye og eksisterende fartøy med største lengde på 15 meter og derover.

Fotnote oppheves

§ 9-4 nr. 6 skal lyde:

- sende og, som foreskrevet i § 10-3 tredje ledd (radar), motta signaler for lokalisering, når det har sertifikat for fartsområde kystfiske eller større eller har en lengde (L) på 24 m og derover,

§ 9-6 første ledd nr. 3 skal lyde:

  - En radartransponder som opererer i 9 GHz-båndet når fartøyet har sertifikat for fartsområde kystfiske eller større eller når fartøyet har en lengde (L) på 24 meter og derover. Radartransponderen skal være

    - lett tilgjengelig, og

    - kan være en av de som kreves i § 7-14 for redningsfarkoster.

§ 9-6 første ledd nr. 4 skal lyde:

  - En mottaker som kan motta internasjonal NAVTEX-kringkasting dersom fartøyet opererer i områder hvor en internasjonal NAVTEX-tjeneste er tilgjengelig. For fartøy med lengde (L) mindre enn 24 meter med sertifikat for fartsområde kystfiske eller mindre, kreves ikke slik mottaker dersom fartøyet kan innhente værvarslingstjeneste på annen måte.

§ 9-6 første ledd nr. 6 skal lyde:

  - En satelittnødradiopeiler (satellitt EPIRB) når fartøyet har sertifikat for fartsområde kystfiske eller større eller når fartøyet har en lengde (L) på 24 meter og derover, som skal

    - kunne sende en nødalarm enten via polarbanesatelittjenesten i 406 MHz-båndet eller, dersom fartøyet kun opererer i områder innenfor Inmarsats dekningsområde, via Inmarsats geostasjonære satelittjeneste som opererer i 1,6 GHz-båndet,

    - være installert på et lett tilgjengelig sted,

    - være lett å frigjøre manuelt og kunne bæres av én person til en redningsfarkost,

    - kunne frigjøres og flyte opp dersom fartøyet synker og aktiveres automatisk når den kommer i overflatestilling, og

    - kunne aktiveres manuelt.

Fartøy som utelukkende opererer i radiodekningsområde A1 kan erstatte dette kravet med nødradiopeilesenderen som kreves i § 9-7 tredje ledd.

§ 9-7 nytt femte ledd skal lyde:

- For fartøy med lengde (L) under 24 meter som har sertifikat for fjordfiske gjelder ikke kravene i første til fjerde ledd ovenfor såfremt det finnes en VHF-radioinstallasjon som kan sende og motta som beskrevet i § 9-6 første ledd nr. 1, samt bærbar to-veis VHF som beskrevet i § 7-13.

§ 12-3 annet ledd skal lyde:

      - For eksisterende fartøy med lengde (L) på 24 meter og derover, er det rederens eller førerens ansvar å sørge for at radartranspondere blir anbrakt ved første ordinære kontroll etter ikrafttredelse1 av denne forskrift av oppblåsbare redningsflåter i henhold til § 7-16 syvende ledd, jf. § 7-14.

Ny fotnote skal lyde:

1 For eksisterende fartøy med lengde (L) på 24 meter til 45 meter (L) trer denne bestemmelsen i kraft 1. februar 2003. For eksisterende fartøy med lengde (L) på 45 meter og derover trådte denne bestemmelsen i kraft 1. juli 2000

II

Ikrafttredelse

For fartøy som har sertifikat for fartsområde bankfiske I og større og for fartøy med lengde (L) på 24 m og derover vil § 1-10 (4) i denne forskrift tre i kraft xx. xxxx 2002. Fra samme tid oppheves eksisterende § 1-10 (4) i forskrift 13. juni 2000 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover, for alle fartøy.

For eksisterende fartøy med lengde (L) på 24 meter og derover men under 45 meter (L) vil denne forskrift, med unntak av § 1-10 (4), tre i kraft 1. februar 2003. Fra samme tid oppheves forskrift av 22. desember 1993 nr. 1242 om radioanlegg og radiotjeneste i fiske- og fangstfartøy for fartøy med lengde (L) på 24 meter og derover, samt § 5a. i forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709 om redningsredskaper m.m. på fiske- og fangstfartøy for fartøy med lengde (L) på 24 meter og derover.

For eksisterende fartøy med største lengde på 15 meter og derover men under 24 meter lengde (L) vil denne forskrift, med unntak av § 1-10 (4) for fartøy som har sertifikat for fartsområde bankfiske I eller større, tre i kraft 1. februar 2004. Fra samme tid oppheves forskrift av 22. desember 1993 nr. 1242 om radioanlegg og radiotjeneste i fiske- og fangstfartøy for fartøy med største  lengde 15  meter og derover, samt § 5a. i forskrift av 15 oktober 1991 nr. 709 om redningsredskaper m.m. på fiske og fangstfartøy for fartøy med største lengde på 15 meter og derover.