Utkast til forskrift om installasjoner med gassdrevne forbrenningsmotorer på lasteskip

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i lov 9. juni 1903 om Statskontroll med Skibes Sjødygtighed m.v. § 41, § 41a, 1. ledd bokstav a), § 42 1. ledd bokstav c), d), g) og h) og 3. ledd bokstav a).

#### Kapittel 1

#### Generelle bestemmelser

§ 1

##### Virkeområde

Denne forskrift gjelder for:

- lasteskip med installasjon hvor forbrenningsmotor er drevet av naturgass (LNG). Forskriften kan, i den grad den er anvendelig, også gjøres gjeldende for LNG tankskip hvor lasten benyttes som bunkers.

- lasteskip med anlegg med lavtrykkssystemer med trykk under 10 bar.

§ 2

##### Forhold til klasseinstitusjonenes regler

##### Forhold som ikke er regulert i denne forskrift skal oppfylle DNVs regler for Gas fuelled engine installations av januar 2001, eller tilsvarende regler fra annen anerkjent klasseinstitusjon etter godkjenning av Sjøfartsdirektoratet.

§ 3

##### Forhold til berørte instanser m.v.

Forhold som berører instanser, myndigheter m.v. utenfor sjøfartsadministrasjonens ansvarsfelt, forelegges ikke Sjøfartsdirektoratet, men rette vedkommende for vurdering og eventuell godkjennelse i henhold til dennes krav.

§ 4

##### Definisjoner

I denne forskrift betyr:

- Anerkjent klasseinstitusjon: Klasseinstitusjon som departementet har inngått overenskomst med i medhold av Sjødyktighetslovens § 9:

- Det Norske Veritas (DNV)

- Lloyd’s Register of Shipping (LR)

- Bureau Veritas (BV)

- Germanischer Lloyd (GL)

- American Bureau of Shipping (ABS)

- Brannintegritet A-60: Brannhindrende skille av klasse A-60 jfr. Sjøsikkerhetskonvensjonens kapittel II-2.

- Delvis lukket rom: Område hvor naturlige ventilasjonsforhold er merkbart forskjellig fra åpent dekk på grunn av at strukturer som dekk, dørk, vindfang og skott er arrangert slik at ansamling av gass kan forekomme.

- Dual fuel motor:  Forbrenningsmotor som kan forbrenne gass og flytende brennstoff samtidig og i et variert blandingsforhold.

- Formell sikkerhetsanalyse: Analyse i samsvar med den til en hver tid gjeldende resolusjon vedrørende Formal Safety Assessment (FSA) utarbeidet av IMO (International Maritime Organization)

- Gassfarlig rom: Lukket eller delvis lukket rom som inneholder gasskilde, eller
 har direkte tilkomst eller åpninger til et hvert annet gassfarlig område.

- Gassfarlige soner: Soner på åpent dekk eller delvis lukkede rom på åpent dekk innenfor en avstand av:
- 3 meter fra utløpet fra gasstankens sikkerhetsventil.
- 3 meter fra gasstankåpninger, gassrørflenser, åpninger til gassfarlige områder som  
   inneholder gasskilder.
- 3 meter fra ventilasjonsutløp fra rom hvor eventuelle kompressorer, pumper, gassreguleringsutstyr eller lignende utstyr befinner seg, og  fra utløpsåpninger for ventilasjon av rørkanaler og gassmaskin- og ventilrom. 
- 2.4 meter fra den ytre overflate på et system som inneholder gass når denne overflaten er værutsatt.

- Gasskilde:  Enhver ventil, utskiftbar rørkobling, pakning, kompressor eller pumpetetning i gassbrennstoffsystemet.

- Gassikkert område: Område eller sone som ikke er gassfarlig.

- Gassmaskinrom: Rom hvor forbrenningsmotor drevet av gass og eventuell generator er plassert.

- Gassluse: Lukket rom for passasje mellom gassfarlig og gassikkert område, for å hindre inntrenging av gass til gassikkert område.

- Klassifisert fartøy: Skip/lekter med klasse i anerkjent klasseinstitusjon.

- Kontrollstasjon: Rom som er definert som kontrollstasjon i sjøsikkerhetskonvensjonens kapittel II-2.

- Lasteskip: Et hvert skip som ikke er passasjerskip, fiske- og fangstfartøy, flyttbar innretning, lekter eller fritidsfartøy.

- LNG (Liquified Natural Gas): Flytende naturgass.

- LNG tankskip: Lasteskip bygget eller utrustet for transport av LNG i bulk jfr. Den internasjonale gasskipskode (International Code for the Construction and Equipment og Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, IGC-koden).

- Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS): Den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, med senere endringer.

- Tankrom: Rom hvor lagertank for gass med tilhørende nødvendig utstyr er plassert.

- Ventilrom: Rom hvor nødvendig gassreguleringsutstyr til gassmotorer er plassert.

§ 5

##### Ansvar

Rederi og fører har ansvaret for at bestemmelsene i denne forskrift blir fulgt.

§ 6

##### Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

#### Kapittel 2

Godkjennelse m.m.

§ 7

##### Godkjennelse – Verifikasjon

(1) For klassifiserte fartøy skal det fremlegges skriftlig erklæring fra klasseinstitusjonen om at fartøyet tilfredsstiller denne forskrift før ”Erklæring om førstegangsbesiktigelse”, ”Fartssertifikat” eller ”Sikkerhetssertifikat for konstruksjon” kan utstedes.

(2) Før sertifikater utstedes første gang og ved senere fornyelser, kan Sjøfartsdirektoratet kreve at oppfyllelse av kravene i denne forskrift verifiseres.

(3) Sjøfartsdirektoratet kan kreve praktiske prøver for å dokumentere samsvar mellom regelverk og forutsetninger.

(4) Reder skal påse at det ved hvert byggeprosjekt er utpekt en ansvarlig koordinator som har til oppgave å sikre kompatibilitet mellom komponenter fra underleverandører, utarbeide et prøve- og kontrollprogram, samt sikre riktig sammensetning av all styring og regulering i forbindelse med fremdrift og kraftproduksjon, inklusiv tilhørende nødarrangement.

(5) Forhold eller hendelser som kan ha innvirkning på fartøyets omgivelser, blir ikke vurdert av Sjøfartsdirektoratet, men forutsettes forelagt de rette myndigheter for vurdering og eventuell godkjennelse.

#### Kapittel 3

#### Dokumentasjon og generelle byggekrav

#### § 8

##### Dokumentasjon

(1) Alle forhold i denne forskrift skal kunne dokumenteres, men dokumentasjon skal kun oversendes Sjøfartsdirektoratet i den grad direktoratet krever det.

(2) Det skal utarbeides formell sikkerhetsanalyse for hvert nytt eller endret konsept, som skal dokumentere et sikkerhetsnivå som minst er ekvivalent med et nytt tilsvarende dieseldrevet fartøy. Analysene skal gjelde det endelige konsept og skal omfatte alle relevante risiki, også med hensyn til forhold utenfor selve skipet, som tett befolkede områder, havner, terminaler og oljeinstallasjoner.

(3) Det skal utarbeides eksplosjonsanalyse for å fastslå dimensjonerende overtrykk for gassmaskinrom, ventilrom, eller tilsvarende gassfarlig rom med skott, skrog, dekk, ventilasjonskanaler, samt eventuelle avblåsningskanaler og/eller avlastningsrom. Analysen skal baseres på en støkiometrisk gassblanding, og gjennomføres av en institusjon som er anerkjent for denne type analyse.

§ 9

Passiv sikkerhet

(1) Følgende krav stilles til innebygd passiv sikkerhet og redundans ved svikt i operasjonelle og innlagte tekniske aktive sikringer:

- Gassmaskin- og ventilrom skal være plassert minst 0,1L aktenfor kollisjonsskottet,

- gasstanken(e) skal være plassert minst L/3 aktenfor kollisjonsskottet,

- gassmaskin-, tank- og ventilrom skal kun inneholde et minimum av påkrevd utstyr, komponenter og systemer som er nødvendige for at det enkelte utstyr i det enkelte rom skal kunne ivareta sin hovedfunksjon,

- forbrenningsmotorene for fremdrift, tilhørende systemer for styring og kontroll samt motorer og systemer for kraftproduksjon med tilhørende fordeling og kabling skal plasseres i minimum to adskilte redundante soner slik at brann eller eksplosjon i ett av rommene ikke skal:

- føre til skade på annet enn det aktuelle rom,

- sette andre soner ut av funksjon,

- åpne skipet på en slik måte at det oppstår fylling av vann under hoveddekk eller progressiv fylling av noe slag,

- skade dekk og innredning på en slik måte at folk som oppholder seg på disse steder under normale driftsforhold blir skadet,

- sette kontrollstasjoner og tavlerom for nødvendig kraftfordeling ut av funksjon;

- skade redningsmateriell med utsettingsarrangement,

- sette brannbekjempelsesutstyr utenfor eksplosjonsskadet rom ut av funksjon, og

- påvirke andre områder på fartøyet slik at kjedereaksjoner med for eksempel last, gass- og bunkersolje kan oppstå.

§ 10

##### Arrangement

- For arrangement av rom, adkomst m.v. gjelder følgende:

- Gassmaskinrom skal under normale forhold ikke anses som gassfarlig, men blir ved gasslekkasje å betrakte som gassfarlig rom.

- Ved gassdeteksjon skal følgende stenges automatisk1:

- Gasstilførsel til det aktuelle gassmaskinrom,

- brennoljetilførselen når dual fuel motor anvendes, og

- ikke-eksplosjonssikkert utstyr eller installasjoner.

- Det skal ikke være direkte adkomst fra innredningen til gassmaskinrom, gassfarlig rom eller gassfarlige soner. Gassluse aksepteres som indirekte adkomst. Tankrom og oppsamlingsarrangement sikres slik at adgang ikke er mulig under normal drift.

- Ved lagring av gass under dekk skal gasstank med tilhørende nødvendig utstyr plasseres i et rom utstyrt som en sekundær barriere med oppsamlingsarrangement i tilfelle en gasslekkasje.

(2) Gasstilførsel til forbrenningsmotor skal føres i dobbeltrør så langt det er praktisk mulig.

(3) Det skal være separat jordingskabel mellom tankbil eller tank i land og bunkringsstasjon på skipet ved overføring av brannfarlig gass eller væske. Bunkringssystemet skal også tilfredstille eventuelle krav som måtte stilles av landanlegg og relevant myndighet.

(4) Bunkringsstasjon skal plasseres på åpent dekk og være fysisk avskjermet fra innredning, laste-/arbeidsdekk og kontrollstasjoner. Tilkobling og rørsystem skal være slik plassert og arrangert at en eventuell skade på gassrørsystemene ikke påfører skade på skipets gasstankanlegg og medfører ukontrollert utslipp av gass.

(5) Det stilles følgende krav til ventilasjon:

- Ventilasjon skal gi lavere trykk i gassmotorrom under dekk enn i tilstøtende rom.

- Forbrenningsluft til motorer skal tilføres i separat system fra friluft i gassikkert område. Dersom dette ikke er mulig, skal luftkanal utstyres med spjeld som stenger automatisk ved overrusning.

- Generatorer i gassmaskinrom skal arrangeres med overtykksventilasjon fra gassikkert område.

- Hvert ventilrom skal ha separat ventilasjon med samme antall luftvekslinger som tankrom.

(6) Det stilles følgende krav til strukturell brannsikring:

- Skott og dekk rundt gasstankrom og ventilasjonskanaler til dette skal isoleres til brannintegritet A-60, med mindre det grenser mot tanker med ikke brennbare eller farlige stoffer. Anvendelse av kofferdam erstatter ikke kravet til A-60 isolasjon.

- Skott og dekk mellom tilstøtende maskinromssoner skal A-60 isoleres.

(7) Gassmaskinrom skal være utstyrt med fast installert dertil egnet brannbekjempelsesutrustning.

(8) Det stilles følgende styrkemessige krav:

- Lagertank for gass, generatoraggregater og øvrige tunge komponenter tilknyttet gassystemet skal fundamenteres til å tåle en langskips retardasjon på 2g. Øvrige kritiske komponenter som inngår i gass- og styresystem skal være dimensjonert og bygd for å tåle den samme belastning,

- Lagertank for gass skal være sikret mot å flyte opp ved en eventuell vannfylling av tankrommet, og

- Lagertank for gass, som er plassert i eller under et område hvor det drives håndtering av last med kran, skal beskyttes av struktur dimensjonert for å motstå potensielle fallende laster.

1Jfr. DNVs regler av januar 2001 for Gas fuelled engine installations vedrørende  ESD (Emergency shut down).

Kapittel 4

#### Krav vedrørende drift og opplæring

§ 11

##### Operasjon og drift

(1) Det skal utarbeides prosedyrer som ivaretar fartøyets sikkerhetsmessige forhold ved ordinær drift, som under seilas, i havner, ved baser, ved oljeinstallasjoner og på oljefelt og ved verkstedsopphold.

(2) Det tillates ikke at andre operasjoner på dekk foregår samtidig med bunkring. Driftssituasjon i maskin og gassfarlig rom og -område skal vurderes spesielt.

##### § 12

##### Opplæring

(1) Hele driftsbesetningen på gassdrevet lasteskip skal ha nødvendig opplæring  i gassrelatert sikkerhet, drift og vedlikehold før tiltredelse om bord.

(2) Den delen av besetningen som har direkte ansvar for drift av gassrelatert utstyr om bord, skal i tillegg gis en spesialutdannelse. Reder skal dokumentere at personellet har tilegnet seg nødvendige kunnskaper, og at kunnskapene til en hver tid vedlikeholdes.

(3) Det skal avholdes regelmessige gassrelaterte beredskapsøvelser. Sikrings- og bekjempelsessystemer for å håndtere definerte fare- og ulykkeshendelser skal gjennomgås og prøves.

(4) Opplæringsmanual skal utarbeides, og opplæringsprogram og øvelser skal tilrettelegges det enkelte fartøy og dets gassinstallasjon.

Kapittel 5

Avsluttende bestemmelser

§ 13

##### Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til Almindelige borgerlige Straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 § 339 nr. 2 jfr. §§ 48a og 48b, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse etter annen lovbestemmelse.

§ 14

##### Ikrafttredelse

……………………..