#### Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 20. desember 1991 nr. 879 om ballastsystemer på flyttbare innretninger

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødyktighed §§ 1, 9a, 80, jfr. kgl. resolusjon av 1. desember 1978 med delegasjonsvedtak 15. januar 1979, res. 25. mai 1984 nr. 1156 med delegasjonsvedtak av 14. aug. 1991. Endret 2 mars 1999, endringsforskriften er notifisert i samsvar med Rådsdirektiv 83/189/EØF.

Kapittel I

Innledende bestemmelser

§1 
Virkeområde

Forskriften gjelder for innretninger som er registrert eller som skal registreres i norsk skipsregister. Innretninger som er registrert i norsk skipsregister, kan, frem til neste sertifikatutstedelse, følge de krav som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse.

§2 
Definisjoner

I denne forskrift betyr:

1. Anerkjent klasseinstitusjon: klasseinstitusjon som departementet har inngått overenskomst med i medhold av Sjødyktighetsloven §9:
– Det Norske Veritas (DNV)
– Lloyds Register of Shipping (LRS)
– Bureau Veritas (BV)
– Germanischer Lloyd (GL)
– American Bureau og Shipping (ABS)

2.. Ballastsystem: pumper, ventiler, rørsystemer o.l. med tilhørende kraftforsyning og kontrollsystemer som er nødvendig for å ballastere eller deballastere en innretning.

3.. Forflytningsdypgang (transitt): Den dypgangen innretningen ligger på når den skifter posisjon, enten ved sleping eller ved hjelp av eget fremdriftsmaskineri.

4.. IMO: «International Maritime Organization»

5.. Innretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster ombord, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.

6.. Kontrollstasjon: Rom hvor utstyr for overvåking, fjernbetjening og kontroll av innretningen er anbrakt. Inkluderer bl.a.:

6.1 . rom hvor radio, hovednavigasjonsutstyr, nødkraftkilde og sentral for interkommunikasjons-, alarm- og høytaleranlegg er anbragt.

6.2 . rom hvor utstyr for fjernbetjening og kontroll av ankersystemer, ballastsystem, branndører, dykkesystemer, dynamisk posisjoneringssystemer, fast opplagte brannslokningssystemer, nødkraftkilder og vanntette dører er anbragt.

7.. MODU-koden: IMO’s «Code for the construction and equipment of Mobile Offshore Drilling Units» av 1989.

8..MOU-klasseinstitusjon: Anerkjent klasseinstitusjon som det er inngått overenskomst med om å utføre kontroll og besiktigelse m.v av flyttbare innretninger. Disse institusjoner er:

– Det Norske Veritas (DNV)

– Lloyd’s Register of Shipping (LRS)
Etter anmodning kan Sjøfartsdirektoratet i hvert enkelt tilfelle benytte andre anerkjente klasseinstitusjoner til å utføre kontrolloppgaver på flyttbare innretninger.

9.. Operasjonsdypgang: De dypgangene innretningen ligger på når den utfører sine normale arbeidsoppgaver.

10.. Reder: Den som kontraherer og/eller forestår driften av en innretning.

11. . Sikkerhetsstyringssystem: Alle systematiske tiltak som reder skal iverksette for å sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utøves og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover som nevnt i § 1 i Forskrift 2. mars 1999 om sikkerhetsstyringssystem for flyttbare innretninger.

12. Sikkerhetstilstand: Tilstanden når operasjonsbegrensningene (maks. tillatt vindhastighet) for aktuell operasjons- eller forflytningstilstand er overskredet, og/eller når nødvendige tiltak for tilstanden er iverksatt.

Kapittel II

Generelle bestemmelser

§3 
Ansvar

Reder og plattformsjef har ansvaret for at bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt¹.

¹ Se også forskrift 2. mars 1999 nr. 394 om sikkerhetsstyringssystemer for flyttbare innretninger

§4

Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dersom kyststatens krav og de krav som er fastsatt i denne forskrift er uforenlige, kan Sjøfartsdirektoratet fravike kravene i den utstrekning det er forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§4 A¹
  Gjensidig aksept

Når denne forskriften stiller krav om at en bestemt utrustning, materiale, utstyr eller innretning, eller om type utstyr o.l., skal anskaffes eller forefinnes i et fartøy, eller at det skal treffes en bestemt foranstaltning, eller det stilles bestemte krav til bygning eller design, skal Sjøfartsdirektoratet tillate at det anbringes eller forefinnes annet tilbehør, materialer, anordninger eller apparater, eller typer av disse, eller at det treffes en annen foranstaltning i fartøyet, eller at fartøyet er bygget

eller designet på annen måte.

Forutsetningen for at Sjøfartsdirektoratet skal akseptere dette er følgende: Det må være dokumentert gjennom testing eller på annen måte, at tilbehøret, materiellet, utstyret eller innretningen, eller type av slik, eller arrangement, bygning eller konstruksjon, er minst like effektiv som det som kreves i forskriftene.

Sjøfartsdirektoratet skal akseptere resultater av tester som er utført ved anerkjente testinstitusjoner, inkludert testinstitusjoner i øvrige EØS-land. Forutsetningen er at testene gir passende og tilfredsstillende garanti av teknisk, fagmessig og uavhengig art.

¹Fastsatt 2. mars 1999.

Kapittel III

Dokumentasjon

§5¹ 
Dokumentasjon

Reder skal kunne dokumentere at forskriftens krav er oppfylt. På forespørsel skal dokumentasjon sendes Sjøfartsdirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse fastsettes av Sjøfartsdirektoratet.

¹Endret 2. mars 1999.

§6 
Godkjennelse – Systemrevisjon – Verifikasjon

Opphevet 2. mars 1999.

Kapittel IV

Generelle krav til ballastsystemet

§7 
Krav om ballastsystem

1. Innretninger skal være utstyrt med et pumpesystem som kan ballastere og deballastere enhver ballasttank under normale operasjons- og transittilstander. Kontrollert gravitasjonsfylling av tanker tillates.

2. Ved vannfylling av et hvert rom på oppjekkbare innretninger og et hvert rom i søylene eller pontongene på halvt nedsenkbare innretninger, skal ballastering i henhold til § 11 nr. 2 fortsatt være mulig.

§8 
Krav om analyse

Det skal utføres en analyse av ballastsystemets evne til å fungere i henhold til kravene i denne forskrift.

§9
 Krav til enkeltkomponenter

Ballastsystemets enkeltkomponenter skal med hensyn til styrke, funksjonsdyktighet og arbeidsutførelse minimum følge regelkravene fra MOU-klasseinstitusjon for de trykk, kapasiteter og belastninger m.v. som framkommer i denne forskrift.

§10 
Intern kommunikasjon

Det skal være installert et kommunikasjonssystem mellom kontrollstasjon og rom hvorfra ballastpumper, -ventiler og annet utstyr nødvendig for driften av ballastsystemet kan styres lokalt, jfr. krav i § 18. Kommunikasjonssystemet skal være uavhengig av hovedkraftkilden.

Kapittel V

Ballastpumper og røropplegg

§11¹ 
Kapasitetskrav

1. Ballastsystemet skal ha kapasitet til å kunne bringe innretningen fra en hvilken som helst operasjons- eller forflytningsdypgang til dypgående for sikkerhetstilstand, i løpet av 3 timer.

2. Med alle pumpene intakte, skal ballastsystemet ha kapasitet til, innen 3 timer, å kunne bringe innretningen tilbake til opprett tilstand og styrkemessig akseptabel dypgående, etter skade i henhold til stabilitetsforskriften § 21². For innretninger som må benytte nødkraft for å tilfredsstille dette krav, aksepteres det at hovedkraft igjen benyttes når det er oppnådd en vinkel som hovedkraftkilden kan operere under. Det skal da kunne dokumenteres at hovedkraftkilden kan restartes ved denne vinkelen etter å ha vært krenget i hht kravene ovenfor.

3.Med en hvilken som helst pumpe ute av drift, skal ballastsystemet kunne bringe innretningen tilbake til opprett tilstand og styrkemessig akseptabel dypgående, etter skade i henhold til stabilitetsforskriften § 21². Ved skade på rom der ballastpumper er installert forutsettes det at det er ballastpumpen(e) i dette rommet som er satt ut av drift. Tilhørende deler av ballastsystemet i det samme vannfylte rommet forutsettes også satt ut av drift, med unntak av komponenter som er konstruert for å tåle nedsenkning i vann og aktuelt trykk.

4. For halvt nedsenkbare innretninger, med innretningen på operasjonsdypgang, skal krav i nr. 2 og 3kunne utføres uten å ta inn ytterligere ballast. Motfylling kan vurderes brukt som operasjonelt tiltak, forutsatt at det foreligger godkjente prosedyrer som dekker områdene styrke og stabilitet.

¹Endret 2. mars 1999.

²Se forskrift 20 desember 1991 nr 878 om stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette/værtette lukningsmidler på flyttbare innretninger.

§12 
Krav til funksjon etter feil

1. Ballastsystemet skal være utstyrt med minst to uavhengige pumper arrangert slik at ballastering kan gjennomføres i tilfelle feil ved en hvilken som helst av pumpene. Det kan benyttes andre pumper enn rene ballastpumper til ballastering, forutsatt at disse er tilgjengelige for slik bruk til enhver tid.

2.. Ballastsystemet skal anordnes slik at ingen enkelt feil i systemet eller en operatørfeil kan føre til utilsiktet overføring av ballastvann fra en tank til en annen, eller utilsiktet fylling/tømming av tanker.

3.. Nødkraftkilden skal kunne betjene ballastsystemet på en slik måte at krav i § 11 nr. 3  og § 12 nr.1 er  tilfredsstilt.

§13 
Ventiler, lufterør og sugeledninger

1. Alle ventiler og betjeningsorganer skal være tydelig merket med den funksjon de har. Lokalt på ventilen skal det være indikator som viser om en ventil er åpen eller lukket.

2. Lufterør skal være installert til hver ballasttank, plassert utenfor skadeområder i henhold til krav i stabilitetsforskriftens §§ 23 til 28¹  og være i tilstrekkelig antall og tverrsnittsstørrelser til å muliggjøre effektiv drift av ballastsystemet, under de forhold som er omtalt i denne forskrift.

3. Lufterørsåpningene til de tanker som er planlagt benyttet for å rette opp innretningen etter skade, skal være plassert over ugunstigste vannlinje ved krengevinkler spesifisert i § 11 nr. 2, eller være arrangert på annen måte som sikrer luft til tankene ved utpumping.

4. Sugeledning fra tanker nevnt i nr 3, plasseres slik at man har muligheter for å pumpe ut mest mulig vannballast ved aktuell krenging.

¹Se forskrift av 20. desember 1991 om stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette/værtette lukningsmidler på flyttbare innretninger.

Kapittel VI

Betjenings- og indikatorsystemer

§14¹ 
Generelle krav

1. Fjernbetjenings- og indikatorsystemene skal være koblet til hoved- og nødtavlen.

2. På hvert sted hvor en ventil kan fjernbetjenes, skal det finnes en anordning som viser om ventilen er åpen eller lukket. Indikatorens funksjon skal avhenge av ventilspindelens bevegelse, eller være anordnet på annet vis med tilsvarende pålitelighet.¹Endret 2. mars 1999.

§15 
Ballastkontroll

1.  Ballastkontrollen skal være utstyrt med følgende betjenings- og indikatorsystemer:

a) fjernbetjeningssystem for ballastpumper

b) indikatorsystem for ballastpumper

c) fjernbetjeninssystem for ballastventiler

d) indikatorsystem for ballastventiler

e) fjernpeilesystem for tanknivå

f) indikatorsystem for dypgående

g) krenge- og trimindikatorer

h) indikatorsystem for krafttilførsel (hoved og nødkraftkilde)

i) indikatorsystem for hydraulisk/pneumatisk trykk i ballastsystemet

j) nødstopp

2. Ballastkontrollpanelets utforming og operatørenes arbeidsstilling skal være konstruert etter gode ergonometriske prinsipper.

§16
 Plassering av ballastkontrollen

1.  Plasseringen av ballastkontrollen skal være i bemannet kontrollstasjon, hvor også kontroll for vanntette lukningsmidler¹ skal være installert.

¹Se tilsvarende krav om plassering i forskrift av 20. desember 1991 om stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette/værtette

lukningsmidler § 37.

§17
 Nødstopp

Nødstoppfunksjonen skal kunne isolere eller koble ut kraftforsyningen til fjernbetjeningssystemene og til pumpene. Ballastsystemet skal da gå til sikker posisjon dvs. ventiler stenges og pumper stoppes. Nødstoppsystemet skal være adskilt fra det ordinære fjernbetjeningssystemet.

§18 
Lokal betjening

Alle ballastpumper og ventiler skal i tillegg til fjernbetjening fra kontrollstasjonen, i tilfelle av feil ved fjernbetjeningen, være utstyrt med uavhengig lokal betjening. Den uavhengige lokale betjeningen av hver ballastpumpe og av dens tilhørende ballasttankventiler skal være plassert på samme sted.

§19
Krav til funksjon etter feil

1. Fjernbetjenings- og indikatorsystemene  skal være adskilt og fungere uavhengig av hverandre, eller ha tilstrekkelig redundans slik at en feil ved ett system ikke gjør driften av noe annet system usikker.

2. Ballastventilene skal feile til lukket stilling ved tap av kontrollkraft eller styrestrøm. Ved reaktivering skal ventilene forbli lukket inntil ballastkontrolloperatøren igjen overtar kontrollen av det reaktiverte systemet.  Ballastventilsystemer som ikke feiler til lukket stilling ved tap av kontrollkraft/styrestrøm, aksepteres forutsatt at det kan  dokumenteres at innretningens sikkerhet dermed ikke svekkes.

§20
Krav til tankpeilesystem

1. Tankpeilesystemet skal gjøre det mulig å:

a) vise væskenivå i alle ballasttanker. Det skal finnes en sekundær metode til å fastslå nivået i ballasttankene, dvs. peilerør eller annet målesystem.

b) ved krengevinkler i henhold til § 11 nr. 2, tilnærmet vise væskenivå ved sugeledningen i de ballasttanker som er planlagt benyttet til å rette opp innretningen.

c) vise væskenivå i andre tanker, f.eks. brennolje-, ferskvanns- og borevanns/væsketanker som, når de fylles eller tømmes, virker inn på innretningens stabilitet.

§21
Indikatorsystem for dypgående

Indikatorsystemet for dypgående skal vise dypgående i hvert hjørne av halvt nedsenkbare og oppjekkbare innretninger, og forut og akter for innretninger med skipsskrog.

Kapittel VII

Operasjonsinstruks

§22
Operasjonsinstruks

1. Det skal utarbeides en skriftlig instruks om bruk av ballastsystemet i henhold til denne forskrift.

Instruksen skal innarbeides i innretningens operasjonsmanual.

2. Operasjonsinstruksen skal inneholde:

– kort informasjon om systemet og normal bruk av det

– for halvt nedsenkbare innretninger, prosedyrer for ballastering fra forflytningstilstand til sikkerhetstilstand og fra operasjonstilstand til sikkerhetstilstand

– kort informasjon om mulighetene for bruk etter feil har oppstått (kan evt. stå i beredskapsmanualen).

Dersom motfylling etter skade skal brukes som operasjonelt tiltak, skal rutiner for dette angis, jfr. § 11 nr. 4.

Kapittel VIII

Avsluttende bestemmelser

§23

Straff

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgelige straffelov av 22. mai 1902, § 339 nr. 2 jfr §§ 48a og 48b, dersom ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§24

Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 1992.

Endring av 2 mars 1999 i § 1, § 2, § 3 nr 1, 2, 3 og 4, § 5, § 6, § 8, § 11 nr 2, 3 og 4, § 14 nr 2, § 16 nr 1, § 21, § 22 nr 2 og ny § 4 A av 2 mars 1999 trer i kraft 1 september 1999.