Utkast til forskrift om endring av Forskrift av 4. september 1987 nr. 860 om drikkevannsanlegg og drikkevannsforsyning på flyttbare innretninger

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed, §§ 1, 9a, 42 og 52, jfr. kgl. res. av 5. april 1963, 1. desember 1978 og 25. mai 1984, samt delegasjonsvedtak av 15. januar 1979 og 6. juni 1984. Endret 2. mars 1999.

Kapittel I  -  Generelt

§1

#### Definisjoner

I denne forskrift betyr:

1. Innretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.

2. Reder: Den som kontraherer og/eller den som forestår driften av en innretning.

3. Sikkerhetsstyringssystem: Alle systematiske tiltak som reder skal iverksette for å sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utøves og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover som nevnt i § 1 i Forskrift 2. mars 1999 om sikkerhetsstyringssystem for flyttbare innretninger.

4. Anerkjent klasseinstitusjon: klasseinstitusjon som departementet har inngått overenskomst med i medhold av Sjødyktighetsloven §9:
– Det Norske Veritas (DNV)
– Lloyds Register of Shipping (LRS)
– Bureau Veritas (BV)
– Germanischer Lloyd (GL)
– American Bureau og Shipping (ABS)
5. Drikkevann: Vann til matlaging, oppvask, klesvask, personlig hygiene, samt vann til å drikke.

6. Drikkevannsanlegg: Anlegg for mottak, produksjon, lagring, behandling og distribusjon av drikkevann.

7. Hygenisk betryggende drikkevann: Drikkevann som ikke inneholder komponenter som kan gi risiko for helseskade, verken på kort eller lang sikt.

8 Sertifisert:

a) Vedrørende utstyr og materialer: Utstyr som tilfredsstiller angitte krav, eller materialer som er i henhold til anerkjent standard, og som er sertifisert, godkjent eller typegodkjent av:
- teknisk kontrollorgan

- akkreditert sertifiseringsorgan

- anerkjent klasseinstitusjon

- annen anerkjent offentlig eller privat institusjon, eller

- administrasjonen i et land som har ratifisert Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS)
b) Vedrørende arbeidsutførelse: Personell som i henhold til regelkrav skal ha spesielle kvalifikasjoner for å utføre bestemte arbeidsoppgaver, og som er sertifisert av:
- anerkjent klasseinstitusjon
- akkreditert sertifiseringsorgan, eller
- annen anerkjent offentlig eller privat institusjon

§2

Anvendelse

1.Denne forskrift gjelder  for innretninger som er registrert eller skal registreres i norsk skipsregister.
2. Innretninger som er registrert i norsk skipsregister, kan, frem til neste sertifikatutstedelse, følge de krav som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse.

§3

Ansvar

Reder og plattformsjef har ansvaret for at bestemmelsene i denne forskrift blir fulgt¹.

1) Se også forskrift 2. mars 1999 nr. 394 om sikkerhetsstyringssystemer for flyttbare innretninger

§4

Dokumentasjon

Reder skal kunne dokumentere at forskriftens krav er oppfylt. På forespørsel skal dokumentasjon sendes Sjøfartsdirektoratet eller den Sjøfartsdirektoratet bemyndiger. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse fastsettes av Sjøfartsdirektoratet eller den Sjøfartsdirektoratet bemyndiger.

§5

Godkjennelse – systemrevisjon – verifikasjon

Oppheves

Kapittel II

# Krav til drikkevannet

§6

Krav til mengde og kvalitet

Drikkevann skal være tilgjengelig i tilstrekkelig mengde, være hygienisk betryggende og dessuten være klart, uten lukt, smak og farge, og tilfredsstille de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav, fastsatt av Sosial og helsedepartementet.

§7

Drikkevann hentet fra land

1. For innretninger på norsk sokkel skal drikkevann som hentes fra    land kun tas fra tappesteder tilknyttet offentlig godkjent vannverk..

2

2 . Drikkevann som leveres fra forsyningsfartøy, skal kloreres under overføring til innretningens lagertanker.

§8

#### Drikkevann fremstillet av sjøvann

1.. Inntak av sjøvann for fremstilling av drikkevann skal ikke finne sted når det er grunn til å frykte at sjøvannet er særlig forurenset. Samtlige havneområder i alle verdensdeler betraktes som særlig forurenset.

2

3. Fra anlegg som produserer ferskvann ved destillasjon, tillates et maksimalt saltinnhold på 30 ppm, tilsvarende en spesifikk elektrisk ledningsevne på 6 m S/m ved 25°C ved utløp fra evaporator. Fra anlegg som produserer ferskvann ved omvendt osmose, tillates maksimalt 200 ppm klorid og 130 ppm natrium, tilsvarende spesifikk elektrisk ledningsevne på  75 m S/m ved 25° ved utløpet fra osmoseanlegget.

4. Kjemikalier som ønskes benyttet til avsaltingsanlegg, skal være sertifisert.

§9

Krav til videre vannbehandling

Alt drikkevann skal desinfiseres idet drikkevannet går til forbruk.   .Tilsetningsstoffer (behandlingskjemikalier) for drikkevann skal være sertifisert .

§10 -

Kontroll av drikkevannet om bord

.

1.Det skal minst en gang i døgnet føres kontroll med at hele drikkevannsanlegget fungerer tilfredsstillende, og resultatet av kontrollen skal føres i en egen driftsjournal.

2. Dersom UV-lamper  benyttes til desinfisering av drikkevannet, skal også kontroll med lampenes brukstid føres i journalen.

3. Reder skal påse at minst en person om bord er faglig kvalifisert til å foreta ovennevnte kontroll av drikkevannet.

Kapittel III

Krav til drikkevannsanlegg

NB Dette kapittelet er fullstendig omstrukturert. 
Kun materielle endringer er merket som endringer

§11 
Tanker, rør, drikkevannsinntak, beskyttelsesbelegg

- Følgende krav gjelder for dimensjonering og design av drikkevannsanlegg:

  - det beregnes et forbruk på minst 200 liter drikkevann pr. person pr. døgn

  - det skal alltid være en drikkevannsreserve tilsvarende minst 2 døgns forbruk

  - det skal være minst 2 separate lagertanker for drikkevann

  - det skal være adskilt fra andre væskesystemer om bord ved brutt forbindelse, doble tilbakeslagsventiler eller likeverdige løsninger.

  - det skal være beskyttet mot frost og varme, og tåle den drikkevannskvaliteten som systemet er designet for

  - det skal inkludere et fast montert anlegg for klorering av drikkevann som leveres fra forsyningsfartøy

  - det skal være mulig å tilsette og innblande ekstra klor hvis vannanalyser viser at dette er nødvendig

  - materialer som kommer i kontakt med drikkevann, skal ikke avgi stoffer til vannet i slike mengder at den kan bli helsefarlig eller uegnet som drikkevann. Beskyttelsesbelegg (malinger) skal være sertifisert.

  - det skal finnes prøvepunkter som gjør det mulig å spore vannkvalitetsforandinger gjennom systemet

  - i utløpet for drikkevann fra eventuelt avsaltingsanlegg, skal det være et salinometer som gir alarm og bryter vannleveransen til drikkevannsanlegget ved for høyt saltinnhold

  - hvor UV-anlegg  brukes, skal UV-anlegget ha tilstrekkelig desinfiseringskapasitet ved maksimal vannforsyning. UV-anlegget skal også ha timeteller, intensimeter, signallamper for hvert UV-rør, samt magnetventil som stenger vannleveranse ved alarm eller strømbrudd

  - hvor alkaliseringsanlegg brukes, skal det være mulighet for tilstrekkelig tilbakespyling av filteret, samt enkel tilgang til vedlikehold av filter og utskifting av filtermateriale,  og

  - varmtvann skal holde minst 65(C.ut fra berederen. Tilsetningsstoffer til eventuelt varmemedium skal være sertifisert.

- Følgende krav gjelder for drikkevannstanker:

  - de skal ikke ha felles vegg med andre tanker hvor oljeprodukter, flytende kjemikalier m.v. føres

  - dersom rør som ikke fører drikkevann, må føres gjennom drikkevannstank, skal de legges i åpen kanal

  - de skal være forsynt med åpning for adkomst til inspeksjon og rengjøring. Åpningene skal ha tett mannlokk og være plassert slik at inspeksjon og rengjøring kan skje mens innretningen er i drift

  - det skal anordnes dreneringsmuligheter slik at tankene lett lar seg tømme fullstendig.

  - peilerør og påfyllingsrør skal ha en høyde over dekk eller tanktopp på minst 300 mm og ha lokk. Lokket skal være fastgjort til røret med kjede slik at lokket ikke kan komme i berøring med dørk/dekk eller tanktopp

  - de skal ha tilstrekkelig avlufting. Lufterørene skal være utformet slik at sjøvann ikke trenger inn. Åpningen skal være dekket med et finmasket nett av korrosjonsbestandig materiale,  og

  - klordoseringspunktet skal  være plassert på tankenes påfyllingsrør eller resirkuleringsrør.

- Følgende krav gjelder for rør i drikkevannssystemer:

  - dersom rør som fører drikkevann, må føres gjennom andre tanker, skal de legges i åpen kanal

  - rørene skal tydelig merkes «Drikkevann/Potable Water» og males eller merkes med blå farge.

  - tappepunkt tilkoblet utenfor boligkvarteret skal sikres med tilbakeslagsventil eller likeverdig sikring.

  - ved tilknytning til maskinell utrustning (eksempelvis vaskemaskiner), skal drikkevannssystemet være beskyttet mot  tilbakesug/slag

- Sjøvannsinntak
Ved fremstilling av drikkevann fra sjøvann skal det være minst to alternative sjøvannsinntak. Inntakene skal plasseres slik at mulighetene for påvirkning fra utslipp fra innretningen blir minst mulig, og man skal kunne nytte det inntak som til enhver tid er gunstigst i relasjon til strøm- og forurensningsforhold. Uttak fra sjøvannsledning for avsaltningsanlegg skal ha tilbakeslagsventil.

- Bunkringsstasjon
Bunkringsstasjon skal ha avstengningsventil. Mellom avstengningsventil og slangetilkobling skal det finnes vannprøvekran og spyleventil. Spyleventilen skal være lett tilgjengelig og ha hensiktsmessig utforming, samt ha diameter som tilsvarer kapasiteten på bunkringsrøret.

- Om bord skal det finnes laboratorieutstyr til å måle elektrisk ledningsevne (saltinnhold), pH-verdi og klorinnhold

§12

#### Rengjøring av tanker, pumper og rørsystemer

Tanker, pumper og rørsystemer for drikkevann skal til enhver tid holdes rene innvendig fram til alle tappesteder. Rengjøring og desinfisering av hele drikkevannsanlegget skal foretas før innretningen forlater byggeverkstedet (eller etter reparasjoner), og deretter minst en gang pr. år.

Kapittel IV

##### Forskjellige bestemmelser

§13

#### Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dersom kyststatens krav og de krav som er fastsatt i denne forskrift er uforenlige, kan Sjøfartsdirektoratet fravike kravene i den utstrekning det er forsvarlig.  Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§ 13 A ¹

#### Gjensidig aksept

Når denne forskriften stiller krav om at en bestemt utrustning, materiale, utstyr eller innretning, eller om type utstyr o.l., skal anskaffes eller forefinnes i et fartøy, eller at det skal treffes en bestemt foranstaltning, eller det stilles bestemte krav til bygning eller design, skal Sjøfartsdirektoratet tillate at det anbringes eller forefinnes annet tilbehør, materialer, anordninger eller apparater, eller typer av disse, eller at det treffes en annen foranstaltning i fartøyet, eller at fartøyet er bygget eller designet på annen måte.

Forutsetningen for at Sjøfartsdirektoratet skal akseptere dette er følgende: Det må være dokumentert gjennom testing eller på annen måte, at tilbehøret, materiellet, utstyret eller innretningen, eller type av slik, eller arrangement, bygning eller konstruksjon, er minst like effektiv som det som kreves i forskriftene.

Sjøfartsdirektoratet skal akseptere resultater av tester som er utført ved anerkjente testinstitu-sjoner, inkludert testinstitusjoner i øvrige EØS-land. Forutsetningen er at testene gir passende og tilfredsstillende garanti av teknisk, fagmessig og uavhengig art.

¹Fastsatt 2. mars 1999.

§14

#### Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til Almindelig Borgerlig Straffelov av 22. mai 1902, § 339 nr. 2 såfremt ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§15

#### Ikrafttredelse

1. Denne forskrift trer i kraft 1. november 1987.

2. Fra samme tid oppheves forskrift av 7. januar 1985 om drikkevannsanlegg og drikkevannsforsyning

på borefartøy og andre flyttbare innretninger i sjøen.

3. Endring av 2 mars 1999 i § 1 nr 3, 4 og 6, § 4 nr 4 og ny § 13 A av 2 mars 1999 trer i kraft 1

september 1999.

II. Bakgrunn og konsekvenser for endringsforslagene i Forskrift av 4. september 1987 nr. 860 om drikkevannsanlegg og drikkevannsforsyning på flyttbare innretninger utover de endringer som er kommentert i selve høringsbrevet.

1. Bakgrunn for forslaget:

Referanser til det i dag nedlagte ”Helsedirektoratet” er foreslått fjernet. Dette i samråd med Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) og Sosial og helsedepartementet endret til de myndigheter som i dag er aktuelle. Henvisningen i forslagets § 6 til ”de til enhver gjeldende kvalitetskrav fastsatt av Sosial og helsedepartementet” vil bli endret til en konkret henvisning til SHDs nye forskrift om dette, hvis den blir fastsatt før vedtakelse av denne forskriften.

For å bedre den logiske oppbyggingen av forskriften, er dagens kapittel III ”Krav til drikkevannet”, foreslått flyttet til foran dagens kapittel II ”Krav til drikkevannsanlegget”.

Videre foreslås det en total omstrukturering av kapittel III slik at kravene til de ulike deler av drikkevannsanlegget er lettere tilgjengelig og bedre strukturert. For å lette oversikten er kun de materielle endringene merket med understrekning i dette kapittelet.

Forslagets § 7 er foreslått endret til at alt drikkevann som leveres fra forsyningsfartøy skal klores. Bakgrunnen er erfaringer med at drikkevannet ofte blitt forurenset under transport.

I forslagets § 8 foreslås det en presisering av teksten for å lette forståelsen.

I forslagets § 11 foreslås det noen mindre presiseringer. Videre foreslås det noen prinsipielle krav for UV-anlegg og alkaliseringsanlegg dersom slike anlegg skal brukes. I tillegg foreslås det minimumstemperatur for varmtvann ut fra berederen. Dette for å sikre seg om at smitte/bakterier ikke skal kunne føres via vannet. 
Folkehelsa har tidligere omhandlet disse anleggene i en veiledning, men vi har funnet det mer hensiktsmessig å foreslå at basiskravene i veiledningen fastsettes i forskriftsform for å øke forutsigbarheten.

Videre omhandler dagens forskrift ikke bunkringsstasjonen, og basiskrav til disse foreslås herved. 

2. Administrative og økonomiske konsekvenser:

Forslagene vil ikke gi økonomiske og administrative konsekvenser av betydning, verken for Sjøfartsdirektoratet eller for næringen.