Forslag til forskrift om dykkesystemer på  flyttbare innretninger

Fastsettes av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i §§ 1 tredje ledd nr 2, 41, 41a, 42, 46, 47, 48 og 54a i lov av 9. juni 1903 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v., jfr. kgl. res. av 5. april 1963 om bemyndigelse til Sjøfartsdirektoratet til å utferdige forskrifter i medhold av sjødyktighetsloven og kgl. res. av 1. desember 1978 om delegasjon til Handelsdepartementet i medhold av sjødyktighetsloven, og delegasjonsvedtak av 15. januar 1979.

§ 1

Virkeområde

Denne forskrift gjelder for dykkesystemer m.m. plassert om bord i flyttbare innretninger som er registrert eller skal registreres i norsk skipsregister.

Flyttbare innretninger som er registrert i norsk skipsregister, kan, frem til neste sertifikatutstedelse, følge de krav som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse.

§ 2

Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a) Anerkjent klasseinstitusjon: klasseinstitusjon som departementet har inngått overenskomst med i medhold av Sjødyktighetsloven § 9:
 -Det norske Veritas (DNV)

-Lloyd’s Register of Shipping (LRS)

-Bureau Veritas (BV)

-Germanischer Lloyd (GL)
 -American Bureau of Shipping (ABS)

b) Anerkjent standard: standard som er utgitt av NS/BS/ISO/API/CEN/IEC eller andre standarder, evt regelverk, som for et bestemt anvendelsesområde er nasjonalt og/eller internasjonalt anerkjent.
Sjøfartsdirektoratet vil i hvert enkelt tilfelle kunne bestemme hvilken standard som kan anerkjennes.

c) Dykkesystem: Det anlegg og utstyr som er nødvendig for å utføre dykkeoperasjoner der dykkeklokke benyttes til å transportere dykker under trykk mellom arbeidssted og overflatetrykkammer

d) Flyttbar innretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforekomster

e) MOU-klasseinstitusjon: Anerkjent klasseinstitusjon som det er inngått overenskomst med om å utføre kontroll og besiktigelse m.v av flyttbare innretninger. Disse institusjoner er:
 -Det norske Veritas (DNV)
 -Lloyd’s Register of Shipping (LRS)
Etter anmodning kan Sjøfartsdirektoratet i hvert enkelt tilfelle benytte andre anerkjente klasseinstitusjoner til å utføre kontrolloppgaver på flyttbare innretninger.

f) Anerkjent standard: standard som er utgitt av NS/BS/ISO/API/CEN/IEC eller andre standarder, evt regelverk, som for et bestemt anvendelsesområde er nasjonalt og/eller internasjonalt anerkjent.
Sjøfartsdirektoratet vil i hvert enkelt tilfelle kunne bestemme hvilken standard som kan anerkjennes.

§ 3

Ansvar

Reder og plattformsjef har ansvaret for at bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt¹.

¹ se også forskrift 2. mars 1999 nr. 394 om sikkerhetsstyringssystem for flyttbare innretninger

§ 4

Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dersom kyststatens krav og de krav som er fastsatt i denne forskrift er uforenlige, kan Sjøfartsdirektoratet fravike kravene i den utstrekning det er forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§ 5

Gjensidig aksept

Når denne forskriften stiller krav om at en bestemt utrustning, materiale, utstyr eller innretning, eller om type utstyr o.l., skal anskaffes eller forefinnes i et fartøy, eller at det skal treffes en bestemt foranstaltning, eller det stilles bestemte krav til bygning eller design, skal Sjøfartsdirektoratet tillate at det anbringes eller forefinnes annet tilbehør, materialer, anordninger eller apparater, eller typer av disse, eller at det treffes en annen foranstaltning i fartøyet, eller at fartøyet er bygget eller designet på annen måte.

Forutsetningen for at Sjøfartsdirektoratet skal akseptere dette er følgende: Det må være dokumentert gjennom testing eller på annen måte, at tilbehøret, materiellet, utstyret eller innretningen, eller type av slik, eller arrangement, bygning eller konstruksjon, er minst like effektiv som det som kreves i forskriftene.

Sjøfartsdirektoratet skal akseptere resultater av tester som er utført ved anerkjente testinstitusjoner, inkludert testinstitusjoner i øvrige EØS-land. Forutsetningen er at testene gir passende og tilfredsstillende garanti av teknisk, fagmessig og uavhengig art.

§ 6

Anmeldelse og dokumentasjon

Før et dykkesystem installeres om bord eller vesentlige reparasjoner og forandringer blir utført, skal rederen i god tid, og om mulig minst 1 måned før arbeidet igangsettes, sende melding til Sjøfartsdirektoratet.

Reder skal kunne dokumentere at forskriftens krav er oppfylt. På forespørsel skal dokumentasjon sendes Sjøfartsdirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse fastsettes av Sjøfartsdirektoratet.

§ 7

Besiktelser

Dykkesystemet og dykketeknisk del av evakueringssystemet besiktes av MOU-klasseinstitusjon. Evakueringsfunksjonen besiktes av Sjøfartsdirektoratet eller den de bemyndiger.

Dykkesystem skal besiktes under bygging og før det tas i bruk. Besiktelsen skal omfatte  kontroll av dykkesystemet med tilhørende komponenter og utstyr m.m.

Dykkesystemet skal gjennomgå en årlig besiktelse for å sikre at dykkesystemet med tilhørende komponenter og utstyr holdes i forsvarlig stand. Tidspunkt for avholdt besiktelse skal påtegnes sertifikatet.

Dykkesystem skal gjennomgå en periodisk besiktelse minst hvert 5. år for fornyelse av sertifikat. Besiktelsen skal omfatte  kontroll av dykkesystemet med tilhørende komponenter og utstyr.

§ 8

Sertifisering

Dykkesystem som tilfredsstiller kravene i denne forskrift fullt ut, vil få utstedt et IMO Diving Systems Safety Certificate.

Et sertifikat utstedes for en periode av inntil 5 år. Sertifikatet kan gis forlenget gyldighet for en periode av inntil 5 måneder.

Gyldigheten av sertifikatet  opphører dersom dykkesystemet er gjenstand for vesentlige forandringer eller ombygginger.

§ 9

Konstruksjon

Dykkesystemet skal konstrueres til en standard som oppfyller IMO’s ”Code of Safety for Diving Systems”¹, Chapter 2  Design and Construction .

¹ Res A.831(19)

§ 10

Operasjonsmanual/instruks

Det skal finnes en standard operasjonsmanual/instruks om bord i hver norsk flyttbar innretning hvorfra det foretas ervervsmessig dykking. Manualen skal beskrive alle aktiviteter/prosedyrer som er nødvendige for å operere og vedlikeholde dykkesystemet med tilhørende installasjoner i henhold til denne forskrift.

§ 11

Spesielle bestemmelser om plassering av dykkesystem

Dykkesystemet med tilhørende gassflasker skal ikke installeres i maskinrom eller i eksplosjonsfarlige områder.

Hvor dykkesystemet er plassert på fritt dekk, skal systemet være tilfredsstillende beskyttet

mot sjø, is samt skade som kan påføres fra andre aktiviteter om bord.

Dykkesystemet med tilhørende utstyr skal være forsvarlig festet til innretningens struktur.

Tilbørlig hensyn skal tas til de relative bevegelsene mellom komponentene. Innfestingen av

dykkesystemet skal tåle belastning som følge av største og ugunstigste krengning og trim som innretningen får etter skade i henhold til stabilitetforskriften § 21.

Oksygenflasker skal installeres i godt ventilerte rom, eller på fritt dekk. Oksygenflasker skal ikke plasseres nær brennbart materiale.

Jfr. Forskrift av 3. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger

² Jfr. Forskrift av 20 desember 1991 nr 878 om stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette/værtette lukningsmidler på flyttbare innretninger

§ 12

Nødkraft

Dersom innretningens ordinære nødkraftkilde også skal gi nødkraft til dykkesystemet, skal nødkraftkilden være dimensjonert for denne tilleggsbelastning.

§ 13

Evakueringssystemer

Det skal på innretningen være anordnet et evakueringssystem¹ som er egnet til forsvarlig evakuering av alle dykkere under trykk til en posisjon hvor innretningen ikke representerer noen

fare for dykkerne.

Evakueringssystemet skal omfatte en hyperbarisk livbåt eller en evakueringsenhet som gir

tilsvarende sikkerhet.

Benyttes hyperbarisk livbåt, skal denne konstrueres, bygges og utrustes i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav til livbåter på flyttbare innretninger², så langt dette er praktisk mulig ut ifra livbåtens spesielle funksjon som evakueringsenhet for dykkere under trykk.

Utsettingsarrangementet skal så langt det er praktisk mulig, være i samsvar

med de til enhver tid gjeldende krav til utsettingsarrangement m.v. på  flyttbare innretninger¹ .

Tiden fra siste dykker går inn i evakueringsenheten og til denne er 100 m fra innretningen

skal ikke overstige 15 min.

Evakueringsenheten skal ha et forråd som kan opprettholde livsviktige funksjoner til dykkerne er brakt i sikkerhet, og være utstyrt slik at atmosfæren kan overvåkes og reguleres.

Evakueringsenheten skal ha medisinsluse og være utstyrt slik at dykkerene kan puste uavhengig av atmosfæren.

¹ Se også IMO Res. A.692(17) av 6. november 1991

² Forskrift av 9. september 1991 nr. 702 om evakuering og redning på flyttbare innretninger

§ 14

Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til den

alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 § 339 nr.2, jfr. §§ 48a og 48b, dersom ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 15

Ikrafttredelse m.m.

Denne forskrift trer i kraft……