# Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 22. juli 1983 nr. 1331 om hindring av forurensning fra den maritime drift av flyttbare innretninger

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i lov 9 juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. §§ 1, 114, 117, 118, 119 og 124, jfr. kgl. res. av 12. oktober 1979 og delegasjonsvedtak av 8. januar 1980. Endret 18. mars 1985, 20. november 1985, 15. mars 1989 og 2. mars 1999.

Kapittel 1

Generelt

§ 1-1 A
Ansvar

Reder og plattformsjef har ansvaret for at bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt¹.

¹ Se også forskrift 2. mars 1999 nr. 394 om sikkerhetsstyringssystemer for flyttbare innretninger

§ 1-1

Aktsomhetsplikt

Enhver skal være aktsom og treffe rimelige tiltak for å unngå at forurensning fra den maritime drift av flyttbare innretninger oppstår og for å begrense virkningen av slike forurensninger.

§ 1-2

Definisjoner

I denne forskrift betyr:

1. Innretning: Flyttbar plattform som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster

– herunder boreskip – samt flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.

.

2. IMO: International Maritime Organization
3. IOPP: International Oil Pollution Prevention

4. ppm: Deler per million.

5. Utslipp: Enhver frigivelse eller tømming fra en innretning som ledd i dens maritime drift, uansett årsak. Utslipp omfatter bl.a. enhver utstrømming, fjerning, søling, lekkasje, utpumping, avgivelse eller lensing.

6. Maritim drift: Alle forhold vedrørende operasjon av innretningen med unntak av de forhold som er tilknyttet boring, utvinning og hertil knyttede bearbeidingsprosesser av mineralforekomster på havbunnen. ¹

7. Olje: Petroleum i enhver form, herunder råolje, brenselolje, slam, oljeavfall og raffinerte produkter.

8. Oljeholdig blanding: Blanding med et hvilket som helst oljeinnhold.

9. Søppel: All slags mat-, husholdnings- og driftsavfall, eksklusive fersk fisk og deler herav, som oppstår ved normal drift, og som en normalt kvitter seg med kontinuerlig eller periodisk.

¹Forhold som er tilknyttet boring, utvinning og hertil knyttede bearbeidingsprosesser av mineralforekomster på havbunnen, reguleres av Oljedirektoratet.

§ 1-3¹

Virkeområde

1. Denne forskrift, unntatt §1-4, gjelder den maritime drift av flyttbare innretninger  som er registrert eller skal registreres i norsk skipsregister.
2. Innretning som er registrert i norsk skipsregister, kan, frem til neste sertifikatutstedelse, følge de krav som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse.

3. For innretninger under forflytning gjelder denne forskrifts §§ 1-4 og 4-5.

¹Endret 20. november 1985.

§ 1-4

Innretninger under forflytning

For innretninger under forflytning, gjelder Sjøfartsdirektoratets forskrift om hindring av forurensning fra skip m.m. av 16. juni 1983¹, kap. I, V og VI samt kap. II, med unntak av § 2-1 nr. 2,  3 og 4, § 2-2 nr. 3 og  6 , , §§ 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, , §§ 2-13,  2-15, 2-16, 2-16A og 2-16B. Nevnte forskrifts kap. III og IV gjelder ikke for innretninger under forflytning.

¹ som endret 29 desember 1998

Kapittel II

Regler om hindring av oljeforurensning

§ 2-1

Dokumentasjon

.

Reder skal kunne dokumentere at forskriftens krav er oppfylt. På forespørsel skal dokumentasjon sendes Sjøfartsdirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse fastsettes av Sjøfartsdirektoratet.

§ 2-2¹

Besiktelser og inspeksjoner

Innretninger skal underkastes følgende besiktelser og inspeksjoner i henhold til regel 4 i vedlegg 1 til MARPOL²:

1. Førstegangsbesiktelse før innretningen blir satt i drift eller før   IOPP-sertifikat¹ blir utstedt for første gang. Besiktelsen skal være slik at den gir sikkerhet for at konstruksjon, utstyr, systemer, tilbehør, arrangement og materialer fullt ut oppfyller kravene i dette kapittel.

2. Periodiske besiktelser med mellomrom som ikke må overstige fem år. Besiktelser skal være slik at de gir sikkerhet for at konstruksjon, utstyr, systemer, tilbehør, arrangement og materialer fullt ut oppfyller kravene i dette kapittel.

3. Minst en mellombesiktelse i løpet av sertifikatets gyldighetsperiode som skal være slik at den gir sikkerhet for at utstyret og tilhørende pumpe- og rørsystemer, og oljefiltreringssystemer, fullt ut oppfyller kravene i dette kapittel. I de tilfeller hvor det bare vil bli foretatt en mellombesiktelse i løpet av et sertifikats gyldighetsperiode, skal denne foretas tidligst seks måneder før den dato da sertifikatets gyldighetsperiode

er halvveis utløpt, og ikke senere enn seks måneder etter. Det skal gjøres påtegning om slike mellombesiktelser på  IOPP-sertifikatet.        
Jfr. forskrift av 4 september 1987 nr 855 om anmeldelse av nybygg, besiktigelse og sertifisering m.v. av flyttbare innretninger §§ 5 og 6 
² The international Convention for the Prevention of Pollution from Ships 73/78

§ 2-3¹

Sertifikat         .

¹ Jfr. forskrift av 4 september 1987 nr 855 om anmeldelse av nybygg, besiktigelse og sertifisering m.v. av flyttbare innretninger

§ 2-4¹

Kontroll av oljeutslipp

1. Olje eller oljeholdige blandinger som produseres som følge av innretningens maritime drift kan slippes ut under forutsetning av at oljeinnholdet i utslippet uten fortynning ikke overstiger 15 ppm.

2. De oljerester som ikke kan slippes ut i sjøen i samsvar med nr. 1 i denne regel, skal oppbevares om bord eller tømmes til mottaksanlegg på forsyningsskip e.l.

3. Reglene i nr. 1. og 2. gjelder ikke:

3.1. Utslipp som er nødvendig av hensyn til innretningens sikkerhet, de ombordværendes helse eller for å redde liv.

3.2. Utslipp som skyldes skade på innretning eller utstyr, når alle rimelige forholdsregler er tatt både før og etter uhellet for å hindre eller minske utslippet.

¹Endret 20. november 1985, 3. juni 1993.

§ 2-5

Tiltak mot oljesøl ved bunkring fra forsyningsskip

Ved overføring av olje fra forsyningsskip til en innretning skal de slanger som anvendes ha en tilbakeslagsventil

i den ende som tilkoples forsyningsskipet for å hindre oljesøl ved frakopling. Alternativt kan det anordnes en dreneringsventil på innretningen, slik at olje dreneres tilbake til tank på forsyningsskipet før slangen frakoples.

§ 2-6

Oljedagbok e.l.

Det skal føres en journal over alle operasjoner som medfører utslipp av olje eller oljeholdig blanding.

§ 2-7

Utslipp av kjemikalier eller andre farlige stoffer

Intet utslipp i sjøen skal inneholde kjemikalier eller andre stoffer i mengder eller konsentrasjoner som er farlige for det marine miljø, eller inneholde kjemikalier eller andre stoffer som er tilsatt for å omgå betingelsene for utslipp som spesifisert i dette kapittel.

§ 2-8¹

Oljefiltreringsutstyr

1. Innretninger skal være utstyrt med oljefiltreringsutstyr.  Utstyret skal være typegodkjent av teknisk kontrollorgan og merket iht skipsutstyrsforskriften2

2. Oljefiltreringsutstyret skal være  slik at enhver oljeholdig blanding som tømmes i sjøen etter å ha passert gjennom systemet eller systemene, har et oljeinnhold som ikke overstiger 15 ppm. Det skal være utstyrt med alarm som angir når dette nivå ikke kan opprettholdes. Utstyret skal også være utstyrt med arrangementer som sikrer at ethvert utslipp av oljeholdige blandinger automatisk blir stoppet når oljeinnholdet i utslippet overstiger

15 ppm.

3.  Utstyret skal minst ha en kapasitet på 1,0 tonn pr. time.

¹Endret 20. november 1985, 3. juni 1993 og 2. mars 1999.

.

2 Forskrift av 29 desember 1998 nr 1455 om skipsutstyr

§ 2-9¹

Tank for oljerester, pumpe, rørarrangement m.m.

1. Oppsamlingstank m.v.

1.1. Alle innretninger skal være utstyrt med en tank, eller tanker, av tilstrekkelig kapasitet, type maskineri tatt i betraktning, til å ta imot de oljerester (sludge) som ikke på annen måte kan behandles i overensstemmelse med kravene i dette kapittel, slik som de som oppstår ved rensing av brensel- og smøreoljer og oljelekkasjer i maskinrommene.

1.2.  Tankene skal  være utført og konstruert slik at man letter rengjøringen

av dem og tømmingen av rester til mottaksanlegg.

2. Pumpe tilknyttet olje/vannseparator eller filter skal ha samme kapasitet som disse.

3. Det skal være røropplegg til dekk for levering av olje og oljeholdig vann til mottaksanlegg på forsyningsskip e.l. Det skal være om bord en standardkopling i samsvar med følgende spesifikasjon:

Utvendig diameter           215 mm (8 1/20)

Innvendig diameter          Tilsvarende rørets utvendige diameter

Boltesirkeldiameter         183 mm (7 3/160)

Hull                                  6 hull med 22 mm (7/80) diameter plassert med innbyrdes samme avstand

utskåret til flensens periferi. Utskjæringen skal være som hullet – 22 mm

Flenstykkelse                   20 mm

Bolter                               6 stk. hver på 20 mm (3/40)

Pakning                            Oljebestandig materiale

Flensen skal være av stål og ha en plan flate.

¹Endret 18. mars 1985.

§ 2-10

Skipsberedskapsplan for hendelser som medfører oljeforurensing
(”Shipboard Oil Pollution Emergency Plan”)

1. Flyttbare innretninger skal ha om bord en beredskapsplan (”Shipboard Oil Pollution Emergency Plan”).

2. En slik plan skal være i samsvar med retningslinjer¹ utviklet av IMO og skrevet på arbeidsspråket til plattformsjefen og ledende personell om bord. Planen skal minst inneholde:
2.1 Prosedyrer som skal følges av den (dvs plattformsjef eller annen person som har ansvaret for innretningen) som har ansvaret for å rapportere oljeforurensningshendelser i henhold til forskrift av 2. april 1987 nr.231 om rapportering av hendelse til sjøs som involverer skadelige stoffer.
2.2 En liste over myndigheter eller personer som skal kontaktes ved oljeforurensningshendelser.
2.3 En detaljert beskrivelse av hva som umiddelbart skal gjøres av personer om bord for å redusere eller kontrollere oljeutslippet som følge av hendelsen.
2.4 Prosedyrer og kontaktpunkter på innretningen for koordinering av tiltak om bord med nasjonale og lokale myndigheter for å bekjempe forurensingen. 

¹Se resolusjon MEPC54(32)

Kapittel III ¹

Regler om utslipp av søppel

§ 3-1

Forbud mot tømming av søppel i sjøen

Tømming av søppel i sjøen er forbudt. Dog kan tømming av rent matavfall tillates når innretningen befinner seg mer enn 12 nautiske mil fra nærmeste land, og avfallet har gått gjennom et oppmalingsapparat eller en kvern. Slikt oppmalt eller knust matavfall skal kunne passere gjennom et nett hvis åpninger ikke er større enn 25 mm.

§ 3-2²

Dagbokføring

Om behandlingen av søppel gjøres innførsel i vedkommende autoriserte dagbok.

¹Kapittel III, trådte i kraft 1. mai 1989

²Fastsatt 15. mars 1989.

Kapittel IV

Forskjellige bestemmelser

§ 4-1

Tvangsmulkt

Sjøfartsdirektoratet kan ilegge tvangsmulkt for den som ikke etterkommer pålegg gitt i medhold av denne

forskrift. Ilagt tvangsmulkt kan frafalles når det finnes rimelig. Tvangsmulktens størrelse fastsettes under hensyn til hvor viktig det er at pålegget blir gjennomført og hvilke kostnader det antas å medføre. Tvangsmulkten inndrives ved utpanting.

§ 4-2

Fravik.

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dersom kyststatens krav og de krav som er fastsatt i denne forskrift er uforenlige, kan Sjøfartsdirektoratet fravike kravene i den utstrekning det er forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§ 4-3

Klage

Vedtak truffet i medhold av disse bestemmelser kan påklages til Miljøverndepartementet.

§ 4-4

Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller enkeltvedtak truffet i medhold av denne straffes etter § 427, jfr. §§ 48a og 48b, i den almindelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 med bøter, eller fengsel inntil 4 måneder eller med begge deler, med mindre strengere straffebud kommer til anvendelse på forholdet.

§ 4-5

Ikrafttreden

1. Ikrafttreden

1.1. Kapittel I og II med unntak av §§ 2-1 og 2-2 trer i kraft den 2. oktober 1983.

1.2. Kapittel IV og §§ 2-1 og 2-2 trer i kraft straks.

1.3. Forskriftens kapittel III ¹ trer i kraft på det tidspunkt Sjøfartsdirektoratet bestemmer.

2. Fra den 2. oktober 1983 oppheves § 25 a i forskrifter for flyttbare boreplattformer med innretning og utstyr som anvendes til boring etter petroleumsforekomster i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk statshøyhet, av 10. september 1973.

¹Trådte i kraft 1. mars 1989.