# Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 10. februar 1994 nr. 123 for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i Lov om Statskontroll med Skibes Sjødyktighed av 9. juni 1903 nr. 7, §§ 1, tredje ledd nr. 2, 9a, 41, 42 og 54a, jfr. kgl. res. av 12. oktober 1962, 5. april 1963, 1. desember 1978, 25. mai 1984 og delegeringsavtale av 15. januar 1979 og 6. juni 1984.

Endret 11. oktober 1996, 18. februar 1997. Endret 2. mars 1999, endringsforskriften er notifisert i samsvar med Rådsdirektiv 83/189/EØF.

Forord

Forskriften gjelder for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr for lagring, transport og/eller overføring av hydrokarboner til tankskip.

Forskriften er utarbeidet for å ivareta spesielle forhold som slike installasjoner og utstyr medfører rent sikkerhetsmessig for mannskap om bord, den flyttbare innretningens konstruksjon, dens maritime systemer og det marine miljø. Forskriften kommer derfor i tillegg til Sjøfartsdirektoratets øvrige relevante krav til flyttbare innretninger.

Oppfyllelse av forskriftens krav er et vilkår for utstedelse av maritime sertifikater for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner.

Kapittel I

Innledende bestemmelser

§1 
Virkeområde

1. Forskriften gjelder for  flyttbare innretninger som er registrert eller skal registreres i norsk

skipsregister. 
2. Innretninger som er registrert i norsk skipsregister, kan, frem til neste sertifikatutstedelse, følge de krav som gjaldt ved siste sertifikatfornyelse

3. Denne forskrift gjelder ikke for innretninger som utfører brønnstrømstesting ved leteboring eller produksjonsboring. For slike operasjoner gjelder de til en hver tid gjeldende  bestemmelser for boretekniske installasjoner og utstyr som er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.

§2 
Definisjoner

I denne forskrift betyr:
1. Anerkjent klasseinstitusjon: klasseinstitusjoner som departementet har inngått overenskomst med i medhold av Sjødyktighetsloven § 9:
– Det norske Veritas (DNV)
– Lloyds Register of Shipping (LR)
– Bureau Veritas (BV)
– Germanischer Lloyd (GL)
– American Bureau of Shipping (ABS)

2. Anerkjent standard: Standard som er utgitt av NS/BS/API/DIN/NFPA/ISO/CEN/IEC eller andre standarder, evt regelverk, som for et bestemt anvendelsesområde er nasjonalt og/eller internasjonalt anerkjent. Sjøfartsdirektoratet vil i enkelte tilfeller kunne bestemme hvilken standard som kan anerkjennes

3. Den produksjonstekniske installasjon: Den samlede installasjon av produksjonssystemer og produksjonsutstyr, inkludert tilhørende prosessanlegg.

4. Dimensjonerende brann: Brann som i henhold til de definerte akseptkriteriene representerer en uakseptabel risiko, og som derfor legges til grunn for utforming og bruk av den flyttbare innretningen.

5. Dimensjonerende eksplosjon: Eksplosjon som i henhold til de definerte akseptkriteriene respresenter en uakseptabel risiko, og som derfor legges til grunn for utforming og bruk av den flyttbare innretningen.

6. Dimensjonerende ulykkeshendelse: Ulykkeshendelse som i henhold til de definerte akseptkriteriene respresenterer en uakseptabel risiko, og som derfor legges til grunn for utforming og bruk av innretningen og dens beredskap.

7. Eksplosjonsfarlige områder: Alle områder hvor det på grunn av mulighet for tilstedeværelse av eksplosjonsfarlig atmosfære kan oppstå eksplosjon/brann ved bruk av uegnet utstyr, maskineri eller elektrisk utstyr.

Soner: Eksplosjonsfarlige områder inndeles i sone 0, 1 og 2.

Sone 0: Områder hvor det forekommer eksplosjonsfarlig atmosfære uavbrutt eller i lange perioder.

Sone 1: Områder hvor det leilighetsvis må regnes med eksplosjonsfarlig atmosfære under normale driftshold.

Sone 2: Områder hvor det forekommer eksplosjonsfarlig atmosfære bare unntaksvis og kortvarig.

.

8.. Flyttbar innretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter undersjøiske

petroleumsforekomster om bord, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etterundersjøiske petroleumsforekomster.

9. MOU-klasseinstitusjon: anerkjent klasseinstitusjon som det er inngått overenskomst med om å utføre kontroll og besiktigelse m.v. av flyttbare innretninger. Disse institusjoner er:
– Det Norske Veritas (DNV)
– Lloyds Register of Shipping (LR)
Etter anmodning kan Sjøfartsdirektoratet i hvert enkelt tilfelle benytte andre anerkjente klasseinstitusjoner til å utføre kontrolloppgaver på flyttbare innretninger.

10. Sikkerhetsstyringssystem: Alle systematiske tiltak som reder skal iverksette for å sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utøves og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover som nevnt i § 1 i Forskrift 2 mars 1999 om sikkerhetsstyringssystem for flyttbare innretninger.

11. Lastesystem: Det system som overfører hydrokarboner fra den flyttbare innretningen til mottaksterminal,

f.eks. på tankskip.

12. Operasjonstilstand: Alle innretningens tilstander når stigerør er tilkoplet og det foregår produksjon (dvs. prosessering av olje/gass) eller produksjonssystemene inneholder hydrokarboner under trykk.

13 Overlevningstilstand: Alle innretningens tilstander når stigerør pga. værforhold m.m. er frakoplet.

14. Reder: Den som kontraherer og/eller den som forestår driften av en innretning.

15. Risiko: Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennensker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede hendelsene.

16. Risikoanalyse: Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse.

17. Miljølast: Den belastning som påføres innretningen som følge av f.eks. bølger, vind og strøm.

18. NDT: Ikke destruktiv testing.(Non Destructive Testing).

19. Ventetilstand: Alle innretningens tilstander når stigerør er tilkoplet og produksjonen er avstengt.

Kapittel II

Generelle bestemmelser

§3

Ansvar

Reder og plattformsjef har ansvaret for at bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt¹.

¹ se også forskrift 2. mars 1999 nr. 394 om sikkerhetsstyringssystem for flyttbare innretninger

§4

Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dersom kyststatens krav og de krav som er fastsatt i denne forskrift er uforenlige, kan Sjøfartsdirektoratet fravike kravene i den utstrekning det er forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§4 A¹

Gjensidig aksept

Når denne forskriften stiller krav om at en bestemt utrustning, materiale, utstyr eller innretning, eller om type utstyr o.l., skal anskaffes eller forefinnes i et fartøy, eller at det skal treffes en bestemt foranstaltning, eller det stilles bestemte krav til bygning eller design, skal Sjøfartsdirektoratet tillate at det anbringes eller forefinnes annet tilbehør, materialer, anordninger eller apparater, eller typer av disse, eller at det treffes en annen foranstaltning i fartøyet, eller at fartøyet er bygget eller designet på annen måte.

Forutsetningen for at Sjøfartsdirektoratet skal akseptere dette er følgende: Det må være dokumentert gjennom testing eller på annen måte, at tilbehøret, materiellet, utstyret eller innretningen, eller type av slik, eller arrangement, bygning eller konstruksjon, er minst like effektiv som det som kreves i forskriftene.

Sjøfartsdirektoratet skal akseptere resultater av tester som er utført ved anerkjente testinstitusjoner, inkludert testinstitusjoner i øvrige EØS-land. Forutsetningen er at testene gir passende og tilfredsstillende garanti av teknisk, fagmessig og uavhengig art.

¹Fastsatt 2. mars 1999.

Kapittel III

Dokumentasjon

§5¹

Dokumentasjon

1. Reder skal kunne dokumentere at forskriftens krav er oppfylt. På forespørsel skal dokumentasjon sendes Sjøfartsdirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse fastsettes av Sjøfartsdirektoratet.

2. Det skal avklares med Direktoratet for brann og elsikkerhet og MOU-klasseinstitusjon hvilken tilleggsdokumentasjon som skal forelegges for disse kontrollinstitusjonene.

.

§6

Godkjenning

Opphevet 2. mars 1999.

§7

Besiktelser

Opphevet 2. mars 1999.

Kapittel IV

Tekniske krav til den produksjonstekniske installasjonen

§8¹

Generelle krav til den produksjonstekniske installasjonen

1. Den produksjonstekniske installasjonen skal tilfredsstille et sikkerhetsnivå som ikke ligger lavere enn som angitt enten i Det Norske Veritas, Oil Production Plant eller gjennom annen internasjonalt anerkjent norm. Dette skal være kontrollert og godkjent av   MOU-klasseinstitusjon eller på annen måte som bestemt av sokkelstatens myndighet

2. De risiki driften av den produksjonstekniske installasjon representerer for innretningens øvrige systemer, og de risiki øvrige systemer representerer for driften av den produksjonstekniske installasjonen skal vurderes i risikoanalysen, jfr. forskrift 22. desember 1993 nr 1239 om risikoanalyse for flyttbare innretninger.

¹ Endret 2. mars 1999.

§9

Stigerørsystem

Opphevet 2. mars 1999.

§10

Opphevet ved endringsforskrift 18. februar 1997 nr. 234, i kraft 1. juli 1997.

Kapittel V

Tekniske krav til den flyttbare innretningen

§11

Generelle krav til den flyttbare innretningen

– Innretning med lagertanker for olje:

For flyttbare innretninger som lagrer råolje om bord skal relevante deler av Sjøfartsdirektoratets til enhver tid gjeldende forskrifter for oljetankskip gjelde.

– Innretning med lagertanker for gass:

For flyttbare innretninger som lagrer gass i tanker om bord skal relevante deler av Sjøfartsdirektoratets til enhver tid gjeldende forskrifter om transport av spesielle eller farlige laster i bulk gjelde.

§12

Skrogkonstruksjon

1. Det skal utføres en særlig utmatningsberegning for flyttbare innretninger som skal ligge lenge i samme retning som bølgeretningen. Basert på beregninger kan det forlanges forsterkninger av skroget.

2. Det skal utføres en skrogstyrkeberegning som skal vise tilfredstillende sikkerhet mot progressivt sammenbrudd av den flyttbare innretningen etter dimensjonerende kollisjons- og skrogskade hendelser. Beregningene skal vise at halvt nedsenkbar innretning og oppjekkbar innretning etter en slik skade, og i den minst gunstige aktuelle lastetilstand, tåler de mest ugunstige miljøbelastninger som kan forventes en gang hvert år uten å bryte sammen. I analysen settes sikkerhetsfaktor lik 1.2 for halvt nedsenkbare plattformer og 1.3 for oppjekkbar innretning. Innretning av skipstype skal etter slik skade tåle miljøbelastninger som forventes en gang hvert hundrede år (sannsynlighetsnivå 10 -2), og med sikkerhetsfaktor lik 1.0.

3. Ved installasjon av produksjonstekniske systemer og utstyr skal det tas hensyn til skrogets elastiske bøyning forårsaket av miljølaster og last/ballastfordeling.

§13

Maskineri og rørsystemer

1. Kjeler, forbrenningsmotorer o.l. skal ikke plasseres i eksplosjonsfarlige områder. Slikt utstyr kan plasseres i rom som ligger inne i et omgivende eksplosjonsfarlig område, under forutsetning av at følgende betingelser oppfylles:

– rommet holdes under overtrykk,

– ventilasjonsluft for dannelse av overtrykk tas fra sikkert område,

– alarmsystem anordnes for å varsle et eventuelt bortfall av overtrykk,

– luftslusesystem med selvlukkende dører anordnes mellom rommet og sone 1 området.

Selvlukkende dører er tilstrekkelig mellom rommet og sone 2, området,

– eksosutløp plasseres i sikkert område,

– overflater skal ikke ha temperatur over selvantennelsestemperatur for HC gasser (ca. 200 °C),

– inntak for forbrenningsluft tas fra sikkert område.

2. a) Brennstoffledninger for gasstilførsel til forbrenningsmaskineri kan føres gjennom «ikke-eksplosjonsfarlige områder», unntatt boligkvarter og kontrollstasjoner, dersom brennstoffledningene er spesielt beskyttet med ventilerte omkringliggende konsentriske rør (kappe), hvor fra ventileringsluft blir overvåket med gassdetektorer.

b) Eller

– brennstoffledninger er helsveisede med spesiell solid utførelse når det gjelder materialer og dimensjoner, uten flenser,

– og er godt merket og beskyttet mot ytre skade,

– 100% prøvet (NDT) av sveiser og at rommet har anordnet gassdetektorer.

3. Effektivt gnistfangerutstyr skal være montert i eksoskanaler fra alle forbrenningsmotorer og alt forbrenningsutstyr (unntatt gassturbiner).

Eksos fra gassturbiner skal være kjølt tilstrekkelig og ledet til sikkert område. Eksos skal ikke være til hinder for rømning, evakuering, eller kunne antenne gass ved eventuelle kontrollerte eller ukontrollerte gassutslipp.

Vannkjølte eksosrør skal ha alarmordning for å varsle en eventuell svikt i kjølevannstilførselen. All eksos skal ledes slik at den ikke vil være til sjenanse for personell eller kunne skape farlige situasjoner for helikopteroperasjon.

4. Overflate av maskineri eller rørsystemer som kan bli utsatt for hydrokarboner fra lekkasjer eller eventuelle andre ukontrollerte utslipp, skal i normal driftstilstand ikke ha en temperatur som overstiger hydrokarbonenes tenntemperatur, (dvs. normalt ikke høyere enn 200 ºC).

5. Rørsystemer.

Sikkerhetskritiske rørsystem for damp, kjølevann, instrumentluft, drivstoff, hydraulikkolje m.m., som inngår i utstyr for maritim operasjon av innretningen, skal ikke være koplet sammen med produksjonstekniske systemer, slik at en feil i disse også medfører funksjonssvikt av viktige maritime systemer (og omvendt). Likeså skal det være separering mellom produksjonstekniske systemer og eventuelle boretekniske systemer om begge systemer skal opereres

samtidig. Det skal heller ikke være slik sammenkopling av systemer, f.eks. mellom gasskjølevannsystem og sanitærsystem, at en lekkasje av gass kan spres inn i et område som i utgangspunktet

er ment å være sikkert område.

§14

Områdeklassifisering og ventilasjon

1. Innretningen skal områdeklassifiseres med hensyn til eksplosjonsfarlige områder i henhold til  Direktoratet for brann og elsikkerhet til enhver tid gjeldende «Forskrifter for elektriske anlegg, Maritime installasjoner».

2. Inntak og uttak for ventilasjonsluft skal plasseres slik at korrekte trykkforhold mellom ikke eksplosjonsfarlige områder og eksplosjonsfarlige områder, samt korrekte gjennomstrømningsmengder, kan opprettholdes under alle vindretninger og vindstyrker hvor produksjon ønskes opprettholdt. Prøver på dette kan forlanges.

3. Det skal være minst 4,5 m i avstand mellom luftinntak og ventilasjonsutløp. Det skal være separate ventilasjonssystem for eksplosjonsfarlige og ikke eksplosjonsfarlige områder.

4. Ventileringsluft til eksplosjonsbeskyttet trykksatt elektrisk utstyr (Ex(p)) som skal opprettholdes etter full nødavstegning skal være separert fra generelle ventilasjonssystemer.

5. Oppvarmingselementer i ventilasjonssystem må ikke kunne antenne gass på grunn av høy overflatetemperatur etter nedstengt ventilasjon.

§15

Turret system

1. Turret med opplagring skal være dimensjonert for samtidig overført belastning fra forankringssystem og stigerør.

2. Turret med rotasjonsmaskineri skal være konstruert slik at enkeltfeil i hvilken som helst aktiv komponent (inklusive lager) ikke forårsaker tap av mulighet til rotasjon av den flyttbare innretning.

3. Turretsystem som ikke er konstruert for å kunne dreie +/- n x 360° skal ha prosedyrer for å ivareta aktuelle begrensninger på grunn av dette, f.eks. krav om avstenging av produksjon under dreining opp mot været pga. rullebevegelser.

4. Innretninger hvor turreten ikke kan dreie +/- n x 360° rundt, skal ha et arrangement for rask frakopling av overføringer for hydrokarboner, elektriske kabelforbindelser m.m. mellom turret og den øvrige del av innretningen. Prosedyrer for når frakopling skal gjennomføres, skal utarbeides og inntas i operasjonsmanualen.

5. Eventuelle operasjonsbegrensninger for turretsystem vil bli angitt i vedlegg til de maritime sertifikater.

§16

Forankrings- og posisjoneringssystem

1. Ankring og posisjoneringssystemet skal være i henhold til Sjøfartsdirektoratets forskrift om ankrings-/posisjoneringssystemer.

2. Når det i beregningsanalysen er vanskelig å fastsette innretningens basiskrefter som vind-, strøm-, bølgedrift, samt masse- og dempingskoeffisenter og transferfunksjoner, skal usikkerhetene klarlegges ved modellforsøk.

3. Det skal utføres bevegelsesberegninger for innretningen og tankskipet, eventuelt for innretning og fast installasjon med hensyn på avdrift/kollisjon. Beregningene skal utføres for aktuelle værkondisjoner og med innlagt største enkelfeil for innretningen (ankerlinebrudd, trusterstopp e.l.) eller med største enkeltfeil for tankskipet (stopp i hovedmaskineri eller truster). Etter slike hendelser skal avstanden mellom innretningen og tankskipet/annen fast installasjon ikke bli mindre enn ca 10 meter.

4. Effekten av groe på ankerlinene skal inkuderes i forankringsberegningene dersom innretningen planlegges å operere i områder hvor ankerlinene vil kunne begros.

5. Konsekvensklasser og sikkerhetsfaktorer som skal legges til grunn for dimensjoneringen av ankersystemet fremgår av Tabell I og Tabell II.

6. I tillegg til kravene i pkt. 5, skal posisjoneringssystemet være kontrollberegnet og dimensjonert for dobbel feil basert på 10 års værkondisjon. Dersom operasjon i konsekvensklasse 3 er beregnet å skulle avslutte før 10 års værkondisjon nås, kan beregning av dobbeltfeil baseres på den maksimale operasjonstilstanden.

7. I tabell I angis konsekvensklasser for de forskjellige operasjonelle faser som skal ligge til grunn for beregninger av sikkerhetsfaktoren. I tabell II angis sikkerhetsfaktorer.

## Tabellene gjengis ikke her. Vennligst se i originalforskriften

I tabell II Sikkerhetsfaktorer foreslås ”operasjonstilstand” erstattet med ”intakttilstand”.

8. Det skal utarbeides en plan for produksjonskontroll, verkstedkontroll og etterkontroll under drift av ankerliner og andre spenningspåkjente og/eller slitasjeutsatte komponenter slik som ledeskiver og kabelar i ankersystemet. Omfanget av etterkontroll vil være avhengig av den produksjon- og verkstedkontroll som utføres og komponentenes utforming, dimensjonering og det materiale som er brukt. Planen skal dekke komponentenes levetid og skal i tillegg til standard kontroll og vedlikehold ta spesielt hensyn til følgende:

– komponenter som blir utsatt for gjentatt høy belastning og/eller lastvekslinger (utmatting),

– komponenter som utsettes for stor slitasje, korrosjon, erosjon, begroing o.l.,

– spesielle bunnforhold,

– andre driftsforhold som vil betinge spesiell kontroll.

Planen skal inntas i operasjonsmanualen/vedlikeholdssystemet.

9. Bruddstyrken for ankerliner som legges til grunn i ankringsberegningene skal være justert for reduksjon i styrke grunnet korrosjon, slitasje o.l.

10. Ankrene (inklusive peleankre) skal ha en holdekraft som minst er 25% større enn den maksimale kraft ankeret vil kunne utsettes for i henhold til forankringsberegningene. Styrken av ankrene og deres holdekraft skal kunne dokumenteres med grunnlag i beregninger eller prøver. Beregningene skal ta hensyn til aktuelle bunnforhold og eventuelle tidligere prøver.

11. Dersom ankerlinelengdene er tenkt å kunne justeres avhengig av værforhold (aktivt forankringssystem) skal denne operasjonen testes ut og dokumenteres, for aktuelle værforhold. For slike system skal det være mulig å planlegge justeringen om bord med simuleringsverktøy. Normalt skal vinsjer kunne kjøres uten at dette fører til nedstengning av andre kritiske systemer. Reder skal utarbeide en plan og instruks for slik aktiv vinsjkjøring, og denne skal inntas

i operasjonsmanualen.

12. Det skal kunne foretas funksjonstest av ankervinsjens funksjoner selv om vinsjen er i bruk.

13. Ledeskiver for kjetting skal konstrueres med minst 7 lommer.

14. Dynamiske effekters innvirkning på ankersystemet skal tas hensyn til ved beregning av det totale strekk i ankerlinene når det opereres på vanndyp som er større enn 200 m.

15. Reder skal utarbeide plan for kontroll av ankerlinenes nedsynking i havbunnen for å kontrollere at de linelengder og lineprofiler som er lagt til grunn i ankerberegningene er opprettholdt.

16. Det skal ikke være mulig å løse ut ankerliner når stigerør er innkoplet til innretningen. Det skal være et eget sikringssystem som forhindrer dette. Nødutløsning skal imidlertid være mulig med stigerør tilkoplet etter manuell oppheving av forannevnte sikringssystem. Risikoanalyse i henhold til Sjøfartsdirektoratets til enhver tid gjeldende forskrift om risikoanalyse skal avgjøre om det er behov for frakoplingsmekanisme for stigerør, og under hvilke dimensjonerende ulykkeshendelser slik frakopling er nødvendig ².

17. Maksimalt utsving av innretningen i inntakt kondisjon og etter eventuell enkeltfeil eller dobbeltfeil skal ikke overskride maksimalt utsving som stigerør er dimensjonert for å tåle. Det skal benyttes en sikkerhetsmargin på 2,5% av vanndypet for stive stigerør, mens det for fleksible stigerør anvendes en sikkerhetsmargin på 5% av vanndyp.

² Endret 2. mars 1999.

§ 17

Stabilitet

1. Når produksjonsprosessen er igang, eller det er hydrokarboner under trykk i produksjonssystemene, skal kravene til intakt og lekk stabilitet for operasjonstilstander være i henhold til Sjøfartsdirektoratets til enhver tid gjeldende forskrift om stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette/værtette lukningsmidler på flyttbare innretninger.

2. En kollisjon med forsyningsskip på 5000 tonn deplasement med hastighet 2 m/s skal ikke medføre oljeutstrømning fra lagertanker eller fra prosessutstyr som står på dekk. Produksjonsinstallasjonen skal klare de krengninger som fremkommer uten at dette fører til kritiske hendelser.

3. Stabilitetsmessige effekter av hurtigutløsning av stigerør og/eller ankerliner, skal ikke medføre dynamisk krengevinkel over 17° i noen retning under ugunstigste forhold.

Kapittel VI

Generelle risikoforebyggende tiltak

§18

Arrangement

1. Boligkvarter og hovedevakueringsutstyr skal være adskilt fra produksjons- og brønnhodeområde.

2. Følgende områder skal adskilles og beskyttes fra hverandre:

– brønnhodeområdet,

– produksjonsområdet,

– lagertanker for hydrokarboner,

– hjelpeutstyr som fyres (kjeler, forbrenningsovner m.m.),

– maskineri,

– boligkvarter og områder som inneholder sikkerhetskritisk utstyr, f.eks. utstyr for posisjonering, evakuering o.l.

3. Produksjonsutstyret kan plasseres over lagertanker for råolje under forutsetning av at tankene er utstyrt med nøytralgassanlegg, og at avluftingsventiler for gass fra tankene er slik arrangert at det aldri slippes gass ut i prosessområdet. Slik gass skal ventileres til sikkert område.

4. Ballasttanker som grenser til lagertanker for olje skal være beskyttet mot korrosjon og malt innvendig med lys maling (belegg) slik at de er lette å inspisere for sprekker med tilhørende lekkasjer.

5. Ventilasjonsinntak skal være plassert sikrest mulig med henblikk på eventuelle gass/røykutslipp fra en ulykkeshendelse, vindretning også tatt i betraktning.

6. Utstyr som kan være en potensiell antennelseskilde skal ikke installeres i nærheten av mulige lekkasjekilder for hydrokarboner.

7. Fra hvert område/rom skal det være minst to rømningsveier. Rømningsveiene skal være beskyttet i nødvendig omfang i forhold til dimensjonerende ulykkeshendelser. Hvor det i en evakueringssituasjon kan være nødvendig å passere i nærheten av den produksjonstekniske installasjonen, skal det forbi dette område være en innelukket, overtrykksventilert og isolert fluktvei.

Kapittel VII

Strukturelle sikringstiltak mot brann og eksplosjon

§19¹

Strukturell brannsikring

1. Den produksjonstekniske installasjonen skal være  omgitt av hensiktsmessige strukturelle brannskiller og nødvendige eksplosjonstrykkavlastningskonstruksjoner for å hindre en videre spredning av inntruffet brann eller eksplosjon. På bakgrunn av dimensjonerende ulykkeshendelser og konsekvensanalyser skal det vurderes om minimumskrav til strukturell brannsikring mot tilstøtende områder er tilstrekkelige, eller om det er nødvendig med spesielle tiltak for å oppfylle angitte akseptkriterier, jfr. Sjøfartsdirektoratets til enhver tid gjeldende forskrift om risikoanalyse, samt forskrift om sikringstiltak mot brann.

2. Den produksjonstekniske installasjonen, boreområde og brønnhodeområde skal adskilles fra hverandre med brannskille av minimum klasse H-O.

3. Skillet mellom den produksjonstekniske installasjonen og boligkvarteret skal være en konstruksjon som minst tilsvarer brannklasse H-60.

4.. Adkomstsåpninger til ikke eksplosjonsfarlige områder, samt luftinntak og andre åpninger skal være plassert lengst mulig bort fra områder hvor gasslekkasjer fra produksjonsutstyr eventuelt vil kunne forekomme.

5. Bærende konstruksjoner, støtter, fundamenter m.m., for den produksjonstekniske installasjonen skal være brannbeskyttet, for å motstå beregnet dimensjonerende brannbelastning tilstrekkelig lenge ut fra tidsbehov for trykkavlasting.

6.. Rør, ventiler, kabler og akkumulatorer o.l. for nødavstengningsventiler og for sikrings- og bekjempelsessystemer i produksjonsområde skal prøves med hensyn til brannmotstand. Ventiler som ikke har metall til metall tetning skal tilfredsstille de branntekniske krav i API 607, eller tilsvarende anerkjent standard.

7.. Prosessutstyr for behandling av olje skal utstyres med spilltrau eller karm med tilstrekkelig kapasitet for oppsamling av oljesøl. Spilltrauet skal ha drenering med vannlås til en lukket spilloljetank/oppsamlingstank (eventuelt slooptank). Ved beregning av dreneringskapasiteten skal det tas hensyn til en dimensjonerende lekkasje (f.eks. brudd på største rør) og normal slingringsvinkel. Det skal være drenering på begge sider under separatorer og lignende tanker. Oppsamlingstanken skal kunne romme all olje som er i største separator.

8.. Dreneringssystem for rom og områder klassifisert som eksplosjonsfarlige, skal være adskilt fra dreneringssystem for ikke eksplosjonsfarlige områder. Samletank for drenering fra eksplosjonsfarlige områder skal ha dekkgass (nøytralgass).

9.. Mellom tankdekk og oppbygget dekk med spilltrau under den produksjonstekniske installasjonen, skal det være et ventilert og inspiserbart rom. Tankdekk skal i aktuelle områder beskyttes og dimensjoneres for eventuelle jet-branner fra prosessutstyr som er plassert over, slik at tankdekket ikke kan bli utsatt for uakseptabel oppvarming ved eventuell antennelse avolje/gasslekkasjer.

10.- Nødfakling må ikke føre til for sterk varmebelastning på rømmingsveier og evakueringsstasjoner, heller ikke forhindre adkomst og betjening av kontrollstasjoner. Beskyttelse mot varmebelastning fra fakkel skal dimensjoneres i henhold til største hydrokarbonmengde som fakkelsystemet vil kunne avfakle. Varmebelastning fra fakkel skal ikke overstige 4.7 kw/m² i områder hvor rømmning og sjøveis evakuering vil kunne foregå.

¹ Endret 2. mars 1999.

§20¹

Strukturell eksplosjonsbeskyttelse

1. Bærende deler som dekk, tak og vegger skal, dersom det finnes nødvendig på bakgrunn av risikoanalysen, være arrangert for eksplosjonsavlasting eller dimensjonert slik at disse konstruksjonsdeler ved dimensjonerende eksplosjoner ikke ødelegges. Som eksplosjonsavlasting kan brukes åpne rom, eksplosjonspaneler/luker eller lettvegger som svikter på en kontrollert måte. For at trykkavlastning skal kunne tas hensyn til når det gjelder å spesifisere

overlevingsevne av kritisk utstyr i rom hvor eksplosjon har skjedd, må åpningstrykk og åpningstid for eksplosjonspaneler dokumenteres.

2. Eksplosjonstrykkberegninger basert på aktuelt område, romutforming, eksplosjonspaneler og plassering av utstyr kan bli forlangt utført for å fastlegge beregningstrykk på konstruksjonselementer som vegger, søyler, tanker rør m.m., for å gi dimensjoneringsgrunnlag (ekvivalent statisk trykk).

3. Brannbeskyttelse (inkludert brannisolasjon) for et område/rom skal tåle fastlagt beregningstrykk uten at brannintegritet tapes.

4. Beholdere med tilhørende rør m. v. som kan inneholde brennbare væsker og gasser skal dimensjoneres og beskyttes for et fastsatt beregningstrykk fra dimensjonerende eksplosjon.

¹ Endret 2. mars 1999.

Kapittel VIII

Gass- og branndeteksjonssystemer

§21

Gassdeteksjonssystem

1. Gassdeteksjonssystem og arrangement av gassdetektorer skal oppfylle Sjøfartsdirektoratets til enhver tid gjeldende forskrift om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger.

Gassdetektorer skal i tillegg plasseres i områder for:

– produksjon. Produksjonsområdet skal i tillegg til punktdetektorer dekkes av infrarød linjedetektor,

– turret/brønnhode med manifolder,

– lasteoljepumper,

– maskineri/kjeler hvor gass benyttes som brennstoff.

2. Det skal installeres gassdetektorer i alle ventilasjonsinntak til rom med mekanisk ventilasjon. Dersom produksjonsområdet er innebygget i rom med mekanisk ventilasjon skal det være montert gassdetektorer i ventilasjonsutløp.

3. Pumperom med pumper for hydrokarboner skal være utstyrt med kontinuerlig målende gassdeteksjonssystem.

Gasskonsentrasjonen skal kunne avleses kontinuerlig i lastekontrollrom, og alarm skal gis ved angitt gasskonsentrasjon i pumperom.

4. Reder skal vurdere installasjon av hydrogensulfiddetektorer (H2 S) i produksjonsområdet for hvert enkelt oppdrag.

§22

Branndeteksjonssystem

1. Brann deteksjonssystemet for den produksjonstekniske installasjonen skal være basert på to forskjellige detektorprinsipper, f.eks. varme- og flammedetektorer. Detektorer skal være av adressebar type.

2. Detektorsystemet skal fungere selv med feil i en hvilkent som helst detektor eller brudd på kabel mellom detektorene. Sløyfene skal være utstyrt for overvåking mot kortslutning, brudd og jordfeil.

3. Det skal være en separat dataprosessor/logisk styreenhet (sløyfekort) for hver enkelt detektorsløyfe. Ved bortfall av hovedprosessor (når det er en enkelt) skal det fortsatt være mulig å få indikert hvilken sløyfe en eventuell alarm kommer fra.

Kapittel IX

Aktive sikringstiltak mot brann

§23

Brannpumpesystem for hovedbrannledning

1. Brannpumpesystemets kapasitet.

Brannvannskapasitet skal baseres på beregnet forbruk ved dimensjonerende brannhendelse.

2. Flyttbar innretning av skipstype med lagring av olje ombord, hvor den produksjonstekniske installasjonen er plassert i tankdekkområdet, skal det ved dimensjonerende brann i produksjonsområdet , ha samtidig brannvann til;

– overrislingsanlegg  inkludert fjernstyrte skumkanoner for slokking i produksjonsområdet ,

– skumlegging  av tankdekket,

–  det antall slangeposter som kan benyttes samtidig for slokking av brann i dette området

– overrisling for avkjøling av områder og utstyr, som f.eks. ytre skott av tilstøtende områder  og  helifueltanker; avhengig av arrangement og grad av passiv brannbeskyttelse.

3. Tilleggskrav til antall, plassering og beskyttelse av brannpumpesystem med krafttilførsel,  skal vurderes og avgjøres på grunnlag av utført risikoanalyse, jfr. 5. nr. 1c.

§24

Brannpumpesystem for overrisling med vann/skum

1. Den produksjonstekniske installasjonen skal være beskyttet med overrislingsanlegg for skum/vann. Overrislingsanlegget skal være arrangert slik at det etter en dimensjonerende ulykkeshendelse i den produksjonstekniske installasjonen med ødeleggelse av en vann/skum tilførsel, fortsatt er tilbake  100% slokning- og kjølekapasitet. Det skal være nok skumkonsentrat til å opprettholde skumlegging i minst 15 minutter. Skumkonsentrat skal kunne forsynes fra to adskilte og beskyttede områder på innretningen.

2. Reder skal med grunnlag i en risikoanalyse foreslå type og arrangement av det fastmonterte brannbeskyttelsesanlegget for den produksjonstekniske installasjonen.

3. Overrislingsanlegg ¹ skal som minimum installeres for å dekke nedenfornevnte områder og utstyr, og ha følgende minimumskapasiteter:

Område:                                                                                                                 Kapasitet:

– stigerør, turret, manifold og brønnhodeområdet

(skum & vann)                                                                                                       20 (l/min m²)

– produksjonsområdet (skum & vann)                                                                  10 (l/min m²)

– overflate av trykkbeholdere

og tanker som har brennbart innhold (vann)                                                         10 (l/min m²)

– avskipningsterminal (skum & vann)                                                                  10 (l/min m²)

Ut fra resultatet av risikoanlysen, jfr. pkt. 2, kan Sjøfartsdirektoratet kreve overrisling av andre områder, som for eksempel ytterflater på boligkvarteret, samt større kapasitet enn det som er angitt ovenfor.

4. Overrislingsanlegg for prosessanlegget skal i tillegg til lokal- og fjernbetjent manuell utløsningsmulighet, også utløses automatisk ved deteksjon av brann.

5. Automatisk overrislingsanlegg skal være sikret mot utilsiktet utløsning.

6. Når det gjelder dysetype og kapasitet skal dette i de forskjellige områder tilpasses mulige gassjetbranner, væskepølbranner, rennende væskebranner og kombinasjoner av slike, alt etter hva som er mest aktuelt.

¹ Anleggene kan installeres i henhold til NFPA 15 «water spray fixed systems», NFPA 16 «Deluge foam-water sprinkler and

foam-water spray systems» eller tilsvarende anerkjente standarder. Skum skal være av filmdannende type (AFFF, Firestop).

§25

Spesielle andre fastmonterte slukkeanlegg

I områder/rom som er lukket eller delvis lukket, kan vannforstøvningsanlegg (tåkesystem) benyttes. .

§26

Manuelt brannslokningsutstyr

I prosessområdet skal det være plassert tilstrekkelig antall håndslokkeapparater med slokkemedium av type filmdannende skum.

Kapittel X

Brann- og eksplosjonsbeskyttelse av lagertanker i skrogstrukturen

§27

Strukturelle krav

For innretninger som lagrer produserte hydrokarboner om bord skal arrangement og adskillelse av boligkvarter, maskinrom, tanker m.m. utføres slik som angitt i SOLAS-74, Kap. II-2 del D, Reg. 56 «Location and separation of spaces».

§28

Aktive sikringstiltak

Flyttbare innretninger som i produksjonsfasen lagrer produserte hydrokarboner ombord skal utstyres med følgende:

1. Skumkanoner for dekning av tankdekk, som skal være i henhold til SOLAS-74, Kap. II-2,  del D Reg. 61. «Fixed deckfoam system». I tillegg til manuell betjening iht. SOLAS-74, skal skumkanonene kunne fjernstyres fra plass med god oversikt.

2. Det skal kunne tilføres skum på tankdekket inn under prosessinstallasjonen.

3. Tankventilasjon skal minimum være i henhold til SOLAS-74, Kap. II-2, del D, Reg. 59. «Venting, purging, gasfreeing and ventilation».

4. Nøytralgassanlegg skal være i henhold til SOLAS-74, Kap. II-2, del D, Reg. 62. «Inertgas-systems».

5. Fastmontert brannslokkingsanlegg i pumperom skal oppfylle kravene i SOLAS-74, Kap. II-2, del D, Reg. 63. «Cargo pump-rooms».

6. Lasteoljepumper i pumperom skal være overvåket med instrument for måling av temperatur i aksellagere, pumpehus og akselgjennomføringer. Temperaturer skal kunne avleses i lastekontrollrom og alarm gis ved temperaturøkning.

Kapittel XI

Nødavstegnings- og nødutløsningssystem

§29

Automatisk prosessikringssystem

Opphevet 2. mars 1999.

§30

Manuelt nødavstengningssystem

1. Manuell nødavstengning skal kunne utføres i henhold til Sjøfartsdirektoratets til enhver tid gjeldende forskrift om sikringstiltak mot brann på flyttbare innretninger.

2. Dessuten skal det kunne utføres manuell nødavstegning av:

– den produksjonstekniske installasjonen, inkludert trykkavlastning,

– lasteoljepumper.

3. Det skal være mulig å nødavstenge brønnstrømmen av olje og gass nærmest mulig det sted der denne strømmen kommer om bord i den flyttbare innretningen, for eksempel rett etter der stigerør avhenges.

4. Manuell nødavstengning skal som et minimum kunne utføres fra bemannede kontrollstasjoner/ nødkontrollstasjoner. Mest omfattende nødavstengning skal også kunne aktiveres fra evakueringsstasjonene.

§31

Automatisk nødavstengningssystem

1. Automatisk nødavstengning skal være i henhold til Sjøfartsdirektoratets til enhver tid gjeldende forskrift om sikringstiltak mot brann på flyttbare innretninger.

2. Automatisk nødavstengning av den produksjonstekniske installasjonen og lasteoljepumpesystem skal utløses ved gass- og/eller branndeteksjon i områder med produksjonssystemer/ utstyr. Automatisk nødavstengning av den produksjonstekniske installasjonen skal også aktiveres ved unormale hendelser som f.eks.:

– tap av gassavbrenningsfunksjon («groundflare»),

– høyt nivå i væskeutskiller for fakkelsystem,

– tap av instrumentluft,

– brann i maskinrom,

– andre relevante kritiske hendelser som fremkommer i en risikoanalyse.

3. Ved branndeteksjon og automatisk nødavstengning av den produksjonstekniske installasjonen skal trykkavlastningsventiler åpnes automatisk. Trykkavlasting med trykkavlastingstider skal som minimum være i henhold til API-RP 520 og 521. Høytrykks- og lavtrykkssystemer skal kunne trykkavlastes samtidig. Det skal tas hensyn til eventuell hydratdannelse ved slik trykkavlastning.

4. Det skal indikeres i kontrollstasjon/nødkontrollstasjon hva som er årsaken til nødavstengningen og hvilket utstyr som er blitt automatisk nødavstengt. Det skal være alarmfiltrering eller lignende slik at første alarmindikering kan identifiseres.

5. Ved nødavstengning av den produksjonstekniske installasjonen skal viktig maskineri som benytter gass fra prosessen skifte automatisk over til annen brennstoffkilde. Tilsvarende må fakkelsystemet ved bortfall av brenngass skifte automatisk til annen gass, f.eks. propan. Fakkelsystemet skal som minimum konstrueres i henhold til API-RP 520 og 521.

6. Nødavstengningssystemet skal ved systemfeil gå til sikreste posisjon («fail safe»). I prosess og brønnhodeområdet innebærer dette hvilestrømsprinsipp for det elektriske kontrollsystemet.

7. Ved nødavstengning må stengeventiler foran det produksjonstekniske utstyret, f.eks. brønnventiler, nødavstengningsventiler i brønnhoder, manifoldventiler stenges i riktig rekkefølge og med tidsforsinkelse, slik at ikke farlige trykkforhold oppstår.

8. Ventilasjonsspjeld som lukkes ved nødavstengning av boligkvarter og andre rom hvor det er særlig påkrevet å forhindre gassinntrengning, skal være av type som er testet for særlig lav lekkasjerate, f.eks. lavere enn 300 (m³/h)/m²

ved differensialtrykk = 2000 Pa.

9. Hydraulikksystem for å lukke nødavstengningsventiler m.m., skal være anordnet med filtreringsutstyr for kontinuerlig filtrering av hydraulikkoljen (pumpe med off-line filter).

§32¹

Manuelt nødutløsningssystem

1. Det skal kunne utføres manuell nødutløsning av:

– stigerør, jfr. § 16 nr 16 når risikoanalyse angir at dette er aktuelt

– ankerliner, jfr. § 16 nr 16

– eventuell fortøyningstrosse i tankskip, jfr. § 35.

¹ Endret 2. mars 1999.

Kapittel XII

Andre spesielle krav og tiltak mot forurensning

§33

Nødkraft og nødkraftforbrukere

1. Nødkraftkilden skal være slik plassert på innretningen at en ulykkessituasjon i produksjon/ brønnhodeområdet ikke fører til at både hovedkraft og nødkraft må nedstenges samtidig. Det skal tas hensyn til dominerende vindretning i forhold til innretningen når det gjelder plasseringen av nødkraftkilden.

2. Eksosrør skal ikke ha temperatur som overstiger tenntemperaturen ¹ til den aktuelle gass som produseres eller lagres på innretningen.

3. Turretmaskineriets lager- og løftesystem skal kunne forsynes med nødkraft. Dette gjelder også utstyr på turret som må kunne frakoples p.g.a. rotasjonsbegrensninger.

4. Ventilasjonssystem i eksplosjonsfarlige områder skal kunne forsynes fra nødkraftkilde.

¹ For testing av tenntemperatur vises til IEC-standard. Publikasjon 79–4 (1975): Electrical apparatus for explosive gas atmospheres,

Part 4: Method of test for ignitiontemperature, og supplement publikasjon 79–4A.

§34

Sikringstiltak mot forurensning

Den flyttbare innretningen skal være konstruert og ha et arrangement som forhindrer at det oppstår akutt forurensning fra fartøyets lagrings eller losseoverføringssystem. ¹ Prosedyrer for operering av arrangement skal inntas i operasjonsmanualen.

¹ Vedrørende utslipp av oljedamper vises til IMO; «Standard for vapour emission control systems».

Kapittel XIII

Laste- og fortøyningssystem

§35¹

Laste- og fortøyningssystem

1. Laste- og fortøyningssystem skal opereres innenfor systemets konstruksjons- og operasjonsbegrensninger. Instrukser for lastoverføring og frakopling skal foreligge ombord på innretningen og på lasteskipet.

2. Normal- og nødutløsing av eventuell fortøyningstrosse skal kunne foretas opp til trossens bruddlast. Det skal være etablert prosedyrer som sikrer at lasteslangen ikke utsettes for uforutsette belastninger ved normal- eller nødutløsing av trosseforbindelsen eller ved brudd på trosseforbindelsen.

3. Laste- og fortøyningssystemets kapasiteter i form av tillatt strekk, trykk og bevegelsesfrihet skal være beregnet og oppgitt i operasjonsmanualen. Ved beregning skal det benyttes anerkjente standarder som tar hensyn til de dynamiske forhold som kan være tilstede ved lasting offshore.

4. Frigjøring av lasteslange skal ikke kunne utføres før lastepumper og lastesystemets ventiler er stengt.

5. Det skal være arrangert med kommunikasjonsmuligheter mellom alle steder hvorfra lasteoperasjonen kan påvirkes. Det skal være visuell oversikt over alle systemer som forutsettes betjent/overvåket.

6. Laste- og fortøyningssystemet skal være instrumentert for måling av strekk i lasteslange og fortøyningstrosse, avstand mellom innretning og lasteskip og trykk i lasteslange. Videre skal det være arrangert med nødstopp for lastoljepumper og lasteventiler.

7. Diverse sikkerhetskrav:

a) Arrangement for drenering av lastoljerør skal anordnes.

b) Lastoljerør skal kunne fylles med nøytralgass. Det skal tas forholdsregler for isolering av nøytralgassanlegg fra lastoljerørsystemet.

c) Alle åpninger og luftinntak i området innenfor 10 m fra lasteslangens koblingsstykke skal holdes lukket mens lasting pågår.

d) Lasteområdet skal kunne overrisles med skum.

e) Lokal kontrollstasjon skal ha overrislingsanlegg.

f) Lokal kontrollstasjon skal være ventilert til overtrykk. Ventilasjonsinntak skal være plassert i sikkert område.

8. Det skal være satt opp et vedlikeholds- og testprogram for lastesystemet. Vedlikeholds- og testprogrammet skal inntas i operasjonsmanualen.

¹ Endret 2. mars 1999.

Kapittel XIV

Vedlikehold

§36

Reservedeler og vedlikeholdssystem

1. Reder skal ha et vedlikeholds- og reservedelsystem. Vedlikeholdssystemet skal omfatte skrog/tanker og alle systemer og komponenter som beskrives i denne forskrift, og dekke de betingelser om vedlikehold, testing og kontinuerlig kontroll m.v. som stilles her

2. Reder er ansvarlig for at reservedeler er tilgjengelige, slik at reparasjon og utskifting kan skje innenfor en tidsramme som ikke vil forringe sikkerheten om bord.

§37

Operasjonsmanual/Beredskapsmanual

Opphevet 2. mars 1999.

§38

Bemanning/Opplæringssystem

Opphevet 2. mars 1999.

Kapittel XV

Avsluttende bestemmelser

§39

Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til den alminnelige straffelov av 22. mai 1902 nr. 10, § 339 nr. 2 jfr. §§48a og 48b, dersom ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§40

Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft den 1. april 1994.

Endring av 2 mars 1999 i § 2, § 3 nr 1, 2 og 4, §§ 5–9, § 15 nr 16, § 18 nr 4 og 5, § 19 nr 1 og 4, § 27 nr 6, § 28, § 29 nr 3, § 31 nr 1, § 34, § 35 nr 3, § 36, § 37 og ny § 4 A av 2 mars 1999 trer i kraft 1 september 1999.