Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 16. desember 1993 nr. 1200 om installasjon og bruk av radioutstyr på flyttbare innretninger.

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontroll med Skibes Sjødygtighed m.v. § § 1, 41a, 42, og 100, jfr. kgl. resolusjoner av 5. april 1963 og 1. desember 1978 samt delegasjonsvedtak av 15. januar 1979. Endret 2. mars 1999.

Forord

Forskriften gir bindende regler for installasjon og bruk av radioutstyr på «flyttbare innretninger» som er registrert eller som skal registreres i norsk skipsregister, og som anvendes i forbindelse med boring etter petroleumsforekomster. I det alt vesentlige er de materielle krav til utstyrsomfang i forskriften, identisk med kravene i IMO’s «MODU-kode», som revidert i 1991. Sistnevnte revisjon innførte bestemmelser basert på det nye nødradiosystemet «Global Maritime Distress

and Safety System (GMDSS)». Dette system ble etablert av IMO ved revisjonen i 1988 av SOLAS- konvensjonen’s kapittel IV, og de reviderte bestemmelsene trådte i kraft 1. februar 1992.

Bestemmelsene i MODU-koden vedrørende radiostasjonen, som det henvises til i forskriften, følger som vedlegg. De vedlagte bestemmelsene er en direkte oversettelse av teksten i MODU-koden. Alle krav er således angitt i forbindelse med ordet «bør», som er oversettelse av «should» i orginalteksten. Imidlertid innebærer bestemmelsene i forskriftens § 8.1 at MODU-kodens bestemmelser er bindende. Dette innebærer at ordet «bør» i vedlegget, må oppfattes som «skal».

De reviderte SOLAS-bestemmelsene som det henvises til i MODU-koden, er ikke gjengitt i forskriften.

Kravene vedrørende GMDSS er  obligatoriske for nye flyttbare innretninger fra forskriftens ikrafttredelsesdato. GMDSS-kravene  ble obligatoriske for eksisterende flyttbare innretninger fra  1. februar 1999

Forskriften inneholder bestemmelser vedrørende alle typer radioutstyr, unntatt:

1. Radioutstyr til bruk i redningsfarkoster. Krav til slikt utstyr er gitt i forskrift om redningsredskaper og  evakuering på flyttbare innretninger (§ 11).

2. Radioutstyr for bruk som tillegg til brannmannsutstyr. Krav til slikt utstyr er gitt i forskrift om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger (§ 14 nr. 2).

3. Kommunikasjonssystem til bruk fra førerhuset på kraner. Krav til slikt utstyr er gitt i forskrift om dekkskraner m.v. på flyttbare innretninger (§ 5 nr. 11).

I forbindelse med radioforskriftens bestemmelser henvises til «Forskrift om konsesjon til å opprette og drive radioanlegg ombord i norske skip», fastsatt av Samferdselsdepartementet. I henhold til denne forskrift skal det sendes søknad til Telenor A/S om slik konsesjon. Konsesjonsforskriften inneholder dessuten bestemmelser om at alle utstyrsenheter som inngår i radioanlegget, skal være typegodkjent eller tillatt brukt av Statens teleforvaltning. Det henvises også til Telenor A/S veiledning «Retningslinjer for installasjon av GMDSS radioutstyr ombord i skip».

Videre gjøres oppmerksom på at radioutstyr som skal plasseres eller brukes i eksplosjonsfarlige områder, skal være godkjent i henhold til gjeldende forskrifter for elektriske anlegg i maritime installasjoner, fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet.

Kapittel I

Innledende bestemmelser

§1

Virkeområde

1. Forskriften gjelder for  innretninger som er registrert eller skal registreres

i norsk skipsregister.

2. Innretninger som er registrert i norsk skipsregister, kan, frem til neste sertifikatutstedelse, følge de krav som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse.

§2

Definisjoner

I denne forskrift betyr:

1. Innretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter undersjøiske

petroleumsforekomster, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske

petroleumsforekomster.

2. MODU-koden som revidert i 1991: IMO’s «Code for the Construction and Equipment of

Mobile Offshore Drilling Units; 1989» med vedtatte endringer i.h.t MSC/Circ.561 av 3. juli

1991.

3. Radiodekningsområde A1: Havområder som er innenfor radiotelefoni-dekning av minst en

VHF kyststasjon som holder kontinuerlig lyttevakt på DSC (Digital Selective Calling), og

som er definert av et lands myndigheter til å være et slikt område.

4. Radiodekningsområde A2: Havområder unntatt radiodekningsområde A1, som er innenfor

radiotelefoni-dekning av minst en MF kyststasjon som holder kontinuerlig lyttevakt på DSC

(Digital Selective Calling), og som er definert av et lands myndigheter til å være et slikt område.

5. Radiodekningsområde A3: Havområder unntatt radiodekningsområde A1 og A2, som er innenfor

dekningsområdet av det geostasjonære satellittsystem INMARSAT.

6. Radiodekningsområde A4: Havområder som hverken er A1, A2 eller A3 områder.

7. GOC-sertifikat: «General Operator’s Certificate» som definert i Artikkel 55 i Radioreglementet,

fastsatt av den Internasjonale Teleunion (ITU).

8. ROC-sertifikat: «Restricted Operator’s Certificate» som definert i Artikkel 55 i Radioreglementet,

fastsatt av den Internasjonale Teleunion (ITU).

9. Reder: Den som kontraherer og/eller forestår driften av en innretning

10. Sikkerhetsstyringssystem: Alle systematiske tiltak som reder skal iverksette for å sikre at

virksomheten planlegges, organiseres, utøves og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i

eller i medhold av lover som nevnt i § 1 i Forskrift av 2. mars 1999 om sikkerhetsstyringssystem

for flyttbare innretninger.

11. SOLAS 74/88: Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974

(SOLAS-74) med endringene vedtatt i 1988 («GMDSS-endringene»).

Kapittel II

Generelle bestemmelser

§3

Ansvar

Reder og plattformsjef har ansvaret for at bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt¹.

¹ Se også forskrift 2. mars 1999 nr. 394 om sikkerhetsstyringssystemer for flyttbare innretninger

§4

Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dersom kyststatens krav og de krav som er fastsatt i denne forskrift er uforenlige, kan Sjøfartsdirektoratet fravike kravene i den utstrekning det er forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§4 A ¹

Gjensidig aksept

Når denne forskriften stiller krav om at en bestemt utrustning, materiale, utstyr eller innretning, eller om type utstyr o.l., skal anskaffes eller forefinnes i et fartøy, eller at det skal treffes en bestemt foranstaltning, eller det stilles bestemte krav til bygning eller design, skal Sjøfartsdirektoratet tillate at det anbringes eller forefinnes annet tilbehør, materialer, anordninger eller apparater, eller typer av disse, eller at det treffes en annen foranstaltning i fartøyet, eller at fartøyet er bygget eller designet på annen måte.

Forutsetningen for at Sjøfartsdirektoratet skal akseptere dette er følgende: Det må være dokumentert gjennom testing eller på annen måte, at tilbehøret, materiellet, utstyret eller innretningen, eller type av slik, eller arrangement, bygning eller konstruksjon, er minst like effektiv som det som kreves i forskriftene.

Sjøfartsdirektoratet skal akseptere resultater av tester som er utført ved anerkjente testinstitusjoner, inkludert testinstitusjoner i øvrige EØS-land. Forutsetningen er at testene gir passende og tilfredsstillende garanti av teknisk, fagmessig og uavhengig art.

¹Fastsatt 2. mars 1999.

Kapittel III

Dokumentasjon, besiktelse og sertifisering

§5

Dokumentasjon

1. Reder skal kunne dokumentere at forskriftens krav er oppfylt. På forespørsel skal dokumentasjon sendes Sjøfartsdirektoratet eller den Sjøfartsdirektoratet bemyndiger1. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse fastsettes av Sjøfartsdirektoratet eller den Sjøfartsdirektoratet bemyndiger.

1

I henhold til gjeldende bistandsavtale mellom Telenor A/S og Sjøfartsdirektoratet er Telenor A/S bemyndiget

§6

Godkjenning – Systemrevisjon – Verifikasjon

#### Oppheves

§7

Besiktelser og sertifisering

1. Besiktelse og sertifisering av radioinstallasjoner skal gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende forskrift om anmeldelse av nybygg, besiktelse og sertifisering m.v av flyttbare innretninger.

2. Enhver radiobesiktelse skal omfatte både det utstyr som er krevet i denne forskrift, og det radioutstyr som er krevet i følgende forskrifter i «Regler for flyttbare innretninger»:

a) Forskrift om redningsredskaper og evakuering på flyttbare innretninger (§ 11).

b) Forskrift om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger (§ 14 nr. 2).

c) Forskrift om dekkskraner m.v. på flyttbare innretninger (§ 5 nr. 11).

I henhold til gjeldende bistandsavtale mellom Telenor A/S og Sjøfartsdirektoratet er Telenor A/S bemyndiget til å foreta besiktelse og utstede Sikkerhetssertifikat for radioinstallasjon på flyttbare innretninger

Kapittel IV

Utrustning og vakthold

§8

##### Internasjonale bestemmelser

1. Bestemmelsene i MODU-koden² er bindende, og gjelder med de tillegg, fortolkninger og endringer som fremgår av § § 9 og 10.

2. Flyttbare innretninger til annen bruk enn boring, trenger ikke oppfylle bestemmelsene i regel 11.5.2 i MODU-koden.

²Se vedlegg til denne forskrift

§9

Krav til utstyr³

1. Innretninger som skal seile eller operere i radiodekningsområde A3 eller A4 skal oppfylle bestemmelsene i IMO Assembly Res. A.702(17) «Radio Maintenance Guidelines for the Global Maritime Distress and Safety System related to Sea Areas A3 and A4».

1.1. De innretninger som benytter alternativet «utstyrsduplisering» som én av de to vedlikeholdsmetoder som kreves, skal således oppfylle bestemmelsene i paragraf 2 i Res. A.702(17).

1.2. For borefartøy anses kravet i nr. 1.1 til duplisering som oppfylt, dersom radioinstallasjonen tilfredsstiller regel 11.5.2 i MODU-koden.

2. Radiokommunikasjon skal kunne utføres fra et rom som er tilstrekkelig skjermet mot støy til at kommunikasjon ikke forstyrres; jfr. «Rekommandasjoner om støynivå m.m.», fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 4

3. Innretninger som er utstyrt med helikopterdekk, skal være utstyrt med følgende radioutstyr:

3.1. To fastmonterte og én bærbar aeromobil VHF/AM radiotelefonstasjon for kommunikasjon med helikopter, innenfor frekvensområdet 118 – 137 MHz. Den ene fastmonterte stasjonen skal være koblet til batterier som har kapasitet til drift i minst 6 timer.

Alternativt kan denne VHF/AM stasjonen tilknyttes kraftforsyning for GMDSS-utstyr, forutsatt at batteriene har tilstrekkelig kapasitet. Innretninger som oppfyller disse bestemmelser, anses å oppfylle regel 11.6 i MODU-koden.

3.2. Et aeromobilt radiofyr for sending av peilesignaler til hjelp for navigering under helikoptertransport.

Radiofyret skal tilfredsstille ICAO’s bestemmelser for operasjon og drift av «Non-Directional Radio Beacon (NDB)», samt Luftfartstilsynets bestemmelser og retningslinjer for bruk av NDB. Av/på-bryter for radiofyret skal være plassert i det rom som kreves i nr. 2.

³ Det henvises også til «Forskrift om konsesjon til å opprette og drive radioanlegg ombord i norske skip» fastsatt av Samferdselsdepartementet.

4 Denne rekommandasjon er gjengitt i  Regler for passasjer og lasteskip mv.

§10

Krav til personell og vakthold 5

1. Innretninger som skal seile eller operere i radiodekningsområde A2, A3 eller A4 skal til enhver tid ha ombord minst to personer med «Generelt Radiooperatør Sertifikat (GOC)». Innretninger som skal seile eller operere kun i radiodekningsområde A1, skal til enhver tid ha ombord minst to personer med «GOC-sertifikat» eller «Begrenset Radiooperatør Sertifikat (ROC)», avhengig av type radioutstyr ombord.

2. En av personene med sertifikat, som krevet i nr. 1, skal være oppnevnt som hovedansvarlig for radiokommunikasjon i eventuelle nødsituasjoner. I nødsituasjoner skal denne person ikke ha andre oppgaver eller forpliktelser.

3. En av personene med sertifikat, som krevet i nr. 1, skal til enhver tid være hovedansvarlig for radiosikkerhetskommunikasjonen til og fra innretningen, og vakthold på alle relevante nød- og sikkerhetsfrekvenser i henhold til bestemmelsene i MODU-koden (jfr. bestemmelsene i SOLAS 74/88 Kapittel IV, Regel 12). All operasjon av det radioutstyr som kreves i denne forskrift, skal utføres av person med radiooperatørsertifikat, som angitt i nr. 1.

5

I tilknytning til kravene til radiooperatører, henvises også til § 16 i «Forskrift om risikoanalyse for flyttbare innretninger».

§11

#### Oppheves

§12

Vedlikehold av utstyr

1. Alt radioutstyr som kreves i denne forskrift, skal til enhver tid holdes i god driftsmessig stand.

2. Alle ettersyn, utprøvinger, reparasjoner og utskiftinger av radioutstyr skal registreres i et vedlikeholdssystem.

Kapittel V

Avsluttende bestemmelser

§13

Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til den alminnelige

borgelige straffelov av 22. mai 1902, § 339 nr. 2, jfr §§ 48a og 48b, dersom ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§14

Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1994.

Fra samme dato oppheves for nye innretninger «Forskrift av 13. januar 1986 om installasjon og

bruk av maritimt og aeromobilt radioutstyr ombord i borefartøy og andre flyttbare innretninger

som er registrert eller skal registreres i norsk skipsregister». Sistnevnte forskrift oppheves i sin

helhet 1. februar 1999.

Endring av 2 mars 1999 i § 2 nr 12, § 3 nr 1, 2, 3 og 4 og ny § 4 A av 2 mars 1999 trer i kraft 1

september 1999.

VEDLEGG

Kapittel 11

Radioanlegg

1. Anvendelse

1.1. Formålet med dette kapittel er å angi minstekrav for nød- og sikkerhetskommunikasjon over radio mellom flyttbare boreinnretninger og kyststasjoner, skip og assisterende luftfartøy i den maritime mobile radiotjenesten.

1.2. Kravene gjelder for følgende driftstilstander på flyttbare boreinnretninger:

1.2.1. når selvdrevet innretning er underveis;

1.2.2. når innretningen er under slep, eller seiler under egen fremdrift med ledsagelse av eskorteskip; og

1.2.3. når innretningen er stasjonær på boreplassen eller når boreoperasjoner er i gang.

2. Generelt

Kyststater med felles interesseområder bør, når dette lar seg gjøre, etablere likelydende krav til radiokommunikasjon for å unngå forvirring hvis en nødssituasjon forårsaker at hjelpefartøy må omdirigeres til en annen kyststat.

3. Selvdrevne innretninger som er underveis

Enhver innretning, når den er underveis til sjøs, bør være i overensstemmelse med de aktuelle betemmelser angående radiokommunikasjon for skip som er foreskrevet i kapittel IV i 1988-endringene til SOLAS¹.

4. Innretninger under slep, eller som seiler under egen fremdrift med ledsagelse av eskorteskip

4.1. Kravene til bemannede innretninger uten eget fremdriftsmaskineri som er under slep er avhengig av de radioanlegg som er installert i slepefartøyet, som angitt i punkt 4.2 og 4.3.

4.2. I tilfeller der slepefartøyet fullt ut er i overensstemmelse med alle de aktuelle krav til radiokommunikasjon for skip som er foreskrevet i kapittel IV i 1988-endringene til SOLAS, bør den bemannede ikke-selvdrevne innretning som er under slep:

4.2.1. være utstyrt med VHF radioutstyr som forlangt i regel IV/7.1.1² og 7.1.2 i 1988-endringene til SOLAS og med MF radioutstyr som forlangt i regel IV/9.1.1 og 9.1.2; 
4.2.2. være utstyrt med satellitt EPIRB, eventuelt EPIRB som forlangt i regel IV/7.1.6, for det området der slepet foregår; og

4.2.3. være utstyrt for automatisk mottak av navigerings- og værvarsler i samsvar med de krav som er aktuelle i regel IV/7.1.4 og IV/7.1.5, i 1988-endringene til SOLAS.

4.3. I tilfeller der slepefartøyet ikke fullt ut er i overensstemmelse med de aktuelle krav til radiokommunikasjon for skip som er foreskrevet i kapittel IV i 1988-endringene til SOLAS, bør den bemannede boreinnretning som er under slep, være i overensstemmelse med alle de aktuelle bestemmelser vedrørende radiokommunikasjon som er foreskrevet i kapittel IV i 1988-endringene til SOLAS².

4.4. Enhver selvdrevet innretning som ledsages av et eller flere eskortefartøy bør være i overensstemmelse med bestemmelsene i 3.

¹Alle krav i kapittel IV i 1988-endringene til SOLAS som nevner «fra det stedet skipet vanligvis navigeres fra» bør anvendes i

betydning «fra det stedet boreinnretningen vanligvis navigeres fra».

²Alle krav i kapittel IV i 1988-endringene til SOLAS som nevner «fra det stedet skipet vanligvis navigeres fra» bør anvendes i

betydning «fra et sted som er kontinuerlig bemannet og som boreinnretningen styres fra under slep».

5. Når innretningen er stasjonær på boreplassen eller når boreoperasjoner er i gang

5.1. Enhver innretning som er stasjonær på boreplasssen, også når boreoperasjoner er i gang, bør oppfylle alle de krav som er gitt i kapittel IV i 1988-endringene til SOLAS som gjelder for skip som seiler gjennom samme område¹.

5.2. Tatt i betraktning de forskjellige typer ulykker som kan forekomme på innretningen, bør tilleggsutstyr for radiokommunikasjon installeres i et rom eller i en posisjon, for eksempel broen eller et reservekontrollrom, som ligger så langt som praktisk mulig fra radiotutstyret som er montert i samsvar med paragraf 5.1, slik at ingen enkeltulykke

på en hvilken som helst del av innretningen vil kunne frata innretningen alle muligheter for kommunikasjon over radio.

Tilleggsutstyr for radiokommunikasjon bør være i samsvar med følgende regler i 1988-endringene til SOLAS for innretninger som anvendes til boreoperasjoner i:

5.2.1. radiodekningsområde A1, utstyret som er foreskrevet i regel IV/7.1.1;

5.2.2. radiodekningsområde A2, utstyret som er foreskrevet i regel IV/7.1.1 og IV/9.1.1;

5.2.3. radiodekningsområde A3, utstyret som er foreskrevet i regel IV/7.1.1 og IV/10.1.1 samt 10.1.2; eller alternativt, som forlangt i regel IV/7.1.1 og 10.2.1;

5.2.4. radiodekningsområde A4, utstyret som er foreskrevet i regel IV/7.1.1 og IV/10.2.1.

5.3. Dersom det akustiske støynivå i et rom der kontrollenheten for radioutstyr er installert, er så høyt eller kan under visse operasjonsforhold bli så høyt at dette vil kunne forstyrre eller forhindre korrekt bruk av radioutstyr, bør det arrangeres tilstrekkelig skjerming mot støy, enten mekanisk eller på annen måte, i tilknytning til kontrollenheten for radioutstyret.

¹Alle krav i kapittel IV i 1988-endringene til SOLAS som nevner «fra det stedet som skipet vanligvis navigeres fra» bør anvendes

i betydning «fra et sted (eller fra steder som er kontinuerlig bemannet og som boreinnretningen styres fra når den er

stasjonær ved boreplassen, også når boreoperasjoner er i gang (dvs. vanligvis kontrollrommet)».

6. Kommunikasjon med helikopter

For å sikre kommunikasjon med helikoptere, bør innretninger som betjenes av helikoptere være utstyrt med en aeromobil VHF radiotelefonstasjon som er i samsvar med de aktuelle krav fra ICAO.

7. Internkommunikasjon

Alle typer boreinnretninger bør utstyres med effektive kommunikasjonsmidler mellom kontrollrom, broen (hvis slik finnes) og alle steder om bord som er utstyrt for betjening av radioutstyr.

8. Kvalitetsstandard

8.1. Alt radioutstyr bør være av en type som er godkjent av den administrasjon som gir konsesjonen. Med de unntak som fremgår av paragraf 8.2, bør slikt utstyr være i samsvar med aktuelle kvalitetsstandarder som ikke er dårligere enn de standarder som er vedtatt av organisasjonen¹.

8.2. Utstyr som installeres før 1 februar 1992 kan, etter administrasjonens skjønn, fritas fra fullstendig overensstemmelse med de aktuelle kvalitetsstandarder, forutsatt at utstyret er kompatibelt med utstyr som er i overensstemmelse med kvalitetstandardene, under hensyntagen til de kriteria som kan bli vedtatt av organisasjonen i forbindelse med nevnte standarder.

¹Det vises til følgende kvalitetsstandarder som er vedtatt av organisasjonen ved de resolusjoner som er oppgitt eller som skal

utvikles av organisasjonen:

8.1.1. Smalbåndsutstyr for direkte utskrift («NBDP») til mottak av navigerings- og værvarsler og hastemeldinger til skip

(Assembly resolution A.525(13))

8.1.2. Generelle krav til skipsradioutstyr som inngår som en del av det globale maritime nøds- og sikkerhetssystem

(GMDSS) og til elektroniske navigasjonshjelpemidler (Assembly resolution A.694(17))

8.1.3. Skipsjordstasjoner som gir mulighet for to-veis kommunikasjon (Assembly resolution A.698(17))

8.1.4. VHF radioinstallasjoner som gir mulighet for talekommunikasjon og «digital selective calling» (Assembly resolution

A.609(15))

8.1.5. MF radioinstallasjoner om bord som gir mulighet for talekommunikasjon og «digital selective calling» (Assembly

resolution A.610(15))

8.1.6. MF/HF radioinstallasjoner om bord som gir mulighet for talekommunikasjon, smalbånd med direkte utskrift

(«NBDP») og «digital selective calling» (Assembly resolution A.613(15))

8.1.7. Fri-flyt satellitt nødpeilesendere som opererer på 406 MHz (Assembly resolution A.695(17))

8.1.8. Radar transpondere for redningsfarkost til bruk ved ettersøkning og redning til sjøs (Assembly resolution A.697(17))

8.1.9. Fri-flyt VHF nødpeilesendere (Assembly resolution A.612(15))

8.1.10. INMARSAT Standard-C skipsjordstasjoner som gir mulighet for å sende og motta kommunikasjon ved direkte utskrift

(Assembly resolution A.663(16))

8.1.11. Utstyr for «Enhanced Group Calling» (Assembly resolution A.664(16))

8.1.12. Fri-flyt satellitt nødpeilesendere som opererer gjennom det geostasjonære INMARSAT satellittsystem på 1.6 GHz

(Assembly resolution A.661(16))

8.1.13. Arrangementer for fri-flyt frigjøring og aktivering av nødradioutstyr (Assembly resolution A.662(16))

9. Fare for gasseksplosjon

Alt radioutstyr som installeres i en sone som definert i paragraf 6.1 bør være i overensstemmelse

med regel IV/14 i 1988-endringene til SOLAS.

10. Inspeksjon av radiostasjon

10.1. Radiostasjonen på en innretning bør være gjenstand for inspeksjon som angitt nedenfor:

10.1.1. en inspeksjon før radiostasjonen settes i tjeneste, som foretas av den administrasjon som gir konsesjon eller dens bemyndigede representant;

10.1.2. når innretningen flyttes og kommer inn under en annen kyststats administrative kontroll, kan en inspeksjon utføres av nevnte stat eller dens bemyndigede representant;

10.1.3. en inspeksjon hver 12. måned som utføres av en tjenestemann fra administrasjonen og/eller kyststaten eller en bemyndiget representant for en av disse instanser.

10.2. Administrasjonen kan anerkjenne kyststaten som dens bemyndigede representant.

10.3. Hver gang en bemyndiget representant for kyststaten utfører en inspeksjon, bør det utferdiges en rapport til oppbevaring sammen med radiodokumentene og en kopi bør, på anmodning, oversendes administrasjonen.