Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 13. januar 1986 nr. 32 for bruk av radioaktive kilder om bord på   flyttbare innretninger.

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i lov av 9. juni 1903 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 1 og § 42.

§ 1

Definisjoner

1. I disse forskrifter betyr:

1.1. Flyttbar innretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.

1.2. Plattformsjef: Øverstkommanderende om bord på en flyttbar innretning .

1.3. Direktoratet: Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger.

§ 2

Virkeområde

1.Disse forskrifter gjelder for  flyttbare innretninger  som er eller skal registreres i norsk skipsregister.2. Innretninger som er registrert i norsk skipsregister, kan, frem til neste sertifikatfornyelse, følge de krav som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse.

§ 3

Ansvar

.
Reder og plattformsjef har ansvaret for at bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt¹.

¹ Se også forskrift 2. mars 1999 nr. 394 om sikkerhetsstyringssystem for flyttbare innretninger

§ 4

Søknad om tillatelse til transport, lagring og bruk av radioaktive kilder

om bord på  flyttbare innretninger.1. Reder skal innhente skriftlig tillatelse fra direktoratet før transport, lagring og bruk av radioaktive kilder om bord i flyttbare innretninger. Søknad om tillatelse skal være direktoratet i hende i god tid, senest 4 uker før transport, lagring og bruk av radioaktive kilder beregnes å finne sted første gang.

2. Søknaden skal være bilagt følgende tegninger, spesifikasjoner, m.v.:

2.1. Generalarrangement som viser plassering av lagerrom for radioaktive kilder.

2.2. En fullstendig plan for transport, lagring og bruk av det radioaktive utstyr med en redegjørelse for de sikkerhetstiltak som vil bli truffet.

§ 5

Transport, lagring og bruk av radioaktive kilder

1. Generelt.

1.1. Transport, lagring og bruk av radioaktivt utstyr skal foregå på forsvarlig måte for å unngå skadevirkninger på mennesker og dyre- og plantelivet.

2. Transport.

2.1. Transport til og fra  flyttbar innretning skal normalt skje med båt¹.

2.2. Transportbeholdere skal tilfredsstille IAEA’s (International Atomic and Energy Agency) krav.

2.3. Ved overføring av transportbeholdere mellom forsyningsskip og  flyttbar innretning  skal det tas særlige forholdsregler for å forhindre tap av beholdere. Plattformsjef skal påse at overføringen skjer under spesielt tilsyn.

2.4. Hvis transport må skje med helikopter², skal kildene plasseres slik som fastsatt av  Luftfartstilsynet for at landing eller take-off skal kunne skje.

3. Lagring.

3.1. . Lagring av radioaktivt utstyr, samt utforming av rom for slik lagring, skal være i henhold til retningslinjer fastsatt av Statens Strålevern³

3.2. Radioaktive kilder for undersjøiske målinger tillates ikke lagret om bord for lengre tid enn det som er nødvendig for gjennomføring av måleprogrammet.

3.3. Lagerrommet skal være avlåst og merket med standard/internasjonalt varselsskilt mot ioniserende stråling med passende tekst.     Arbeidsplass eller oppholdsrom skal ikke utsettes for stråling høyere enn tillatt etter retningslinjer gitt av Statens Strålevern³

3.4. Plattformsjefen skal av ansvarshavende for bruk av radioaktivt utstyr om bord, jfr. nr. 4.1., informeres om lagring og bruk av radioaktive kilder om bord. Han plikter også å holde seg orientert om dette.

4. Bruk.

4.1. En person fra rederi eller underentreprenør skal utpekes til å ha kontroll med all bruk av de radioaktive kildene. Han må ha den nødvendige kjennskap til strålevern. Direktoratet fastsetter de nærmere krav som skal stilles til ansvarshavende.

4.2. Før kildene tas ut av transportbeholderne, skal ansvarshavende, jfr. nr. 4.1., forsikre seg om at ingen uvedkommende befinner seg i strålefarlig område. Det skal brukes vaktperson, avsperring, skilt og varsellys i den grad dette er nødvendig for å holde uvedkommende borte fra strålingsområdet.

4.3. Montering av kildene på målesonden skal skje hurtig og presist, og bare ved hjelp av langskaftet redskap. Man skal forsikre seg om at kildene er godt festet til målesonden før denne senkes i borehullet.

4.4. Etter bruk skal man ved hjelp av egnet strålingsmonitor sjekke at kildene er på plass i beholderne.

¹
Transport av farlig gods på forsyningsskip til/fra og mellom installasjoner på norsk kontinentalsokkel reguleres i forskrift av 21 mai 1987 nr 406 om transport på skip av spesielle eller farlige laster i bulk eller som pakket gods, del IV.

² For transport med helikopter gjelder forskrift om befordring av gods i luftfartøy fastsatt av Luftfartsverket (nå Luftfartstilsynet) den 15. mai 1979

(senest endret  1 april 1997). Det vises særlig til  nr.8 om farlig gods. Det vises ellers til ICAO-DOC. 9284 — AN/905,

«Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air».

³ Det vises til Strålevernheftene utgitt av Statens Strålevern; bla hefte nr 13b ”Vilkår for strålevern ved brønnlogging” (1997) og hefte nr 20 ”Vilkår om strålevern ved industriell radiografi ”(1999)

§ 6

Opplæring og beskyttelse av personell

Det personell som brukes i forbindelse med transport, lagring og bruk av radioaktivt utstyr, skal ha spesiell opplæring i dette arbeid. Det antall personer som deltar i dette arbeid eller som for øvrig kan utsettes for strålefare, skal  innskrenkes til et minimum. Alle nødvendige beskyttelsestiltak skal treffes for å hindre skadevirkninger for de ovennevnte personer og for plattformens besetning for øvrig.

§ 7

Persondosimetri

Under måleoppdrag som medfører arbeid med radioaktive kilder, skal alle som deltar i målearbeidet bære eget persondosimeter.

§ 8

Kontamineringskontroll

Ved jevne mellomrom skal det tas kontamineringsprøve (smear-test) av isotopbeholdere og målesonde.

§ 9

Uhell

1. Hvis en radioaktiv kilde kommer på avveie, eller hvis det kan forventes spredning av radioaktive stoffer som følge av brann, eksplosjon eller liknende, skal direktoratet straks underrettes.

2. Ansvarshavende, jfr. § 5 nr. 4.1., plikter å iverksette tiltak som tar sikte på å hindre videre skade som følge av spredt radioaktivitet (avsperring, monitorering etc.).

§ 10

Tilbakekalling av tillatelse

1. I tilfelle av alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelsene i disse forskrifter, kan direktoratet fatte vedtak om tilbakekalling av tillatelse til bruk av radioaktive kilder om bord.

2. Vedtak om tilbakekalling av tillatelse kan også fattes dersom rederen, jfr. § 3, hindrer eller nekter inspektør fra direktoratet adgang til kontroll av installasjoner.

3. Ved overtredelser av mindre alvorlig karakter, kan vedtak om tilbakekalling av tillatelse fattes dersom det påtalte forhold ikke blir rettet innen en rimelig frist fastsatt av direktoratet.

§ 11

Stansing av virksomheten

Hvor en fortsettelse av virksomheten vil kunne medføre alvorlig fare for liv eller helse, eksempelvis i tilfelle kontaminasjon av store områder på plattformen, kan øyeblikkelig påbud om hel eller delvis stansing inntil de nødvendige målinger av eventuell dekontaminering er foretatt, gis ved inspektør fra direktoratet direkte til plattformsjef.

§ 12

Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dersom kyststatens krav og de krav som er fastsatt i denne forskrift er uforenlige, kan Sjøfartsdirektoratet fravike kravene i den utstrekning det er forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§ 13

Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902, § 339 nr. 2, jfr. §§ 48a og 48b,  dersom ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 14

Ikrafttreden

Disse forskrifter trer i kraft 15. februar 1986.