Utkast til forskrift om endring i  Forskrift av 20. desember 1991 nr. 878 om stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette/værtette lukningsmidler på flyttbare innretninger

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødyktighed §§ 1, 3, 9a, 55, jfr. kgl. resolusjon av 1. desember 1978 med delegasjonsvedtak av 15. januar 1979, res. av 25. mai 1984 nr. 1156 med delegasjonsvedtak av 14. august 1991. Endret 2 mars 1999, endringsforskriften er notifisert i samsvar med Rådsdirektiv 83/189/EØF.

Kapittel I

Innledende bestemmelser

§1

Virkeområde

Forskriften gjelder for innretninger som er registrert eller som skal registreres i norsk skipsregister.

Innretninger som er registrert i norsk skipsregister, kan, frem til neste sertifikatutstedelse, følge de krav som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse.

§2

Definisjoner

I denne forskrift betyr:

.

1. Anerkjent standard: Standard som er utgitt av NS/BS/API/DIN/NFPA/ISO/CEN/IEC eller andre standarder, evt. regelverk, som for et bestemt anvendelsesområde er nasjonalt og/eller internasjonalt anerkjent. Sjøfartsdirektoratet vil i enkelte tilfeller kunne bestemme hvilken standard som kan anerkjennes.

2.. Ballasterings- og deballasteringskurve: En kurve, som med et gitt utgangspunkt, viser hvordan en innretnings fellestyngdepunkt varierer som funksjon av dypgang, eventuelt deplasement, når ballasttanker  fylles eller tømmes i en rekkefølge som samsvarer med innretningens ballastprosedyrer.

3.. Forflytningstilstand: Tilstanden når innretningen skifter posisjon enten ved sleping eller ved hjelp av egen framdrift og er innenfor de operasjonsbegrensninger som er gitt for tilstanden.

4. Anerkjent klasseinstitusjon: klasseinstitusjon som departementet har inngått overenskomst med i medhold av Sjødyktighetsloven §9:
– Det Norske Veritas (DNV)
– Lloyds Register of Shipping (LRS)
– Bureau Veritas (BV)
– Germanischer Lloyd (GL)
– American Bureau og Shipping (ABS)

5.. Innretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster ombord, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.

6.. KG-grensekurve: En kurve som viser høyeste tillatte vertikale tyngdepunkt (Maks KG) som funksjon av dypgang, eventuelt deplasement, for at stabilitetskravene skal være oppfylt.

7.. Kontrollstasjon: Rom hvor utstyr for overvåking, fjernbetjening og kontroll av innretningen er anbrakt. Inkluderer bl.a.:

7.1..1. rom hvor radio, hovednavigasjonsutstyr, nødkraftkilde og sentral for interkommunikasjons-, alarm- og høyttaleranlegg er anbragt

7.2.2. rom hvor utstyr for fjernbetjening og kontroll av ankersystemer, ballastsystem, branndører, dykkesystemer, dynamisk posisjoneringssystemer, fast opplagte brannslokningssystemer, nødkraftkilder og vanntette dører er anbragt.

8.. MODU-koden: IMO’s (International Maritime Organization) «Code for the construction and equipment of Mobile Offshore Drilling Units» av 1989.

9. MOU-klasseinstitusjon: anerkjent klasseinstitusjon som det er inngått overenskomst med om å utføre kontroll og besiktigelse m.v. av flyttbare innretninger. Disse institusjoner er:

– Det Norske Veritas (DNV)
– Lloyds Register of Shipping (LRS)

Etter anmodning kan Sjøfartsdirektoratet i hvert enkelt tilfelle benytte andre anerkjente klasseinstitusjoner til å utføre kontrolloppgaver på flyttbare innretninger.

10.. Operasjonstilstand: Tilstanden når innretningen utfører sine normale arbeidsoppgaver, f.eks. boring, og er innenfor de operasjonsbegrensninger som er gitt for tilstanden.

11.. Reder: Den som kontraherer og/eller forestår driften av en innretning.

12.. Sikkerhetstilstand: Tilstanden når operasjonsbegrensningene (maks tillatt vindhastighet) for aktuell operasjons- eller forflytningstilstand er overskredet, og/eller når nødvendige tiltak for tilstanden er iverksatt.

13.. Sikkerhetsstyringssystem: Alle systematiske tiltak som reder skal iverksette for å sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utøves og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i medhold av lover som nevnt i § 1 i Forskrift av 2. mars 1999 om sikkerhetssystem for flyttbare innretninger.

14.. Temporær tilstand: Tilstanden når en halvt nedsenkbar innretning endrer dypgang fra en driftstilstand til en annen, f.eks. fra forflytningstilstand til operasjonstilstand.

15.. Vanntett lukningsmiddel: Lukningsmiddel som skal kunne motstå spesifisert vanntrykk, (normalt fra begge sider) for å sikre innretningens vanntette oppdeling.

16.. Værtett lukningsmiddel: Lukningsmiddel som ved alle aktuelle sjøtilstander hindrer at vann trenger inn i innretningen.

Kapittel II

Generelle bestemmelser

§3

Ansvar

Reder og plattformsjef har ansvaret for at bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt¹.

¹ Se også forskrift 2. mars 1999 nr. 394 om sikkerhetsstyringssystemer for flyttbare innretninger

§4

Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dersom kyststatens krav og de krav som er fastsatt i denne forskrift er uforenlige, kan Sjøfartsdirektoratet fravike kravene i den utstrekning det er forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§4 A¹

Gjensidig aksept

Når denne forskriften stiller krav om at en bestemt utrustning, materiale, utstyr eller innretning, eller om type utstyr o.l., skal anskaffes eller forefinnes i et fartøy, eller at det skal treffes en bestemt foranstaltning, eller det stilles bestemte krav til bygning eller design, skal Sjøfartsdirektoratet tillate at det anbringes eller forefinnes annet tilbehør, materialer, anordninger eller apparater, eller typer av disse, eller at det treffes en annen foranstaltning i fartøyet, eller at fartøyet er bygget eller designet på annen måte. Forutsetningen for at Sjøfartsdirektoratet skal akseptere dette er følgende: Det må være dokumentert gjennom testing eller på annen måte, at tilbehøret, materiellet, utstyret eller innretningen, eller type av slik, eller arrangement, bygning eller konstruksjon, er minst like effektiv som det som kreves i forskriftene. Sjøfartsdirektoratet skal akseptere resultater av tester som er utført ved anerkjente testinstitusjoner, inkludert testinstitusjoner i øvrige EØS-land. Forutsetningen er at testene gir passende og tilfredsstillende garanti av teknisk, fagmessig og uavhengig art.

¹Fastsatt 2. mars 1999.

Kapittel III

##### Dokumentasjon

§5¹

Dokumentasjon

Reder skal kunne dokumentere at forskriftens krav er oppfylt. På forespørsel skal dokumentasjon sendes Sjøfartsdirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse fastsettes av Sjøfartsdirektoratet.

¹Endret 2. mars 1999.

§6

Godkjenning – Systemrevisjon – Verifikasjon

Opphevet 2. mars 1999.

§7

Krav om lastelinjesertifikat

Innretningen skal ha ombord gyldig internasjonalt lastelinjesertifikat (1966), jfr.§ 29.

Kapittel IV

Krengeprøve og lettskipsdata

§8

Krengeprøve og lettskipsdata

1. Enhver innretning skal, når den er så nær fullførelse som mulig, gjennomføre en krengeprøve for å bestemme innretningens lettskipsdata (vekt og plassering av tyngdepunkt).

2. Det skal føres en logg over alle endringer i vekt og plassering av det utstyr som inngår i lettskipsvekten. Oppdaterte lettskipsdata skal til enhver tid benyttes ved kontroll av innretningens stabilitet.

3. Etter ombygging skal krengeprøve avholdes på nytt. Ved mindre ombygginger hvor de involverte vekter er klart identifisert, og detaljerte vektberegninger viser overensstemmelse med deplasementsmåling etter ombyggingen, jfr. nr. 4, kan krav om krengeprøve frafalles etter søknad i henhold til § 4.

4. Ved hver 5-årig periodisk besiktelse av innretningen skal det foretas en deplasementsmåling for å undersøke om lettskips vekten har forandret seg. Dersom det oppdages forskjell i lettskipsvekten i forhold til de oppdaterte lettskipsdata som finnes om bord, eller dersom andre forhold tyde på feil i benyttet lettskipstyngdepunkt, kan Sjøfartsdirektoratet forlange at ny krengeprøve skal avholdes.

Kapittel V

Driftstilstander, tilhørende stabilitetskrav, KG-grensekurver

§9

Driftstilstander, KG-grensekurver og operasjonsbegrensninger

1. Drift av innretningen deles i fire driftstilstander;

– operasjonstilstand, jfr. § 10,

– forflytningstilstand (transitt), jfr. § 11,

– sikkerhetstilstand, jfr. § 12,

– temporær tilstand (ballastering/deballastering), jfr. § 13.

2. Det skal utarbeides en KG-grensekurve for hver driftstilstand. Alle KG- grensekurver skal samles i ett diagram sammen med eventuelle ballasterings/deballasteringskurver og gjennomgående KG-grensekurve for skadestabilitet, jfr. §§ 13 og 14.

3. Aktuelle operasjonsbegrensninger med hensyn til maksimal vindhastighet, forbud mot anløp av fartøy, tanker som skal være fulle m.v., skal angis i tilknytning til KG-grensekurvene for den enkelte driftstilstand. Maksimal tillatt vindhastighet for en driftstilstand kan ikke overskride vindhastighet benyttet ved beregning av Maks. KG for intakt stabilitet. Vindhastigheter skal være referert til en høyde av 10 m over vannivå og være gjennomsnitt av det som måles over en tidsperiode på 10 minutter.

4. Hvis det er ønskelig å heve operasjonsbegrensningen med hensyn til maksimal tillatt vindhastighet for en driftstilstand, kan dette oppnås ved å benytte høyere vindhastigheter ved beregning av Maks. KG enn det som er angitt som minimum. Forholdet mellom benyttet vindhastighet for intakt- og skadestabilitet skal fortsatt være 1,4.

§10

Operasjonstilstand, krav til stabilitet, kurve I-op

1. I operasjonstilstand skal innretningen følge intaktstabilitetskravene i § 20 med vindhastighet på minst 36 meter pr. sekund (m/s) (70 knop) og skade-stabilitetskravene i § 21 med vindhastighet på minst 25,8 m/s (50 knop) etter antatt skade i samsvar med § 23. Halvt nedsenkbare innretninger skal i tillegg følge reserveoppdriftskravene i § 22.

2. Maks. KG for å følge ovennevnte stabilitetskrav skal tegnes opp for alle aktuelle dypganger for operasjon og betegnes i det følgende som KG-grensekurve I-op. Aktuelle operasjonsbegrensninger for tilstanden skal angis i tilknytning til KG-grensekurven.

3. Det skal være mulig å bringe innretningen til sikkerhetstilstand fra enhver operasjonstilstand kun ved å deballastere, eventuelt dumpe flytende boreslam, jfr. § 12. Hvis Maks. KG knyttet til sikkerhetstilstanden eller temporære tilstander gir begrensninger med hensyn til å bringe innretningen fra operasjonstilstand til sikkerhetstilstand, vil disse bestemme Maks. KG for operasjonstilstanden, jfr. § 13.

4. For nedsenkbare og oppjekkbare innretninger kommer ovennevnte krav ikke til anvendelse.¹

5. Spesialtilstander for operasjon.

KG-grensekurver for spesielle eller kortvarige operasjoner kan baseres på andre kriterier eller lavere vindhastigheter enn det som er angitt i nr. 1. Dette forutsetter at den totale sikkerhet for tilstanden minst er den samme som for ordinære operasjonstilstander når det også tas hensyn til operasjonsbegrensninger.

¹Se Krav om sikkerhet mot kantring i Forskrift av 4. september 1987 om bygging av flyttbare innretninger, § 6 nr. 2.4.

§11

Forflytningstilstand, krav til stabilitet, kurve I-tr

1. I forflytningstilstand skal innretningen følge intaktstabilitetskravene i § 20 med vindhastighet på minst 36 m/s (70 knop) og skadestabilitetskravene i § 21 med vindhastighet på minst 25,8 m/s (50 knop) etter antatt skade i samsvar med § 23.

2. Maks. KG for å følge disse stabilitetskrav skal tegnes opp for alle aktuelle dypganger for forflytning og betegnes i det følgende som KG- grensekurve I-tr. Aktuelle operasjonsbegrensninger for tilstanden skal angis i tilknytning til KG-grensekurven.

3. Det skal være mulig å bringe innretningen til sikkerhetstilstand fra enhver forflytningstilstand kun ved å ballastere, eventuelt dumpe flytende boreslam. Hvis Maks. KG knyttet til sikkerhetstilstanden eller temporære tilstander, jfr. §§ 12 og 13, gir begrensninger med hensyn til å bringe innretningen fra forflytningstilstand til sikkerhetstilstand, bestemmer disse Maks. KG for forflytningstilstanden.

§12

Sikkerhetstilstand, krav til stabilitet, kurve II

1. I sikkerhetstilstand skal innretningen følge intakt stabilitetskravene i § 20 med vindhastighet på minst 51,5 m/s (100 knop). Beregning av skade-stabilitet kreves ikke i sikkerhetstilstand, forutsatt at fartøy ikke tillates å anløpe innretningen. Andre aktiviteter som kan representere fare for skade og fylling, skal begrenses til det minimum som er nødvendig for innretningens sikkerhet. Dersom innretningens tiltenkte funksjon ikke gjør det forenelig å etterkomme ovennevnte forutsetninger, skal den følge skade-stabilitetskravene i § 21 med vindhastighet på minst 36 m/s (70 knop) etter antatt skade i samsvar med § 23.

2. Det kreves ikke at boliginnretning i sikkerhetstilstand skal følge skade-stabilitetskravene uten at ovennevnte forhold tilsier det eller at innretningen ikke trekker seg bort fra andre installasjoner i sikkerhetstilstanden pga gangbroforbindelse eller lignende forhold.

3. Maks. KG for å følge ovennevnte stabilitetskrav skal tegnes for alle aktuelle dypganger for sikkerhetstilstand og betegnes i det følgende som KG-grensekurve II. Aktuelle operasjonsbegrensninger i samsvar med det ovennevnte, skal angis i tilknytning til KG-grensekurven for sikkerhetstilstand. Når sikkerhetsdypganger fastsettes for halvt nedsenkbare innretninger må det også tas hensyn til kravene om dekkets avstand til vannflaten.¹

4. For nedsenkbare og oppjekkbare innretninger kommer ovennevnte krav kun til anvendelse i forbindelse med forflytning.

¹Se Krav om dekkets avstand til vannflaten i Forskrift av 4. september 1987 om bygging av flyttbare innretninger, § 10.

§13

Temporær tilstand for halvt nedsenkbare innretninger stabilitetskrav, kurve III,

(de-)ballasteringskurver

1. I temporær tilstand skal innretningen følge intakt stabilitetskravene i § 20, med vindhastighet minst lik den som er benyttet for beregning av intakt stabilitet for operasjons- og forflytningstilstander, minimum 36 m/s (70 knop).

2. Skade-stabilitets kreves ikke hvis det forutsettes at fartøy ikke tillates å anløpe innretningen under denne tilstanden. Andre aktiviteter som kan representere en fare for skade og fylling, skal begrenset til det minimum som er nødvendig for å ballastere/deballastere innretningen. Hvis fartøyer tillates å anløpe innretningen under temporære tilstander, kreves at innretningen også skal følge skadestabilitetskravene i § 21 med vindhastighet på minst 25,8 m/s (50 knop) etter antatt skade i samsvar med § 23, jfr. også § 14.

3. Maks. KG for å følge ovennevnte stabilitetskrav, skal tegnes opp for alle aktuelle dypganger for temporære tilstander og betegnes i det følgende som KG-grensekurve III. Aktuelle operasjonsbegrensninger i samsvar med ovennevnte, skal angis i tilknytning til KG-grensekurven for temporære tilstander.

4. Det skal for halvt nedsenkbare innretninger utarbeides ballasterings- og deballasteringskurver, som skal vise at det er mulig å bringe innretningen til sikkerhetstilstand både fra forflytnings- og operasjonstilstand og at KG er under kurve III for temporære tilstander.

§14

Gjennomgående KG-grensekurve for skade-stabilitet

I tillegg til KG-grensekurvene nevnt i §§ 10 til og med 13, skal det for dypganger utenom definerte operasjons- og forflytningsdypganger, utarbeides en egen kurve som viser Maks. KG når innretningen følger skade-stabilitetskravene i § 21 med vindhastighet på minst 25,8 m/s (50 knop) etter antatt skade i samsvar med § 23.

Kapittel VI

Daglige beregninger, lastetilstander

§15

Beregning av daglige lastetilstander

1. Daglige lastetilstander med tilhørende sikkerhetstilstand skal beregnes ombord basert på aktuell lastmengde (dødvekt) plassert i den ugunstigste posisjon som kan komme til anvendelse. KG-grensekurvene skal brukes som angitt i § 16.

2. Operasjonsmanualen og skjema for daglige lastetilstander skal gi klare instruksjoner om når det er påkrevd, og hvilke tiltak som må gjennomføres for å bringe innretningen til sikkerhetstilstanden. Dersom flytende boreslam må dumpes over bord skal dette tydelig fremgå. Kun boreslam som ut fra miljøhensyn er tillatt for dumping, skal antas å kunne bli dumpet i beregningene.

3. Ved beregning av deplasement og vertikalt fellestyngdepunkt (KG) skal det tas hensyn til vekten av utlagt/ ombordværende mengde kjetting/wire og vertikalkomponent av forankringskreftene. Det skal også tas hensyn til andre vertikale krefter som kan ha ugunstig effekt på innretningens stabilitet, eksempelvis fra rotasjonsbord/boretårnskran og hivkompensatorer for stigerør.

§16

Bruk av KG-grensekurve

1. KG-verdiene for alle operasjons- og forflytningstilstander korrigert for effekten av fri væskeoverflate, skal være under de verdier som er gitt i henholdsvis kurve I-op og kurve I-tr.

2. For halvt nedsenkbare innretninger skal det også tas hensyn til den økte effekten av fri væskeoverflate som vil kunne forekomme i temporære tilstander under mulig ballastering/deballastering til sikkerhetstilstand, jfr. § 13 nr. 4.

3. Når vindhastigheten overskrider 36 m/s, eller eventuell høyere dokumentert grense, skal innretningens KG-verdier korrigert for effekten av fri overflate være under de verdier som er gitt i kurve II.

4. KG-verdiene for alle temporære tilstander korrigert for effekten av fri væskeoverflate skal være under de verdier som er gitt i kurve III.

§17

Lastetilstander

Følgende tilstander skal beregnes og inngå i operasjonsmanualen:

1. Vanlig operasjonstilstand ved største dypgående, der maksimal dekkslast og utstyr er plassert i den ugunstigste posisjon som kan komme til anvendelse.

2. Sikkerhetstilstand ved maksimum sikkerhetsdypgående idet en benytter den samme vektfordeling som i nr. 1 unntatt for nødvendige endringer av ballast og eventuell dumping av flytende boreslam. For boreinnretninger forutsettes at stigerøret er frakoplet, og at et representativt antall borerør står i boretårnet.

3. Vanlig forflytningstilstand med maksimal dekkslast. For oppjekkbare innretninger skal forflytningstilstanden kontrolleres både med leggene stående i sin høyeste posisjon og dersom det er aktuelt, leggene nedlagt for havslep.

4. Sikkerhetstilstanden ved maksimum sikkerhetsdypgående idet en benytter den samme vektfordeling som i nr. 3 unntatt for nødvendige endringer av ballast, og eventuelt dumpet flytende boreslam. I beregningene forutsettes at innretningens ankere er om bord.

Kapittel VII

Detaljkrav, stabilitet

§18¹

Kurver for rettende moment

1. Kurver for det rettende moment, jfr. fig. 1 og 2, skal utarbeides som underlagsmateriale for de beregnede KG-grensekurver.

2. Ved beregning av rettende moment skal innretningen kunne trimme fritt under krengning, og det skal ses bort fra forankringskreftenes innvirkning.

3. Åpninger til rom som i beregningene av rettende moment forutsettes å gi oppdrift, skal være utstyrt med lukningsmidler som følger:

a) Vanntette lukningsmidler opp til vannivået for likevektstilstand i både intakt og skadet tilstand, når det tas hensyn til vind, jfr. §§ 20 nr. 1 og 21 nr. 1. For halvt nedsenkbare innretninger, se også kravene i § 22 nr. 2 a).

b) Værtette lukningsmidler opp til den vinkel der arealkravet mellom kurvene for krengende og rettende moment er oppfylt, minimum 30°, krengning for intakt tilstand, jfr. kravet til «andre kryssing» i § 20 nr. 1 b). (Se fig. 1 og 2). For halvt nedsenkbare innretninger, se også kravene i § 22 nr. 2 b).

4. Lukningsmidler med en lavere standard enn det som er nevnt i nr. 3 ovenfor, skal anses å lede til progressiv fylling. Dette skal fremgå som avtrappinger i kurven for rettende moment. (jfr. § 22 nr. 3).

¹Endret 2. mars 1999.

§19

Kurver for krengende moment (vindmoment)

1. Kurver for krengende moment på grunn av vind skal utarbeides som underlagsmateriale for beregning av KG-grensekurver. Vindmomentene kan enten fastsettes ved vindtunnelforsøk eller ved beregninger. Vindmomenter kan utarbeides og presenteres i overensstemmelse med veiledning utarbeidet av Sjøfartsdirektoratets eller etter annen anerkjent metode.

2. Vindmomenter skal utarbeides for de vindhastigheter som er benyttet ved beregning av Maks. KG for de ulike driftstilstander. Normalt vil dette være 36 og 51,5 m/s for intakt stabilitet og 25,8 m/s for skade stabilitet, jfr. kapittel V. Vindhastigheten skal være referert til en høyde av 10 meter over vannivå.

3. Vinden skal anses å kunne komme fra enhver retning mot innretningen. Vindmomentene må dokumenteres for et tilstrekkelig antall krengeakser og krengevinkler for å kunne definere vindmomentkurvene for innretningens totale dypgangsområde.

4. Vindmomentkurvene skal ta hensyn til maksimal dekkslast og utstyr plassert i ugunstigste posisjon som kan komme til anvendelse. Innretningen skal antas å flyte fri av oppankringskrefter slik at armen for den krengende kraft settes lik vertikal avstand fra trykksenter for alle flater utsatt for vind til senter for lateral motstand for undervannsdelen av innretningen.

5. For innretninger som har dynamisk posisjoneringssystem skal vindmomentkurver også fastsettes ved å ta med at vindens reaksjonskraft virker i thrusternivå. Ugunstigste vindmoment skal benyttes for beregning av innretningens Maks. KG i dynamisk posisjonert tilstand.

6. Dersom innretningen undergår forandringer som har betydning for vindmomentet, skal nye vindmomenter utarbeides enten ved vindtunnelforsøk eller beregninger.

§20

Intakt stabilitetskrav

1. Generelle krav for intakt stabilitet er (se fig 1):

a) Statisk krengevinkel på grunn av vind ((1 ) skal i enhver tilstand ikke overstige 17°.

b) «Andre kryssing» mellom kurven for rettende moment og kurven for vindmoment ((2 ) skal skje ved en vinkel som er 30°, eller større. «Andre kryssing» er definert som det punkt der kurven for rettende moment korrigert for mulig progressiv fylling krysser kurven for vindmoment for annen gang.

c) Kurven for rettende moment skal være positiv over hele området fra opprett til andre

kryssing.

2. Tilleggskrav for innretninger av skipstype og oppjekkbare innretninger:

a) Metasenterhøyden (GM) skal være 0,5 m eller større.

b) Arealet under kurven for rettende moment opptil «andre kryssing», eller eventuelt til en mindre vinkel, skal minst være 40% større enn arealet under kurven for vindmoment regnet opp til den samme begrensende vinkel.

3. Tilleggskrav for halvt nedsenkbare innretninger.

a) Metasenterhøyden (GM) skal være minst 1,0 m for alle operasjons- og forflytningstilstander samt sikkerhetstilstanden. Metasenterhøyden skal aldri være mindre enn 0,3 m i temporære tilstander.

b) Arealet under kurven for rettende moment opp til «andre kryssing», eller eventuelt til en mindre vinkel, skal minst være 30% større enn arealet under kurven for vindmoment begrenset av den samme vinkel.

4. Forutsatt at en tilsvarende standard av sikkerhet er opprettholdt, kan alternative intakt stabilitetskrav tillates av Sjøfartsdirektoratet, f.eks. basert på modellprøver, jfr. § 4.

§21

Skade-stabilitetskrav

Krav for stabilitet når innretningen er antatt skadet i henhold til §§ 23 til 28, er:

1. Vannlinjen i den endelige likevektstilstand etter fylling, når det tas hensyn til effekten av vind, skal være under den laveste kant av enhver åpning som kan lede til fylling av rom som i beregningene forutsettes intakte. Slike åpninger inkluderer lufterør (uansett lukningsmidler), ventilatorer, ventilasjonsåpninger, ikke vanntette lukningsmidler, jfr. kapittel X. Åpninger utstyrt med fjernopererte vanntette dører som er lukket under drift og lysventiler som ikke kan åpnes, anses ikke å lede til fylling.

2. I den ovenfor nevnte likevektstilstand skal krengningsvinkelen ((1 ) aldri overstige 17° i noen retning.

3. Arealet under kurven for rettende moment skal være minst like stort som arealet under kurven for krengende moment opp til andre kryssing av kurvene ((2 ). Begge arealene skal beregnes fra den statiske krengningsvinkel uten vind ((0 ). (Se fig. 2).

4. Muligheten til å redusere krengningsvinkelen ved kryssfyllingsarrangement, utpumpinger fra ballasttanker og andre tanker eller ved å ta hensyn til ankerkrefter etc. skal ikke tas i betraktning for å følge kravene i nr. 1 til og med nr. 3.

(FIGURER – vennligst se originalforskriften.
Det foreslås ingen endring i disse)

###### V

§22¹ 2

Reserveoppdriftskrav for halvt nedsenkbare innretninger

Reserveoppdriftskrav for halvt nedsenkbare innretninger er (se fig. 3):

1. Kurven for rettende arm etter antatt skade i operasjonstilstand (jfr. § 10) skal ha en positiv utstrekning på minst 10°, mellom første og annen kryssing med vindmomentkurven. Ved en og samme vinkel (wa) innenfor den positive utstrekningen kreves følgende:

a) Kurven for den rettende arm (rettende moment dividert på deplasement) etter skade, skal oppnå en verdi på minst 2,5 m.

b) Minst 1,0 m av den rettende armen skal komme fra volumer som befinner seg over vanntette barrierer plassert i høyde med eller over laveste gjennomgående dekk (topp av søyle).

2. Krav til lukking av volumer som etter skade antas å gi oppdrift:

a) Alle åpninger som er neddykket ved vinkelen (wa, skal være utstyrt med vanntette lukningsmidler, jfr. kapittel X. Lukningsmidler som aktiviseres på grunn av neddykking kan aksepteres på mindre åpninger hvis tilfredsstillende styrke og driftspålitelighet kan dokumenteres.

b) Åpninger som blir neddykket ut over vinkelen (wa, minimum til utstrekningen krevet i nr. 1 (vinkel for første kryssing med vindmomentkurven pluss 10°), skal minst være utstyrt med værtette lukningsmidler som kan lukkes fra tørt dekk ved vinkelen (wa, og som har betjening som angitt i kapittel XIV. Denne minimum utstrekningen av værtett integritet er på fig. 3 vist som (we.

3. Avtrapping av kurven for rettende arm:

a) Enhver åpning nevnt i nr. 2 a) og b) som ikke har tilfredsstillende lukking, skal anses å lede til fylling av tilknyttet rom fra den vinkel hvor den laveste kant av åpning blir neddykket. Dette skal fremgå som avtrapping av kurven for rettende arm.

b) Ovennevnte tap av oppdrift skal ikke forårsake at kurven for rettende arm faller under en verdi som er to ganger verdien for krengende vindarm (vindmoment dividert på deplasement) for den samme vinkel.

¹Endret 2. mars 1999.

2 Innretninger som er registrert før 1. januar 1992 som kan dokumentere et tilsvarende sikkerhetsnivå vedrørende reserveoppdrift, anses for å oppfylle denne paragrafen

§23

Antatt skade og vanntett oppdeling

1. Generelt

Innretningen skal være oppdelt ved hjelp av vanntette dekk og skott for å kunne motstå fylling som følge av to hovedtyper av skader:

– en-avdelings skade i samsvar med § 24.

– kollisjonsskade i henhold til skadeutstrekning for aktuell fartøystype jfr. §§ 25, 26 og 27

nedenfor. Skader og fylling skal antas for de enkelte driftstilstander slik det fremgår av kravene i §§ 10 til og med 13.

2. Rør etc. i skadeområdet

Alle nedgangssjakter, rør og ventilasjonskanaler som kan føre til fylling av rom som forutsettes intakte, skal plasseres utenfor skadeområdet for den enkelte fartøystypen jfr. §§ 25, 26 og 27.

3. Permeabilitetsfaktorer

Følgende permeabilitetsfaktorer skal benyttes ved fylling jfr. nr. 1: Rom for forråd 0,60, maskinrom 0,85, innredning, tomme rom og tanker 0,95. For rom hvor det er grunn til å anta andre faktorer skal permeabiliteten beregnes.

§24

En-avdelings skader

En-avdelings skader skal antas for ethvert rom som er helt eller delvis under aktuell vannlinje og i tillegg enten er begrenset av sjøen eller inneholder rørsystemer forbundet med sjøen.

§25

Kollisjonsskader på innretninger av skipstype

1. Ved kollisjonsskader på  innretninger av skipstype skal følgende skadeutstrekning antas å inntre hvor som helst innenfor skipets lengde:

– langskipsutstrekning: 3,0 m;

– horisontal inntrengning: 1,5 m;

– vertikal utstrekning: Fra basislinjen og vertikalt oppover uten begrensning.

2. Innretningen skal være vanntett oppdelt slik at når det antas kollisjonsskade i henhold til nr. 1 skal minst ett vanntett skott kunne antas som skadet. Når skade av mindre utstrekning enn den nevnt i nr. 1 resulterer i en mer ugunstig tilstand, skal slik mindre skade antas.

§26

Kollisjonsskader på oppjekkbare innretninger

1. Ved kollisjonsskader på oppjekkbare innretninger skal følgende sideskader antas å inntre hvor som helst:

– horisontal utstrekning: 3,0 m;

– horisontal inntrengning: 1,5 m;

– vertikal utstrekning: Fra basislinjen og vertikalt oppover uten begrensning.

2. Innretningen skal være vanntett oppdelt slik at når det antas kollisjonsskade i henhold til nr. 1 skal minst ett vanntett skott kunne antas som skadet. Når skade av mindre utstrekning enn den nevnt i nr. 1 resulterer i en mer ugunstig tilstand, skal slik mindre skade antas.

3. Dersom innretningen er konstruert med matte, kan Sjøfartsdirektoratet fravike ovennevnte krav til utstrekning hvis innbyrdes avstand mellom skrog og matte er stor, jfr. § 4.

§27

Kollisjonsskader på halvt nedsenkbare innretninger

1. Ved kollisjonsskader på halvt nedsenkbare innretninger skal følgende skadeutstrekning antas:

a) Bare søyler og pontonger i innretningens periferi skal anses utsatt for skade, og skaden forutsettes kun å inntre på de «utsatte deler». Med «utsatte deler» menes de deler av søylene og pontongene, eventuelt andre oppdriftsgivende deler som er plassert utenfor en linje trukket gjennom sentrene på periferisøylene (se fig. 4). Vertikal begrensning er fra 5 meter over øverste operasjonsvannlinje til 3 meter under laveste for-flytningsvannlinje.

b) Vertikal utstrekning: 3,0 meter innenfor området fra 5 meter over til 3 meter under aktuell vannlinje.

c) Horisontal utstrekning: 3,0 meter målt langs huden.

d) Inntrengning: 1,5 meter målt vinkelrett på huden.

2. Innretningen skal være vanntett oppdelt slik at når det antas kollisjonsskade i henhold til nr. 1 skal minst ett vanntett skott kunne antas som skadet. Når skade av mindre utstrekning enn den nevnt i nr. 1 resulterer i en mer ugunstig tilstand , skal slik mindre skade antas.

§28

Unntak fra antatt skade for halvt nedsenkbare innretninger

For halvt nedsenkbare innretninger kan det ved beregning av skadestabilitet etter antatt skade i henhold til §§ 24 og 27, ses bort fra fylling av ballasttanker, som alltid er fulle på de aktuelle dypganger, under følgende forutsetninger:

1. Det skal klart fremgå av ballasteringsprosedyren i operasjonsmanualen at de aktuelle tanker skal være fulle for de aktuelle dypganger, uansett lastetilstand.

2. På KG-grensekurven skal det angis hvilke tanker som er forutsatt fulle og hvilket dypgangsområde det gjelder.

Kapittel VIII

Fribord og lastelinjeforhold

§29

Fribord og lastelinjeforhold

1. Innretningens lastelinjemerker skal angi maksimum tillatt dypgående utfra innretningens stabilitet og styrke samt eventuelle andre bestemmelser som har betydning for fastsettelse av dypgående.

2. Det fastsatte fribord må ikke være mindre enn det kravene og denne forskriftens kapittel V tilsier.¹

3. For boreskip og eventuelle andre typer innretninger hvor den internasjonale konvensjon om lastelinjer, 1966, kommer til anvendelse, skal også bestemmelsene i nevnte konvensjon følges. Maksimum dypgående skal da ikke overstige lastelinjen beregnet i henhold til denne konvensjonen.

¹Se også Krav om styrke og dekkets avstand til vannflaten i Forskrift av 4. september 1987 om bygging av flyttbare innretninger,

§§ 6 og 10.

Kapittel IX

Vanntette skott

§30¹

Styrke på vanntette skott

1. Generelle krav.

De skott som med referanse til skade-stabilitetsberegningene forutsettes å være vanntette, skal dimensjoneres for det maksimale vanntrykk som vil kunne oppstå ved krenging etter skade i henhold til stabilitetskrav i § 21, med en utnyttelsesfaktor på 0.75 mot materialets flytegrense. Det skal kunne framlegges bekreftelse på styrken fra  MOU-klasseinstitusjon.

2. Tilleggskrav for halvt nedsenkbare innretninger.

a) Alle neddykkede skott rundt oppdriftsgivende volumer samt vanntette barrierer ved topp av søylene skal dimensjoneres for også å kunne motstå det vanntrykk som vil oppstå ved krengning i henhold til stabilitetskrav i § 22. nr. 1 a) og b). Det skal kunne fremlegges bekreftelse på styrken fra  MOU-klasseinstitusjon.

b) Skott og barrierer nevnt i a) tillates dimensjonert med en utnyttelsesfaktor 0.95 mot materialets bruddgrense.

c) Vanntette skott rundt oppdriftsgivende volum plassert over søyletoppen skal som minimum dimensjoneres i henhold til regelkrav for utvendige skott som blir utsatt for bølgeslag, gitt av  MOU- klasseinstitusjon.

¹Endret 2. mars 1999.

§31

Åpninger i vanntette skott

Antallet åpninger i skott som med referanse til skade-stabilitetsberegningene forutsettes å være vanntette, skal begrenses til det minimum som er forenlig med innretningens utforming og sikker drift.

Kapittel X

Generelle krav til vanntette lukningsmidler

§32

Krav om vanntette lukningsmidler

1. Vanntette lukningsmidler skal arrangeres for alle åpninger eller gjennomføringer i vanntette skott for å opprettholde innretningens vanntette oppdeling.

2. Atkomståpninger for personell gjennom vanntette skott skal lukkes med vanntette skyvedører utstyrt i henhold til krav i kapittel XII. Krav om fjernstengesystem er gitt i § 33.

§33

Krav om fjernstengesystem

1. Lukningsmidler som skal være av vanntett type i henhold til krav i §§ 18 nr. 3 a), 21 nr. 1 og 22 nr. 2 skal kunne fjernstenges fra et kontrollpanel, jfr. § 37.

2. Lukningsmidler kan likevel arrangeres uten fjernstengesystem dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

a) de står stengt og  instruks om at de alltid skal holdes lukket når innretningen er i sjøen, står oppslått på hvert lukningsmiddel,

b) de benyttes som adkomst til avlukkede rom som ikke er i bruk, og i områder ikke beregnet for vanlig ferdsel,

c)  kontrollsystemet ellers følger kravene i § 37, og

d) sentrallukkere for tersene er anordnet på lukningsmidler som tjener som atkomst eller nødutgang

§34

Krav til dimensjonering og prøving

1. Vanntette lukningsmidler skal være dimensjonert for å kunne motstå trykk, normalt fra begge sider. Dimensjonerende trykk skal tilsvare det maksimale vanntrykk som vil kunne oppstå ved krenging som spesifisert i § 30. Styrkeberegning skal utføres i henhold til anerkjente standarder, jfr. § 2 nr. 1.

2. Lukningsmidler plassert i vanntette skott over søyletoppen skal minst dimensjoneres i henhold til § 30 nr. 2 c).

3. Prototyp av lukningsmidlet, montert som forutsatt ombord, skal trykkprøves hos produsent, etter følgende kriterier:

a) minimum prøvetrykk = aktuelt vanntrykk + 5 meter vannsøyle, for vinduer 3 x aktuelt vanntrykk minimum 5 meter vannsøyle

b) trykkprøving foretas med vann fra den mest kritiske side

c) akseptabel vannlekkasje = 2 liter pr. minutt/m² lysareal

4. Lukningsmidlet skal som følge av trykkprøven ikke få permanente deformasjoner.

5. Etter installasjon ombord skal lukningsmidler som dører, luker og spjeld tetthetsprøves ved spyleprøve. Dersom tetning er lett synlig ved stengt lukningsmiddel, kan kontroll med søker, krittprøving e.l. aksepteres.

6. Dersom lukningsmidlet også skal benyttes som brannskille, skal prototypen testes fra mest kritiske side, i henhold til gjeldende brannkrav. For vanntette skyvedører, se også § 41 nr. 5.

§35

Batterinødlys¹

Oppheves.

¹jfr Forskrift 4 september 1987 nr 856 om bygging av flyttbare innretninger § 12

§36

Andre typer vanntette lukningsmidler

1. Vanntette lukningsmidler av andre typer enn omhandlet i dette regelverk vil bli vurdert spesielt med hensyn til krav til styrke, fjernbetjening og alarmsystemer.

2. Dersom lukningsmidlet har fjernstengesystem og personell kan skades ved fjernstenging av lukningsmidlet, skal systemet, med hensyn til lokal alarmering og mulighet for å stoppe fjernstengingen lokalt, minimum følge den standard som kreves i kapittel XII.

Kapittel XI

Fjernstengesystem og kontrollsystemer for vanntette lukningsmidler

§37

Utstyr på og plassering av kontrollpanel og kontrollrom

1. Kontrollpanelet for lukningsmidlene skal være utstyrt med:

a) Fjernstengesystem med betjeningsvelger for stillingene: «normal operasjon» og «nødstenging» jfr. § 38.

b) Diagram som viser plassering av hvert lukningsmiddel.

c) Lysindikator som angir om hvert enkelt lukningsmiddel er åpent eller lukket (indikator på stenge/tersemekanismen).

d) Lydalarm som, innen 1 time, varsler at et lukningsmiddel, som skal være lukket, har blitt stående åpent.

e) For lukningsmidler som har mekanisk/hydraulisk fjernstengesystem, et alarmsystem som gir:

– lav-nivå-alarm for hydraulikkoljetanken

– lav-nivå-alarm for lagret energi (trykk) i akkumulatorene

– lav-nivå-alarm for krafttilførsel (måles nærmest mulig drivkilden)

2. Kontrollpanelet skal, sammen med ballastkontrollpanelet, være plassert i bemannet kontrollstasjon.¹)

3. Kontrollstasjonen skal være plassert over ugunstigste vannlinje ved krengevinkler spesifisert i § 30, samt være tilstrekkelig beskyttet mot vær og vind.

¹Se tilsvarende krav om plassering av ballastkontrollpanel i Forskrift av 20. desember 1991 om ballastsystemer, § 16.

§38

Betjeningsvelger for fjernstengesystemet

1. Betjeningsvelgeren skal vanligvis stå i posisjon for «normal operasjon». Lukningsmidlet skal da bare kunne åpnes og lukkes lokalt.

2. Med betjeningsvelgeren på «nødstenging», skal åpne lukningsmidler automatisk fjernstenges. Etter ny åpning lokalt, skal lukningsmidlet igjen automatisk gå til stengt posisjon.

3. Skilting som angir bruk av betjeningsvelgeren skal stå i nærheten av denne.

§39

Mekanisk/hydraulisk fjernstengesystem

1. Krafttilførselen til det mekanisk/hydrauliske fjernstengesystemet skal tilkobles hoved- og nødtavlen.

2. Det mekanisk/hydrauliske systemet skal være adskilt fra andre systemer og kontrueres slik at en enkelt feil normalt bare påvirker betjening av ett lukningsmiddel, og uansett ikke medføre at noe stengt lukningsmiddel åpner seg.

3. Det mekanisk/hydrauliske fjernstengesystemet kan enten være et:

a) sentralisert system med to uavhengige pumper hver tilknyttet akkumulatorer. Akkumulatorenes samlede kapasitet skal være stor nok til å kunne operere 50% av alle lukningsmidlene minst 3 ganger (lukke, åpne, lukke), ved krenging som spesifisert i § 30. For vanntette skyvedører se også krav i kapittel XII, eller;

b) uavhengig system for hvert lukningsmiddel, hver med pumpe og akkumulator. Akkumulatorenes kapasitet skal være stor nok til å kunne operere lukningsmidlet minst 3 ganger (lukke, åpne, lukke), ved krenging som spesifisert i § 30. For vanntette skyvedører se også krav i kapittel XII, eller;

c) kombinasjon av alternativ a) og b)

4. Med innretningen i opprett stilling skal fjernstengesystemet/akkumulatorene også ha kapasitet til å kunne fjernstenge alle lukningsmidlene samtidig i løpet av 60 sekunder.

5. Tiden fra selve lukningsmidlet settes i bevegelse til det er helt stengt, skal både i «normal operasjon» og under «nødstenging» være mellom 20 og 40 sekunder. Åpning av døren skal minst gå like hurtig.

§40

Styre-, indikator- og alarmsystemer

1. Styre-, indikator- og alarmsystemene for lukningsmidlene skal være koblet til hoved- og nødtavlen. I tillegg skal de være batteritilkoblet.

2. Batterienes samlede kapasitet skal være stor nok til at 50% av alle lukningsmidlene kan opereres minst 3 ganger (lukke-åpne-lukke), ved krenging som spesifisert i § 30.

3. Systemene og dets komponenter skal være adskilte fra andre systemer og konstruert slik at en enkelt feil i en komponent eller et rørbrudd/kabelbrudd ikke forårsaker manglende evne til fjernstenging av mer enn et lukningsmiddel, eller forårsake åpning av allerede stengte lukningsmidler. En enkelt feil i indikator- eller alarmsystemene skal heller ikke medføre at det

aktuelle lukningsmidlet ikke kan fjernstenges eller stenges lokalt.

4.   Ved og etter nødavstengning skal lukningsmidlene ikke kunne åpnes eller lukkes utilsiktet på grunn av elektrisk kortslutning i fjernstengesystemene. I denne tilstand skal lukningsmidler for atkomståpninger fortsatt kunne opereres lokalt.

Kapittel XII

Tilleggskrav for vanntette skyvedører

Vanntette skyvedører skal i tillegg til krav gitt i kapitlene X og XI oppfylle følgende:

§41

Generelle krav

1. Det skal være mulig å stenge alle dørene mekanisk/hydraulisk og med håndpumpe ved krenging som spesifisert i § 30, når vann i tillegg strømmer gjennom åpningen og utøver et statisk trykk på 1 meter vannsøyle over terskelen på dørens senterlinje.

2. Med innretningen i opprett stilling, skal det være mulig å lukke dørene lokalt ved hjelp av håndpumpe i løpet av 90 sekunder. En enkelt feil i fjernstengesystemet skal ikke hindre operasjon av dørene ved hjelp av håndpumpe.

3. Lokal betjening av dørene skal foregå ved hjelp av én hendel. Dvs. samme hendel skal benyttes både ved «normal operasjon», ved «nødstenging» og ved bruk av håndpumpe.

4. For å sikre mot feilbetjening av dørene mens innretningen ligger ved kai/på verksted e.l., må fjernstengesystemet kunne kobles ut manuelt og låses i denne stilling. De vanntette dørene blir da stående i åpen stilling. Ingen form for fjernstenging eller lokal operasjon av dørene skal da få dørene til å lukke før systemet på nytt er aktivert manuelt.

5. Vanntette skyvedører kan også være branndører forutsatt at:

a) dørene brannisoleres slik at de er likeverdige med de brannskottene de skal plasseres i

b) det mekanisk/hydrauliske fjernstengesystemet konstrueres slik at dørene ikke åpner seg under varmepåvirkning.

§42

Funksjon ved «normal operasjon»

1. Når betjeningsvelgeren for fjernstengesystemet i kontrollrommet er satt i stillingen «normal operasjon», skal dørene kunne åpnes og lukkes lokalt, fra begge sider, både mekanisk/hydraulisk og ved håndpumpe.

2. Åpning av dørene skal skje ved aktivering av lokal operasjonshendel. Døren skal da åpne når hendelen holdes i åpen stilling og stoppe når den slippes. System der dørene går helt opp og blir stående i åpen posisjon selv om hendelen slippes, kan også aksepteres.

3. Lukking av dørene lokalt skal skje ved at hendel for operasjon holdes i lukket stilling inntil døren er lukket. Slippes hendelen før døren er helt lukket, skal dørbevegelsen stoppe eller automatisk gå til åpen stilling igjen. Det skal etter stopp være mulig enten å fortsette stengingen av døren, eller å åpne døren på nytt uten at den først har vært helt lukket.

§43

Funksjon ved «nødstenging»

1. Når betjeningsvelgeren for fjernstengesystemet i kontrollrommet er satt i stilling «nødstenging», skal dørene fortsatt kunne åpnes og lukkes lokalt, fra begge sider, ved å bruke de nor-male operasjonshendlene. Plassering av hendlene skal være slik at de samtidig kan betjenes fra begge sider av døren når denne er i åpen stilling. Dette for å kunne sikre at døren ikke lukkes under passering. Dørene skal også kunne åpnes og lukkes ved hjelp av håndpumpe.

2. Døren skal lukke automatisk når hendelene slippes. Ved å betjene hendlene skal det være mulig å stoppe døren under lukkebevegelsen, eller å åpne døren på nytt uten at den først har vært helt lukket.

§44

Signaler ved «nødstenging»

Lydsignal skal aktiveres lokalt ved nødstenging av åpen dør. Det skal vare til døren er helt lukket. Signalet skal også aktiveres ved senere lokal operasjon av døren dersom den fremdeles er nødstengt sentralt. Lysalarm skal benyttes istedet i områder der støy kan medføre at lydsignalet ikke høres.

Kapittel XIII

Vanntette lukningsmidler på oppjekkbare innretninger

§45

Vanntette lukningsmidler på oppjekkbare innretninger

1. Vanntette lukningsmidler aksepteres uten fjernstengesystem forutsatt at de holdes stengt mens innretningen er i flytetilstand, at instruks om dette står oppslått på hvert lukningsmiddel, og ellers minimum følger krav gitt i § 33.

22. Ventilatorer og lignende som er plassert slik at de kan bli skadet eller revet løs som følge av sjøslag, løsnet utstyr  eller løsnet dekkslast skal ha sitt vanntette lukningsmiddel plassert slik at det fortsatt vil være effektivt etter hendelsen.

Kapittel XIV

Værtetthet

§46

Værtett lukning av åpninger

1. Åpninger til rom som i henhold til krav i § 18 nr. 3 b) skal være værtett lukket, skal utstyres med værtette lukningsmidler.

2. Hvert lukningsmiddel skal være konstruert og hengslet slik at det enkelt kan stenges av en person. Det skal ved konstruksjonen tas hensyn til den krenging hvor det er aktuelt å stenge lukningsmidlet, jfr. § 30.

3. Værtette lukningsmidler skal konstruereres og styrkeberegnes i henhold anerkjent standard jfr. § 2 nr.1. Der lukningsmidlene tjener som atkomst eller nødutgang skal disse ha sentrallukkere for tersene.

4. . Værtette lukningsmidler, som ikke må holdes åpne, skal holdes stengt mens innretningen er i flytetilstand. Instruks om dette skal stå oppslått på de aktuelle lukningsmidlene

Oppheves

§48

Værtette lukningsmidler på boreskip

Oppheves

Kapittel XV

Operasjonsmanual, rutiner og instrukser

§49

Stabilitetsinstruks og operasjonsmanual

1. Det skal utarbeides skriftlig instruks om daglig oppfølging av stabiliteten i henhold til denne forskrift. Instruksen skal innarbeides i innretningens operasjonsmanual.

2. Oppfølgingen av stabiliteten skal gjøres ved:

– beregning av lastetilstander og kontroll av resultatet mot KG grensekurven

– oppfølging av lettskipsdata

– opprettholdelse av vanntett oppdeling

og, når aktuelt, egne rutiner for:

– ballastering fra operasjonstilstand til sikkerhetstilstand og fra forflytningstilstand til sikkerhetstilstand, jfr. §§ 17 og 28

– spesielle operasjoner, jfr. § 9 nr. 5

– opprettholdelse av vanntett oppdeling for oppjekkbare innretninger, jfr. § 50, eller for boreskip, jfr. § 51

3. I operasjonsmanulen skal det også minst finnes følgende informasjon som er nødvendig for å kunne utføre oppfølgingen som nevnt ovenfor:

– kort orientering om hvilket regelverk innretningen er dokumentert etter og hva dette innebærer for driften av enheten

– KG-grensekurve med tilhørende begrensinger og forklaringer, jfr. §§ 9, 16 og 28

– formular for beregning av daglige lastetilstander, jfr. § 15 nr. 2

– data nødvendige for beregning av daglige lastetilstander, jfr. §§ 15 og 16

– eksempler på lastetilstander, jfr. § 17

– lettskipsdata og formular for videre oppfølging av lettskipsdata jfr. § 8 nr.2

– oversikt over vanntett oppdeling, som også viser hvilke vanntette lukningsmidlene som til enhver tid skal stå lukket, og hvilke som skal fjernlukkes enten i en nødsituasjon eller når enheten går til sikkerhetstilstand

– oversikt over de værtette lukningsmidlene. som også viser hvilke av lukningsmidlene som skal lukkes enten i en nødsituasjon eller når enheten går til sikkerhetstilstand.

§50

Rutiner spesielt for oppjekkbare innretninger

1. Før innretningen gjøres flytende, skal det gjøres en innførsel i den offisielle loggboken, skiftrapporten eller tilsvarende dokumentasjonssystem, om at alle åpninger i henhold til oversikten krevet i § 49, er bevitnet stengt.

2. Så lenge innretningen er flytende, skal et dokumenterbart system ombord sikre at lukningsmidlene forblir stengt.

§51

Rutiner spesielt for innretninger av skipstype

1. Før skipet går til sikkerhetstilstand, jfr. § 2 nr. 12, skal alle åpninger i henhold til oversikten krevet i § 49, lukkes værtett.

2. Så lenge innretningen er i sikkerhetstilstand, skal et dokumenterbart system ombord sikre at lukningsmidlene forblir stengt.

Kapittel XVI

Avsluttende bestemmelser

§52

Straff

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902, § 339 nr.2 jfr §§ 48a og 48b, dersom ikke strengere straff kommer  til anvendelse i henhold til annen lovbestemmels.

§53

Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 1992. Endring av 2 mars 1999 i § 1, § 2, § 3, § 5, § 6, § 8 nr 1, 3 og 4, § 10 nr 5, § 18 nr 1 og 3, § 22, § 30 nr 2 a, § 33 nr 2, § 34 nr. 1, § 41 nr 5, § 49 nr 3 og ny § 4 A av 2 mars 1999 trer i kraft 1 september

1999.