Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 4. september 1987 nr. 859 om verne-, miljø- og sikkerhetstiltak på flyttbare innretninger

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i Lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed §§ 1, 9a og 42. Jfr. kgl. resolusjon av 5. april 1963, 1. desember 1978 og 25. mai 1984, samt delegasjonsvedtak av 15. januar 1979 og 6. juni 1984. Endret 6. juli 1993, 9. mai 1995, 28. januar 1997 og 2. mars 1999.

§1

Definisjoner

I denne forskrift betyr:

1. Innretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.

2. Reder: Den som kontraherer og/eller den som forestår driften av en innretning.

3. Sikkerhetsstyringssystem: Alle systematiske tiltak som reder skal iverksette for å sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utøves og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover som nevnt i § 1 i Forskrift 2 mars 1999 om sikkerhetsstyringssystem for flyttbare innretninger.

4. Anerkjent klasseinstitusjon: klasseinstitusjon som departementet har inngått overenskomst med i medhold av Sjødyktighetsloven §9:

– Det Norske Veritas (DNV)
– Lloyds Register of Shipping (LRS)
– Bureau Veritas (BV)
– Germanischer Lloyd (GL)
– American Bureau og Shipping (ABS)

5. Sertifisert:

- Vedrørende utstyr og materialer: Utstyr som tilfredsstiller angitte krav, eller materialer som er i henhold til anerkjent standard, og som er sertifisert, godkjent eller typegodkjent av:
- teknisk kontrollorgan
- akkreditert sertifiseringsorgan
– anerkjent klasseinstitusjon
- annen anerkjent offentlig eller privat institusjon, eller
- administrasjonen i et land som har ratifisert Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS)

- Vedrørende arbeidsutførelse: Personell som i henhold til regelkrav skal ha spesielle kvalifikasjoner for å utføre bestemte arbeidsoppgaver, og som er sertifisert av:
- anerkjent klasseinstitusjon
- akkreditert sertifiseringsorgan, eller
- annen anerkjent offentlig eller privat institusjon

§2

Virkeområde

1.Denne forskrift gjelder for innretninger som er registrert eller skal registreres i norsk skipsregister.

2. Innretning som er registrert i norsk skipsregister, kan, frem til neste sertifikatutstedelse, følge de krav som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse.

§3

Ansvar

Reder og plattformsjef har ansvaret for at bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt¹.

¹ Se også forskrift 2. mars 1999 nr. 394 om sikkerhetsstyringssystemer for flyttbare innretninger

§4

Dokumentasjon

Reder skal kunne dokumentere at forskriftens krav er oppfylt. På forespørsel skal dokumentasjon sendes Sjøfartsdirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse fastsettes av Sjøfartsdirektoratet.

§5

Godkjennelse – systemrevisjon – verifikasjon

Opphevet

§6

Miljøforhold på arbeidsplasser

1. Arbeidsplassene på innretningen skal være beskyttet og mulighet for oppvarming skal være anordnet slik at alle normale arbeidsoppgaver kan uføres av personer iført vanlig arbeidstøy og verneutstyr.

2. Arbeidsforholdene om bord skal i størst mulig utstrekning legges slik til rette at personer ikke utsettes unødvendig for støv og gasser fra kjemikalier m.m.

3. Tiltak mot støy skal være i samsvar med den til enhver tid gjeldende forskrift om vern mot støy fastsatt av Sjøfartdirektoratet.

§6a

Forbud mot bruk av asbest og andre helsefarlige stoffer

1.  
Det er ikke tillatt å ta i bruk materialer som inneholder asbest eller andre helsefarlige stoffer.

2.

Asbestmaterialer eller andre helsefarlige materialer som trenger reparasjon, skal utskiftes med materialer som ikke er helsefarlig.

§7

# Skjerming av maskineri og bevegelig utstyr

1. Fremstående bevegelige deler som motorer, ståltautromler, tannhjul, remmer, svinghjul, koplinger, kjetting og friksjonsoverføringer, aksler og andre maskinelle innretninger som ikke er forsvarlig skjermet ved slik plassering eller konstruksjon, skal være forsynt med forsvarlige verneinnretninger.

2. Maskineri eller rør med høy overflatetemperatur (80° C og derover), og som er plassert slik at det er fare for at noen kan komme i berøring med dem, skal være innkapslet, isolert eller beskyttet på annen fullt betryggende måte.

3. Alle ståltauskiver skal utstyres med inngrepsvern hvor nødvendig.

4. Faste slipeskiver skal ha fast montert øyevern.

5. Det skal være oversikt til motorer o.l. fra det sted hvor disse startes. Om dette ikke er praktisk mulig, skal nødvendig varselskilt plasseres på startstedet. Av varselskiltet skal fremgå at motoren ikke må startes før man har forsikret seg om at dette kan gjøres uten fare.

§8

Forholdsregler ved spesielle arbeider

1.Sikkerhetsklarering av risikable arbeidsoppdrag

1.1 Det skal foretas en risikokartlegging og klassifisering av arbeidsoppgaver i forbindelse med  rutinemessig vedlikehold og inspeksjoner om bord.
Utførelse av varmt arbeide, vedlikholdsarbeide i fareområder , inspeksjoner i tanker,søyler og pontonger, er eksempler på arbeidsoppgaver som minimum betinger en arbeidstillatelse

1.2 For spesielle typer arbeidsoppgaver med risikopotensiale og som ikke er av rutinemessig art , skal det  i hvert enkelt tilfelle utføres en risikoanalyse, sikker-jobb-analyse, for å kunne planlegge en mest mulig sikker arbeidsutførelse samt kartlegge nødvendige forholdsregler og sikkerhetstiltak. De ansatte som skal utføre arbeidsoppgavene, skal delta i utarbeidelsen avanalysene

1.3 Det skal etableres rutiner og prosedyrer for utstedels av arbeidstillalser  og bruk av sikker-jobb-analyser
Slike prosedyrer skal blant annet beskrive ansvarsforhold,  plikter, forutsetninger og oppfølging.

2.. Sveising.

2.1. Om bord i innretninger skal det være skriftelig instruks for bruk av sveiseutstyret. Av instruksen skal det fremgå hvem som har ansvar for ettersyn av sveiseutstyret, hvem som kan gi tillatelse og hvem som har tillatelse til å sveise om bord.

2.1. Sveiseutstyr m.v. for sveisegassene acetylen og oksygen skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende forskrift utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet.

3.. Arbeid med høytrykkssprøyter, spyleutstyr m.v.

3.1. Ved høytrykkssprøyting hvor skadelig støv eller gasser kan forekomme, skal åndedrettsorganene, øynene, hendene m.v. beskyttes.

3.2. Ved sprøyting i lukket rom skal det arrangeres tilstrekkelig ventilering.

3.3. En ekstra person skal uavbrutt ha den som bruker sprøytepistol og spyleapparat under oppsikt. Det skal benyttes sikkerhetsseler når det arbeides på steder hvor det er fare for fall.

3.4. Låsing av avtrekker på sprøytepistol er forbudt og avtrekkeren skal være sikret mot utilsiktet utløsning, f.eks. ved en bøyle.

3.5. Personer under 18 år må ikke betjene høytrykkssprøyte eller spyleutstyr.

3.6. Ved høytrykkssprøyting og spyling dannes det statisk elektrisitet. Slik elektrisitet skal fjernes ved at pistolen eller strålestykket jordes.

3.7. Det skal gis instruks for brukere av høytrykkssprøyte og spyleutstyr hvor bl.a. faremomentene ved bruk av dette utstyr fremheves. Det påhviler plattformsjefen å gjøre instruksen kjent ved oppslag om bord.

4. Arbeid i tanker, rom, tunneler m.v. hvor oksygenmangel, giftige eller eksplosjonsfarlige gasser kan forekomme.

4.1. Før noen uten  sertifisert åndedrettsbeskyttelse går inn i tank, trange, innesluttede rom, e.l. der det er mulighet for at det kan være gass eller for lite oksygen (surstoff), skal man ha forvisset seg om at luften der inne er ufarlig ved at det foretas nødvendig kontroll.

4.2 For å kunne utføre denne kontrollen skal det være om bord minst:
– 2 instrumenter for måling av hydrokarboner
– 2 instrumenter for måling av aktuelle helsefarlige gasskonsentrasjoner inklusive hydrogensulfid
– 2 instrumenter for måling av oksygeninnholdet i luften.
Nevnte instrumenter skal være sertifisert og skal tilfredsstille kravene til CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) eller IEC (International Electrotechnical Commission). 
De som utfører målingene skal ha fått nødvendig opplæring i å kunne anvende instrumentene.

4.3. Alle dører, luker, mannlokk, m.v. i atkomster til slike rom skal være tydelig merket med skilt eller klebeplakater som angir den fare for gassforgiftning og/eller oksygenmangel som man kan utsettes for i de enkelte rom. På steder hvor skilt og klebeplakater lett kan bli ødelagt eller tilsmusset, skal selve luken, mannlokket e.l. i tillegg males i den samme fargekode som skiltene. Varselskiltenes og klebeplakatenes farger skal være i overensstemmelse med Norsk Standard NS 6033, og ha norsk og engelsk tekst som klart uttrykker følgende:

FARE                                            DANGER

OKSYGENMANGEL                     LACK OF OXYGEN

(Symbol)

FARE                                            DANGER

GIFTIG GASS                               POISON GAS

(Symbol)

FARE                                              DANGER

EKSPLOSIV ATMOSFÆRE                 EXPLOSIVE ATMOSPHERE

(Symbol)

4.4. Alle innretninger skal ha om bord en «fareplan» hvor alle tanker, uventilerte rom, m.v. er angitt med fargekode som angir den fare man skal påakte i disse rom hva angår gasser og/eller oksygenmangel. Fareplanen skal være godt lesbar, og skal settes opp om bord på hensiktsmessige steder.

Følgende farger skal brukes for å angi faren i de enkelte rom:

Varselgul For giftige gasser/oksygenmangel

Varselrød For brann/eksplosjonsfarlige gasser.

Rom hvor det kan forekomme både giftige gasser/oksygenmangel og brann/eksplosjonsfarlige gasser, skal merkes med begge de angitte farger.

4.5. Når det må arbeides i tank, rom, e.l. hvor det kan være fare for forgiftning eller mangel på oksygen, tillates dette kun under forutsetning av at  sertifisert trykkluftapparat eller friskluftapparat benyttes. Før arbeid settes i gang i tank, i trange, innelukkede rom e.l., skal det foretas omhyggelig utlufting med transportable vifter, vindmenn e.l. Så lenge

arbeid pågår, skal det være kontinuerlig ventilasjon.

4.6 Før inspeksjoner, opphold eller arbeid igangsettes i tank eller rom hvor det kan være fare for at det kan ha oppstått gassdannelser eller oksygenmangel, samt ved fjerning av rust o.l. fra tank eller rom, skal overordnede varsles og oksygeninnholdet og gasskonsentrasjonen i rommet/tanken kontrolleres.

Så lenge inspeksjonen og arbeidet pågår, skal oksygeninnholdet og gasskonsentrasjonen i rommet/tanken kontrolleres med korte mellomrom. Arbeidet skal overvåkes av minst to personer hvorav den ene utstyrt med trykkluftapparat og er spesielt trenet i bruken av dette, og den andre er utstyrt med radiokommunikasjonsutstyr som er sertifisert

til bruk i eksplosjonsfarlige områder, for raskest mulig å kunne varsle dersom noe uforutsett skulle inntreffe.

5.. Rengjøring og reparasjon av beholdere som har inneholdt brennbare, eksplosive eller giftige stoffer.

5.1. Før arbeid med slike beholdere starter, skal de forsvarlig tømmes, rengjøres og ventileres.

5.2. Beholdere som ikke kan rengjøres fullstendig, skal fylles med vann slik at det bare er et lite område der reparasjonen skal foretas som er vannfritt.

5.3. Personer som skal åpne og rengjøre beholdere skal bære hensiktsmessig verneutstyr.

§9

Løfte- og heiseinnretninger

1. Arbeidsvinsjer.

1.1. Arbeidsvinsjer med tilhørende løst og fast tilbehør skal tilfredsstille samme styrkekrav som fastsatt for tilsvarende komponenter i den til enhver tid gjeldende forskrift om laste- og losseinnretninger på skip.

1.2. Vinsjer skal være tydelig merket med største tillatte arbeidsbelastning (kapasitet (SWL)). Ved fastsettelse av tillatt kapasitet skal det tas hensyn til de dynamiske forhold vinsjen skal brukes under. Lufttilførselen til luftdrevne vinsjer skal ikke være høyere enn det trykk som er tilstrekkelig for å oppnå største tillatte arbeidsbelastning.

Dokumentasjon fra fabrikanten som viser SWL og det tilsvarende lufttrykk skal være vedlagt eller festet til Kontrollbok for løfteinnretninger.

1.3. Vinsjer skal ha en automatisk brems som trer i funksjon om krafttilførselen svikter. Bremsen skal kunne stoppe vinsjen ved full hastighet under firing av maksimal last.

1.4. Betjeningshåndtaket skal automatisk gå tilbake til stoppstilling når det ikke er betjent. Stoppstilling skal være tydelig markert.

1.5. Det skal ikke benyttes mer ståltau på vinsjen enn at trommelens flenser er minst 1 ståltaudiameter større enn ytterste taulag.

1.6. Sjakler, ståltauskiver og annet redskap skal være sertifisert og ha en sikker arbeidsbelastning (SWL) som minst er lik vinsjens maksimale trekkraft. Ståltau, stropper o.l. skal ha en sikkerhet på minst 5 i forhold til vinsjens maksimale trekkraft.

2. Løfting av personer.

2.1. Løfting av personer med arbeidsvinsj skal bare forekomme som ledd i vedlikeholdsrutiner når andre arbeidsmåter ikke er praktisk mulige. Før løfting av personer med arbeidsvinsj finner sted, skal arrangementet inspiseres av ansvarshavende og det skal utføres en sikker-jobb-analyse. Den person som betjener vinsjen, skal være instruert og utpekt av ansvarshavende.

2.2. Løfting av personer skal bare forekomme med vinsj og med arrangement som er spesielt anordnet og merket for slik bruk, og skal bare finne sted med vinsj med fast drift opp og ned (ikke frifall). Wiredimensjon må vurderes ikke bare styrkemessig, men også m.h.t. vekt i relasjon til den person som skal løftes. Et arrangement hvor vekt av

wire fra kasteblokk til vinsj kan overstige vekt av person og derved skape ukontrollerte forhold, må ikke anvendes.

2.3. Det skal benyttes en spesiell sertifisert stålkurv eller annet like sikkert arrangement for løfting av personer med vinsj.

2.4. Stålkurven skal ha 4 opphengningspunkter og rekkverk på minst 1 m. Gulvet og rekkverket skal være kledd med stålplate eller solid ristverk. Kurven skal være merket med tillatt antall personer. Håndfester skal anordnes på innsiden av kurven.

2.5. Arrangement for løfting av personer skal inspiseres og sertifiseres etter samme krav som for løfteinnretninger.

3. Bevegelige plattformer, inspeksjonsleidere og plattformer.

3.1. Bevegelige plattformer, stillinger o.l. skal betraktes som løfteinnretninger og skal sertifiseres av sakkyndig person  i samsvar med forskrift nevnt under nr. 1.1 ovenfor.

3.2. Heisbare eller bevegelige plattformer skal tydelig og varig merkes med maksimal arbeidsbelastning.

§10

Trucker og andre mobile redskaper

1. Instruks.

Det skal være utarbeidet en detaljert instruks for arbeid med truck om bord.

2. Fører.

Truckførere skal være over 18 år og ha de fornødne kunnskaper i behandling og kjøring av den aktuelle trucktype.

3. Trucker.

3.1. Trucker skal være merket med fabrikat, typebetegnelse, fabrikasjonsnummer og -år, nettovekt og løfteevne ved maksimal løftehøyde og tyngdepunktavstand.

3.2. Trucker som skal anvendes i eksplosjonsfarlig område, skal være spesielt  sertifisert for dette og skal være utstyrt som følger:

3.2.1. Trucker skal være uten annet elektrisk utstyr enn det som er nødvendig for start og drift.

3.2.2. Motor, bremser og eksosanlegg skal være effektivt isolert og eventuelt kjølt slik at overflatetemperaturer ikke overstiger 200° C.

3.2.3. Eksosanlegg skal være utstyrt med komponenter for effektiv gassrensing og gnistslokking.

3.2.4. Luftinntak skal være utstyrt med flammesperre.

3.2.5. Motor skal stoppes automatisk ved rusing pga. eksplosiv luftblanding.

3.2.6. Trucker skal være utstyrt med anordning for bortledning av elektrisk ladning.

3.2.7. Gaffel skal ha et overflatemateriale som ikke genererer gnister ved støt.

3.3. I tillegg skal alle trucker være utstyrt med :

3.3.1.  effektiv fot- og parkeringsbrems.

3.3.2.  horn og speil.

3.3.3.  minst ett 2 kg pulverapparat for brannslokking.

3.3.4. Førerplass skal være effektivt vernet mot fallende last.

3.4. Trucker skal med hensyn til vekt og løfteringer kunne løftes med tilgjengelige kraner om bord.

4. Arbeid med truck.

4.1. Rundt luker og andre åpninger i plan med dekk, kjøreramper o.l., skal det være anbrakt karm eller annet like effektivt arrangement, for å hindre at trucker, paller, last og lignende skyves eller faller ned til lavere nivå. Karmer eller tilsvarende arrangement skal være faste eller avtagbare og skal minst være 120 mm høye. Avtagbare arrangementer skal være like solide som faste, og festet slik at truckgaflene ikke kan løfte eller forskyve dem. Truck skal bare benyttes innenfor oppmerkede felt.

4.2. Dette dekksfelt skal  tåle  truckens akseltrykk ved maksimal belastning. Maksimalt tillatt akseltrykk skal være angitt ved oppslag.

§11

# Kjemikalier

1. Alle typer farlige kjemikalier som blir tatt om bord som f.eks. trikloretylen (tri), kaustisk soda, flytende lut, saltsyre, etc. skal nedtegnes i en spesiell liste med angivelse av nøyaktig teknisk navn, kjemiske og fysiske egenskaper samt plassering om bord. Nødvendig informasjon om helsefare, tiltak i tilfelle ulykker, transport og lagring skal være om bord.

2. Kjemikalier skal ikke blandes med andre stoffer uten at virkningen er kjent.

3. Nødvendige forsiktighetsregler iakttas når farlige kjemikalier blir transportert, lagret eller brukt i det daglige arbeidet. Beholdere med farlige kjemikalier skal være forsvarlig merket i henhold til den internasjonale koden for farlig gods.

4. Personellet skal benytte hensiktsmessig personlig verneutstyr ved håndtering av farlige kjemikalier. Personellet skal instrueres om de farer som foreligger og om forsvarlig bruk av verneutstyr under ulike operasjoner. Verneutstyret skal være plassert i særskilte støv- og vanntette skap i områder hvor kjemikalier ofte benyttes.

5. En tilstrekkelig mengde nøytraliserende stoff skal være lett tilgjengelig til nøytralisering av syre som spilles.

6. Sykepleieren eller førstehjelperen skal ha en kopi av listen over farlige kjemikalier. Vedkommende skal være informert om stoffenes giftvirkninger og andre skadelige virkninger og være kvalifisert til å gi førstehjelp ved eventuelle skader/forgiftninger. Nødvendige medikamenter og utstyr for dette skal inngå i førstehjelpsutstyret om bord.

§12

Orden og renhold m.v.

1. Orden.

1.1. Alt avfall, skrap, o.l. skal oppbevares i dertil egnede beholdere.

1.2. Alle slanger, wirer, liner etc. skal være lagret på bestemte steder.

1.3. Alt verne- og sikkerhetsutstyr må oppbevares på bestemt plass når det ikke er i bruk.

1.4. Alt verktøy skal oppbevares i verktøykister, -skap eller -stativer når det ikke er i bruk.

2. Renhold.

2.1. Olje- eller kjemikaliesøl skal straks fjernes. Sagmugg e.l. til bruk ved oljesøl o.l. skal forefinnes om bord.

2.2. Innretningens dekk skal holdes fri for ansamling av vann, snø og is. Drenering skal føres over bord.

2.3. Ved kombinasjon av nr. 2.1. og 2.2. ovenfor skal det være lukket drenering.

2.4. Man skal ikke oppholde seg i messe, rekreasjonsrom eller lugarer iført arbeidstøy og -støvler.

3. Avskjerming.

Arbeidsplasser som er spesielt utsatt for vær og vind, skal avskjermes.

4. Lagring.

4.1. Alle rør, borekroner, reservedeler, stålplater og profiler, etc. skal lagres på en hensiktsmessig og forsvarlig måte og kunne sikres for å tåle en krengning som tilsvarer den maksimale krengningsvinkel innretningen kan få ved den antatte skade som definert i stabilitetsforskriften¹.

4.2. Alle gassflasker skal oppbevares i spesielle beholdere eller være sikret med stålringer.

4.3. Tønner, sekker og andre kolli skal stables på en forsvarlig måte. Egnede paller skal om nødvendig benyttes.

4.4. For dekk m.v. som benyttes for lagring av last skal maksimal lastemengde og tillatt last pr. m² være oppgitt. Nødvendig informasjon skal skje ved oppslag.

¹§ 21 i Forskrift av 20. desember 1991 om stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette/værtette lukningsmidler på flyttbare innretninger

§13

Personlig verneutstyr

1. Generelt

1.1. Om bord i enhver innretning skal det finnes nødvendig personlig verneutstyr til å verne personellet mot skader og yrkessykdommer.

1.2. Alt verneutstyr må holdes i god stand til enhver tid, og skal oppbevares i eget skap eller rom om bord. Rommet skal være av en slik størrelse – eller skapet plasseres slik at

på- og avkledning kan foretas innendørs.

1.3. Plattformsjefen skal påse at nødvendig verneutstyr er om bord, og at dette brukes som forutsatt og at foreskrevne vernetiltak settes i verk.

1.4. Personlig verneutstyr som anskaffes skal være CE-merket¹   .

Dette gjelder ikke når den flyttbare innretningen befinner seg utenfor EØS-om-rådet, og det er vanskelig å skaffe CE-merket utstyr. Utstyret må i så fall være av likeverdig kvalitet som CE-merket utstyr.

2. Hodevern.

2.1. Hodevern skal alltid benyttes utenfor innredninger.

2.2. Hårvern skal om nødvendig benyttes.

3. Hørselsvern.

3.1. Hørselsvern skal benyttes hvor lydtrykknivået overstiger 90 dB(A), og verne mot øyeblikkelige og sentvirkende varige hørselsskader. Høyere lydtrykknivå uten bruk av hørselsvern kan dog aksepteres dersom målinger viser at lydtrykket ved de respektive frekvenser ligger under grensekurven i figuren.

(figur)
4. Øyevern.

Ved bruk av verktøy, maskiner, maskinsprøyter, etsende væsker eller sveiselys etc. som utsetter øynene for fare, skal det brukes beskyttende briller, hvis ikke annet vernetiltak gir tilstrekkelig sikkerhet mot øyeskader.

5. Åndedrettsvern.

5.1. Støv- eller gassmasker med filter skal alltid benyttes når det er fare for helseskader ved innånding av luft forurenset av støv, røyk, gasser eller damper.

5.2. Åndedrettsvern som inngår i brannvernberedskap skal ikke benyttes i annen virksomhet.

5.3. Personer med skjegg bør ikke benytte ansiktsmasker for trykkluftapparater, røkdykkerutstyr

eller andre vernemasker for åndedrett, med mindre utstyret er slik konstruert at det er overtrykk inne i maskene.

6. Håndvern.

6.1. Solide hansker skal alltid benyttes når det er fare for å bli skadet av skarpe eller varme gjenstander.

6.2. Gummi- eller plasthansker skal alltid benyttes når det arbeides med etsende væsker eller andre kjemikalier.

7. Vernefottøy.

7.1. Vernefottøy skal alltid benyttes utenfor innredning.

7.2. Gummi- eller plaststøvler skal alltid benyttes når det arbeides med kjemikalier.

8. Arbeidsklær.

8.1. Stoffet i vanlige arbeidsklær skal være brannhemmende også etter vask og fremstilt av stoffer som ikke smelter under påvirkning av høy temperatur.

8.2. Når det arbeides med kjemikalier, skal det benyttes arbeidsklær som gir beskyttelse mot vedkommende kjemikalier.

8.3. Alle arbeidsklær skal være i en slik forfatning at de ikke er til hinder i arbeidet eller medfører fare for dem som bærer dem.

9. Arbeidsflytevester og redningsdrakter.

9.1. Det skal benyttes arbeidsflytevest eller  redningsdrakt når det arbeides på stilling eller ved usikret åpning mot sjøen.

9.2. Arbeidsflytevestene og  redningsdrakt skal underkastes regelmessig kontroll etter anvisninger av fabrikanten. Skriftlig bekreftelse på at slik kontroll er foretatt, skal finnes om bord.

10. Sikkerhetssele og -belte.

Når det arbeides i høyden, eller på utsatte steder hvor det kan være fare for å falle ned, så vel utenbords som innenbords, skal det brukes sikkerhetssele eller -belte med tilhørende livline. Et passende antall sikkerhetsseler og -belter med tilhørende liner skal finnes om bord og plasseres lett tilgjengelig.

¹§ 13 nr. 1.5 trer i kraft 1. juli 1995. Jfr. den til enhver tid gjeldende forskrift fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet

om personlig verneuststyr som inkorporerer EØS-avtalens vedlegg XXII punkt 1, (Rdir. 89/686/EØF), kap. III om godkjenningsprosedyrer,

§ 15 nr. 3 (verneklasser), § 18 (informasjon fra produsent), § 22 (personlig verneutstyr utsatt for aldring),

§ 31 (visuell markering), § 35 (fall til lavere nivå).

§14

Redningsline

1. Boretårnet skal så vidt mulig være utstyrt med minst en redningsline eller lignende anordning, installert på en slik måte at personellet kan unnslippe derfra i en nødsituasjon.

2. Redningslinen skal holdes strukket og fri for hindringer.

3. I øvre ende av redningstauet skal det alltid forefinnes minst en mekanisk sleide med brems, klar til bruk.

4. Personellet skal instrueres i bruken av redningslinen.

5. Redningslinen skal være sertifisert ubrennbar og ha en sikkerhet mot brudd på minst 10 når den belastes med 150 kp på ugunstigste måte.

6. Redningslinen med bremsen skal funksjonstestes minst hver 3. måned.

7. Krav til redningsline gjelder ikke for ubemannede boretårn.

§15

Merking, varselskilt og oppslag

1. Det skal være et lett forståelig og godt synlig merkesystem om bord.

Det skilles mellom følgende typer merking: Varselskilt, forbudsskilt, redningsskilt, førstehjelpsskilt, brannvernskilt, opplysningsskilt og retningsskilt, jfr. NS 6033.

2. Skiltene skal være selvlysende eller på annen måte gjøres synlig ved bortfall av normal belysning. Skiltenes farge og skrift m.m. skal være i samsvar med NS 6033. Alle skilt og oppslag skal ha skrift på norsk og engelsk.

§16

Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dersom kyststatens krav og de krav som er fastsatt i denne forskrift er uforenlige, kan Sjøfartsdirektoratet fravike kravene i den utstrekning det er forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§ 16 A ¹

# Gjensidig aksept

Når denne forskriften stiller krav om at en bestemt utrustning, materiale, utstyr eller innretning, eller om type utstyr o.l., skal anskaffes eller forefinnes i et fartøy, eller at det skal treffes en bestemt foranstaltning, eller det stilles bestemte krav til bygning eller design, skal Sjøfartsdirektoratet tillate at det anbringes eller forefinnes annet tilbehør, materialer, anordninger eller apparater, eller typer av disse, eller at det treffes en annen foranstaltning i fartøyet, eller at fartøyet er bygget eller designet på annen måte.

Forutsetningen for at Sjøfartsdirektoratet skal akseptere dette er følgende: Det må være dokumentert gjennom testing eller på annen måte, at tilbehøret, materiellet, utstyret eller innretningen, eller type av slik, eller arrangement, bygning eller konstruksjon, er minst like effektiv som det som kreves i forskriftene.

Sjøfartsdirektoratet skal akseptere resultater av tester som er utført ved anerkjente testinstitusjoner, inkludert testinstitusjoner i øvrige EØS-land. Forutsetningen er at testene gir passende og tilfredsstillende garanti av teknisk, fagmessig og uavhengig art.

¹Fastsatt 2. mars 1999.

§17

Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til Almindelig Borgerlig Straffelov av 22. mai 1902, § 339 nr. 2, jfr. §§ 48a og 48b, såfremt ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§18

Ikrafttredelse

1. Denne forskrift trer i kraft 1. november 1987.

2. Fra samme tid oppheves forskrift av 13. januar 1986 om anordninger på og under dekk og for vernetiltak på norske borefartøyer og andre flyttbare innretninger.

3. § 6a trer i kraft 1. juli 1997.

4. Endring av 2 mars 1999 i § 1 og ny § 16 A av 2 mars 1999 trer i kraft 1 september 1999.