Forskrift av 4. september 1987 nr. 855 om anmeldelse av nybygg, besiktelse og sertifisering m.v. av flyttbare innretninger

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i Lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed, §§ 1, 9a, 35, 41 og 41a. Jfr. kgl. resolusjon av 12. oktober 1962, 5. april 1963, 1. desember 1978 og 25. mai 1984, samt delegasjonsvedtak av 15. januar 1979 og 6. juni 1984. Endret 11. oktober 1996. Endret 2. mars 1999.

§1

Definisjoner

I denne forskrift betyr:

1. Innretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.

2. Reder: Den som kontraherer og/eller den som forestår driften av en innretning.

3. Sikkerhetsstyringssystem: Alle systematiske tiltak som reder skal iverksette for å sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utøves og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover som nevnt i § 1 i Forskrift 2. mars 1999 om sikkerhetsstyringssystem for flyttbare innretninger.

4. Systemrevisjon: Systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om sikkerhetsstyringssystemet er etablert, effektivt gjennomført og hensiktsmessig for å oppnå formålet.

5. System: Formalisert samling av innbyrdes koordinerte prosedyrer.

6. Verifikasjon: Bekreftelse ved å undersøke og fremskaffe objektivt bevis på at spesifisertekrav er oppfylt.

.

.
7. Anerkjent klasseinstitusjon: klasseinstitusjon som departementet har inngått overenskomst med i medhold av sjødyktighetsloven §9:
– Det Norske Veritas (DNV)

– Lloyds Register of Shipping (LRS)

– Bureau Veritas (BV)
– Germanischer Lloyd (GL)
– American Bureau of Shipping (ABS)
9. MOU-klasseinstitusjon: anerkjent klasseinstitusjon som det er inngått overenskomst med om å utføre kontroll og besiktigelse m.v. av flyttbare innretninger. Disse institusjonene er:
– Det Norske Veritas (DNV)
– Lloyds Register of Shipping (LRS)
Etter anmodning kan Sjøfartsdirektoratet i hvert enkelt tilfelle benytte andre anerkjente klasseinstitusjoner til å utføre kontrolloppgaver på flyttbare innretninger

§2

Virkeområde

Denne forskrift gjelder for innretninger som er registrert eller skal registreres i norsk skipsregister.

§3

Ansvar

Reder og plattformsjef har ansvaret for at bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt¹.

¹ Se også forskrift 2. mars 1999 nr. 394 om sikkerhetsstyringssystemer for flyttbare innretninger

§4

Anmeldelse av nybygg. Innsendelse av tegninger

1. Bygging av innretninger skal anmeldes til Sjøfartsdirektoratets offshoreavdeling på fastsatt skjema. Anmeldelsen skal innsendes i tre eksemplarer i god tid og senest tre måneder før kjølen strekkes eller før innretningen er på et liknende byggetrinn.

.

4. Ved kansellering, endringer i kontraktforholdet e.l. som medfører at innretningen ikke lenger skal registreres under norsk flagg, skal det straks sendes melding til Sjøfartsdirektoratet, jfr. sjødyktighetsloven § 11, 3. ledd. Ved bygging i Norge påhviler det verkstedet og ved bygging i utlandet påhviler det rederen (bestilleren) å sende slik melding.

5. Det påhviler reder plikt til å påse at tegninger som kreves innsendt til Sjøfartsdirektoratet i medhold av forskrifter, blir innsendt. Slike tegninger skal sendes gjennom reder til Sjøfartsdirektoratet.

§5

Besiktelse

1. Innretningen er gjenstand for følgende besiktelser:

1.1. Førstegangsbesiktelse (byggetilsyn).

1.2. 1-årig mellombesiktelse.

1.3. 5-årig periodisk besiktelse.

.

1.4. Tilsynsbesøk når Sjøfartsdirektoratet finner dette nødvendig.

2. Besiktelser som nevnt i nr. 1 ovenfor, skal foretas av Sjøfartsdirektoratet  eller den Sjøfartsdirektoratet bemyndiger

3. Besiktelse av elektriske anlegg, områdeklassifisering og utstyr som omfattes av de til enhver tid gjeldene forskrifter for elektriske anlegg, maritime installasjoner og forskrift om elektrisk utstyr¹, foretas av  Direktoratet for brann og elsikkerhet eller institusjon som Direktoratet for brann og elsikkerhet har bemyndiget.

. Det skal gjennomføres 4 ettårige mellombesiktelser i løpet av en fem års periode. Disse skal foretas med ett års intervaller, basert på dato for sertifikatutstedelse. Mellombesiktelsen skal avholdes innenfor en periode av tre måneder før og tre måneder etter sertifikatdatoen hvert år. Mellombesiktelse skal fortrinnsvis gjennomføres i smult farvann, men kan aksepteres gjennomført også under operasjon . Mellombesiktelser skal foretas for å påse at innretningen ikke har vesentlige skader eller mangler i relasjon til gjeldende forskrifter .
.

5. 5-årig periodisk besiktelse skal normalt foretas i smult farvann. Ved spesiell vurdering kan slik besiktelse utføres utenfor smult farvann når forholdene er lagt til rette for dette. Besiktelsen skal omfatte nødvendig sprekk-, korrosjons-, deformasjons- og eventuell utmattingskontroll, samt kontroll av slitasje. Ved kontrollen skal benyttes passende ikke destruktive prøvemetoder såfremt dette er mulig. Besiktelsen omfatter alle krav fastsatt av Sjøfartsdirektoratet

eller andre etater.

6. Innretninger som legges opp for en periode utover 12 måneder, skal besiktes før de igjen settes i drift. Omfanget av besiktelsen avgjøres av Sjøfartsdirektoratet i hvert enkelt tilfelle når hensyn bl.a. tas til vedlikeholdsprogrammet i opplagsperioden. For å kunne opprettholde gyldigheten av innretningens sertifikater i opplagsperioden skal de foreskrevne årlige mellombesiktelser utføres. Ved opplag kan det gis utsettelse med den 5-årige periodiske besiktelse.

De opprinnelige besiktelsesperioder og sertifikatperioder vil imidlertid bli opprettholdt.

6. Innretninger som ikke har klasse i MOU-klasseinstitusjon , besiktes av Sjøfartsdirektoratet for alle forhold som dekkes av gjeldende forskrifter fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.

¹Forskriften gjennomfører Rdir. 89/336 (EMC-direktivet) av 3.5.1989 med endringsdirektiv 92/21 EØF. EMC-direktivet gjelder for alle apparater på flyttbare innretninger som kan fremkalle elektromagnetiske forstyrrelser eller hvis funksjon kan bli påvirket av slike forstyrrelser. EMC-direktivet krever bl.a. CE-merking av alt slikt utstyr.

§6

Sertifikater

1. Innretninger skal være utstyrt med følgende sertifikater:

1.1. Farts- og driftssertifikat for flyttbar innretning .

1.2. Sikkerhetssertifikat for konstruksjon av flyttbar innretning.

1.3. Sikkerhetssertifikat for utstyr på flyttbar innretning.

1.4. Lastelinjesertifikat for flyttbar innretning.

1.5. Sikkerhetssertifikat for radioinstallasjon på flyttbar innretning.

1.6. Internasjonalt sertifikat for hindring av oljeforurensning (IOPP-sertifikat).
1.7  Sikkerhetsstyringssystem for drift (SMC-sertifikat)
1.8 Bemanningsoppgave

2. Farts- og driftssertifikatets gyldighet er avhengig av at sertifikatene nevnt i nr. 1.2 –  1.8 ovenfor også er gyldige.

3. Som tillegg til sertifikat nevnt i nr. 1.1 ovenfor utstedes to vedlegg. VEDLEGG 1 angir de viktigste konstruksjons- og/eller operasjonsbegrensninger for innretningen. VEDLEGG 2 angir  de forskrifter innretningen er bygget etter og eventuelle aksepterte avvik fra disse. I tillegg  vedlegges liste over  eventuelle pålegg som kreves etterkommet innen de gitte tidsfrister.

4. Boreskip skal i tillegg til de sertifikater som er nevnt i nr. 1 ovenfor, være utstyrt med de til enhver tid påbudte nasjonale og internasjonale sertifikater for skip.

5. Sertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger etter utført kontroll og besiktelse som omhandlet i §§ 5 og 7.

6. Sertifikatene nevnt i nr. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. , 1.5., og 1.6. ovenfor utstedes for en periode av inntil fem år fra den dag besiktelsen ble avsluttet uten adgang til forlengelse ut over dette tidsrom.

Sertifikat som nevnt i nr.1.7 utstedes i henhold til bestemmelser fastsatt i sikkerhetsstyringssystemforskriften¹.
Bemanningsoppgaven som nevnt i 1.8 utstedes ikke med bestemt gyldighetsperiode.

7. Innretningens eier er ansvarlig for at innretningen til enhver tid er utstyrt med gyldige sertifikater. Sjøfartsdirektoratet skal varsles i god tid, og senest en måned før besiktelser som bestemt i § 5 beregnes å finne sted.

8. Sertifikater som nevnt i nr. 1 skal ha tekst som fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.

9. Har en innretning fått vesentlige skader, skal dette omgående meldes til Sjøfartsdirektoratet som avgjør om farts- og driftssertifikat eller andre sertifikater som nevnt under nr.1 skal gjøres ugyldig, eller om driften skal undergis nærmere begrensninger eller betingelser. Reparasjoner av vesentlige skader skal utføres i henhold til bestemmelsene i denne forskrift.

10. Sertifikater som nevnt i nr. 1 ovenfor, eventuelt dispensasjonssertifikater, skal i original eller bekreftet avskrift slås opp på et iøynefallende og lett tilgjengelig sted om bord.

¹ Forskrift 2. mars 1999 nr. 394 om sikkerhetsstyringssystemer for flyttbare innretninger

§7

Kontroll

. Kontrollen med at en innretning bygges og opereres i samsvar med forskrifter fastsatt av Sjøfartsdirektoratet

i medhold av Sjødyktighetsloven eller forskrifter fastsatt av annen kontroll-myndighet, kan foretas ved kontroll av tegninger og besiktelser utført av Sjøfartsdirektoratet eller den Sjøfartsdirektoratet bemyndiger  .

§8

Sikkerhetsstyringssystem, systemrevisjon og verifikasjon

Kontroll utføres også gjennom reders sikkerhetsstyringssystem, jfr. forskrift av 2 mars 1999 om sikkerhetsstyringssystem for flyttbare innretninger. Systemrevisjon av reders sikkerhetsstyringssystem kan gjennomføres av Sjøfartsdirektoratet for å kontrollere at reder og enhver som måtte utføre arbeid for denne, har det nødvendige system og bruker dette på en slik måte at forskriften følges. Verifikasjon kan gjennomføres av Sjøfartsdirektoratet under nybyggings- og driftsfasen for å sikre at aktivitet, produkt eller tjeneste er etterkommet i samsvar med spesifiserte krav fastsatt i Sjøfartsdirektoratets forskrifter.

§9

Reparasjoner, forandringer og ombygginger

1. Betydelige skader på innretningen, dens installasjoner og utstyr skal omgående meldes til Sjøfartsdirektoratet som avgjør hvorvidt skaden skal besiktes.

.  
2. Forandring og ombygging skal meldes til Sjøfartsdirektoratet eller den de bemyndiger i god tid før igangsettelse. Dokumentasjon på etterlevelse av regelverket skal innsendes i den grad Sjøfartsdirektoratet eller den de bemyndiger anmoder om det.

§10

Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dersom kyststatens krav og de krav som er fastsatt i denne forskrift er uforenlige, kan Sjøfartsdirektoratet fravike kravene i den utstrekning det er forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§11

Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til Almindelig Borgerlig Straffelov av 22. mai 1902, § 339 nr. 2, jfr. §§ 48a og 48b, såfremt ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annenlovbestemmelse

§12

Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. november 1987.

Endring av 2 mars 1999 i § 1 nr 3, 4 og 6 og § 8 trer i kraft 1 september 1999.