Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 22. desember 1993 nr. 1239 om risikoanalyse for flyttbare innretninger

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i lov av 9.juni 1903 nr.7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed §§ 1, 3, 4, 9, 9a, 42, 114, 117, jfr. kgl.res. av 1. desember 1978, kgl.res. av 25. mai 1984, Handelsdepartementets delegeringsvedtak av 15. januar 1979, Handelsdepartementets delegeringsvedtak av 6. juni 1984, og Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av 8. januar 1980. Endret 10. oktober 1996 og 2. mars 1999.

Forord

Forskriften stiller krav til gjennomføring av risikoanalyse for  norskregistrerte flyttbare innretninger.

Formålet med risikoanalysen er å gjennomføre en helhetlig og overordnet sikkerhetsvurdering av flyttbare innretninger. Gjennom risikoanalysen kontrolleres den flyttbare innretningen mot dimensjonerende ulykkeshendelser («verste ulykkeshendelse som innretningen skal tåle med fortsatt bibehold av viktige definerte sikkerhetsfunksjoner»). Dimensjonerende ulykkeshendelser kan være gitt i, eller være avledet fra forskriftskrav, være definert av reder eller være utledet gjennom en analyse av et mulig ulykkesforløp.

Gjennom utførelse av risikoanalysen skal det klarlegges hvor det er nødvendig med risikoreduserende tiltak, herunder operative, vedlikeholdsmessige, bemanningsmessige og opplæringsmessige forutsetninger som det må tas hensyn til i driftsfasen.

Risikoanalysen skal også bidra til å sikre et trygt og sikkert fysisk arbeidsmiljø, samt hindre forurensning fra flyttbare innretninger.

For å oppnå risikoreduksjon skal systematisk valgte operasjonelle risikoreduserende tiltak som fremkommer av risikoanalysen, innarbeides i sikkerhetsstyringssystemet for flyttbare  innretninger.

Risikoanalysen inngår i grunnlaget for utstedelse av de maritime sertifikater for  flyttbare innretninger.     Risikoanalysen kan benyttes som dokumentasjon ved vurdering av sikkerheten ved aksept av «likeverdige» løsninger i forhold til detaljkrav i «Regler for flyttbare innretninger».

Risikoanalysen skal dekke selve den flyttbare innretningen og operasjon av denne, under normal drift og i beredskapssituasjon, under forflytting og i havn.

Risikoanalysen skal også omfatte pålitelighetsanalyser/sårbarhetsanalyser utført for visse systemer med utstyr som er viktige for sikkerheten.

Reder skal som forutsetning for gjennomføring av risikoanalysen angi standard operasjonsbetingelser for innretningen, herunder angi dimensjonerende ulykkeshendelser («verste ulykkeshen-delse»).

Sjøfartsdirektoratet vil vurdere nødvendig omfang av kvantitative analyser i tillegg til kvalitative analyser, avhengig av i hvilken grad analyseobjektet er godt kjent, tidligere analysert og dokumentert, l

Ved utførelse av risikoanalyse bør det benyttes hjelpemidler som anerkjente standardanalysemetoder for kvalitative og/eller kvantitative analyser. Kvalitative analysemetoder kan være av type; FMEA, HAZOP o.l. Analysemetode kan også være en blanding av kvalitativ og kvantitativ metode som f.eks. en risikomatrise, hvor sannsynlighet og konsekvens angis i en todimensjonal matrise.

Kvantitative metoder kan være feiltrenanalyse, hendelsestrenanalyse, blokkskjemaer for beregning av pålitelighet m.m. inklusive datamaskinbaserte simuleringsmodeller. F.eks. simuleringsmodell hvor den flyttbare innretningen blir modellert anskuelig (CAD-modell) og hvor det i denne modell kan simuleres mulig eskaleringsforløp av en ulykkessituasjon, samt kartlegging av redundans.

De modeller som benyttes bør være slik at endringer i f.eks. innretningens arrangement, utstyr o.l. kun medfører en enkel og konsistent måte å beregne modellen på nytt, – slik at revisjon av analysen basert på endrede premisser kan utføres på en minst mulig arbeidskrevende og riktig måte.

Risikoanalyser som utføres i henhold til denne forskrift skal dekke alle de forhold som ligger til grunn for utstedelse av de maritime sertifikater. Det vil si at risikoanalysene i tillegg til å omfatte de tilsynsområder som Sjøfartsdirektoratet kontrollerer selv, også skal omfatte tilsynsområdet til  MOU-klasseinstitusjon samt tilsynsområdene til andre berørte kontrollinstusjoner   .

Sjøfartsdirektoratet har som målsetting å legge forholdene til rette for at risikoanalyse etter denne forskriften også skal kunne benyttes av reder som dokumentasjon overfor sokkelstater som har krav til utførelse av risikoanalyse.

Risikoanalyse vil ikke bli krevet på områder hvor forskriftskrav gjennom tidligere risikoanalyser har vist seg gode nok.

Risiki utover de som gjelder for selve den flyttbare innretningen med system og utstyr, dvs. feltavhengige

ulykkeshendelser med ulykkeslaster forutsettes dekket gjennom sokkelmyndighetenes krav til risikoanalyser.

Kapittel I

Innledende bestemmelser

§1

Virkeområde

1. Forskriften gjelder for  flyttbare innretninger som skal registreres eller er registrert i norsk skipsregister.

2.

Innretning som er registrert i norsk skipsregister, kan, frem til neste sertifikatutstedelse, følge de krav som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse.

§2

Definisjoner

1. Akseptkriterier: Kriterier basert på forskrifter, standarder, erfaring og/eller teoretisk kunnskap som legges til grunn for beslutninger om akseptabel risiko. Akseptkriterier kan uttrykkes med ord eller være tallfestet.

2. Andre berørte kontrollinstitusjoner: Institusjoner som ved siden av Sjøfartsdirektoratet utøver kontrollmyndighet i medhold av lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtiget av 9. juni 1903.

3  Definerte fare- og ulykkessituasjoner: Fare og ulykkessituasjoner som legges til grunn for etablering av virksomhetens beredskap.

4. Dimensjonerende ulykkeshendelse: Ulykkeshendelse som, i henhold til de definerte akseptkriteriene, representerer en uakseptabelt risiko og som derfor legges til grunn for utforming og bruk av flyttbar innretning og dens beredskap.

5. Dimensjonerende ulykkeslaster: Største påkjenning som den flyttbare innretningen må kunne motstå i tilstrekkelig lang tid slik at alle personer om bord, eventuelt den flyttbare innretningen kan komme seg i sikkerhet, og som derfor legges til grunn for utforming og bruk av innretningen og dens beredskap.

6. FMEA: Feilmode- og feileffektanalyse.

7. FTA: Feiltreanalyse.

. .

10.

10.Anerkjent klasseinstitusjon: klasseinstitusjon som departementet har inngått overenskomst med i medhold av sjødyktighetsloven §9:
– Det Norske Veritas (DNV)

– Lloyds Register of Shipping (LRS)

– Bureau Veritas (BV)
– Germansicher Lloyd (GL)
– American Bureau of Shipping (ABS)
11. MOU-klasseinstitusjon: anerkjent klasseinstitusjon som det er inngått overenskomst med om å utføre kontroll og besiktigelse m.v. av flyttbare innretninger. Disse institusjonene er:
– Det Norske Veritas (DNV)
– Lloyds Register of Shipping (LRS)
Etter anmodning kan Sjøfartsdirektoratet i hvert enkelt tilfelle benytte andre anerkjente klasseinstitusjoner til å utføre kontrolloppgaver på flyttbare innretninger

11. HAZOP: Fare- og operasjonsanalyse.

12. Flyttbarinnretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster om bord, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.

13. Sikkerhetsstyringssystem: Alle systematiske tiltak som reder skal iverksette for å sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utøves og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover som nevnt i § 1 i Forskrift 2. mars 1999 om sikkerhetsstyringssystem for flyttbare innretninger.

14. Pålitelighets/sårbarhetsanalyse: Analyse som ut fra systemets/utstyrets konstruksjon, konstruksjonsbegrensninger,

arrangement m.v. vurderer sannsynligheten for funksjonssvikt, herunder evaluere eventuelle svake sider ved systemet/utstyret.

15. Reder: Den som kontraherer og/eller den som forestår driften av en flyttbar innretning.

16. Risiko: Uttrykk for den fare som uønsket hendelse representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av en ulykkeshendelse.

17. Risikoanalyse: Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko for personer om bord, miljø og selve den flyttbare innretningen. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og årsaker til og konsekvenser av disse.

18. Sikkerhetskritisk driftsystem: System som benyttes i en normal driftssituasjon og som ved svikt kan forårsake en større ulykkeshendelse.

19. Sikrings- og bekjempelsessystem: System hvis sikrings- og bekjempelsesfunksjon skal aktiveres ved en oppstått unormal hendelse og hvor systemsvikt kan forårsake en alvorlig forverring av hendelsen.

20. Sikkerhetsfunksjoner: Funksjoner som skal sikre at kontroll med innretningen, rømming og evakuering er mulig etter at en ulykkeshendelse er inntruffet.

21. Ulykkeshendelse: Ukontrollert hendelse som kan medføre tap av menneskeliv, personskader, skade på miljø og tap av økonomiske verdier.

22. Verifikasjon: Bekreftelse ved å undersøke og fremskaffe objektivt bevis på at spesifiserte krav er oppfylt.

Kapittel II

Generelle bestemmelser

§3

Ansvar

Reder og plattformsjef har ansvaret for at bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt¹.

¹ Se også forskrift 2. mars 1999 nr. 394 om sikkerhetsstyringssystemer for flyttbare innretninger

§4

Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dersom kyststatens krav og de krav som er fastsatt i denne forskrift er uforenlige, kan Sjøfartsdirektoratet fravike kravene i den utstrekning det er forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

Kapittel III

Dokumentasjon og revisjon

§5

Dokumentasjon

Reder skal kunne dokumentere at forskriftens krav er oppfylt. På forespørsel skal dokumentasjon sendes Sjøfartsdirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse skal fastsettes av Sjøfartsdirektoratet.

§ 6

Aksept og godkjenning

Oppheves

§7

Revisjon av risikoanalysen

1. Reder skal om nødvendig revidere risikoanalysen dersom dens forutsetninger er blitt endret som følge av fysiske endringer ved innretningen, herunder ta hensyn til teknisk utvikling og ulykkeserfaring. Vesentlige endringer av arbeidsforhold og operasjonsforhold skal innarbeides i reders sikkerhetsstyringssystem med påfølgende korrigeringer av risikoanalysen .

Reder skal etablere kriterier for når risikoanalysen skal revideres.

2. Ved 5-årig periodisk besiktelse skal status for, eller eventuelt revidert risikoanalyse gjennomgås av reder og verne- og miljøutvalg

Kapittel IV

Gjennomføring av risikoanalyser for  flyttbare innretninger

§8

Kvalifikasjonskrav

Risikoanalysen skal utføres av en gruppe som er sammensatt av følgende:

- personell som har teknisk/praktisk og operasjonell erfaring fra drift av innretninger

- personer som kan dokumentere kunnskap om, og har erfaring fra utførelse av risikoanalyse, samt har kunnskap om innretningens tekniske og operasjonelle systemer.

- hovedverneombud

§9

Risikoanalysen

Risikoanalysen skal inndeles i følgende delanalyser:

a) Konseptanalyse

b) Konstruksjonsanalyse

c) Byggeanalyse

d) Pålitelighets/såbarhetsanalyser

e) Beredskapsanalyse (Kan innarbeides i a, b og c)
For innretning som alt er i drift og for innretninger som registreres i norsk skipsregister etter at de er bygget, kreves ikke konsept- og konstruksjonsanalyser

§10

Reders plan for risikoanalysen

1. Reder skal utarbeide en plan for gjennomføring av risikoanalysen.

2. Planen skal inneholde:

a) Hvilke personer i rederiet som har ansvar for gjennomføring av risikoanalysen. Herunder hvilke personer i rederiet som har ansvaret for oppfølging av analyseresultatene i det videre arbeidet med den flyttbare innretningen.

b) Reders spesifikasjon av standard tiltenkt operasjon som den flyttbare innretningen med utstyr skal kunne utføre.

c) Hvilke sikkerhetskritiske driftssystemer og hvilke sikrings- og bekjempelsessystemer reder vil gjennomføre pålitelighets/sårbarhetsanalyser for.

d) De av reder definerte dimensjonerende ulykkeshendelser/ulykkeslaster som den flyttbare innretning ønskes å dimensjoneres for, og som legges til grunn for bruk av innretningen.

e) Dimensjonerende ulykkeshendelser/ulykkeslaster gitt i, eller avledet fra andre relevante forskriftskrav.

f) De av reder definerte akseptkriterier ut over denne forskriftens krav, jfr. kap. VI, og krav i andre relevante forskrifter.

g) Tidsplan for gjennomføring av risikoanalysen med delanalyser.

§11

Generelle krav til risikoanalysen

1. Risikoanalysen for  flyttbare innretninger skal dokumentere at innretningen tilfredsstiller akseptkriterier som angitt i denne forskriften og akseptkriterier definert av reder, etter at nødvendige risikoreduserende tiltak er iverksatt.

2. Omfanget av risikoanalysen kan begrenses hvor risikoforhold tidligere er dokumentert overfor Sjøfartsdirektoratet.

3. Dersom operatør eller dennes underentreprenør bringer om bord utstyr som kan påvirke risikonivået, skal det utføres tilleggsanalyser som omfatter selve utstyret og hvorledes dette påvirker den flyttbare innretningens øvrige systemer og beredskap om bord.

4. Risikoanalysen skal omfatte:

a) Reders generelle operasjonsbetingelser og nødvendig teknisk dokumentasjon med tilhørende konstruksjonsbegrensninger.

b) Spesifiserte dimensjonerende ulykkeshendelser, og de konsekvenser disse hendelser kan ha for den flyttbare innretningen, personer om bord og miljøforurensning.

c) Eventuelle nye dimensjonerende ulykkeshendelser og/eller modifisering av de som opprinnelig er angitt av reder.

d) Risikovurdering mot reders akseptkriterier og relevante forskriftskrav.

e) Delanalyser i henhold til § 9, inklusive spesielle risikovurderinger som krevet i andre relevante forskrifter for flyttbare innretninger.

f) I tillegg til tekniske funksjonssvikt o.l. skal også svikt i menneskelige faktorer søkes ivaretatt i risikoanalysen.

g) Vurdering av forskjellige viktige risikoområder, om hvorvidt innføring av ny teknikk, endrede operasjonsprosedyrer m.m., har bidratt til at tidligere risikomodeller, data etc. er blitt ugyldige, eller forutsetninger for samme er blitt endret. Spesielt viktig i denne sammenheng er risikomodellen for ukontrollerbar utblåsing hvor en detaljanalyse må utføres for hver flyttbar innretning.

h) En teknisk miljøanalyse som kartlegger potensialet for å redusere risikoen for forurensning, i en normal tilstand og i en ulykkessituasjon.

5. Risikoanalysen skal blant annet vurdere følgende:

a) Om lokalt oppståtte ulykkeshendelser kan føre til tap av viktige system for sikkerheten, jfr. § 25.

b) Om oppståtte ulykkeshendelser kan begrenses innenfor et område, f.eks. ved fysiske barrierer og nødavstengingssystemer.

c) Om en eventuell ulykkeshendelse vil øke i omfang, fordi flere systemer svikter suksesivt.

d) Om effektiv bekjempelse av ulykkeshendelsen, vil kunne gjennomføres med de planlagte sikrings-og bekjempelsessystem.

e) Om rømning, opphold i sikkert område, nødforflytting og gjennomføring av sjøveis evakuering eller annen form for evakuering vil være mulig.

6. Risikoanalysen skal resultere i:

a) Liste over de dimensjonerende ulykkeshendelser/ulykkeslaster som har vært analysert i risikoanalysen, og som skal angis i vedlegg til de maritime sertifikater.

b) Liste over systematisk valgte konstruksjonsmessige risikoreduserende tiltak som anbefales iverksatt før den flyttbare innretningen settes i drift. Sannsynlighetsreduserende tiltak skal prioriteres fremfor konsekvensreduserende tiltak.

c) Liste over systematisk valgte operative, vedlikeholds, beredskapsmessige, opplærings- og bemanningsmessige risikoreduserende tiltak, som forutsettes gjennomført av reder i driftsfasen.

d) Konklusjon som angir om den flyttbare innretningen vurderes å kunne oppfylle akseptkriterier i henhold til denne forskriften og reders definerte akseptkriterier, (jfr. § 10, nr. 2, f, § 19, § 20, § 21, § 22 og § 23.)

§12

Konseptanalyse

Konseptanalysen skal utføres i en tidlig fase, slik at potensielle farer kan identifiseres og fjernes eller minimaliseres gjennom arrangement-og konstruksjonsmessige tiltak.

Konseptanalysen skal spesielt vurdere sikkerheten av nye måter å arrangere systemer på, operere eller organisere virksomheten på.

1. Konseptanalysen skal omfatte:

a) Den flyttbare innretningens arrangement, herunder oppdeling og plassering av viktige system for sikkerheten, inklusive kraftforsyning, kontrollsystemer, føring av kabler m.m., samt plassering av disse i forhold til hverandre.

b) Behovet for dublering og separasjon av systemer, samt eventuelle behov for nødvendige barrierer ved en ulykkeshendelse.

c) Vurdering av ulykkeshendelser innenfor et hvert område/rom, og om disse vil sette sikkerhetskritiske systemer ut av funksjon. Herunder hvorledes sikrings- og bekjempelsessystem kan arrangeres for at disse vil være funksjonsdyktige under slike ulykkeshendelser.

2. Konseptanalysen skal resultere i:

a) Lister i henhold til kravene i § 11, nr. 6 a, b og c.

b) Konklusjon i henhold til kravet i § 11, nr. 6 d.

§13

Konstruksjonsanalyse

Konstruksjonsanalysen skal ajourføre og utvide konseptanalysen, ved å innta resultater fra utførte analyser i henhold til krav i denne forskriften, herunder økt detaljkunnskap om arrangement og system m.v.

1. Konstruksjonsanalysen skal omfatte:

a) Endringer i konstruksjoner, plassering av utstyr og systemer m.v. i forhold til konseptanalysen.

b) Resultater fra pålitelighets/sårbarhetsanalyser som utføres av underleverandører for sikkerhetskritiske driftssystemer og sikrings- og bekjempelsessystemer.

c) Resultater fra spesielle risikovurderinger i henhold til krav i andre forskrifter for flyttbare innretninger.

2. Konstruksjonsanalysen skal resultere i:

a) Justerte lister i henhold til kravene i § 11, nr. 6 a, b og c.

b) Konklusjon i henhold til kravet i § 11, nr. 6 d.

§14

Byggeanalyse

Byggeanalysen skal ajourføre konstruksjonsanalysen for områder hvor det har vært nødvendig å foreta endringer i byggeperioden.

1. Byggeanalysen skal omfatte:

a) Endringer i konstruksjoner, plassering av utstyr og systemer m.v. i forhold til konstruksjonsanalysen.

b) Endelige konstruksjons-og bruksbegrensninger for utstyr og system.

2. Byggeanalysen skal resultere i:

c) Endelig liste over spesielle operative-, vedlikeholds-, beredskaps- og bemanningsmessige risikoreduserende tiltak som reder skal gjennomføre i driftsfasen, og som forutsettes innarbeidet i reders sikkerhetsstyringssystem. Herunder innarbeidet i operasjonsmanual, vedlikeholdssystem, opplæringsplan, beredskapsmanual, organisasjonsplan, samt tas hensyn til ved bemanningens størrelse og fastsettelse av bemanningens kvalifikasjoner.

b) Endelig liste som angir hvorledes anbefalte konstruksjonsmessige risikoreduserende tiltak er gjennomført, og/eller ivaretatt gjennom kompenserende tiltak av operativ art.

c) Endelig liste over spesielle oprative-, vedlikeholds-, beredskaps- og bemanningsmessige risikoreduserende tiltak som reder skal gjennomføre i driftsfasen, og som forutsettes innarbeidet i reders internkontrollsystem. Herunder innarbeidet i operasjonsmanual, vedlikeholdssystem, opplæringsplan, beredskapsmanual, organisasjonsplan, samt tas hensyn til ved bemanningens størrelse og fastsettelse av bemanningens kvalifikasjoner.

d) Endelig konklusjon som fastslår om den flyttbare innretningen oppfyller denne forskriftens akseptkriterier, jfr. kapittel VI og § 10 nr. 2 f.

§15

Pålitelighetsanalyser/sårbarhetsanalyse

Reder skal i risikoanalysen innarbeide pålitelighets/sårbarhetsanalyse fra hver leverandør av sikkerhetskritiske driftsystem og sikrings- og bekjempelsessystem.

Resultatet av pålitelighets/sårbarhetsanalysene skal innarbeides og tas hensyn til i konstruksjonsanalysen og byggeanalysen.

1. Pålitelighets/sårbarhetsanalysen skal blant annet omfatte:

a) Leverandørens generelle operasjonsbetingelser og konstruksjonsbegrensninger, og nødvendig teknisk dokumentasjon for utstyr/system.

b) Identifisering av og sannsynligheten for kritiske enkeltfeil, og identifisering av svakheter i systemet i en ulykkeshendelse.

c) Reder/underleverandør skal også beskrive konsekvenser som følger av mulige kritiske enkeltfeil.

d) Alle forutsetninger i forbindelse med montering, prøving og drift om bord.

2. Pålitelighets/sårbarhetsanalysen skal resultere i:

a) Liste over konstruksjonsbegrensninger for sikkerhetskritiske driftsystem og sikrings- og bekjempelsessystem.

b) Liste over anbefalte konstruksjonsmessige risikoreduserende tiltak som anbefales iverksatt før den flyttbare innretningen settes i drift.

c) Forslag til systemer for bekjempelse av ulykkeshendelser ved det aktuelle system/utstyr.

d) Liste over operative vedlikeholds- og beredskapsmessige tiltak, som forutsettes gjennomført av reder i driftsfasen.

e) Nødvendig bemanning og kvalifikasjonskrav for drift av det aktuelle system/utstyr.

f) Konklusjon som angir om det aktuelle system/ utstyr vurderes å kunne oppfylle denne forskriftens akseptkriterier, jfr. kapittel VI § 22.

§16

Beredskapsanalyse

1. Beredskapsanalyse skal inngå som en del av risikoanalysen, dvs. beredskap skal evalueres i konsept, konstruksjons og byggeanalysen.

2. Beredskapsanalysen skal utføres på grunnlag av de definerte fare- og ulykkeshendelser, inkludert de dimensjonerende ulykkeshendelser med ulykkeslaster som inngår i risikoanalysen, samt innbefatter de sikkerhetskritiske driftssystem og sikrings- og bekjempelsessystem som finnes om bord på den flyttbare innretningen.

3. Beredskapsanalysen skal resultere i:

a) Liste over konstruksjonsmessige og operative beredskapstiltak. Pålitelighets/sårbarhetsanalysens konklusjoner (jfr. § 15 nr. 2 c og d) skal inkluderes.

b) Liste over nødvendige sikrings- og bekjempelsesutstyr, og hvordan dette er planlagt brukt i de forskjellige definerte fare og ulykkessituasjoner.

c) Beskrivelse av spesifikke krav til beredskap som må gjennomføres for å oppfylle akseptkriteriene.

4. Definerte fare- og ulykkessituasjoner med planlagt beredskap skal beskrives og innarbeides i beredskapsmanualen. Herunder tekniske, organisatoriske, operasjonelle og opplæringsmessige tiltak i forbindelse med beredskapen om bord. Det skal utarbeides en kortfattet beredskapsplan, inklusive varslingsprosedyrer, som innledning til beredskapsmanualen.

5. Rederiets opplæringsmanual skal inneholde treningsprogram som er utviklet med basis i de definerte ulykkeshendelsene. Spesielt skal det legges vekt på å trene beredskapstiltak som forhindrer en videreutvikling av definerte fare og ulykkeshendelser og dimensjonerende ulykkeshendelser.

6. Den totale beredskap, inklusive tekniske, organisatoriske, operasjonelle og opplæringsmessige forhold skal gjennomgås minst en gang pr. år om bord for å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået om bord.

Kapittel V

#### Gjennomføring av risikoanalyse for eksisterende flyttbare

##### innretningerOppheves

§17

Kvalifikasjonskrav  Oppheves

§18

Generelle krav til risikoanalysen

##### Oppheves

Kapittel VI

Akseptkriterier med avledede konstruksjonskriterier

§19

Målsettinger og akseptkriterier

1. Risiko for ulykkeshendelser med personer, innretning og miljø, skal reduseres så langt rimelig.

2. Reder kan angi egne akseptkriterier utover denne forskriftens krav, tilpasset den flyttbare innretningens konstruksjons- og operasjonsbetingelser.

3. Reder skal i risikoanalysen angi hovedmålsettinger for sikkerhet, for innretning og personell i driftsfasen. Utfra hovedmålsettingene skal det angis konkrete delmålsettinger for planlegging og utførelse av sikkerhetsarbeidet, som skal være gjenstand for løpende vurdering i driftsfasen i henhold til hovedmålsettingene. Risikoanalysens resultater (jfr. § 14 nr. 2) skal danne grunnlaget for rederiets videre sikkerhetsarbeid i den daglige drift for å redusere risikoen.

§20

Grunnleggende akseptkriterier

1. Den flyttbare innretningen skal kunne tåle definerte dimensjonerende ulykkeshendelser/ulykkeslaster, i henhold til kriterier gitt i denne forskrift (jfr. § 21), andre forskrifter eller somgitt av reder.

2. Det skal være stor sannsynlighet for at sikkerhetsfunksjonene (SF) som angitt i forskriftens § 21, er intakte under en dimensjonerende ulykkeshendelse i tilstrekkelig lang tid slik at deter mulig å kunne kontrollere og bekjempe ulykkeshendelsen, eller nødforflytte og/eller foreta en evakuering.

3. Akseptkriterier skal også dekke risikoforhold som ikke er en følge av direkte ulykkeshendelser, men som likevel utsetter personell om bord for skadelig påvirkninger som igjen kan føre til ulykkeshendelser, som f.eks. forgiftning p.g.a. feil behandling av næringsmidler/drikkevann.

§21

Konstruksjonskriterier for sikkerhetsfunksjoner

1. Sikkerhetsfunksjoner:

Ut fra akseptkriterier som angitt i § 19 og § 20, avledes generelle minimums dimensjoneringskriterier for sikkerhetsfunksjoner som angitt nedenfor:

a) SF 1. Rømmingsveier¹:

Under en ulykkeshendelse skal det være minst en rømmingsvei fra hvert rom/område som leder til midlertidig oppholdssted (TR). Rømmingsveier til midlertidig oppholdssted skal kunne opprettholdes i minst 15 minutter.

b) SF 2. Midlertidig oppholdssted (TR)¹:

Midlertidig oppholdssted for alle om bord skal kunne opprettholdes i minst 1/2 time, og slik at en her skal kunne avvente en ulykkesutvikling, bekjempe ulykken og eventuelt foreta en sjøveis evakuering.

, hvor det for innretningen dokumenteres oppveiende evne til å foreta en hurtig nødforflytting, f.eks. bort fra en utblåsning, brann på sjøen e.l., kan kortere tid for beskyttelse mot ulykkeslaster i midlertidig oppholdssted likevel beregnes

c) SF 3. Understøttende struktur:

Skrog, inkludert livbåtplattformer o.l. skal være intakte lenge nok til at nødforflyttning og/eller evakuering av den flyttbare innretningen kan utføres.

d) SF 4. Evakueringsmidler:

Det skal være mulig å benytte hovedevakueringsmidler for samtlige personer ombord, under alle dimensjonerende ulykkeshendelser, og under alle værforhold.

e) SF 5. Sikkerhetskritiske systemer som skal være intakt/kunne fungere under en dimensjonerende ulykkeshendelse i nødvendig grad.

Viktige kontrollfunksjoner for å sikre kontroll skal holdes inntakt i nødvendig tid til å forhindre en ulykkesforverring, samt for å kunne bekjempe en ulykkeshendelse, før en eventuell evakuering foretas.

¹ jfr. Forskrift 9 september 1991 nr 702 om redningsredskaper og evakuering på flyttbare innretninger

§22

Krav til utstyr og systemer.

1. Mulige enkeltfeil ved utstyr og systemer skal ikke føre til kritiske hendelser. Mulige kritiske enkeltfeil skal avdekkes gjennom pålitelighets/sårbarhetsanalyse og elimineres gjennom konstruksjonsmessige tiltak. Hvor eliminering ikke er mulig skal kritisk komponent, eventuelt deler av systemet angis i analysen med tilhørende forslag til systematisk valgte risikoreduserende tiltak. Herunder operative og vedlikeholdsmessige tiltak, samt krav til bemanning med kvalifikasjoner slik at sannsynlighet for svikt blir liten.

2. Sikkerhetskritiske driftsystem og sikrings- og bekjempelsessystem skal være utført med sikkerhetsreserve

(redundant system ). Dette skal gjennomføres ved separering, dublering, beskyttelse mot fellesfeil e.l., slik at en svikt/ulykkeshendelse i et område/rom ikke fører til funksjonssvikt.

3. Grad av redundans for det enkelte system/ustyr, kan avpasses etter hvor farlig en funksjonsvikt i det samme system/ utstyr vil være, vurdert mot:

a) komponentens pålitelighet;

b) hvordan system/utstyr er konstruert for at feil ikke skal føre til kritisk funksjonssvikt («feile til sikkerhet»);

c) vedlikehold;

d) opplæring og trening.

§23

Akseptkriterier for arbeidsulykker

1. Arbeid skal planlegges og utføres slik at sannsynligheten for ulykker er liten.

2. Ved spesielle operasjoner som ikke er dekket i reders operasjonsmanual, skal det utføres en «sikker jobb-analyse». Arbeidstillatelsen som utstedes skal inneholde de instrukser som skal følges ved utførelsen av arbeidet.

Kapittel VII

Identifisering av ulykkeshendelser og viktige system for

sikkerheten

§24

Identifisering av ulykkeshendelser

Reder skal gjennom utførelse av risikoanalysen identifisere mulige dimensjonerende ulykkeshendelser

med dimensjonerende ulykkeslaster, for å evaluere det totale risikobildet for innretningen.

1. For alle flyttbare innretninger skal det som minimum vurderes i risikoanalysen, om følgende ulykkeshendelser er relevante:

a) Kollisjoner:

– Kollisjon med forsyningsskip.

– Kollisjon med handelsskip.

– Kollisjon med fiskefartøy.

– Kollisjon med beredskapsfartøy.

– Kollisjon med undervannsfarkoster.

– Kollisjon med drivende gjenstander.

b) Feil vekt fordeling:

– Forskyvning av dekkslast.

– Forskyvning av ballast.

– Ising.

c) Fallende gjenstander:

– Forskyvning, fall av dekkslast.

– Fall av kranbommer.

– Fall av kranløft.

d) Avdrift:

– Line brudd (en line)/Dragging av ankere.

– Flerlinebrudd/Dragging av ankere.

– Svikt i dynamisk posisjoneringssystem.

– Svikt i vinsj.

e) Helikopterulykke på innretningen.

f) Skrog/struktursvikt.

g) Branner i rom:

– Brann i boligkvarter.

– Brann i maskinrom.

– Brann i arbeidsrom.

h) Eksplosjoner i maskinrom og andre utstyrsrom.

i) Tap av kontroll under forflyttning:

– Kollisjon under forflyttning.

– Grunnstøting.

– Slepesvikt.

j) Feiloperering av systemer. Også inkludert systemer som behandler næringsmidler (lagrinsmåte m.m.) og drikkevann.

2. Ulykkeshendelser som skal vurderes spesielt for flyttbare innretninger som utfører lete- og produksjonsboring:

a) Utblåsning av hydrokarboner:

– Grunngass-utblåsning på sjøbunn.

– Grunngass-utblåsning under boredekk eller i avledningssystem.

– Reservoar-utblåsning på boredekk.

– Utblåsning forårsaket av diverse mulige hendelser.

b) Brann på grunn av utslipp av hydrokarboner:

– Brann i slamtank.

– Brann i rom for renseanordning for boreslam.

– Brann i brønnstrøm-testsystem.

c) Eksplosjoner på grunn av utslipp av hydrokarboner:

– Eksplosjon i slamtank.

– Eksplosjon i rom for renseanordning for boreslam.

– Eksplosjon i brønnstrøm-testeområde.

3. Ulykkeshendelser som skal vurderes spesielt for kranfartøy:

a) Svikt i dynamisk balasteringssystem.

b) Fallende last.

c) Kritiske ulykkeshendelser i forbindelse med kranoperasjoner generelt.

4. Ulykkeshendelser som skal vurderes spesielt for rørleggingsfartøy:

a) Kritiske ulykkeshendelser i forbindelse med rørlegging, generelt.

5. Ulykkeshendelser som skal vurderes spesielt for dykkerfartøy:

a) Kritiske ulykkeshendelser i forbindelse med dykkeroperasjoner, generelt.

6. Ulykkeshendelser som skal vurderes spesielt for produksjonsfartøy:

a) Utslipp av hydrokarboner m.m.:

– Utslipp av hydrokarboner fra prosessutstyr.

– Utslipp av hydrokarboner fra stigerør, manifolder og overføringer til prosessutstyr.

– Utslipp av hydrokarboner fra lagertanker.

– Utslipp av hydrokarboner fra laste- og lossesystem.

– Utslipp av SOx.

– Utslipp av NOx.

7. Ulykkeshendelser som skal vurderes spesielt for boliginnretninger:

a) Røyk og gass pga. brann, utslipp på nærliggende installasjoner.

b) Ulykke med gangbro.

c) Trange fluktveier.

d) Evakueringsmuligheter, p.g.a. stort antall personer og redningsmidler m.v.

§25

Viktige system for sikkerheten

For sikkerhetskritiske driftssystemer og sikrings- og bekjemplesessystemer skal det gjennomføres en påliteligshet/sårbarhetsanalyse.

1. Sikkerhetskritiske driftssystemer er blant annet:

– Ballast/Peilesystem/Vanntett oppdeling.

– Ankring og posisjoneringssystem.

– Elektrisk kraftforsyning.

– Brennoljesystem.

– Boresystem.

– Maskinovervåkningssystem.

– Ventilasjon av elektronisk utstyr.

– Ventilasjon av eksplosjonsfarlige områder.

2. Sikrings- og bekjempelsessystemer er blant annet:

– Alarmsystemer.

– Nødkommunikasjonsystemer.

– Brønnkontrollsystem.

– Nødavstegningssystem.

– Ventilasjon med spjeldsystem.

– Strukturelle sikringssystemer, brannskiller m.m.

– Brannpumpesystem.

– Faste brannslokkingssystem.

– Elektrisk nødkraftforsyning.

– Evakueringssystem.

Kapittel VIII

Avsluttende bestemmelser

§26

Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til Almindelig borgelig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 § 339 nr. 2 jfr. §§ 48a og 48b, dersom ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§27

Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 1994 for nye flyttbare innretninger og 1. september 1994 for eksisterende flyttbare innretninger.

Endring av 2 mars 1999 i § 2, § 7 nr 1 2. setning, § 14 nr 2 c) og § 18 nr 4 b) trer i kraft 1 september 1999.