Forskrift om endring av forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover.

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet ………med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontroll med Skibes Sjødyktighet m.v. §§ 1, 35, 41, 41a, 42, 46, 47, 48, 50, 52, 54a, 56, 59, 106, jf. kgl.res. av 5. april 1963 nr. 9 og kgl.res. av 1. desember 1978 nr. 1, jf. EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 147 (Rdir. 2002/35/EF), og 1998/34/EF.

§ 1-12

Fribord

Bestemmelsen skal lyde:

(1)	Sommerfribord målt fra arbeidsdekkets overflate i borde midtskips skal korrespondere med største tillatte driftsdypgående, jf. § 3-13, og skal ikke være mindre enn null. Vinterfribord er sommerfribord øket med 25 millimeter.

(2)	For fartøy bygd etter 1. januar 2003 skal fribord minst være 300 millimeter.

(3)	Uavhengig av når fartøyet er bygd, skal fribord på fartøy med shelterdekk og eventuell drenering i samsvar med § 2-16, 1 ledd, nr. 1 og 2, være i henhold til 1. ledd. Fartøy med shelterdekk og drenering i samsvar med § 2-16, 1 ledd nr. 4 og 5 skal ha fribord i henhold til 2. ledd.

(4)	Fribordets størrelse fastsettes av Sjøfartsdirektoratet og føres i fartssertifikatet. Minimumsfribord skal angis med lastemerker på fartøyets sider i henhold til standard merkeskjema.

§ 2-9

Ventilatorer

Nytt 4. ledd skal lyde:

- For fartøy bygget 1. januar 2003 eller senere, skal karmhøyden over dekk for maskinromventilatorer som er nødvendige for konstant lufttilførsel til maskinrommet eller øyeblikkelig lufttilførsel til generatorrommet være i samsvar med 3. ledd. Når fartøyets størrelse og innretning tilsier at dette ikke lar seg gjøre kan Sjøfartsdirektoratet godkjenne mindre høyde, forutsatt at ventilator er utstyrt med værtett lukkeanordning i samsvar med 2. ledd og kombinert med hensiktsmessig innretning som sikrer uavbrutt lufttilførsel til de angjeldende rom. Høyden skal uansett være minst 900 mm over arbeidsdekket og overbygningsdekket.

§ 3-2.

Stabilitetskriterier

Bestemmelsen skal lyde:

- Følgende minstekrav til stabilitet skal være oppfylt:

  - Arealet under kurven for den rettende arm (GZ-kurven) skal ikke være mindre enn 0,055 meterradianer opp til 30 graders krengningsvinkel og ikke mindre enn 0,090 meterradianer opp til 40 grader eller fyllingsvinkelen (f2 dersom denne vinkelen er mindre enn 40 grader. I tillegg skal arealet under kurven mellom krengningsvinklene på 30 grader og 40 grader eller mellom 30 grader og (f hvis denne vinkelen er mindre enn 40 grader, ikke være mindre enn 0,030 meterradianer.

  - Den rettende arm GZ skal være minst 200 millimeter ved en krengningsvinkel som er lik eller større enn 30 grader.

  - Største rettende arm GZmax skal inntreffe ved en krengningsvinkel som fortrinnsvis er større enn 30 grader men som ikke er mindre enn 25 grader.

  - Fartøy med spesiell skrogform kan etter godkjennelse fra Sjøfartsdirektoratet oppfylle minstekrav til stabilitet som angitt i vedlegg 4.

  - Initialmetasenterhøyden GM skal ikke være mindre enn 350 millimeter.

  - Fartøyets metasenterhøyde (GM) i lett tilstand skal være positiv.

  - For fartøy med lengde (L) under 24 meter, skal i tillegg den rettende arm (GZ) for krengevinkler mellom 40 og 65 grader ikke noe sted være mindre enn 100 millimeter, og positiv opp til 80 grader, når det ses bort fra fylling gjennom luker, dører, lenseventiler e l som må stå åpne under drift, men som raskt kan lukkes værtett.

- Når fartøyet er utstyrt med andre  innretninger enn slingrekjøler for å begrense rullevinklene, skal de stabilitetskriterier som er fastsatt i første ledd oppfylles under alle driftsforhold.

- Permanent ballast skal ikke være flytende eller pumpbar. Ballast skal være slik plassert og sikret at den ikke kan forskyve seg. Fast ballast skal ikke fjernes eller flyttes fra fartøyet uten Sjøfartsdirektoratets godkjennelse.

§ 4-10

Installasjoner for brennolje, smørolje og andre brennbare oljer

7. ledd nr. 1 siste 2 pkt. skal lyde:

Slangeforbindelser med tilhørende koblinger skal ha tilstrekkelig styrke og være framstilt av godkjent brannhemmende materiale eller ha brannhemmende belegg som tilfredsstiller anerkjent klasseinstitusjons krav. På fartøy bygd etter 1. januar 2003 skal koblinger skal være i henhold til kravene som angitt i vedlegg 4.

§ 5-2

Definisjoner

3. ledd nr. 5 nytt siste pkt. skal lyde:

For fartøy bygd etter 1. januar 2003 skal Sjøfartsdirektoratet kreve slik prøve.

4. ledd nr. 4 nytt siste pkt. skal lyde:

For fartøy bygd etter 1. januar 2003 skal Sjøfartsdirektoratet kreve slik prøve.

6. ledd nr. 3 nytt siste pkt. skal lyde:

For fartøy bygd etter 1. januar 2003 skal Sjøfartsdirektoratet kreve slik prøve.

§ 7-3

Vurdering, prøving og godkjenning av redningsredskaper og arrangementer

2. ledd nr. 3 skal lyde:

- for fartøy bygd før 1. januar 2003 ha gjennomgått og bestått prøver som i det vesentlige tilsvarer prøvene som er nærmere angitt i vedlegg 4.

Vedlegg 4

Liste over IMO-Res., MSC/Cirk., standarder, koder og konvensjoner som kreves i denne forskrift.

|  | Paragraf | IMO Res. Og MSC/Circ. | Konvensjoner og koder | Standarder |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapittel 3 Stabilitetskriterier | § 3-2 (1) nr. 4 | IMO Res. A749 (18) pkt. 4.5.6.2.1 – 4.5.6.2.4 |  |  |
| Kapittel 4 Installasjoner for brennolje, smørolje og andre brennbare oljer | § 4-10 (7) nr. 1 | MSC/Circ.647 |  |  |