VEDLEGG 8:

KVALITETSKRITERIER FOR GJØDSELVARER BASERT PÅ ORGANISK AVFALL

0. FORMÅL

Formålet med kvalitetskriteriene er å bidra til å sikre at organisk avfall og avfallsbaserte produkter kan anvendes som gjødsel, jordforbedringsmiddel og dyrkingsmedium innenfor forsvarlige helse- og miljømessige rammer.

1. KRITERIENES VIRKEOMRÅDE

Kriteriene gjelder for gjødselvarer basert på organisk avfall.  Avfallet skal ha vært gjenstand for en eller annen form for behandling eller prosessering (f.eks. kompostering, tørking e.a.) for å oppnå en kvalitet som tilfredsstiller brukerkrav og/eller krav som fremgår av disse kriteriene. Det vises til gjødselvareforskriftens § 1.

I punkt 5 er det listet opp avfallstyper som omfattes av kriteriene. For gjødselvarer basert på organisk avfall som ikke dekkes av denne liste, kan departementet eller den det bemyndiger bestemme at de likevel hører inn under forskriften.

Gjødselvarer basert på organisk avfall må henføres til følgende aktuelle produktklasser i henhold til gjødselvareforskriftens § 2: Organisk gjødsel, dyrkingsmedium eller jordforbedringsmiddel.

2. KVALITETSKRITERIER OG BRUKSOMRÅDER

2.1 Grunnleggende krav

Alle gjødselvarer basert på organisk avfall som skal omsettes (herunder gratis distribusjon) må tilfredsstille gjødselvareforskriftens generelle bestemmelser vedrørende produkt-klassifisering, krav til dokumentasjon, produktkvalitet, merking, markedsføring o.a.

Krav som eventuelt stilles utover dette i lover, forskrifter e.a. regelverk for den enkelte basiskomponent i produktene, må tilfredsstilles. Dette kan være begrensninger i bruk og krav om særskilt behandling for å destruere smitte ved f.eks. anvendelse av slakteriavfall og fiskeavfall, jfr «Forskrift om transport av animalsk avfall og anlegg som behandler animalsk avfall» av 13. juli 1994.

2.2 Kvalitetskrav

a) Tungmetaller

Følgende maksimumsgrenser for tillatt innhold av tungmetaller angitt i mg/kg tørrstoff (totalinnhold), gjelder for avfallsbaserte produkter:

| Kvalitetsklasser: | 0 | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd, mg/kg TS | 0.4 | 0,8 | 2* | 5 |
| Pb | 40 | 60 | 80 | 200 |
| Hg | 0.2 | 0,6 | 3 | 5 |
| Ni | 20 | 30 | 50 | 80 |
| Zn | 150 | 400 | 800 | 1500 |
| Cu | 50 | 150 | 650 | 1000 |
| Cr | 50 | 60 | 100 | 150 |

* Fram til 31.12.99 kan produkter med inntil 2,5 mg Cd pr kg tørrstoff merkes med kvalitetsklasse II.

Departementet eller den det bemyndiger kan sette strengere krav til dyrkingsmedier framstilt av avfallstyper listet opp i pkt 5. Dette vil i første rekke omfatte dyrkingsmedier som nyttes til produksjon av næringsmidler, for eks. i veksthus.

b) Organiske miljøgifter, plantevernmidler o.a.

Avfallsbaserte produkter må ikke inneholde organiske miljøgifter, plantevernmidler, antibiotika/kjemoterapeutika eller andre miljøfremmede organiske stoffer i mengder som medfører helse- eller miljørisiko ved bruk.

c) Hygienisk kvalitet

Avfallsbaserte produkter og bruken av dem - inkludert sannsynlig misbruk - skal ikke  medføre relevant fare for overføring av sykdomssmitte til mennesker, dyr og planter.

Produktene skal ikke inneholde salmonellabakterier eller parasittegg og innholdet av termotolerante koliforme bakterier (TKB) skal være mindre enn 2.500 pr. gram tørrstoff(TS).

For påvisning av salmonellabakterier skal NMKL 71 eller prinsipielt tilsvarende metode benyttes. For påvisning av termotolerante koliforme bakterier skal analysene utføres etter NS 4714, forbehandling av prøvene foretas etter NS 4790.

d) Stabilisering

Avfallsbaserte produkter må være stabilisert slik at de ikke forårsaker lukt eller andre miljøproblemer ved lagring og bruk.

e) Spiredyktige ugrasfrø og plantedeler

Avfallsbaserte produkter skal inneholde maksimalt 2 spiredyktige frø og/eller plantedeler pr. liter. Produktene skal ikke innholde spiredyktige frø av floghavre.

Tilsynsmyndigheten kan kreve dokumentasjon på innhold av spiredyktige frø eller plantedeler gjennom:

- fremleggelse av resultater fra spiretest

eller     - dokumentasjon på desimerende behandlingmetode

f) Plast, glass o. a. fremmedlegemer

I avfallsbaserte produkter må totalinnholdet av plast, glass eller metallbiter med partikkelstørrelse større enn 4 mm utgjøre mindre enn 0,5 vektprosent av totalt tørrstoff.

g) Krav til avfallstyper

Avfallstyper som inngår i produkter i kvalitetsklassene 0, I og II, jfr. pkt 2.2.a, må tilfredsstille kravene til innhold av tungmetaller i klasse II. Avfallstyper som inngår i kvalitetsklasse III må tilfredstille kravene til innhold av tungmetaller i klasse III.

2.3 Bruksområder

Kvalitetsklasse 0: Kan nyttes på jordbruksareal, private hager og parker. Tilført mengde må ikke overstige plantenes behov for næringsstoffer.

Kvalitetsklasse I: Kan nyttes på jordbruksareal, private hager og parker med inntil 4 tonn tørrstoff pr. dekar pr. 10 år.

Kvalitetsklasse II: Kan nyttes på jordbruksareal, private hager og parker med inntil 2 tonn tørrstoff pr. dekar pr.10 år.

Kvalitetsklasse III: Kan nyttes på grøntarealer og lignende arealer der det ikke skal dyrkes mat- eller fôrvekster. Produktet skal legges ut i lag på maksimalt 5 cm tykkelse og blandes inn i jorda på bruksstedet. Brukt til toppdekke på avfallsfyllinger skal dekksjiktet være maksimalt 15 cm.

For enkelte avfallstyper er det i pkt. 5 angitt særskilte bruksrestriksjoner i tillegg til de som er angitt under ovennevnte kvalitetsklasser. Disse kan departementet eller den det bemyndiger helt eller delvis frafalle dersom det kan dokumenteres at behandlingsprosessen har gitt en vesentlig høyere kvalitet på avfallstypen enn forskriften foreskriver.

3. DOKUMENTASJON

Ved søknad om godkjenning av et avfallsbasert produkt skal parameterne listet opp nedenfor dokumenteres. Tilsynsmyndigheten kan fravike kravet for enkelte av parameterne når de anses som irrelevante for det aktuelle produkt, men kan også kreve dokumentasjon av flere parametre når det anses nødvendig for vurdering av produktets kvalitet.

Avhengig av produksjonsvolum og type produkt kan tilsynsmyndigheten ved godkjenning av et produkt sette krav om løpende dokumentasjon av en eller flere av de parameterne det er satt maksimalverdier for.

Dokumentasjon av produktkvalitet for godkjenning av et produkt skal være basert på analyser av minimum 5 representative prøver av produktet med hensyn på mengde og tid, jfr også § 26, 4. ledd.

a) Opphavsmateriale og behandlingsmetode

Det skal gis opplysninger om opphavsmateriale og behandlingsmetode av produktet.

b) Næringsinnhold

Hoved- og sekundærnæringsstoffer

* Nitrogen (N) - total-N (Kjeldahl-N), nitrat-N og ammonium-N.

* Fosfor (P)

* Kalium (K)

* Kalsium (Ca)

* Magnesium (Mg)

* Natrium (Na)

* Svovel (S)

Mikronæringsstoffer

* Bor (B)

* Kobolt (Co)

* Kobber (Cu)

* Jern (Fe)

* Mangan (Mn)

* Molybden (Mo)

* Sink (Zn)

c) Surhetsgrad

pH angis (vannløsning)

d) Kalkverdi

Kalkeffekt uttrykt som CaO-ekvivalenter (%) i h.h.t. Norsk Standard NS 2885, angis for produkter med klar forventet kalkeffekt

e) Ledningstall

Angis som mS/m (SSE)

f) Findelingsgrad/partikkelstørrelse

For dyrkingsmedier skal findelingsgraden angis i henhold til NS 2890.

For jordforbedringsmidler og organisk gjødsel kan findelingsgraden angis i henhold til

NS 2890, eller produktets fysiske tilstand beskrives på en annen måte.

g) Tørrstoffinnhold

Angis som % av våt vare på vektbasis (Tørking ved 105 oC)

h) Organisk innhold

Angis som % av tørrstoffet (Glødetap v/550 oC)

i) C/N-forhold

Forholdet mellom innhold av organisk karbon og total-N må oppgis.

j) Tungmetaller

Totalinnholdet av følgende tungmetaller må dokumenteres: Kadmium(Cd), Bly(Pb), Kvikksølv(Hg), Nikkel(Ni), Sink(Zn), Kobber(Cu) og Krom(Cr).

k) Andre kvalitetskrav

Det må også dokumenteres at kravene i punkt 2.2 b - f er oppfylt.

4. MERKING/VAREDEKLARASJON

Ved omsetning av avfallsbaserte produkter gjelder gjødselvareforskriftens merkings-bestemmelser, jfr. §§ 11, 12, 13 og 14.

For alle avfallsbaserte produkter skal benyttet hygieniserings- og stabiliseringsmetode angis.

Merkingen skal tydelig angi produktets kvalitetsklasse (0 -III) med tilhørende beskrivelse.

Merkingen skal inneholde en bruksanvisning med klar og objektiv informasjon om produktets bruksegenskaper og anbefalt bruk. Eventuelle bruksbegrensninger eller andre forholdsregler ved produktets bruk skal angis.

For oppsett av varedeklarasjon gjelder følgende:

Hygieniserings- og stabiliseringsmetode og/eller andre spesielle deklareringskrav som er oppført for angjeldende avfallstyper i lista over avfallstyper, jfr. pkt 5, føres for organisk gjødsel opp under varedeklarasjonens punkt d, for dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler foran angivelse av leverandør eller produsent.

4.1 Organisk gjødsel

Varedeklarasjonen settes opp i samsvar med gjødselvareforskriftens § 12, punkt b-f. Sammensetning, næringsinnhold m.v. angis i samsvar med forskriftens vedlegg 2.

4.2 Dyrkingsmedier

Varedeklarasjonen settes opp i samsvar med NS 2890.

4.3 Jordforbedringsmidler

Varedeklarasjonen skal omfatte:

a) Varetype

Kortfattet beskrivelse av produktets opprinnelse og art. Ordet «jordforbedringsmiddel» skal inngå i beskrivelsen.

b) Sammensetning

Prosentvis innhold av de enkelte avfallstyper oppgis.

c) Tilsetninger

Eventuelle tilsetninger av f.eks. kalk og/eller mineralgjødsel angis.

d) Kjemiske og fysiske parametre

Følgende skal oppgis: pH, ledningsevne (SSE), tørrstoff (%), organisk innhold (%), C/N-forhold. Innholdet av plantenæringsstoff angis dersom innholdet er av betydning for plante-veksten.

Eventuelle andre aktuelle parametre for vedkommende produkt kan oppgis dersom dette anses som nødvendig/relevant.

e) Bruksvolum (m3 eller l pr. pakning)

f) Navn og adresse på produsent eller importør.

5. AVFALLSTYPER SOM OMFATTES AV FORSKRIFTEN

AVFALLSTYPER

| Nr | Betegnelse | Beskrivelse | Spesielle forhold/ potensielle problemer | Spesielle kvalitetskriterier | Særskilte begrensninger på bruksområder i tillegg til begrensninger angitt i pkt. 2.3. | Spesielle deklareringskrav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Næringsmiddelin-dustriavfall | Avfall fra bearbeidingsindustri for landbruksprodukter - vegetabilsk og animalsk |  |  |  |  |
| 1a | Slakteriavfall | Slakteavfall Vom-/tarminnhold, gjødsel (fra slakterier), strø | Humanpatogener Dyrepatogener Antibiotika/kjemoterapeutika Tungmetaller hvis mye innmat i avfallet | Jfr. EU-direktiv 90/667/EC |  |  |
| 1b | Konservesavfall | Avfall fra konserveringsindustri for grønnsaker, frukt og bær | Plantepatogener -potetcystenematode Plantevernmidler |  |  |  |
| 1c | Potetindustriavfall | Skrell, fruktvann, rasp Jord, jordslam | Plantepatogener - potetcystenematode Plantevernmidler Steininnhold |  | Ikke på potetarealer, eller på arealer hvor det er planer om slik dyrking de nærmeste 20 årene. |  |
| 2 | Landbruksavfall | Halm, gras, kålblader o.l., fôrrester | Plantepatogener -potetcystenematode Plantevernmidler Frø og plantedeler |  |  |  |

AVFALLSTYPER

| Nr | Betegnelse | Beskrivelse | Spesielle forhold/ potensielle problemer | Spesielle kvalitetskriterier | Særskilte begrensninger på bruksområder i i tillegg til begrensninger angitt i pkt. 2.3. | Spesielle deklareringskrav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Matavfall fra storhusholdninger | Matrester fra hoteller, kantiner, institusjoner m.m. | Patogener - herunder potetcystenematode Stabilitet/lukt |  |  |  |
| 4 | Husholdningsavfall | Komposterbar (organisk) fraksjon fra husholdningsavfall som matrester o.l. | Patogener - herunder potetcystenematode Tungmetaller Glass, metaller, plast Stabilitet/lukt |  |  |  |
| 5 | Fiskeoppdrettsavfall | Slakteavfall, slam, fôrrester | Humanpatogener Fiskepatogener Antibiotika/kjemoterapeutika Stabilitet/lukt |  |  | Saltinnhold |
| 6 | Fiskeriavfall | Avskjær, slog, hoder osv. fra tradisjonell fiskeindustri Rekeskall o.a. skalldyravfall | Stabilitet/lukt Organiske miljøgifter Kadmium |  |  | Saltinnhold |
| 7 | Treforedlingsavfall | Avfall fra papir- og celluloseindustri og annen trebearbeidende industri. Fiberslam, biologisk slam | Prosesskjemikalier -tungmetaller -organiske miljøgifter (klorerte forbindelser, dioksiner) Plantevernmidler |  |  |  |
|  |  |  | Stabilitet/lukt |  |  |  |

AVFALLSTYPER

| Nr | Betegnelse | Beskrivelse | Spesielle forhold/potensielle problemer | Spesielle kvalitetskriterier | Særskilte begrensninger på bruksområder i i tillegg til begrensninger angitt i pkt. 2.3. | Spesielle deklareringskrav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Annet industrislam/-avfall | Slam fra rensing av industriavløp -næringsmiddelindustri -oljeraffinerier -fettavskillere | Tungmetaller Patogener, herunder potetcystenematode Organiske miljøgifter Oljerester |  |  |  |
| 9 | Hage-/parkavfall | Løv, kvister, gress o.a. fra private og offentlige hager og grøntanlegg | Tungmetaller Ugras Plantepatogener-potetcystenematode |  |  |  |
| 10 | Avløpsslambaserte produkter | Jfr. forskriftens § 1, 3. ledd. | Tungmetaller Patogener, herunder potetcystenematode Stabilitet/lukt Organiske miljøgifter |  | Som for avløpsslam med hensyn til hvilke areal det kan benyttes på. |  |
| 11 | Blandingsavfall | Ulike blandinger av 2 eller flere av 1 - 10 | Som for de aktuelle avfallstypene av nr. 1 - 10. | Kriterier for hvert enkelt råmateriale må tilfredsstilles. | Som for opphavsmateriale med hensyn til hvilke areal det kan nyttes på. | Som for opphavs-materiale Blandingsresept |