Utkast til forskrift om transport av petroleum i rørledning over land

Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap den dd. mm. 2003 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver §§ 5, 6, 20, 21, 22, 43, jf. §§ 4 og 8 og delegasjonsvedtak fra Justis- og politidepartementet 1. september 2003, jf. EØS-avtalen vedlegg IV nr. 16 (direktiv 98/30/EØF, artikkel 5).

## Kapittel 1   Alminnelige bestemmelser

§ 1 Formål

Forskriften skal sikre at transport av petroleum i rørledningssystem over land skjer på en slik måte at risikoen for brann, eksplosjon, uhell og ulykker er redusert til et nivå som med rimelighet kan oppnås.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder transport av petroleum i rørledningssystem over land med et driftstrykk over 16 bar og omfatter planlegging, design, bygging, oppstart, drift, opphør, m.m.

Forskriften omfatter både offshore rørledningsystem fra det punkt slikt rørledningssystem første gang krysser marbakken til fastland eller øy, og rørledningssystem med utgangspunkt på fastland, også når deler av rørledningssystem over land senere krysser fjorder, sund, m.m.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap avgjør om hele eller deler av forskriften kan gjøres gjeldende for rørledningssystemer med lavere driftstrykk og/eller for andre fluider enn angitt i første ledd.

§ 3 Virksomhetens plikter

Virksomheten skal sørge for at sikkerheten ved rørledningssystemet blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Virksomheten skal utarbeide en overordnet sikkerhetsplan og med grunnlag i denne iverksette og overvåke oppfølgningen av nødvendige rutiner, prosedyrer og planer.

Virksomheten skal sende skriftlige søknader med nødvendig dokumentasjon til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Virksomheten skal informere allmennheten slik det fremgår av § 25.

§ 4 Definisjoner og forklaringer

Følgende uttrykk skal i denne forskriften forstås slik:

###### Anerkjent norm:

Standard, veiledning m.v. som er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent innenfor et fagområde.

Arealmessig begrensning:

Et bestemt avgrenset areal med fastsatte rådighetsbegrensninger omkring et rørledningssystem.

HVP (High Vapour Pressure):

Damptrykk over 2,4 bar ved 38 ºC. (Damptrykk er det trykk som dampen over en væskeflate utøver ved en gitt temperatur når damp og væske er i likevektstilstand).

LVP (Low Vapour Pressure):

Damptrykk lik eller mindre enn 2,4 bar ved 38 ºC.

Fluider:

Gasser, væsker og damper i ren tilstand og blandinger av slike. Et fluid kan inneholde en oppslemming av faste stoffer.

Innretning:

Utstyr som kompressorstasjoner, pumper, piggsluser m.m.

Områdeklassifisering:

Klassifisering og inndeling av utstyr og installasjoner i eksplosjonsfarlige og ikke-eksplosjonsfarlige områder.

Petroleum:

Fluider av hydrokarboner som finnes i naturlig tilstand i undergrunnen, samt fluider som fremstilles ved raffinering eller fraksjonering av slike hydrokarboner.

Risiko:

Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og/eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensen av de uønskede hendelsene.

Risikoanalyse:

Systematisk framgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen består i å få oversikt over mulige uønskede hendelser, vurdere mulig årsaker til, sannsynlighet for og konsekvenser forbundet med disse.

Risikovurdering:

En sammenligning av resultater fra en risikoanalyse med akseptkriterier og andre krav som kan være av betydning for de beslutninger som skal tas.

Rørledningssystem:

Rørledninger for transport av petroleum med tilhørende sikringssystemer, ventiler, sluser, korrosjonsbeskyttelsessystemer og annet utstyr.

Utnyttelsesfaktor:

Faktor for beregning av tillatt ringspenning.

Virksomhet:

Ethvert offentlig og privat foretak, uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig fortjeneste eller ikke, og som er ansvarlig for planlegging, bygging, oppstart, drift og opphør av rørledningssystem for transport av petroleum.

§ 5 Krav til aktsomhet

Enhver som oppholder seg på eller ved rørledningssystemet skal vise aktsomhet og foreta det som er nødvendig for å redusere risikoen for brann eller eksplosjon.

Det skal være ryddig og ikke finnes unødvendig brennbart materiale på eller ved rørledningssystemet.

Enhver plikter å opptre i samsvar med skiltet anvisning.

§ 6 Søknader – krav om dokumentasjon

Virksomhet som vil etablere et nytt rørledningssystem eller endre eksisterende etter denne forskrift, må søke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om tillatelse (Hovedsøknad).

Før rørledningssystemet tas i bruk må virksomheten søke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  om tillatelse til start av ordinær drift (Driftssøknad).

Søknadene må ledsages av den dokumentasjonen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap krever.

§ 7 Dokumentasjonssystem

###### Det skal for hele rørledningssystemets levetid etableres og opprettholdes et ajourført, systematisk og oversiktlig arkivsystem som skal inneholde nødvendig dokumentasjon om design, bygging, drift og opphør av rørledningssystemet inklusiv alle utførte risikoanalyser og risikovurderinger.

Når tilsynsmyndigheten anmoder om det, skal all dokumentasjon stilles til disposisjon og eventuelt oversendes myndigheten.

§ 8 Risikovurdering

Virksomheten skal foreta en risikovurdering av ulykkeshendelser som kan oppstå med rørledningssystemet.

Resultatene fra risikovurderingen skal legges til grunn for planer og rutiner som utarbeides etter forskriftens § 3.

Kravene i første ledd innebærer at det må foretas ny risikovurdering når det foretas endringer i rørledningssystemene som kan endre risikoen.

§ 9 Varsling og rapportering om uhell, ulykker og nestenulykker

Virksomheten skal etablere systemer for varsling og rapportering om uhell, ulykker og nestenulykker.

Ved uhell og ulykker som har ført til skade på helse, miljø, materielle verdier m.m., skal politi/lensmann og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap varsles umiddelbart.

Uhell eller ulykke samt nestenulykke skal snarest rapporteres skriftlig til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med beskrivelse av alle relevante fakta til saken.

#### Kapittel 2  Planer

§ 10 Arealdisponering – sikkerhetstiltak

Virksomheten skal utarbeide plan for rørledningssystemet som viser trasé, plassering av bygninger og innretninger som inngår i systemet, transportløsninger for både anleggs- og driftsfasen og eventuelle andre arealmessige inngrep.

Basert på risikoanalyse skal planen omfatte arealmessige begrensninger i området rundt rørledningssystemet.

§ 11 Krav til rørledningstrasé

Rørledningssystemet skal legges og designes slik at risiko for brann, eksplosjon og andre utilsiktede hendelser minimaliseres, og slik at omgivelsene i minst mulig grad blir påvirket.

Avstander mellom rørledninger, tilhørende utstyr og omgivelser må vurderes ut fra det transporterte fluidets egenskaper, temperatur og trykk. Avstandene skal dimensjoneres ut fra risiko for uønskede hendelser som brann, eksplosjon eller spredning av fluider som følge av utslipp.

Rørledningssystemet må legges slik at det er tilstrekkelig adkomst for å kunne utføre kontroll, vedlikehold og reparasjoner.

§ 12 Traséklassifisering

Rørledningstraséen skal deles inn i klasser basert på kartlagt risiko for å etablere et konsistent sikkerhetsnivå for hele rørledningssystemet. Dette sikkerhetsnivået skal opprettholdes i hele levetiden for rørledningen.

Rørledninger for LVP-væsker er unntatt fra klassifisering.

§ 13 Merking av trasé og inngjerding

Rørledningssystemet skal merkes slik at dets plassering i terrenget er godt synlig.

De delene av rørledningssystemet som ikke er overdekket skal sikres på en slik måte at uvedkommende hindres adgang.

§ 14 Bygninger og innretninger

Plasseringen av kompressor- og pumpestasjoner i forhold til omgivelsene og hovedrørledningen skal være slik at konsekvensene av et uhell/ulykke blir minst mulig.

Bygninger og innretninger tilhørende rørledningssystemet som ligger i områder med arealbegrensning, skal bygges i brannsikker og eksplosjonsbeskyttet utførelse og være tilstrekkelig seksjonert når bygningene og innretningene er av betydning for sikkerheten til driftspersonalet, omgivelsene eller rørledningssystemet.

Pumper og kompressorer i tilknytning til rørsystemet skal oppfylle krav i forskrift om trykkpåkjent utstyr.

§ 15 Elektriske anlegg

Områder der eksplosiv atmosfære kan være til stede skal områdeklassifiseres. Elektriske anlegg skal være i samsvar med områdeklassifiseringen.

Det skal installeres et system for å hindre statisk elektrisitet.

I tilfeller der lynnedslag kan medføre fare, skal system for lynavledning vurderes.

#### Kapittel 3  Tekniske krav til rørledningssystemet

§ 16 Design

Rørledningssystemet skal designes og bygges etter en anerkjent norm. Ved beregning av rørledningen skal det benyttes utnyttelsesfaktorer i samsvar med  traséklassifiseringen og med andre forhold  som er angitt i den anerkjente normen, jf. § 12.

§ 17 Materialkrav

Materialer som anvendes i rørledningssystemet, skal være egnet for de lastene rørledningssystemet utsettes for og i samsvar med den anerkjente normen som benyttes. De valgte materialer skal kunne motstå påvirkninger forårsaket av det transporterte fluidet.

§ 18 Ventilstasjoner

Rørledningen skal seksjoneres med ventilstasjoner for å ivareta sikker drift, vedlikehold og nødavstengning.

§ 19 Innvendig kontroll

Rørledningssystemer skal utstyres med sender-/mottakermuligheter for rense- og  inspeksjonsverktøy.

Slusene for sending og mottak skal designes slik at de ikke kan åpnes under trykk.

§ 20 Korrosjonsbeskyttelse og korrosjonsovervåkning

Rørledningssystemet skal utstyres med korrosjonsbeskyttelsessystemer og korrosjonsovervåkning som muliggjør sikker drift i hele levetiden.

§ 21 Trykkprøving

Virksomheten skal foreta trykk- og lekkasjeprøving før rørledningssystemet fylles opp. Sammenføyninger som ikke kan trykkprøves, kontrolleres på egnet måte.

#### Kapittel 4  Drift

§ 22 Planer for drift og vedlikehold

Virksomheten skal utarbeide drifts-, vedlikeholds- og sikkerhetsinstrukser som er tilpasset systemet.

Rørledningssystemets tekniske stand skal kontrolleres i henhold til utarbeidet plan.

Den som håndterer og betjener rørledningssystemet, skal ha tilstrekkelige kvalifikasjoner for å imøtekomme krav til sikker drift og sikkert vedlikehold.

§ 23 Systemer for overvåkning

Rørledningssystemet skal ha installert systemer for nødavstengning og for detektering av lekkasjer.

Nødavstengningsventiler skal være fjernstyrte.

§ 24 Brannvern og beredskap

Virksomheten skal utarbeide planer for beredskap og bekjempelse av lekkasje, brann, eksplosjon og andre uhell/ulykker som kan inntreffe ved rørledningssystemet.

§ 25 Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak

Virksomheten skal uoppfordret  sørge for at personer som kan bli berørt av ulykke tilknyttet rørledningen, blir gitt nødvendig informasjon om sikkerhetstiltak og hensiktsmessig adferd dersom ulykke inntreffer.

Informasjonen skal gjennomgås hvert tredje år og om nødvendig ajourføres og formidles på nytt, og i alle tilfeller dersom det foretas endringer i driften.

Informasjonen skal til enhver tid være offentlig tilgjengelig, og formidlingen til allmennheten skal gjentas minst hvert femte år.

§ 26 Opphør

Rørledningssystem som tas varig ut av drift, skal frigjøres for hydrokarboner og enten sikres mot ny idriftssettelse eller fjernes før pliktene etter hoved- og driftstillatelsene opphører.

##### Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal informeres når driften opphører.

Rørledningssystem som tas midlertidig ut av drift, kan enten konserveres på en hensiktsmessig måte eller sikres som om det var i ordinær drift.

Rørledningssystem som konserveres på en hensiktsmessig måte, kan ha begrenset vedlikehold.

Før drift gjenopptas for system som har vært konservert med begrenset vedlikehold, skal det innhentes ny driftstillatelse etter § 6 andre ledd.

Kapittel 5  Tilsynsmyndighet, fravik, klage, reaksjonsmidler, ikrafttredelse samt overgangsbestemmelser

§ 27 Tilsynsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i forskriften blir overholdt.

§ 28 Fravik

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan fravike bestemmelsene i forskriften når særlige grunner foreligger, og det ikke strider mot internasjonale avtaler som Norge har inngått.

§ 29 Klage

Vedtak fattet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan påklages til Justis- og politidepartementet.

§ 30 Reaksjonsmidler

Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, gjelder bestemmelsene i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver §§ 37 til 40 samt § 42 på tilsvarende måte.

§ 31 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft dd. mm. 2004.

Fra samme dato oppheves forskrift 23. desember 2002 om transport av petroleum i rørledning over land.

§ 32 Overgangsbestemmelser

Rørledningssystemer som er bygget etter forskrift 20. august 1986 eller forskrift 23.desember 2002, skal så langt bestemmelsene passer drives etter herværende forskrifts §§ 22 til 24.

Ved opphør av slikt rørledningssystem gjelder herværende forskrifts § 26.