Norsk tekst

§ 16-4 Krav til og krav om bilbelter (ECE-reg. nr. 16.04) og festepunkter (ECE-reg. nr.

14-02)

- Bestemmelsene i denne paragraf gjelder for biler som ikke omfattes av § 16-2.

- I bil med tillatt totalvekt mindre enn 3 500 kg skal plasser for fører og passasjer i forsete

være utstyrt med bilbelter som tilfredsstiller kravene i ECE-reg. nr. 16.04 eller kravene i Rdir

77/541/EØF, som senest endret ved Kdir 90/628/EØF. Festepunktene skal tilfredsstille kravene i ECE-reg. nr. 14.02 eller kravene i Rdir 76/115/EØF, som senest endret ved Kdir 82/318/EØF, eventuelt som endret ved Kdir 90/629/EØF. I personbil med totalvekt mindre enn 3 500 kg og med to seterader skal i tillegg plassene for passasjerer i baksetet være utstyrt med slike bilbelter og slike festepunkter.

- For sitteplass der det kreves bilbelte, gjelder følgende:

- Trepunktsbelte kan benyttes for alle sitteplasser. Bilbeltet skal være av type som automatisk tilpasses brukeren (rullebelte med automatisk rulle og dobbel låsemekanisme). Trepunktsbelte av annen type kan dog benyttes dersom belte som nevnt ikke kan benyttes.

- Hoftebelte kan bare benyttes for midtplass og for plass hvor trepunktsbelte av konstruksjonsmessige årsaker ikke kan monteres.

- Bilbelte skal etter kollisjonsbelastning skiftes ut med nytt belte.

- Bestemmelsene i nr. 2 siste setning og 3 gjelder også for kjøretøy som ombygges til personbil. Dersom det for disse ikke kan fremlegges tilfredsstillende dokumentasjon for festepunktenes styrke og plassering, kan vegkontoret vurdere dette.

§ 18-1 Generelt om sitteinnretninger og persontall

- Sitteinnretninger skal være solide, godt festet og stå støtt. De må ikke ha skarpe kanter eller utstikkende deler som kan medføre unødig fare for fører eller passasjer ved oppbremsning, sammenstøt o.l. Hengslede og leddete sitteinnretninger og rygglener til slike skal kunne festes sikkert i den stilling de skal stå under bruk.

- Sitteinnretning for fører skal være slik formet og plassert at den gir føreren en gunstig og sikker kjørestilling. Sitteinnretning for passasjerer må være formet slik at passasjerene og sitteinnretningene ikke hindrer førerens betjening av kjøre- og kontrollinnretningene.

- Bil som tilfredsstiller Rdir 74/408/EØF, eventuelt som endret ved Rdir 81/577/EØF, eller Kdir 96/37/EF, og Rdir 74/60/EØF, som endret ved Kdir 78/632/EØF, anses å oppfylle bestemmelsene i nr. 1 og 2.

- Antall sitteplasser bestemmes av fabrikanten ut fra den plass som finnes og største aksellaster og totalvekt, med følgende unntak:

  - Tohjuls moped tillates ikke registrert for passasjerer.

  - For beltebil gjelder ikke begrensningen i forhold til største aksellaster.

  - Tilhenger/tilhengerredskap tillates ikke registrert for transport av personer.

Ved bestemmelse av antall sitteplasser skal det tas hensyn til dimensjonskrav m.m som fremkommer i dette kapitel. Dette innebærer blant annet at fabrikanten ikke kan fastsette et antall sitteplasser som medfører klassifisering som buss, med mindre dimensjonskravene til seter for buss er oppfylt. Det innebærer også at det skal være tilstrekkelig nyttelast (75 kg for hver sitteplass) og at hver sitteplass er utstyrt med bilbelter i henhold til kap. 16.

- Fastmonterte sitteinnretninger er ikke tillatt i godsrom og på lasteplan for kjøretøy i

kategori N. Dette gjelder ikke militærtaktiske biler registrert på forsvaret.