Utkast

Forskrift xx.xx 2005 om endring av forskrift 11. oktober 2004 om redningsredskaper på passasjerskip

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet xx.xx 2005 med hjemmel i lov 9. juni 1903 om Statskontrol med Skibes Sjødyktighet m.v. §§ 1, 41 a, 42, 47,48, 97 og 100, jfr kgl. res. av 5. april 1963 nr.9 og kgl.res av 1. desember 1978 nr. 12

I

§ 1 skal lyde:

### § 1
Virkeområde

- Denne forskrift gjelder for følgende passasjerskip, som etter sitt sertifikat kan føre mer enn 12 passasjerer:

  - Alle passasjerskip uansett størrelse i fartsområde 2 og mindre.

  - Passasjerskip bygget før 1. mai 2000 med lengde (L) mindre enn 24 meter i fartsområde 3, 4 og liten kystfart.

  - For passasjerskip bygget før 1. mai 2000, med lengde (L) 24 meter eller mer som omfattes av forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart, kommer kravene i denne forskrift til anvendelse inntil dato for oppgradering som angitt i forskrift 28. mars 2000 nr. 305 § 8 tredje ledd bokstav d.

- Passasjerskip i internasjonal fart, og passasjerskip med internasjonale sertifikater i nasjonal fart, som etter sitt sertifikat kan føre mer enn 12 passasjerer, skal i sin helhet oppfylle de til enhver tid gjeldende krav til redningsutstyr i SOLAS 1974 kap III. I tillegg kommer denne forskrifts §§ 1-6, § 20, § 35 og § 36 til anvendelse.

- Med unntak for §§ 1-6, § 8, § 9 første ledd, § 10, § 34, § 35 og § 36 gjelder ikke denne forskrift for passasjerskip som etter sitt sertifikat kan føre inntil 12 passasjerer.

- Forskriften gjelder ikke for skip som er omfattet av direktiv 98/18/EF om sikkerhetskrav- og standarder for passasjerskip.

§ 2 skal lyde:

### § 2
Definisjoner

- I denne forskrift betyr:

  - Anerkjent klasseinstitusjon: Klasseinstitusjoner som departementet har inngått overenskomst med i medhold av sjødyktighetslovens § 9:

    - Det Norske Veritas (DNV)

    - Lloyd's Register of Shipping (LRS)

    - Bureau Veritas (BV)

    - Germanischer Lloyd (GL)

    - American Bureau of Shipping (ABS).

  - Akseptert: Utstyr akseptert av Sjøfartsdirektoratet basert på godkjenning eller typegodkjenning av anerkjent klasseinstitusjon, annen offentlig eller privat institusjon, eller av administrasjon i et land som har ratifisert Sjøsikkerhetskonvensjonen.

  - Beskyttelsesdrakt: Beskyttende drakt som er designet for bruk av mannskaper i MOB båter og mannskaper som betjener MES.

  - Bruttotonnasje: Den tallverdi som er oppgitt som bruttotonnasje i målebrevet. Dersom det i målebrevet er oppgitt sikkerhetstonnasje i anmerkningsrubrikken, gjelder tallverdien for denne som bruttotonnasje.

  - Bygget: Med dette menes:

    - At skipet er på et byggetrinn hvor kjølen er strukket, eller

    - bygging av et bestemt skip kan fastslåes å være påbegynt, eller

    - det som er satt sammen av skipet består av minst 50 tonn eller utgjør 1 % av den beregnede vekt av alt byggematerialet, dersom dette er mindre.

  - IMO(International Maritime Organisation): Den internasjonale sjøfartsorganisasjon.

  - Lengde (L): Med mindre noe annet uttrykkelig fremgår av bestemmelsene i de enkelte paragrafer i forskriften her: 96 prosent av den hele lengde på en vannlinje ved en dybde svarende til 85 prosent av den minste dybde i risset målt fra overkanten av kjølen, eller lengden fra forkant av forstevnen til rorstammens akse på samme vannlinje, hvis denne lengde er større. På fartøy konstruert med styrlast skal vannlinjen som denne lengde er målt på være parallell med konstruksjonsvannlinjen.

  - LSA- koden; ("International Life-Saving Appliance Code”), Den internasjonale koden for redningsredskaper vedtatt av IMO`s Sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC.48(66), med senere endringer vedtatt av IMO.

  - Passasjerskip: Et skip som skal ha passasjersertifikat eller sikkerhetssertifikat for passasjerskip i henhold til bestemmelsene i åttende kapittel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v.

  - Redningsdrakt: Beskyttende drakt som reduserer kroppens varmetap til en person som befinner seg i kaldt vann. Kan være isolert eller uisolert.

  - Redningsfarkost: Livbåt, mann-over bord båt og redningsflåte.

  - Sesongfartøy: Passasjerskip som ikke er hurtiggående fartøy, er under 300 bruttotonn med fartsområde 1 og mindre, og som opererer i tidsrommet 1. mai til 
30. september

  - Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS): Den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs med senere endringer vedtatt av IMO.

  - Termisk drakt: Drakt som gir termisk beskyttelse og som reduserer kroppens varmetap til en person i kaldt vann. Skal brukes sammen med redningsvest.

  - Termisk redningsvest: Redningsvest som gir termisk beskyttelse og som reduserer kroppens varmetap til en person i kaldt vann.

- For øvrig gjelder definisjonene i SOLAS regel III/3.

§ 7 skal lyde:

### § 7
Redningsredskaper

Ethvert skip skal alt etter byggedato, fartsområde og antall personer om bord føre minst de redningsredskaper med tilhørende radioutstyr som spesifisert i nedenstående tabell.

| Fartsområde Utstyr | Alle skip i fartsområde 2 og mindre | Skip bygget før 1. mai 2000 i fartsområde 3-4 og liten kystfart, med lengde (L) ≥ 24 m | Skip bygget før 1. mai 2000 i fartsområde 3- 4 og liten kystfart, med lengde (L) < 24 m | § |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall personer om bord (N) | < 250 ≥ 250 | < 250 ≥ 250 |  |  |
| Redningsfarkoster | 1.1N | 1.1N | 1.1N | § 9 |
| Mann- over bord båt (MOB) | 1 | 1 | 1 | § 13 |
| Marine evakueringssystem | Jf. § 15 | Jf. § 15 | Jf. § 15 | § 15 |
| Livbøyer: skip med største lengde: ≥ 15 m < 15 m | 4 8 2 | 4 8 | 4 2 | § 18 |
| Redningsvest/termisk redningsvest/ termisk drakt i kombinasjon med redningsvest | 1.05N | 1.05N | 1.05N | § 20 |
| Redningsvest/termisk redningsvest for barn | 0.1N | 0.1N | 0.1N | § 20 |
| Redningsdrakter/ beskyttelsesdrakt | Jf. § 21 | Jf. § 21 | Jf. § 21 | § 21 |
| Fallskjemlys | 3 | 12 | 12 | § 19 |
| Linekastende- apparat * | 0 | ja | ja | § 19 |
| Radartransponder ** | 1 | 1 | 1 | § 19 |
| Toveis, bærbare VHF-radiotelefonapparater*** | 2 3 | 2 3 | 2 | § 19 |

*	Kravet til linekastende apparat gjelder i fartsområde 4 og liten kystfart

**	Kravet til radartransponder gjelder i fartsområde 2 og større

***	Kravet til bærbare VHF gjelder i fartsområde 1 og større

§ 8 skal lyde:

### § 8
Redningsredskaper om bord i skip som etter sitt sertifikat kan føre inntil 12 passasjerer

Skip som etter sitt sertifikat kan føre inntil 12 passasjerer skal minst ha følgende redningsredskaper om bord:

  - redningsflåte(r) med kapasitet til alle om bord, jamfør § 9 første ledd,

  - redningsvester/ termiske redningsvester/ termiske drakter i kombinasjon med redningsvest, i henhold til § 20 til alle om bord,

  - en livbøye med lys og flytende redningsline,

  - 3 fallskjermlys,

  - innretning som gjør det mulig å plukke opp en person fra vannet,

  - for åpne båter i fart på innsjøer og elver tillates det å føre termiske redningsvester/ termiske drakter i kombinasjon med redningsvest for alle og en livbøye med lys og flytende redningsline som eneste redningsredskaper. Dette forutsetter at det skal det være en innretning om bord som gjør det mulig å plukke opp en person fra vannet.

§ 9 skal lyde:

### § 9
Redningsfarkoster

- I fartsområde 3 og mindre kan Sjøfartsdirektoratet akseptere oppblåsbare, åpne, vendbare redningsflåter som tilfredsstiller kravene i vedlegg 11 i koden for hurtiggående fartøyer, 2000 (HSC Koden).

- Redningsfarkoster skal, så langt det er praktisk mulig, være jevnt fordelt på begge sider av skipet. For skip bygget før 1. juli 2005 får kravet om økning fra 100 % til 110 % (1.1N) anvendelse senest på datoen for første sertifikatbesiktelse etter 1. januar 2006.

- Det skal føres et tilstrekkelig antall redningsfarkoster for å sikre at i tilfelle en redningsfarkost havarerer eller blir ubrukelig, har de gjenværende redningsfarkostene plass til det samlede antall personer som skipet er sertifisert for å føre. For skip bygget før 1. juli 2005 får kravet anvendelse senest på datoen for første sertifikatbesiktelse etter 1. januar 2006.

- Hver livbåt eller MOB båt skal ikke samle mer enn 9 redningsflåter.

§ 13 skal lyde:

### § 13
Mann- over bord båter (MOB)

- MOB-båter skal betjenes av egne utsettingsarrangement som kan sørge for både utsetting og ombordtaking. For skip bygget før 1. juli 2005 får kravet anvendelse senest på datoen for første sertifikatbesiktelse etter 1. januar 2006.

- MOB-båten kan regnes med i kapasiteten av redningsfarkoster.

- MOB-båten skal være utstyrt med redningsgrind for ombordtaking av personer fra sjøen.

- For skip med lengde (L) mindre enn 24 meter kan det gis fravik fra krav om MOB- båt, forutsatt at følgende krav er oppfylt:

  - skipet er utstyrt med innretninger som gjør det mulig å plukke opp en hjelpeløs person fra vannet,

  - ombordtaking av en hjelpeløs person kan observeres fra broen, og

  - skipet har manøvreringsegenskaper til å gå nær opp til, og ta om bord personer under alle forhold

- Skip i fartsområde 1 og mindre kan som alternativ til utsettingsarrangement ha 
MOB-båt på slep, forutsatt at skipet er utstyrt med arrangement for ombordstiging i MOB-båt.

§ 14 skal lyde:

### § 14
Innskipnings- og utsettingsarrangement for MOB-båt

- Innskipings- og utsettingsarrangement for MOB-båter skal være slik at båten kan bordes og settes ut på kortest mulig tid. Maksimalt tidsforbruk skal ikke overstige fem minutter.

- MOB-båten skal kunne bordes og settes ut direkte fra stuet posisjon med det antall personer som er utpekt til å være mannskap i MOB-båten.

- MOB -båter skal kunne settes ut mens skipet beveger seg forover med en fart på inntil fem knop.

§ 15 skal lyde:

### § 15
Evakueringssystemer

- Skip som har en avstand fra vannlinjen til innskipningsdekk lik eller større enn 1,5 meter i en hvilken som helst intakt eller skadet tilstand i henhold til godkjente stabilitetsberegninger, skal være utstyrt med typegodkjent marine evakueringssystem (MES) eller et annet likeverdig arrangement, som gjør at passasjerene kan borde redningsmidlene på en sikker måte. For skip som ikke har krav til stabilitetsberegninger måles avstanden fra vannlinjen i lettskipstilstand til innskipningsdekk.

- Evakueringssystemene eller arrangementene skal, så langt det er praktisk mulig, være likt fordelt på begge sider av skipet. For skip bygget før 1. juli 2005 får kravet anvendelse senest på datoen for første sertifikatbesiktelse etter 1. januar 2006.

- For skip hvor avstand fra vannlinjene nevnt i første ledd til innskipningsdekk er mindre enn 1,5 meter, kan Sjøfartsdirektoratet akseptere at passasjerene border redningsflåtene direkte. Redningsflåtene skal kunne fortøyes til innskipningsstasjonen på forsvarlig måte.

- Bestemmelsene i LSA kodens kapittel 6 skal følges.

§ 17 skal lyde:

### § 17
Innskipningsstasjoner og –arrangement

Innskipningsstasjoner og –arrangement skal være installert slik at disse er operasjonelle ved en krenging på inntil 10º til hvilken som helst side. Alternativt skal skipet minst ha en innskipningsstasjon med tilhørende arrangement på hver side, med en kapasitet på minst 100 % av passasjerantallet.

§ 18 skal lyde:

### § 18
Livbøyer

- Minst en av livbøyene på hver side skal være utstyrt med en flytende redningsline med en lengde på minst 30 meter.

- Minst en av livbøyene på hver side skal være utstyrt med selvtennende røyksignal og selvtennende lys og skal være uten flytende redningsline.  De skal kunne utløses raskt fra broen.

- Øvrige livbøyer skal være utstyrt med selvtennende lys og skal være uten flytende redningsline.

- For skip som kun skal ha 2 livbøyer, skal en av livbøyene være utstyrt med redningsline med lengde på minst 30 meter, og den andre med selvtennende lys og skal være uten flytende redningsline.

§ 19 skal lyde:

### § 19
 Fallskjermlys/Linekastende apparat/ Radartransponder/ Toveis bærbare VHF-radiotelefonapparater

Fallskjermlys, linekastende apparat, radartransponder og toveis bærbare VHF skal plasseres lett tilgjengelig på bro.

§ 21 skal lyde:

### § 21
Redningsdrakter og beskyttelsesdrakter

- Alle besetningsmedlemmer, herunder restaurasjonspersonell, som skal føre redningsfarkost eller bemanne marine evakueringssystemer, skal ha redningsdrakt eller beskyttelsesdrakt. For skip bygget før 1. juli 2005 får kravet anvendelse senest på datoen for første sertifikatbesiktelse etter 1. januar 2006.

- Drakten skal være av en type som har avtagbare hansker eller hansker som ikke er til hinder for å utføre nødvendig arbeide og betjene nødvendig utstyr i en nødssituasjon.

§ 22 skal lyde:

### § 22
Rømningsveier, mønstringsstasjoner og belysning

- Rømningsveier, møsntrings- og innskipningsstasjoner, skal være belyst med lyskilder som er forsynt fra hovedkraftkilde og nødkraftkilde.

- For skip bygget på eller etter 1. juli 2005, skal mønstringsstasjoner og tilhørende innskipningsstasjoner, samt rømningsveier mellom disse, være brannmessig atskilt fra åpent bildekk med et klasse A-30 skille.

  - Dersom skipet har mønstringskapasitet og redningsfarkoster til minst 100 % av passasjerantallet på hver side, skal minst halvparten av kapasiteten være brannmessig atskilt fra åpent bildekk med et klasse A-30 skille.

- For skip bygget på eller etter 1. juli 2005, skal rømningsveier ha en kapasitet som gir sikker rømning. Mønstringsstasjonene skal ha en fri dekksplass på minimum 0,35 m2 pr. person om bord, fri dekksplass kan inkludere areal benyttet til sitteplasser. Mønstringsstasjonene skal være utformet slik at en effektiv kontroll med passasjerene er mulig og være plassert i tilknytning til steder hvor passasjerene går om bord i redningsfarkostene. Dersom mønstringsstasjon ikke kan legges i umiddelbar nærheten av innskipningsstasjon, skal rømningsvei mellom disse ha en kapasitet som gir sikker rømning.

§ 25 skal lyde:

### § 25
Hovedalarmsystem

- Alle skip skal være utstyrt med hovedalarmsystem.

- Hovedalarmsystemet skal oppfylle kravene i LSA koden kapittel 7.

- For skip bygget før 1. juli 2005 får kravene i første og annet ledd anvendelse senest på datoen for første sertifikatbesiktelse etter 1. januar 2006.

- For skip i nasjonal fart med lengde (L) < 24 m kan et alarmsignal som gis med skipets fløyte eller sirene aksepteres som et alternativ til hovedalarmsystem.

- Hovedalarmsystemet skal kunne sammenkalle passasjerer og besetning til mønstringsstasjonene, samt iverksette de operasjoner som er angitt i alarminstruksen.

- For sesongfartøy kan kravet om hovedalarmsystem fravikes dersom besetning og passasjerer kan alarmeres direkte fra bro.

§ 26 skal lyde:

### § 26
Personvarslingsanlegg (PA anlegg)

- Alle skip som etter sitt sertifikat kan føre mer enn 36 passasjerer skal være utstyrt med PA anlegg.

- PA anlegget skal tilfredsstille kravene i LSA kodens kapittel 7.

- For skip bygget før 1. juli 2005 får kravene i første og annet ledd anvendelse senest på datoen for første sertifikatbesiktelse etter 1. januar 2006.

- PA anlegget skal være utstyrt med en overstyringsfunksjon som betjenes fra ett sted på broen, samt fra de andre steder om bord som Sjøfartsdirektoratet har pålagt. Overstyringsfunksjonen skal sikre at alle nødmeldinger kan kringkastes selv om en høyttaler i de aktuelle rommene er slått av, om høyttalerens volum er skrudd ned, eller om personvarslingssystemet brukes til andre formål.

- PA anlegg om bord på skip som er bygget på eller etter 1. juli 2005, skal tilfredsstille følgende krav:

  - anlegget skal minst ha to kurser, som er godt atskilt fra hverandre, og skal ha minst to særskilte uavhengige forsterkere. Det skal tas hensyn til de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra IMO.1

  - PA anlegget skal være forsynt fra hovedkraftkilde og nødkraftkilde

(6)   For sesongfartøy kan kravet om personvarslingsanlegg fravikes dersom besetning og passasjerer kan varsles direkte fra bro.

1 IMO Resolusjon A.686(17)/ MSC/Cirk. 810.

§ 27 skal lyde:

### § 27
Alarminstruks

- For alle skip skal det utarbeides en alarminstruks.

- Instruksen skal være oppslått på lett synlige steder om bord, herunder på broen, i maskinrommet og i besetningens innredning.

- Alarminstruksen skal kunne leses i nødbelysning.

- Alarminstruksen skal foreligge på norsk.

- Alarminstruksen skal gi detaljopplysninger om generalalarm og PA anlegg og skal angi hvordan besetningen og passasjerene skal opptre når generalalarm blir gitt. Den skal videre angi hvordan ordren til å forlate skipet vil bli gitt.

- Pliktene som de forskjellige medlemmene av besetningen er pålagt skal fremgå av alarminstruksen, herunder:

  - stenging av vanntette dører, branndører, ventiler, dreneringsåpninger, luker, skylight, lysventiler og andre liknende åpninger i skipet;

  - utrustning av redningsfarkoster og andre redningsredskaper;

  - klargjøring og utsetting av redningsfarkoster;

  - alminnelig klargjøring av andre redningsredskaper;

  - mønstring av passasjerer;

  - bruk av kommunikasjonsutstyr;

  - sammensetning av brannlag som skal bekjempe brann; og

  - særskilte plikter ved bruk av brannslokkingsutstyr og installasjoner.

- Det skal fremgå av alarminstruksen hvilke offiserer som er ansvarlige for å sikre at rednings- og brannslokkingsutstyr holdes i god stand og er klart til øyeblikkelig bruk.

- Stedfortredere for nøkkelpersonell skal fremgå av alarminstruksen, idet det tas hensyn til at ulike nødssituasjoner kan kreve forskjellige tiltak.

- Alarminstruksen skal angi de plikter som i nødssituasjoner skal ivaretas av besetningsmedlemmene i forhold til passasjerene. Disse plikter skal omfatte:

  - varsling av passasjerene;

  - å påse at passasjerene er passende kledd og har tatt på seg redningsvest på riktig måte;

  - samling av passasjerene på mønstringsstasjonene;

  - å holde orden i korridorer og trapper og ha alminnelig kontroll med passasjerenes bevegelser.

- Hvert skip skal ha etablert prosedyrer for å lokalisere og redde passasjerer som er innesperret i sine lugarer.

- Alarminstruksen for passasjerskip som etter sitt sertifikat kan føre mer enn 300 passasjerer skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

§ 34 skal lyde:

### § 34
Kontroll og vedlikehold

- Så lenge skipet er operativt, skal alle redningsredskaper være i forskriftsmessig stand og klare til øyeblikkelig bruk.

- Kontroll av redningsredskaper skal være i henhold til gjeldende veiledning utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet.

- Instruksjon for vedlikehold skal være i henhold til SOLAS kapittel III og skal finnes om bord.

- Bestemmelsene i SOLAS kapittel III om vedlikehold av redningsutstyr skal følges.

- Vedlikehold skal utføres av kvalifisert- og sertifisert personell i samsvar med SOLAS kapittel III.

- Utstyr skal så langt som mulig funksjonsprøves etter vedlikehold.

- Vedlikehold skal kunne dokumenteres.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2005.