”FORSKRIFT OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM TEKNISKE KRAV OG GODKJENNING AV KJØRETØY, DELER OG UTSTYR (KJØRETØYFORSKRIFTEN)

Fastsatt av Vegdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 §§ 13-16, jf. Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak 24. november 1980.

I

I forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 28-1 nr. 4.9 – 4.12 skal lyde:

| 4.9 | For fjernlys gjelder bestemmelsene i § 28-1 nr. 2 og 3 med følgende tillegg: |
| --- | --- |

|  | Antall: Inntil 4 ekstra, dvs. 6 totalt for N3 kjøretøy. |
| --- | --- |

|  | Krav til lysstyrke: Den største lysstyrken for samtlige lykter for fjernlys som kan lyse samtidig (tillatt med vendebryter), må ikke overstige 480 lux. |
| --- | --- |

|  | Øvrige krav: Som bestemt i direktiv/standarder angitt i § 28-1 nr. 2 og 3. |
| --- | --- |

| 4.10 | Toppmarkeringslys |
| --- | --- |

| 1. | Foran på bil med bredde på 1.80 m eller mer tillates utover kravene i § 28-1 nr. 2 og 3 inntil 2 ekstra toppmarkeringslys (dvs. 4 totalt) fordelt med inntil to på førerhus og/eller to på påbygg. Lysene skal plasseres som angitt i direktiv/standarder som nevnt i § 28-1 nr. 2 og 3. |
| --- | --- |

| 2. | På bil med bredde 2,10 m eller mer tillates 3 toppmarkeringslys utover lykter som nevnt i nr. 1. |
| --- | --- |

|  | Plassering |
| --- | --- |

|  | I bredden: Symmetrisk om kjøretøyets midtplan i lengderetningen. |
| --- | --- |

|  | I høyden: Som angitt i direktiv/standarder nevnt i § 28-1 nr. 2 og 3. |
| --- | --- |

|  | I lengden: Foran på førerhusets øvre begrensning. Horisontalplanet som tangerer den øvre kanten på lyktens lysflate, må ikke være lavere enn horisontalplanet som tangerer den øvre kanten på frontrutens gjennomsiktige sone. |
| --- | --- |

| 4.11 | For sidemarkeringslys gjelder bestemmelsene i direktiv/standarder som nevnt i § 28-1 nr. 2 og 3. Men på bil med bredde på 1,80 m eller mer, tillates i tillegg på hver av bilens sider 2 stk. lykter av type kombinerte toppmarkeringslykter som lyser hvitt forover og rødt bakover. Monteringskrav i høyden som for sidemarkeringslys og i lengden ikke mer enn 1000 mm fra lastbærerens (eller gods-/passasjerrommets) respektive fremre og bakerste kant/begrensning. Avstanden for lyktene som er montert på fremre begrensning, kan eventuelt økes slik at lyktene kan sees fra førerplassen gjennom bilens utvendige speil. Avstanden til andre lykter skal være min. 200 mm. Videre kan avstanden fra bilens ytre sideplan og ut til lyktens lysende flate være maks. 50 mm dersom den er montert på en gummiarm eller lignende som gir etter for en kraft på 2 kp med angrepspunkt i lyktens senter med kraftretning som følger horisontalplanet i bilens lengderetning. |
| --- | --- |

|  | På tilhenger kan det monteres lykter som nevnt i leddet ovenfor på begge sider foran og bak, med samme monteringskrav som for bil. |
| --- | --- |

| 4.12 | For markeringslys bak (baklys) for bil og tilhenger, gjelder bestemmelsene i § 28-1 nr. 2 og 3 med følgende tillegg: |
| --- | --- |

|  | Antall: Inntil 10 ekstra (dvs. 12 totalt) fordelt med inntil 6 nede og 6 oppe. |
| --- | --- |

|  | Plassering |
| --- | --- |

|  | I bredden: Som bestemt i direktiv/standarder som nevnt i § 28-1 nr. 2 og 3. |
| --- | --- |

|  | For lykter som monteres nede skal høyden over bakken være: Ikke mindre enn 350 mm, ikke mer enn 1.500 mm, eller ikke mer enn 2.100 mm er dersom karosseriets form gjør det umulig å overholde grensen på 1500 mm (som angitt i direktivet). For lykter som monteres oppe, skal avstanden fra lyktens lysende flates øverste kant ikke være mer enn 400 mm fra horisontalplanet som tangerer bakpartens øverste kant. |
| --- | --- |

|  | I lengden: Som bestemt i direktiv/standarder som nevnt i § 28-1 nr. 2 og 3. |
| --- | --- |

|  | Alternative standarder: |
| --- | --- |

|  | Lykter som er godkjent og merket etter SAE eller DOT standard godtas dersom fargen er tilnærmet i samsvar med angivelse i direktiv/standarder som nevnt i § 28-1 nr. 2 og 3. § 28-1 nr. 4.14 skal lyde: |
| --- | --- |

| 4.14 | For retningslys bak for bil og tilhenger gjelder bestemmelsene i § 28-1 nr. 2 og 3 med følgende tillegg: |
| --- | --- |

|  | Antall: To ekstra oppe. |
| --- | --- |

|  | Plassering. |
| --- | --- |

|  | I bredden: Som angitt i direktiv/standarder som nevnt i § 28-1 nr. 2 og 3. I høyden: Avstanden fra lyktens lysende flates øverste kant skal ikke være mer enn 40 cm fra horisontalplanet som tangerer bakpartens øverste kant. |
| --- | --- |

|  | Alternative standarder: |
| --- | --- |

|  | Lykter som er godkjent og merket etter SAE eller DOT standarder godtas dersom fargen er tilnærmet i samsvar med angivelse i direktiv/standarder som nevnt i § 28-1 nr. 2 og 3. § 28-1 nr. 4.15 skal lyde: |
| --- | --- |

| 4.15 | For lykter for stopplys for bil og tilhenger gjelder bestemmelsene i § 28-1 nr. 2 og 3 med følgende tillegg: |
| --- | --- |

|  | Antall: To ekstra montert oppe. |
| --- | --- |

|  | Plassering |
| --- | --- |

|  | I bredden: Som angitt i direktiv/standarder nevnt i § 28-1 nr. 2 og 3. |
| --- | --- |

|  | I høyden: Avstanden fra lyktens lysende flates øverste kant skal ikke være mer enn 40 cm fra horisontalplanet som tangerer bakpartens øverste kant. |
| --- | --- |

|  | Alternative standarder: Lykter som er godkjent og merket etter SAE eller DOT standard godtas dersom fargen er tilnærmet i samsvar med angivelse i direktiv/standarder som nevnt i § 28-1 nr. 2 og 3. |
| --- | --- |

§ 28-4 nr. 12 skal lyde:

12. 	Drosje skal ha svakt lysende taklykt som foran og bak har påskriften ”TAXI” og et eventuelt bevillingsnummer.

| 12.1 | Lyktens kuppel skal være av materiale som avgir hvitt lys og bevillingsnummeret skal være i sorte typer med høyde min. 40 mm. Påskriften ”TAXI” kan integreres i selskapets logo og fargen samt geometrisk utforming for både ”TAXI” og logo er valgfri, likeledes typenes størrelse. Logoen tillates å dekke inntil 40 % av flateinnholdet av flaten den monteres på. |
| --- | --- |

| 12.2 | Lykten skal ikke være større enn 400 mm lang, 200 mm høy og 150 mm bred. |
| --- | --- |

|  | Lykten skal være plassert utvendig på bilens tak, symmetrisk på bilens midtlinje foran fremre sidedørers bakkant. Lykten må være så godt festet til kjøretøyet at den ikke kan falle av, magnetisk festeanordning kan godtas. |
| --- | --- |

| 12.3 | Lykten skal være koplet slik at den kan tennes selv om bilens øvrige lys ikke er tent og slik at følgende er oppfylt: |
| --- | --- |

| 12.3.1 | På drosjer med taksameter skal lykten være sammenkoblet med taksameteret på en slik måte at den bare kan lyse når taksameteret er slått av. |
| --- | --- |

| 12.3.2 | På andre drosjer skal lykten være koplet over egen bryter og sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når lykten lyser. |
| --- | --- |
| II Endringene trer i kraft straks.” |