Utkast

# Forskrift om frakt av farlig last på lasteskip

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet (dato) med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 1, § 41a, § 42, § 68, § 69 og § 100, jf. kgl.res. av 12. oktober 1962 nr. 5, kgl.res. av 5. april 1963 nr. 9, samt kgl.res. av 1. desember 1978 nr. 1 og delegeringsvedtak av 15. januar 1979 nr.1. Jfr. EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF som endret ved direktiv 98/48/EF) og lov av 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler.

# Del 1

# Generelle bestemmelser

# § 1 

Virkeområde

Denne forskrift gjelder for alle norske lasteskip og lektere, med mindre annet fremgår av de enkelte paragrafer.

# § 2

## Definisjoner

I denne forskrift betyr:

(1) BC-koden: (Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes). Regler for frakt av faste bulklaster, vedtatt av IMO ved resolusjon A.434(XI), med senere endringer.

(2) BCH-koden: (Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk). Regler for bygging og utrustning av skip som fører farlige kjemikalier i bulk, vedtatt av IMO ved resolusjon A.212 (VII), med senere endringer.

(3) Direktiv 2002/59/EF: Rådets direktiv 2002/59/EF omopprettelse av et trafikkovervåknings- og trafikkinformasjonssystem for skipsfarten i Fellesskapet og om opphevelse av Rådets direktiv 93/75/EØF, med senere endringer.

(4) EmS: (Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods). Nødprosedyrer for skip som frakter pakket farlig last, MSC/Circ.1025, med senere endringer.

(5) GC-koden: (Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk). Regler for bygging og utrustning av skip som fører flytende gasser i bulk, vedtatt av IMO ved resolusjon A. 328(IX), med senere endringer.

(6) Gasskoden for eksisterende gasskip: (Code for Existing Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk). Regler for frakt av flytende gasser i bulk på eksisterende gasskip, vedtatt av IMO ved resolusjon A. 329 (IX), med senere endringer.

(7) IBC-koden: (International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk). Internasjonale regler for bygging og utrustning av skip som frakter farlige kjemikalier i bulk, vedtatt av IMO ved resolusjon MSC.4(48), med senere endringer.

(8) IGC-koden: (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk). Den internasjonale gasskipskode, Internasjonale regler for bygging og utrustning av skip som fører flytende gasser i bulk, vedtatt av IMO ved resolusjon MSC. 5(48), med senere  endringer.

(9) IMDG-koden: (International Maritime Dangerous Goods Code). Internasjonale regler for frakt av pakket farlig last til sjøs, vedtatt av IMO ved resolusjon A.716(17), med senere endringer.

(10) INF-koden: (International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships). Internasjonale sikkerhetsregler for transport av pakket bestrålt kjernebrensel, plutonium og høyradioaktivt avfall om bord på skip, vedtatt av IMO ved resolusjon MSC.88(71), med senere endringer.

(11) Lastsikringsmanual: (Cargo Securing Manual). Manual for sikring av last, som krevd i SOLAS, utarbeidet i henhold til IMOs retningslinjer, MSC/Circ.745, med senere endringer.

(12) MARPOL 73/78: (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978). Den internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip, med senere endringer.

(13) MFAG: (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods). Retningslinjer for medisinsk førstehjelp til bruk ved ulykker som involverer farlig last, MSC/Circ.857, med senere endringer.

(14) Resolusjon A.673 (16): (Guidelines for the transport and handling of limited amounts of hazardous and noxious liquid substances in bulk in offshore support vessels). IMOs retningslinjer for transport og håndtering av begrensede mengder farlige og giftige stoffer i bulk på forsyningsskip.

(15) SOLAS: (International Convention for the Safety of Life at Sea 1974). Internasjonal konvensjon for sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1974, med senere endringer.

(16) STCW: (International Convention for Standards, Training, Certificates and Watchkeeping 1978) Internasjonal konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk av 1978, med senere endringer.

# § 3

## Rederens og førerens plikter

Reder og fører skal sørge for at bestemmelsene i denne forskrift blir fulgt.

# § 4

## Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav.  Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig.  Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst som Norge har sluttet seg til.

# § 5

## Forholdet til internasjonalt regelverk

Følgende internasjonale regelverk gjelder for skip omfattet av denne forskrift med mindre annet fremgår uttrykkelig av de enkelte bestemmelser:

a) SOLAS kapittel VII

b) BC-koden

c) IBC-koden/BCH-koden

d) IGC-koden/GC-koden/Gasskoden for eksisterende gasskip

e) IMDG-koden

f) INF-koden

g) Res. A.673(16)

h) Direktiv 2002/59/EF

Den internasjonale ikrafttredelse skal følges. I mangel av ikrafttredelsesdato, gjelder den internasjonale vedtakelsesdato. Annen ikrafttredelse kan likevel bestemmes.

# Del 2

# Spesielle bestemmelser

# § 6

## Transport med, bygging og utrustning av skip som fører farlig last som pakket gods  eller som faste bulklaster

Skip som frakter laster som omfattes av denne bestemmelse skal, så langt de er omfattet av regelverket, oppbevare følgende dokumentasjon om bord:

a) SOLAS kapittel VII

b) SOLAS regel II-2/19 / regel II-2/54

c) MARPOL vedlegg III

d) BC-koden

e) IMDG-koden

f) EmS

g) MFAG

h) Direktiv 2002/59/EF

Pakket farlig gods som frembys for sjøtransport skal være forskriftsmessig merket, emballert og ledsaget av nødvendige transportdokumenter. Gods som ikke er i samsvar med dette, skal avvises for transport. Gods i skadet emballasje skal alltid avvises.

Alle skip som fører farlig gods, skal ha en spesiell liste, fraktoppgave eller detaljert stuingsplan som angir det farlige godset om bord og plasseringen av dette.

Alt landbasert personell i rederiet og alle besetningsmedlemmer, som skal utføre oppgaver som omfatter vurdering og behandling av pakket farlig gods på lasteskip, skal gis opplæring i håndtering av- og sikkerhetstiltak for pakket farlig gods. Opplæringen skal være i henhold til krav i IMDG-koden og STCW, og skal kunne dokumenteres.

# § 7

## Transport med, bygging og utrustning av skip som fører farlige flytende kjemikalier i bulk2

Skip som frakter kjemikalier som omfattes av denne bestemmelse skal, så langt de er omfattet av regelverket, oppbevare følgende dokumentasjon om bord:

a) SOLAS kapittel VII

b) MARPOL vedlegg II

c) IBC-koden

d) BCH-koden

e) Resolusjon A.673 (16)

f) MFAG

g) Direktiv 2002/59/EF

For kjemikalieskip hvor Sjøfartsdirektoratet skal utstede sertifikat, skal reder eller fører kunne fremlegge skriftlig erklæring fra besiktelsesinstitusjon om at skipet tilfredsstiller henholdsvis IBC-kodens eller BCH-kodens regler for transport av flytende kjemikalier, samt oppgave over de laster skipet er godkjent for å transportere.

Kjemikalieskip bygget på eller etter 1. juli 1986 skal følge bestemmelsene i SOLAS kap. VII, samt bestemmelsene i IBC-koden. Kjemikalieskip bygget før 1. juli 1986 skal følge anbefalingene i BCH-koden som krav.

# § 8

## Transport med, bygging og utrustning av skip som fører flytende gasser i bulk2

Skip som frakter gass som omfattes av denne bestemmelse skal, så langt de er omfattet av regelverket, oppbevare følgende dokumentasjon om bord:

a) SOLAS kapittel VII

b) IGC-koden

c) Gasskoden for eksisterende gasskip

d) GC-koden

e) Resolusjon A.673 (16)

f) MFAG

g) Direktiv 2002/59/EF

For gasskip hvor Sjøfartsdirektoratet skal utstede sertifikat, skal reder eller fører kunne fremlegge skriftlig erklæring fra besiktelsesinstitusjon om at skipet tilfredsstiller henholdsvis IGC-kodens, GC-kodens eller Gasskoden for eksisterende gasskips regler for transport av flytende gasser, samt oppgave over de laster skipet er godkjent for å transportere.

Gasskip bygget på eller etter 1. juli 1986 skal følge bestemmelsene i SOLAS kap. VII, samt bestemmelsene i IGC-koden.

Gasskip bygget før 1. juli 1986 skal følge henholdsvis GC-koden eller Gasskoden for eksisterende gasskip. GC-koden skal følges hvor kontrakt om bygging er inngått etter 31. oktober 1976, hvor kjølen er strukket eller tilsvarende byggestadium er nådd etter 31. desember 1976 eller levering har funnet sted etter 30. juni 1980. Tilsvarende datoer gjelder ved vesentlig ombygging, for henholdsvis kontraktinngåelse, påbegynt ombygging og ferdigstillelse.

# § 9

## Transport med, bygging og utrustning av skip som fører pakket bestrålt kjernebrensel, plutonium og høyradioaktivt avfall (INF)

Skip som frakter laster som omfattes av denne bestemmelse skal, så langt de er omfattet av regelverket, oppbevare følgende dokumentasjon om bord:

a) SOLAS kapittel VII

b) EmS

c) INF-koden

d) IMDG-koden

e) MARPOL vedlegg III

f) MFAG

g) Direktiv 2002/59/EF

# Del 3

# Avsluttende bestemmelser

# § 10

## Straff

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 (straffeloven) § 339 nr. 2 jf. § 48 a og § 48 b, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

# § 11

## Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft den 1. januar 2006.

Fra samme tid oppheves forskrift av 21. mai 1987 nr. 406 om transport på skip av spesielle eller farlige laster i bulk eller som pakket gods.

# Footnotes

Ved transport av radioaktive stoffer, klasse 7, kan fører eller reder innhente supplerende opplysninger fra Statens Strålevern.

For rapportering, se forskrift av 2. april 1987 nr. 231 om rapportering av hendelse til sjøs.

Følgende lasteskip med fartsområde stor kystfart og større fart skal oppfylle de spesielle kravene i SOLAS regel II-2/54 til transport av farlig gods: Lasteskip med bruttotonnasje 500 og over, som er kjølstrukket etter 1. september 1984, og lasteskip med bruttotonnasje mindre enn 500, som er kjølstrukket etter 1. februar 1992. For lasteskip med fartsområde stor kystfart og større fart kjølstrukket etter 1. juli 2002 gjelder regel II-2/19, som vedtatt av IMO ved resolusjon MSC.99(73).

IMDG-koden bind 1, kapittel 1.3 og STCW 1995 kapittel II, avsnitt A-II/2 med tabeller og avsnitt B-V/c i STCW-konvensjonen.

Resolusjonen gjelder alle brennbare stoffer, uavhengig av om de er listet i resolusjonens Appendix 1.

Ved transport av radioaktive stoffer, klasse 7, kan fører eller reder innhente supplerende opplysninger fra Statens Strålevern (INF og IMDG).