Liechtensteinisches Landesgesetzblatt

Jahrgang 2005	Nr. ...	ausgegeben am ... 2005

E N T W U R F – 10.11.05

Verordnung

vom …….

Über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei Bauarbeiten ( Bauarbeitenverordnung BauAV)

Aufgrund von Art. 40 des Gesetzes vom 26. Dezember 1966 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz) LGBl. 1967 Nr. 6 und Art. 71 sowie 97 des Gesetzes betreffend die Unfallversicherung (UVG) LGBl. 1990 Nr. 46 verordnet die Regierung:

1. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Gegenstand und anderes geltendes Recht

1) Diese Verordnung legt fest, welche Massnahmen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer auf Baustellen bei Bauarbeiten getroffen werden müssen.

2) Die Bestimmungen des Gesetzes vom 23. Oktober 2002 über die Koordination der Sicherheits- und Gesundheitsschutzmassnahmen bei Bauarbeiten (Bauarbeitenkoordinationsgesetz, BauKG), LGBl 2002 Nr. 158 und der Verordnung vom 16. Juni 1998 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz, LGBl 1998 Nr. 111 bleiben vorbehalten.

Art. 2

Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieser Verordnung gelten:

a)	für Betriebe, die dem Arbeitsgesetz unterstehen;

b)	für Betriebe, die obligatorisch gegen Unfall versicherte Arbeitnehmer beschäftigen¸ oder

c)	für Selbstständige.

Art. 3

Begriffe

1) Im Sinne dieser Verordnung sind:

a)	„Bauarbeiten“: die Herstellung, die Instandstellung, die Änderung, der Unterhalt, die Kontrolle, der Rückbau oder der Abbruch von Bauwerken, einschliesslich der vorbereitenden und abschliessenden Arbeiten; weiter gelten als Bauarbeiten Arbeiten in Gräben, Schächten, Baugruben, Steinbrüchen und Kiesgruben, Arbeiten an und in Rohrleitungen, Untertagearbeiten sowie die Steinbearbeitung;

b)	„Absturzhöhe“: die Höhendifferenz zwischen der Absturzkante und tiefstmöglichen Aufschlagstelle; 	
bei einer mehr als 60° geneigten  Arbeits- oder Verkehrsfläche: die Höhendifferenz zwischen dem höchstmöglichen Ort, an dem der Absturz beginnen kann, und der tiefstmöglichen Aufschlagstelle:

c) 	„Mittlere Absturzhöhe“: die halbe Summe der maximalen und minimalen Absturzhöhe:

d)	„Durchbruchsichere Fläche“: Fläche, die allen Belastungen standhält, die während der Ausführung von Arbeiten auftreten können:

e)	„Beschränkt durchbruchssichere Fläche“: Fläche, die eine Einzelperson ohne Einsturzgefahr begehen kann;

f)	„Lichte Breite“: Der kleinste Abstand zwischen Grabenwänden, wenn keine Spriessung vorhanden ist, der kleinste Abstand zwischen gegenüberliegenden Spriesswänden oder zwischen Baugrubenböschung und festen Bauteilen;

g)	„Arbeitsmittel“: Arbeitsmittel sind insbesondere Maschinen, Anlagen, Apparate, Gerüste, Spuntwänder, Spriessungen, Absturzsicherungen, Werkzeuge und dergleichen, die bei der Arbeit benutzt werden. Unter diesen Begriff fallen auch technische Einrichtungen und Geräte, die nicht unmittelbar zum Arbeiten benutzt werden, aber zur Arbeitsumgebung gehören (z.B. Bauheizung, Beleuchtung usw.) sowie persönliche Schutzausrüstungen.

2) Unter den in dieser Verordnung verwendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen sind Angehörige des weiblichen und männlichen Geschlechts zu verstehen.

II. Bestimmungen für alle Bauarbeiten

1. Allgemeines

Art. 4

Planung von Bauarbeiten

1) Bauarbeiten müssen so geplant werden, dass das Risiko von Unfällen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen möglichst klein ist und die notwendigen Sicherheitsmassnahmen, namentlich auch bei der Verwendung von Arbeitsmittel eingehalten werden können.

2) Der Arbeitgeber, der sich im Rahmen eines Werkvertrags als Unternehmer zur Ausführung von Bauarbeiten verpflichten will, hat vor dem Vertragsabschluss zu prüfen, welche Massnahmen notwendig sind, um die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Ausführung seiner Arbeiten zu gewährleisten. Baustellenspezifische Massnahmen, die nicht bereits realisiert werden, sind in den Werkvertrag aufzunehmen und in der gleichen Form zu spezifizieren wie die übrigen Inhalte des Werkvertrags. Jene Massnahmen, die bereits realisiert werden, sind im Werkvertrag anzumerken.

3) Baustellenspezifische Massnahmen sind frühzeitig zu realisieren. Als baustellenspezifische Massnahmen gelten Schutzmassnahmen, welche von mehreren Arbeitgebern für ihre Arbeitnehmer benützt werden wie Gerüste, Auffangnetze, Laufstege, Sicherungsmassnahmen in Gräben und Baugruben, Hohlraumsicherungsmassnahmen usw.

4) Der Arbeitgeber, der Bauarbeiten ausführt, hat dafür zu sorgen, dass für die Ausführung der Arbeiten geeignete Materialien, Installationen und Geräte in genügender Menge und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Sie müssen sich im betriebssicheren Zustand befinden und den Anforderungen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes entsprechen.

5) Das Betreten der Baustelle oder Baustellenbereiche muss in Abhängigkeit von der Gefahr für Unbefugte verboten und verwehrt oder besonderen Bedingungen unterstellt werden.

6) Beim Zugang zur Baustelle sind entsprechende Hinweisschilder anzubringen, welche auf die anzutreffende Gefahr hinweisen. Es ist je nach Gefahrenquelle auf das Tragen der persönlichen Schutzausrüstungen hinzuweisen.

Art. 5

Organisation der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

1) Der Arbeitgeber muss auf jeder Baustelle eine Person bezeichnen, die für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz zuständig ist. Diese Person kann den Arbeitnehmern diesbezüglich Weisungen erteilen.

2) Wer durch sein Verhalten oder seinen Zustand sich selbst oder andere gefährdet, ist von der Baustelle wegzuweisen.

Art. 6

Beginn der Bauarbeiten

Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Vorkehrungen gemäss Baustellenkoordinationsgesetzes getroffen worden sind.

Art. 7

Schutzhelmpflicht

1) Die Arbeitnehmer müssen bei allen Arbeiten, bei denen sie durch herunterfallende Gegenstände oder Materialien gefährdet werden können, einen Schutzhelm tragen.

2) In jedem Fall ist ein Schutzhelm zu tragen:

a.	bei Hochbau und Brückenbauarbeiten bis zum Abschluss des Rohbaues;

b.	bei Arbeiten im Bereich von Kranen, Aushubgeräten und Spezialtiefbaumaschinen;

c.	bei Graben- und Schachtbau sowie beim Erstellen von Baugruben;

d.	in Steinbrüchen;

e.	im Untertagebau;

f.	bei Sprengarbeiten;

g.	bei Rückbau- oder Abbrucharbeiten;

h.	bei Holzbau- und Metallbauarbeiten;

i)	bei Arbeiten an und in Rohrleitungen.

Art. 8

Warnkleider

Bei Arbeiten im Bereich von Verkehrsmitteln sind Kleider in grellen Farben zu tragen. Diese Kleider müssen mit lichtreflektierenden Flächen beschichtet sein.

Art. 9

Notfallplanung, Rettung von Verunfallten

1) Für jede Baustelle ist eine geeignete Notfallplanung zu erstellen.

2) Die Rettung von Verunfallten muss gewährleistet sein.

3) Den Arbeitnehmern sind die Notrufnummern der Rettungsdienste (z.B. Arzt, Spital, Ambulanz, Polizei, Feuerwehr, Helikopter usw.) der näheren Umgebung in geeigneter Form bekannt zu geben

2. Arbeitsmittel

Art. 10

Verwendung von Arbeitsmitteln

1) Arbeitsmittel müssen bestimmungsgemäss verwendet werden. Insbesondere dürfen sie nur für Arbeiten und an Orten eingesetzt werden, wofür sie geeignet sind. Vorgaben des Herstellers über die Verwendung des Arbeitsmittels sind zu berücksichtigen.

2) Arbeitsmittel müssen so aufgestellt und in die Arbeitsumgebung integriert werden, dass die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmer gewährleistet sind. Dabei sind die Anforderungen an den Gesundheitsschutz erfüllen.

3) Arbeitsmittel, die an verschiedenen Orten zum Einsatz gelangen, sind nach jeder Montage darauf hin zu überprüfen, ob sie korrekt montiert sind, einwandfrei funktionieren und bestimmungsgemäss verwendet werden können. Die Überprüfung ist zu dokumentieren.

4) Arbeitsmittel wesentlich geändert oder für andere als vom Hersteller vorgesehene Zwecke oder in nicht bestimmungsgemässer Art verwendet, so müssen die neu auftretenden Risiken so reduziert werden, dass die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmer gewährleistet sind.

Art. 11

Instandhaltung

1) Arbeitsmittel sind gemäss den Angaben des Herstellers fachgerecht in Stand zu halten. Dabei ist dem jeweiligen Einsatzzweck und Einsatzort Rechnung zu tragen. Die Instandhaltung ist zu dokumentieren.

2) Arbeitsmittel, die schädigenden Einflüssen wie Hitze, Kälte und korrosiven Gasen und Stoffen ausgesetzt sind, müssen nach einem zum voraus festgelegten Plan regelmässig überprüft werden. Eine Überprüfung ist auch vorzunehmen, wenn aussergewöhnliche Ereignisse stattgefunden haben, welche die Sicherheit des Arbeitsmittels beeinträchtigen könnten. Die Überprüfung ist zu dokumentieren.

3. Arbeitsplätze und Verkehrswege

Art. 12

Allgemeine Anforderungen

1) Arbeitsplätze müssen sicher und über sichere Verkehrswege erreichbar sein.

2) Zur Sicherheit von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen gehört insbesondere folgende Massnahmen:

a)	Es sind Absturzsicherungen im Sinne der Art. 19 – 23 anzubringen;

b)	Bei nicht durchbruchssicheren Flächen, Bauteilen und Abdeckungen sind Abschrankungen anzubringen oder andere Massnahmen zu treffen, damit sie nicht versehentlich begangen werden. Wenn nötig sind sie mit tragfähigen Abdeckungen oder Laufstegen zu überbrücken;

c)	Beschränkt durchbruchssichere Flächen sind als solche zu kennzeichnen;

d)	An den Zugängen zu beschränkt oder nicht durchbruchssichen Flächen sind Anschlagtafeln anzubringen, auf denen die Arbeitnehmer in ihnen verständlichen Sprachen oder Symbolen darauf hingewiesen werden, dass das Betreten der Fläche verboten beziehungsweise eingeschränkt ist;

e)	Laufstege und Abdeckungen müssen die ihrer Funktion entsprechenden Abmessungen aufweisen und gegen Verrutschen gesichert sein;

f)	Scharfkantige und spitze Gegenstände sind zu entfernen oder abzudecken. Vorstehende Armierungsstäbe müssen mit Haken ausgebildet sein. Ist dies nicht möglich, so ist die Verletzungsgefahr durch geeignete Abdeckungen auszuschliessen;

g)	Zwischen sich bewegenden Anlagenteilen und festen Hindernissen ist ein freier Durchgang von 0,5m Breite und 2,5m Höhe freizuhalten. Wird eines dieser Masse unterschritten, so ist der Durchgang zu sperren oder sind die Anlagenteile zu verschalen;

h)	Es müssen Leitern, Treppen oder gleichwertige Arbeitsmittel verwendet werden, wenn zum Erreichen der Arbeitsplätze Niveauunterschiede von mehr als 1m zu überwinden sind.

i)	Erfordert es die Sicherheit, muss eine netzunabhängige Notbeleuchtung vorhanden sein.

Art. 13

Besondere Anforderungen für Verkehrswege

Zur Sicherheit von Verkehrswegen gehören folgende Massnahmen:

- Baustellenzugänge müssen mindestens 1m breit sein, übrige Verkehrswege müssen mindestens 60cm breit sein;

- Die Verkehrswege sind freizuhalten;

- Verkehrswege über beschränkt oder nicht durchbruchssichere Flächen sind über Laufstege mit beiderseitigem Seitenschutz zu führen;

- Bei Gleitgefahr müssen Verkehrswege durch geeignete Massnahmen gesichert werden;

- Bei Steigungen von mehr als 20 Prozent muss eine Rutschsicherung angebracht sein;

- An Treppen mit mehr als fünf Stufen ist ein Handlauf anzubringen.

Art. 14

Fahrbahnen

1) Fahrbahnen müssen den zu erwartenden Lasten standhalten.

2) Dämme und Rampen müssen so angelegt und befestigt sein, dass sie nicht einstürzen können. Dazu muss der Abstand zwischen dem Fahrspurrand und dem Rand des Dammes oder der Rampe mindestens 1 m betragen. Bei ungünstigen Bodenverhältnissen muss der Abstand entsprechend grösser sein. Ist dies aus Platzgründen nicht möglich, so sind geeignete technische Massnahmen zu treffen.

3) Es sind Massnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer namentlich vor Steinen, Schmutz und Spritzwasser zu treffen.

Art. 15

Schutz vor herabfallenden Gegenständen und Materialien

Bei übereinanderliegenden Arbeitsplätzen und Verkehrswegen sind Massnahmen zu treffen, damit Arbeitnehmer auf unten liegenden Arbeitsplätzen und Verkehrswegen nicht durch herabfallende, herabgleitende, herabrollende oder herabfliessende Gegenstände und Materialien gefährdet werden.

Art. 16

Werfen oder Fallenlassen von Gegenständen und Materialien.

Gegenstände und Materialien dürfen nur geworfen oder fallen gelassen werden, wenn der Zugang zur Gefahrenzone abgesperrt ist oder wenn die Gegenstände oder Materialien auf der ganzen Länge über Kanäle, geschlossene Rutschen oder ähnliches geführt werden.

Art. 17

Rückwärtsfahrten von Transportfahrzeugen und Baumaschinen

Rückwärtsfahrten von Transportfahrzeugen und Baumaschinen sind kurz zu halten und, wenn Personen sich im Fahrbereich aufhalten können, durch eine Hilfsperson oder technische Massnahme  zu überwachen.

4. Leitern

Art. 18

Leitern

1) Es dürfen nur Leitern verwendet werden, die insbesondere bezüglich Belastbarkeit und Standfestigkeit für die beabsichtigten Arbeiten geeignet sind.

2) Beschädigte Leitern dürfen nicht benützt werden. Sie sind fachgerecht in Stand zu stellen oder unbenützbar zu machen.

3) Leitern müssen auf einem tragfähigen Untergrund aufgestellt werden oder aufliegen und gegen Wegrutschen, Drehen und Kippen gesichert sein.

4) Der Leiterstandort ist so zu wählen, dass keine Gefahr besteht, durch herabfallende Gegenstände oder Materialien getroffen zu werden.

5) Die obersten drei Sprossen von Leitern dürfen nur dann bestiegen werden, wenn beim Austritt eine Plattform und eine Haltevorrichtung vorhanden sind.

5. Absturzsicherung

Art. 19

Verwendung des Seitenschutzes

1) Ein Seitenschutz ist zu verwenden bei ungeschützten Stellen mit einer Absturzhöhe von mehr als 2 m und bei solchen im Bereich von Gewässern und Böschungen.

2) Bei Verkehrswegen im Bereich von Gewässern oder Böschungen reicht ein Geländerholm.

3) Bei Linienbaustellen kann auf den Seitenschutz verzichtet werden, wenn sich niemand im Bereich des Grabenrandes aufhalten muss und die Baustelle gut sichtbar signalisiert ist.

Art. 20

Seitenschutz

1) Der Seitenschutz besteht aus Geländerholm, Seitenholm und Bordbrett.

2) Die Oberkante des Geländerholms muss zwischen 95 und 105 cm, diejenige des Zwischenholms zwischen 50 und 60 cm über der Standfläche liegen

3) Die Bordbretter müssen eine Höhe von mindestens 15 cm ab der Standfläche aufweisen.

4) Der Abstand zwischen Geländer- und Zwischenholm darf nicht mehr als 47 cm betragen.

5) An Stelle von Geländer- und Zwischenholm können Rahmen und Gitter verwendet werden, welche den gleichen Schutz bieten.

6) Der Seitenschutz ist so zu befestigen, dass er nicht unbeabsichtigt entfernt werden oder sich lösen kann.

Art. 21

Niveauunterschiede von Böden und Bodenöffnungen

1) Im Gebäudeinneren sind bei Böden Niveauunterschiede von mehr als 50 cm mit einem Geländerholm abzuschranken.

2) Bodenöffnungen, in die man hineintreten kann, sind mit einem Seitenschutz abzuschranken oder mit einer durchbruchssicheren und unverrückbaren Abdeckung zu versehen.

Art. 22

Gerüste

Wird bei Hochbauten die Absturzhöhe von 3 m überschritten, so ist ein Fassadengerüst zu erstellen. Der oberste Holm des Gerüstes hat während der gesamten Bauarbeiten die höchste Absturzkante um mindestens 80 cm zu überragen.

Art. 23

Andere Absturzsicherungen

1) Wo das Anbringen eines Seitenschutzes nach Art. 20 oder eines Gerüstes nach Art. 22 technisch nicht möglich oder zu gefährlich ist, sind Fanggerüste, Schutznetze oder Seilsicherungen zu verwenden oder gleichwertige Schutzmassnahmen zu treffen.

2) Die Absturzhöhe bei Abstürzen ins Schutznetz darf nicht mehr als 6 m, diejenige bei Abstürzen ins Fanggerüst nicht mehr als 3 m betragen.

6. Bestehende Anlagen sowie Werkleitungen

Art. 24

Bestehende Anlagen

1) Vor Beginn der Bauarbeiten muss abgeklärt werden, ob im Arbeitsbereich Anlagen vorhanden sind, durch die Personen gefährdet werden können, namentlich Elektrische Anlagen, Verkehrsanlagen, Leitungen, Kanäle, Schächte, Anlagen mit Explosionsgefahr oder Giftstoffen.

2) Sind solche Anlagen vorhanden, so ist mit deren Eigentümern oder Betreibern schriftlich festzuhalten, welche Sicherheitsmassnahmen erforderlich sind und wer sie durchzuführen hat.

3) Werden solche Anlagen erst nach der Arbeitsaufnahme entdeckt, so müssen die Arbeiten sofort eingestellt werden und dürfen erst wieder aufgenommen werden, wenn die erforderlichen Massnahmen getroffen worden sind.

Art. 25

Werkleitungen

1) Für die Versorgung von Baustellen mit Energie sind die gesetzlichen Vorschriften und die Regeln der Technik zu beachten.

2) Für Steckdosen mit einer Nennstromstärke von höchstens 32 A, die zum Anschluss beweglicher Geräte dienen, ist eine Fehlerstromzuschaltung mit maximal 30 mA Nennauslösestrom obligatorisch.

7. Arbeitsumgebung

Art. 26

Luftqualität

1) Durch Massnahmen, welche die Emission gesundheitsgefährdender Stoffe vermindern, sowie durch natürliche oder künstliche Lüftung ist dafür zu sorgen, dass am Arbeitsplatz der Sauerstoffgehalt der Luft zwischen 19 und 21 Volumenprozent beträgt und die Grenzwerte für gesundheitsgefährdende Stoffe in der Luft nach den Richtlinien über die maximale Arbeitsplatzkonzentration nach Art. 84 der Verordnung über den Sicherheits- und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz  nicht überschritten werden.

2) Gesundheitsgefährdende Stoffe, die namentlich in Gräben, Kanalisationen, Schächten, Tunnels oder im Gebäudeinneren entstehen, sind ohne Gefährdung von Personen ins Freie abzuleiten. Die Luftqualität ist regelmässig zu überprüfen.

3) Kann die Luftqualität nicht durch Massnahmen nach Abs 1 sichergestellt werden, so sind Atemschutzgeräte zu verwenden.

4) Müssen Atemschutzgeräte mit künstlicher Frischluftzufuhr verwendet werden, so sind Arbeitnehmer einzusetzen, die

a) 	dazu geeignet sind; und

b)	in der Anwendung dieser Geräte instruiert sind.

Art. 27

Explosions- und Brandgefahr

1) Arbeiten mit Brandgefahr sind so zu planen und auszuführen, dass im Brandfall die Arbeitsplätze gefahrlos verlassen werden können.

2) Es müssen Löschmittel und Löscheinrichtungen, die den möglichen Brandstoffen angepasst sind, in unmittelbarer Nähe zur Verfügung stehen.

3) Explosionsgefährdete Bereiche sind abzusperren und mit einem Warndreieck zu kennzeichnen.

Art. 28

Ertrinkungsgefahr

1) Bei Arbeiten am, im und über dem Wasser, bei denen Ertrinkungsgefahr besteht, sowie bei Übersetzungsfahrten müssen geeignete Schwimmwesten getragen werden.

2) Bei Arbeiten am, im und über fliessenden Gewässern ist namentlich durch Auffangvorrichtungen oder Rettungsboote zu vermeiden, dass Arbeitnehmer weggeschwemmt werden.

Art. 29

Lärm

Kann die Lärmbelästigung durch technische oder organisatorische Massnahmen nicht unter den Grenzwert nach den Richtlinien über Grenzwerte über physikalische Einwirkungen ( Art. 73 und 85 der Verordnung über den Sicherheits- und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz) gesenkt werden, so sind geeignete Gehörschutzmittel zu tragen.

Art. 30

Aussergewöhnliche Gefährdungen

1) In Zonen besonderer Gefährdung durch Ereignisse wie Lawinen, Hochwasser, Erdrutsche oder Steinschlag dürfen Arbeiten nur unter geeigneter Überwachung ausgeführt werden.

2) Es ist eine Organisation einzurichten, welche die Rettung der Arbeitnehmer jederzeit gewährleistet.

3) Bei akuter Gefahr dürfen sich keine Arbeitnehmer in der Gefahrenzone aufhalten.

4) Sind die Verbindungen zwischen einem Arbeitsplatz und dem nächsten Arzt oder Spital unterbrochen und auch ein Helikoptereinsatz nicht möglich, so sind die Arbeiten einzustellen.

8. Transport

Art. 31

Transport

1) Transportanlagen sind so einzurichten, dass zwischen dem Personal, das die Anlage steuert, und der Stelle, die bedient wird, direkte Sichtverbindung besteht. Wenn dies wegen der örtlichen Verhältnisse nicht möglich ist, muss ein zuverlässiges Kommunikationssystem eingerichtet werden.

2) Der Gefahrenbereich unterhalb einer Aufzugseinrichtung ist entweder abzusperren oder durch Warnposten zu sichern. Muss der Gefahrenbereich betreten werden, so ist die Einrichtung vorgängig stillzulegen und zu sichern.

3) Personentransporte dürfen nur mit technischen Einrichtungen und Geräten ausgeführt werden, die vom Hersteller dafür vorgesehen sind.

III. Arbeiten auf Dächern

1. Schutz vor Stürzen über den Dachrand

Art. 32

Allgemeines

1) An Dachrändern, auch an giebelseitigen Dachrändern, sind ab einer Absturzhöhe von 3m Massnahmen zu treffen, um Abstürze zu verhindern.

2) Bei unterschiedlicher Dachneigung ist für die zu treffende Massnahme die Neigung der Dachtraufe massgebend.

Art. 33

Massnahmen an Dachrändern

1) Bei Dächern mit einer Neigung bis und mit 60° ist ein Spenglergang nach Art. 51 anzubringen.

2) Bei Dächern mit einer Neigung bis 10° kann der Spenglergang entfallen, wenn ein durchgehender Seitenschutz nach Art. 20 angebracht ist und alle Arbeiten innerhalb des Seitenschutzes ausgeführt werden können.

3) Bei Dächern mit einer Neigung zwischen 25° und 60° ist der Seitenschutz des Spenglerganges als Dachdeckenschutzwand nach Art. 52 auszugestalten.

4) Bei Dächern mit einer Neigung über 60° darf, unabhängig von der Traufenhöhe, nur von Gerüsten oder beweglichen Arbeitsbühnen aus gearbeitet werden.

5) An giebelseitigen Dachrändern sind ein Geländerholm und ein Zwischenholm anzubringen. Diese Massnahme kann entfallen, wenn ein durchgehender Spenglergang angebracht ist oder gleichwertige Schutzmassnahmen getroffen worden sind.

Art. 34

Öffnung zwischen Spenglergang und Fassade

Beträgt die Öffnung zwischen dem Belag des Spenglergangs und der Fassade mehr als 30 cm, so sind Massnahmen zu treffen, die Abstürze durch diese Öffnung verhindern.

Art. 35

Dachfangwand

1) Für Arbeiten auf bestehenden Dächern kann an Stelle eines Spenglergangs eine Dachfangwand verwendet werden.

2) Die Dachfangwand ist eine Schutzeinrichtung auf geneigten Dachflächen, welche verhindert, dass abrutschende Personen über den Dachrand abstürzen können.

3) Sie wird direkt an der Traufe errichtet, hat diese um mindestens 80 cm zu überragen, muss eine Bauhöhe von mindestens 100 cm aufweisen und ist in der tragenden Unterkonstruktion zu verankern.

4) Bei Dachneigungen von mehr als 40° sind für Arbeiten an der Traufe zusätzlich zur Dachfangwand Fangerüste, Schutznetze oder Seilsicherungen zu verwenden oder gleichwertige Schutzmassnahmen zu treffen.

Art. 36

Arbeiten von geringem Umfang

1) Bei Arbeiten die gesamthaft pro Dach weniger als zwei Personenarbeitstage dauern, genügen folgende Massnahmen:

a)	Bei Dachneigungen bis 60° und Absturzhöhen von mehr als 3 m sind Massnahmen zur Absturzsicherungen nach Art. 23 zu treffen. Beträgt die Dachneigung mehr als 40°, so sind zusätzlich Dachleitern zu verwenden.

b)	Bei Dachneigungen von mehr als 60° und einer Absturzhöhe von mehr als 3 m sind bewegliche Arbeitsbühnen oder gleichwertige Vorrichtungen zu verwenden.

2) Bei Gleitgefahr sind solche Massnahmen bereits für Absturzhöhen von 2 m zu treffen.

2. Schutz vor Stürzen durch das Dach.

Art. 37

Allgemeines

1)	Vor Beginn der Arbeiten ist abzuklären, ob die Dachflächen:

a)	durchbruchssicher sind;

b)	beschränkt durchbruchssicher sind;

c)	nicht durchbruchssicher sind.

2)	Es sind Absturzsicherungen anzubringen, wenn die Absturzhöhe bei Abstürzen ins Gebäudeinnere mehr als 5 m beträgt.

3)	Bei Dachöffnungen sind, unabhängig von der Absturzhöhe, Absturzsicherungen anzubringen.

Art. 38

Beschränkt durchbruchssichere Dachflächen

1) Auf beschränkt durchbruchssichere Dachflächen darf nicht heruntergesprungen werden.

2) Es dürfen darauf keine Leitern und keine schweren Geräte oder Gegenstände gestellt werden.

3) Müssen über solche Flächen schwere Lasten getragen werden, so sind Laufstege zu verwenden.

4) Auskragende Teile von Dachplatten wie Bleche und Wellplatten dürfen nicht betreten werden

Art. 39

Nicht durchbruchssichere Dachflächen

1) Das Arbeiten auf nicht durchbruchssicheren Dachflächen ist nur von Laufstegen aus gestattet.

2) Sind Arbeiten in der Nähe von nicht durchbruchssicheren Dachflächen auszuführen, so sind diese gegenüber den Arbeitsbereichen abzuschranken oder durchbruchssicher abzudecken.

Art. 40

Montage von Dachelementen

1) Für die Montage von Dachelementen dürfen die beschränkt oder nicht durchbruchssicheren Dachflächen direkt über den Trageelementen ohne Laufstege betreten werden, wenn der Abstand zwischen den Trageelementen in einer Richtung nicht mehr als 70 cm beträgt.

2) Dachplatten dürfen erst betreten werden, wenn sie befestigt sind.

3) Tragelemente, namentlich Pfetten, Sparren oder Profilträger,  sind Bauteile, die beim Betreten an ungünstiger Stelle stabil und tragfähig bleiben. Dachlatten gelten nicht als Tragelemente.

IV.  Gerüste

1. Allgemeine Bestimmungen

Art. 41

Trag- und Widerstandsfähigkeit

1) Es dürfen nur Gerüste und Gerüstbestandsteile verwendet werden, die den Anforderungen an das Inverkehrbringen nach dem Gesetz vom 22. März 1995 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten LGBl 1995 Nr. 100 (STEG)

2) Sie müssen alle einwirkenden Kräfte, auch während des Auf-, Um- und Abbaues, aufnehmen können, namentlich:

a)	Eigengewicht;

b)	Nutzlasten;

c)	Windkräfte;

d)	Schneelasten;

e)	dynamische Einwirkungen bei Sprüngen, Stürzen oder Erschütterungen;

f)	spezielle Kräfte, die während des Auf-, Um- und Abbaues auftreten.

3) Der Arbeitgeber hat auf Verlangen nachzuweisen, dass die Anforderungen nach Abs. 2 erfüllt sind. Er kann für den Nachweis den Ersteller des Gerüsts beiziehen.

Art. 42

Gerüstbestandteile

Gerüstbestandteile, die verbogen, geknickt, durch Korrosion oder anderswie beschädigt sind, dürfen nicht verwendet werden.

Art. 43

Stabilität

Gerüste sind so aufzubauen, dass sämtliche Bestandteile gegen unbeabsichtigtes Verschieben gesichert sind.

Art. 44

Fundation

Gerüste müssen auf eine tragfähige Unterlage abgestellt und gegen Wegrutschen gesichert werden. Wenn notwendig sind Hilfskonstruktionen zu erstellen.

Art. 45

Verankerung

1) Das Gerüst ist am Bauwerk zug- und druckfest zu verankern oder anderweitig in geeigneter Weise, namentlich durch Abstützen oder Abspannen, zu fixieren.

2) Die Verankerungen und anderweitigen Fixierungen sind fortlaufend dem Gerüstaufbau oder –abbau folgend zu montieren beziehungsweise zu entfernen.

Art. 46

Gerüstfremde Ein- und Anbauten

Wer Ein- und Anbauten jeglicher Art wie Aufzüge Seilwinden oder Konsolen an ein Gerüst anbringen will, hat sich vorgängig zu vergewissern, dass das Gerüst bezüglich Tragsicherheit und Stabilität den zu erwartenden Zusatzkräften standhält.

2. Arbeitsgerüste

Art. 47

Arten

1) Arbeitsgerüste sind Konstruktionen, die begehbare Arbeitsflächen am Bauwerk schaffen. Es werden folgende Arbeitsgerüste unterschieden:

a)	Stahlrohrgerüste (Art. 54);

b)	Systemgerüste (Art. 55);

c)	Holzgerüste (Art. 56);

d)	Rollgerüste (Art. 57).

2) Als Arbeitsgerüst in Regelausführung gilt ein Gerüst, das nach den Regeln der Technik konstruiert und entsprechend den Anleitungen des Herstellers aufgebaut ist.

3) Nicht als Arbeitsgerüste gelten bewegliche Arbeitsbühnen, Lehr- und Traggerüste.

Art. 48

Tragfähigkeit und Belagsbreite

In Hinsicht auf die auszuführenden Arbeiten dürfen Gerüste nur mit folgender minimaler Tragfähigkeit und Belagsbreite verwendet werden:

|  | Nutzlast in kN/m² | Minimale Belagsbreite (auch zwischen Ständern) | Gerüstbezeichnung |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeiten mit leichtem Material, z.B. Verputz oder Malerarbeiten | 2,00 | 60 cm | Leichtes Arbeitsgerüst (Verputz- /Malergerüst) |
| Arbeiten mit Materiallagerung, z.B. Maurerarbeiten | 3,00 | 90 cm | Schweres Arbeitsgerüst (Maurergerüst) |
| Arbeiten mit schwerem Material wie das Versetzen von Fertigelementen | 4,50 | 90 cm | Besonders schweres Arbeitsgerüst (Steinhauergerüst) |

Art. 49

Zugänge zu Arbeitsplätzen

1) Gerüstgänge müssen über sichere Zugänge verfügen.

2) Für jeden Arbeitsplatz muss in höchstens 25 m Entfernung ein Zugang vorhanden sein.

3) An Gerüsten, die höher als 25 m sind, sind nur Aufzüge gestattet, die vom Hersteller auch für Personentransporte vorgesehen sind. Der Aufzug ersetzt nicht die erforderlichen Zugänge.

4) Für den Aussenaufstieg sind Leitern bis zu einer Absturzhöhe von 5 m zugelassen.

Art. 50

Gerüstgänge

1) Die Gänge der Arbeitsgerüste sind in einem vertikalen Abstand von höchstens 2,3 m anzuordnen.

2) Der Abstand des Belages von der Fassade darf in keiner Bauphase 30 cm übersteigen. Ist dies nicht möglich, so sind zusätzliche Massnahmen zu treffen, um einen Absturz zu verhindern.

Art. 51

Gerüstgang am Dachrand (Spenglergang)

1) Der Spenglergang ist ein Gerüstgang, der das sichere Arbeiten am Dachrand ermöglicht und in der Regel auskragend am Gerüst montiert ist.

2) Bei Absturzhöhen ab der Traufe oder ab dem Flachdachrand von mehr als 3 m ist maximal 1 m unterhalb derselben ein Gerüstgang (Spenglergang) zu erstellen.

3) Der Belag des Spenglerganges ist für eine dynamische Beanspruchung wie beim Sturz vom Dach zu bemessen.

4) Der Seitenschutz des Spenglerganges muss mindestens 60 cm von der fertigen Dachtraufe oder der Aussenkante des Daches entfernt stehen; sein oberster Holm muss mindestens 80 cm oberhalb des Dachrandes liegen.

5) Die Abstände zwischen Holmen oder zwischen Holmen und Bordbrettern dürfen 50 cm nicht überschreiten.

Art. 52

Dachdeckerschutzwand

1) Die Dachdeckerschutzwand ist eine Schutzeinrichtung am Spenglergang, welche vom Dach stürzende Personen, Gegenstände und Materialien auffängt.

2) In der Dachdeckerschutzwand sind Öffnungen oberhalb der Traufe oder des Dachrandes bis zu einer Höhe von je 25 cm, unterhalb der Traufe oder des Dachrandes bis zu einer Fläche von je 100 cm² zulässig.

Art. 53

Benützung und Unterhalt

1) Das Gerüst ist durch jeden Benützer täglich einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Weist es Mängel auf, so darf es nicht benützt werden.

2) Auf Gerüstbelägen sowie auf Zugängen, Auf- und Abstiegen muss überflüssiges oder gefährliches Material, namentlich Schutt, Schnee und Eis, entfernt werden.

3) Die Nutzlast eines Arbeitsgerüsts muss auf einem Schild gut sichtbar angegeben sein.

Art. 54

Stahlrohrgerüste

1) Es sind Stahlrohre mit einem Aussendurchmesser von 48,3 mm und Wandstärken von 3,2 oder 4,0 mm zu verwenden.

2) Die Ständer sind zwei- oder mehrreihig auszuführen. Die Ständerrohre sind mit Zentrierbolzen und Kupplungen zu stossen.

3) Im vertikalen Abstand von maximal 2 m sind Längsrohre an jeder Ständerreihe anzubringen. Sie müssen wenigstens über 2 Felder laufen. Die Stösse sind gegeneinander versetzt anzuordnen.

4) Die Gerüstfronten sind auf ganzer Höhe auf geeignete Weise auszusteifen.

5) An jedem Knoten zwischen Ständer und Längsrohr ist ein Querrohr anzuordnen und am Ständer anzuschliessen.

6) Längsrohre und Diagonalen sind mit allen Ständern zu verbinden.

7) Konsolen mit mehr als 30 cm Ausladung dürfen nur an Knotenpunkten angeschlossen oder abgestützt werden.

8) Stahlrohrgerüste in Regelausführung dürfen als Verputz-/Malergerüste bis zu folgenden Bauhöhen erstellt werden:

a)	mit höchstens einem Konsolengerüst wie bei einem Spenglergang:

| Ständerabstand bis | Max. Bauhöhe (S = Wandstärke) |  |
| --- | --- | --- |
|  | S = 3,2 mm | S = 4,0 mm |
| 1,50 m 2,00 m 2,25 m 2,50 m 3,00 m | 45 m 35 m 30 m 25 m 20 m | 55 m 45 m 40 m 35 m 30 m |

b)	mit Konsolen von maximal 30 cm Ausladung:

| Ständerabstand bis | Max. Bauhöhe (S = Wandstärke) |  |
| --- | --- | --- |
|  | S = 3,2 mm | S = 4,0 mm |
| 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m | 20 m 18 m 15 m 12 m | 30 m 24 m 18 m 15 m |

c)	mit Konsolen von maximal 60 cm Ausladung:

| Ständerabstand bis | Max. Bauhöhe (S = Wandstärke) |  |
| --- | --- | --- |
|  | S = 3,2 mm | S = 4,0 mm |
| 1,50 m 2,00 m | 12 m 8 m | 15 m 10 m |

9)	Stahlrohrgerüste in Regelausführung dürfen als Maurer- oder Steinhauergerüste höchstens mit einem Konsolengerüstgang wie bei einem Spenglergang bis zu den folgenden Bauhöhen erstellt werden:

| Ständerabstand bis | Max. Bauhöhe (S = Wandstärke) |  |
| --- | --- | --- |
|  | S = 3,2 mm | S = 4,0 mm |
| 1,50 m 2,00 m 2,25 m 2,50 m | 20 m 17 m 15 m 12 m | 25 m 22 m 20 m 17 m |

Art. 55

Systemgerüste

1) Die Montageanleitung des Herstellers, insbesondere Angaben über Aussteifung, Verankerung, Überbrückung von Öffnungen und Eckenausbildung des Gerüstes, ist zu beachten.

2) Systemgerüste in Regelausführung dürfen bis zu folgenden Bauhöhen erstellt werden

| Rahmen-Ständerrohre mit 48,3 mm Aussendurchmesser S = Wandstärke in mm | Maximale Bauhöhe in m |
| --- | --- |
|  | Verputz- /Malergerüst | Maurergerüst | Steinhauergerüst |
|  | Mit Konsolen von 60 cm | Mit Konsolen von 30 cm | Maximal 1 Konsole | Mit Konsolen von 30 cm | Maximal 1 Konsole | Mit Konsolen von 30 cm | Maximal 1 Konsole |
| Stahl S = 3,2 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 15 | 25 |
| Aluminium S = 4,0 | 14 | 20 | 30 | 12 | 20 | 10 | 15 |

Art. 56

Holzgerüste

1) Der gegenseitige Abstand der vertikalen Gerüststangen darf höchstens 3 m betragen

2) Der Durchmesser der vertikalen Gerüststangen muss auf der Höhe des obersten Gerüstganges mindestens 8 cm betragen.

3) Jede Stange ist zug- und druckfest zu verankern.

4) An Konsolengerüsten sind in einem gegenseitigen Abstand von maximal 6 m waagrechte Streichstangen anzubringen.

5) An Hebelgerüsten sind unmittelbar unter jedem Gerüstgang Streichstangen mit einem Maximaldurchmesser von 12 cm anzubringen.

6) Gerüstfronten von über 8 m Höhe sind mit Diagonalen kreuzweise zu versteifen (verschwerten).

7) Als Verputz- /Malergerüst darf ein Holzgerüst nur bis zu einer Höhe von 12 m errichtet werden.

8) Als Maurer- oder Steinhauergerüst darf ein Holzgerüst nur bis zu der Höhe errichtet werden, die mit einer einzelnen Gerüststange erreicht werden kann.

Art. 57

Rollgerüste

1) Rollgerüste sind vor der Benützung hinsichtlich der Art der auszuführenden Arbeiten und mit Rücksicht auf die Bodenverhältnisse auf ihre Standsicherheit zu prüfen.

2) Sie müssen gegen unbeabsichtigtes Verschieben gesichert sein. Während des Verschiebens dürfen sich keine Personen darauf aufhalten.

3. Fanggerüste

Art. 58

Fanggerüst

1) Fanggerüste sind so anzubringen, dass Personen, Gegenstände und Materialien nicht tiefer als 3 m abstürzen können.

2) Entsprechend der möglichen Absturzhöhe hat die horizontale Auskragung des Fanggerüsts mindestens zu betragen:

| Mögliche Absturzhöhe | Minimale horizontale Auskragung |
| --- | --- |
| bis 2 m bis 3 m | 1,50 m 1,80 m |

3) Sturzseitig ist ein Seitenschutz nach Art. 19 anzubringen.

V. Gräben, Schächte und Baugruben

Art. 59

Allgemeines

1) Gräben, Schächte und Baugruben sind so auszugestalten, dass niemand durch herabfallende oder abrutschende Massen gefährdet wird.

2) Gräben, Schächte und Baugruben von mehr als 1.50 m Tiefe die nicht verspriesst werden, sind gemäss Art. 60 abzuböschen oder durch andere geeignete Massnahmen zu sichern.

3) Gräben und Schächte müssen so erstellt werden, dass die lichte Breite, im Sohlenbereich gemessen, ein sicheres Arbeiten gewährleistet. Sofern der Graben für das Verlegen von Leitungen begangen werden muss, hat die lichte Breite des Grabens:

a)	 mindestens 40 cm plus das Aussenmass der Leitung (Nennmass plus Wandstärke); und

b)	 ab einer Grabentiefe von 1 m mindestens 60 cm zu betragen.

4) Die Breite des Arbeitsraumes in Baugruben muss in jeder Bauphase mindestens 60 cm betragen.

5) Grabenränder müssen bei Spriessungen auf eine Breite von mindestens 0,5 m oder bei Böschungen auf eine Breite von mindestens 1,0 m horizontal freigehalten werden.

6) Deponien von Aushub- und Baumaterial sind so zu erstellen, dass niemand gefährdet wird.

7) Treppen und Leitern  in Schächten und Baugruben müssen im vertikalen Abstand von maximal 5m mit Zwischenpodesten unterbrochen sein. Leitern müssen versetzt weitergeführt werden.

8) Gegen das Überfahren von Graben-, Gruben- und Schachträndern sowie Böschungskanten sind im Bereich von Fahrbahnen und Kippstellen die erforderlichen Massnahmen zu treffen, namentlich durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung, geeignete Verkehrsführung  mit Signalisationen, Abschrankungen und Radabweisern.

Art. 60

Böschungen

1) Die Böschungsneigungen sind der Standfestigkeit des Baugrundes anzupassen.

2) Wird die Standfestigkeit des Baugrundes durch Witterungseinflüsse wie starken Niederschlägen oder Tauwetter beeinträchtigt, sind geeignete Massnahmen zu treffen.

3) Im Sprengfels sowie im homogenen Fels, der mit mechanischem Gerät abbaubar ist (z.B. Sandstein oder Mergel), können die Wände senkrecht ausgebildet werden.

4) Es muss ein Sicherheitsnachweis erbracht werden, wenn:

a)	folgende Verhältnisse zwischen Senkrechte und Waagrechte nicht eingehalten werden können:

aa)	höchstens 3 : 1 bei gut verfestigtem, standfestem Material,

ab)	höchstens 2 : 1 bei mässig verfestigtem, jedoch nicht standfestem Material,

ac)	höchstens 1 : 1 bei rolligem Material,

b)	die Höhe der Böschung mehr als 4 m beträgt,

c)	die Böschung voraussichtlich durch Fahrzeuge, Baumaschinen oder Materialdepots zusätzlich belastet wird.

d)	Hangwasser zutritt oder der Böschungsfuss sich im Grundwasserbereich befindet.

Art. 61

Spriessungen

1) Spriessungen müssen den zu erwartenden Belastungen und Beanspruchungen standhalten und nach den Regeln der Technik ausgeführt werden.

2) Bei Dimensionierung der Spriessung sind zusätzliche Belastungen durch Fahrzeuge, Baumaschinen sowie Deponien von Aushub, Material und Geräten zu berücksichtigen.

3) Die Spriessarbeiten sind so auszuführen, dass benachbarte unverspriesste Wandteile keine Personen gefährden.

4) Der unterste Teil der Grabenwände kann je nach Material bis 80 cm hoch unverspriesst bleiben.

5) Die Spriesselemente dürfen im standfesten Material Zwischenräume von höchstens 20 cm aufweisen.

6) Hohlräume hinter Spriesswänden sind sofort satt auszufüllen.

7) Die Spriessung muss mindestens 15 cm über den Grabenrand vorstehen.

8) Beim Ein- und Ausbau der Spriessungen sowie beim Wiedereinfüllen der Gräben darf sich niemand im ungesicherten Bereich aufhalten.

9) Gräben, die unterhalb von Böschungen senkrecht ausgehoben werden, sind auf der gesamten vertikalen Aushubtiefe zu verspriessen; ausgenommen sind Gräben in Fels nach Art. 60 Abs. 2.

Art. 62

Bodenverfestigung

1) Bodenverfestigung, wie Injektionen, Vermörtelung oder künstliche Vereisung müssen auf Grund eines Standsicherheitsnachweises ausgeführt werden.

2) Die notwendigen Prüfungen und Messungen sind nach den Anweisungen einer Fachperson durchzuführen und durch diese zu prüfen.

Art. 63

Untergrabungen

1) Überhänge an den Böschungen oder Grabenwänden sind unverzüglich zu beseitigen.

2) Freigelegte Gegenstände, wie Bauwerksteile, Werkleitungen, Randsteine, Belagsteile, Findlinge, lose Steine, Bäume und Sträucher sind zu sichern.

VI. Rückbau- und Abbrucharbeiten

Art. 64

Rückbau- und Abbrucharbeiten

1) Bevor mit den Abbrucharbeiten begonnen werden darf, müssen die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken abgeklärt werden.

2) Die erforderlichen Massnahmen müssen getroffen werden, um zu verhindern, dass:

a)	Arbeitnehmer abstürzen;

b)	Bauteile unbeabsichtigt einstürzen;

c)	Arbeitnehmer in gesundheitsgefährdender Weise mit Stoffen wie Staub, Asbest, polychlorierten Biphenylen (PCB), Gasen oder Chemikalien sowie mit Strahlen in Kontakt kommen;

d)	Arbeitnehmer durch herumfliegende, herunter- und einstürzendes Material getroffen werden;

e)	Arbeitnehmer durch die Instabilität von Nachbarbauwerken, durch bestehende Anlagen, durch beschädigte Werkleitungen oder durch den plötzlichen Bruch von Zugseilen gefährdet werden;

f)	Arbeitnehmer durch Brände oder Explosionen gefährdet werden.

3) Das Betreten von Gefahrenzonen ist durch Schutzwände, Absperrungen oder Warnposten zu verhindern. Es ist namentlich der Gefahr eines Seilbruches und von Materialwurf Rechnung tragen.

4) Die Arbeiten dürfen nur unter ständiger fachkundiger Aufsicht durchgeführt werden.

VII. Untertagearbeiten

Art. 65

Meldepflicht

1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet, alle Untertagearbeiten vor deren Ausführung dem Amt für Volkswirtschaft zu melden.

2) Von dieser Meldpflicht ausgenommen sind Kontroll- und Unterhalsarbeiten an und in bestehenden Tunnels.

Art. 66

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass vor Beginn der Untertagearbeiten ein schriftliches Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept vorliegt. Dieses muss namentlich die Notfallorganisation und die Umsetzung der Art. 67 bis 76 regeln.

Art. 67

Netzunabhängige Stromversorgung

Eine netzunabhängige Stromversorgung muss sichergestellt werden für:

- Schachtbefahrungsanlagen;

- Erdgaswarnanlagen;

- Kommunikationseinrichtungen;

- Kompressoren bei Arbeiten unter Druck;

- Beleuchtung.

Art. 68

Klimatische Bedingungen

Ist eine Gefährdung der Gesundheit der Arbeitnehmer durch klimatische Bedingungen wie besonders Wärme, Kälte und Luftfeuchtigkeit zu erwarten, sind geeignete Massnahmen zu treffen.

Art. 69

Belüftung

1) Vor Beginn der Untertagearbeiten muss ein Lüftungskonzept erstellt werden.

2) Der Zugang zu nicht belüfteten Räumen muss verhindert werden.

3) In durchgeschlagenen Bauwerken, die nicht belüftet werden, muss die Luftqualität dauernd messtechnisch überwacht werden.

4) Zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen sind besondere Massnahmen zu treffen.

5) Der Arbeitgeber muss abklären lassen, ob in den Gesteinsschichten möglicherweise Erdgas vorhanden ist. Er hat nötigenfalls die entsprechenden Massnahmen anzuordnen.

6) Für dieselmotorbetriebene Fahrzeuge und Maschinen sind Partikelfilter obligatorisch. Ihre Wirksamkeit ist nachzuweisen.

Art. 70

Explosions- und Brandschutz

1) Benzin- und Flüssiggasmotoren dürfen untertags nicht eingesetzt werden.

2) Es müssen geeignete Massnahmen getroffen werden, um Brandfälle zu verhindern und in Brandfällen allfällige Folgen für die Gesundheit der Arbeitnehmer zu vermeiden.

Art. 71

Beleuchtung

1) Alle Arbeitsplätze, Verkehrswege und Räume müssen hinreichend beleuchtet sein

2) Wenn keine Notbeleuchtung installiert ist, muss jede Person eine Lampe mitführen.

Art. 72

Transport

1) Transportpisten, Gleis- und Bandanlagen sind so anzulegen und zu unterhalten, dass niemand gefährdet wird, namentlich nicht durch den Betrieb, das Fördergut oder durch die Installationen.

2) Fahrzeuge wie Transportfahrzeuge und Baumaschinen müssen so ausgerüstet sein, dass die Person, welche das Fahrzeug führt, jederzeit den Gefahrenbereich ihres Fahrzeuges in Fahrtrichtung einsehen und überwachen kann.

3) Technische Installationen wie Lüftung, Frischluftzufuhr und Lager von Gefahrenstoffen, die bei Beschädigung zur Gefährdung von Personen führen können, sind zu schützen.

Art. 73

Fusswege

1) Fusswege entlang von Fahrpisten und Gleisanlagen sind mit technischen Massnahmen von diesen zu trennen.

2) Bei Kontroll- und Unterhalsarbeiten an und in bestehenden Tunnels müssen keine entsprechenden technischen Massnahmen getroffen werden.

Art. 74

Ausbruch und Hohlraumsicherung

1) Wo die Gefährdung durch nieder- oder einbrechendes Gestein sowie Wassereinbruch besteht, sind vor Beginn der Ausbrucharbeiten Vorerkundungen durchzuführen.

2) Arbeitsplätze sind so anzuordnen und zu sichern, dass niemand durch nieder- oder einbrechendes Gestein sowie Wassereinbruch gefährdet wird.

3) Wo die Baugrundverhältnisse es erfordern, sind geeignete Massnahmen zur Hohlraumsicherung zu treffen.

Art. 75

Sprengvortrieb

1) Die Arbeitnehmer dürfen durch die Sprengschwaden nicht gefährdet werden.

2) Die Arbeit an der Sprengstelle darf frühestens 15 Minuten nach der Sprengung wieder aufgenommen werden.

3) Nach jedem Abschlag sind Materialablösungen und gelockerte Gesteinspartien von der ausgebrochenen Strecke zu entfernen.

Art. 76

Warnkleider

Die Arbeitnehmer müssen Warnkleider in grellen Farben tragen, welche den ganzen Körper bedecken und mit lichtreflektierenden Flächen versehen sind.

VIII. Gestein, Kies und Sand

Art. 77

Meldepflicht

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, den Abbau im Freien von Gestein vor der Ausführung dem Amt für Volkswirtschaft zu melden.

Art. 78

Abbauplan

1) Der Abbau von Gestein, Kies und Sand hat nach einem vor Beginn der Arbeiten erstellten Plan zu erfolgen. Dieser muss den Lagerungs- und Schichtverhältnissen sowie der Standfestigkeit des Abzubauenden Materials Rechnung tragen.

2) Die maximalen Böschungsneigungen sind im Abbauplan festzulegen.

Art. 79

Böschungsneigung

1) Die Böschungsneigung der Abraumdecken muss mindestens 1:1 sein.

2) Die Distanz zwischen dem Fusspunkt des Abraumes und der Böschungskante muss mindestens 1m betragen.

3) Abbauwände dürfen in keinem Zeitpunkt unterhöhlt werden.

Art. 80

Abbau von Gestein durch Sprengung

1) Beim Abbau von Gestein durch Sprengung sind die Abbauwände in Stufen vom maximal 40 m Höhe zu unterteilen.

2) Nach jedem Abschlag sind Materialablösungen und gelockerte Gesteinspartien von der Wand zu entfernen.

Art. 81

Abbau von Kies und Sand

1) Der maschinelle Abbau von Kies und Sand von oben hat in Stufen zu erfolgen.

2) Der Abbau von unten darf nur in locker gelagertem Material erfolgen. Dabei darf das standfeste Material von unten her nur abgetragen werden, wenn die Wand nicht höher ist als der höchste mit diesem Abbaugerät erreichbare Punkt plus dessen Raddurchmesser.

3) Beim Abbau mit Wasserstrahl ist die Wandhöhe frei wählbar, wobei der Standort für die Bedienung des Gerätes ausserhalb des Gefahrenbereichs liegen muss.

Art. 82

Absturzsicherung

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeiten in steilen Abbauwänden ausführen, müssen gegen Absturz gesichert sein.

Art. 83

Schutz vor niedergehenden Steinen und Materialien

1) Durch geeignete Massnahmen ist zu verhindern, dass Arbeitnehmer am Einsatzort durch niedergehende Steine und Materialien gefährdet werden.

2) Drohen Materialmassen oder Gesteinspakete abzustürzen, und kann die Gefahr nicht sofort beseitigt werden, ist der Fallbereich unverzüglich abzusperren.

3) Die Fahrerkabinen oder Bedienungsstände von Maschinen und Geräten sind mit einer Schutzvorrichtung auszurüsten, um die Arbeitnehmer, welche Maschinen und Geräte bedienen, vor niedergehenden Steinen und Materialien zu schützen.

4) Durchgänge und Verkehrswege, welche durch Steinschlag gefährdet sind, sind mit geeigneten Massnahmen zu sichern.

Art. 84

Wiederaufnahme der Arbeiten

Vor Wiederaufnahme der Arbeiten nach Arbeitsunterbrüchen sind namentlich durch Witterungseinflüsse entstandene überhängende Partien abzubauen und loses Material aus der Böschung zu entfernen.

IX. Arbeiten am hängenden Seil

Art. 85

Allgemeines

1) Für Arbeiten am hängenden Seil dürfen nur Arbeitnehmer eingesetzt werden, die über eine entsprechende Ausbildung verfügen.

2) Für Arbeiten am hängenden Seil müssen mindestens zwei Arbeitnehmer so eingesetzt werden, dass sie sich gegenseitig überwachen können.

3) Das Seilsystem muss über mindestens zwei getrennt voneinander befestigte Seile verfügen, wobei eines als Zugangs- Absenk- oder Haltemittel (Arbeitsseil) und das andere als Sicherungsmittel (Sicherungsseil) dient.

4) Die Verwendung eines einzigen Seiles kann zugelassen werden, wenn in Übereinstimmung mit der Risikobewertung die Verwendung eines zweiten Seiles eine grössere Gefährdung der Arbeitnehmer bei der Arbeiten bewirken würde. Es müssen andere geeignete Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer getroffen werden.

X. Arbeiten in Rohrleitungen

Art. 86

Allgemeines

1) Vor Beginn der Arbeiten in Rohrleitungen, bei denen Personen eingesetzt werden und Brand-, Explosions- sowie Vergiftungsgefahr nicht ausgeschlossen werden können, muss ein schriftliches Sicherheits- und Rettungskonzept erstellt werden.

2) Die Arbeitnehmer, welche für Arbeiten in Rohrleitungen eingesetzt werden, müssen dauernd von einer Person überwacht werden, die sich ausserhalb der Rohrleitung aufhält.

3) In Rohrleitungen mit einem Lichtmass von weniger als 600 mm dürfen keine Arbeitnehmer eingesetzt werden.

4) Arbeiten in Rohrleitungen mit einem Lichtmass von weniger als 800mm sind grundsätzlich mit Arbeitsmittel auszuführen, die von ausserhalb des Rohres bedient werden (Manipulatoren).

5) In Rohrleitungen mit einem Lichtmass von 600 bis 800 mm, in denen der Einsatz von Manipulatoren nicht möglich oder angemessen ist, dürfen Arbeitnehmer nur eingesetzt werden, wenn:

a)	die Rohrleitung künstlich belüftet ist;

b)	für den Einsatz über eine Strecke von mehr als 20m seilgeführte Rollwagen eingesetzt werden; und

c)	die Flucht und Rettung der Arbeitnehmer durch besondere Massnahmen wie Rettungsgurt mit montiertem Rettungsseil oder Kommunikationsmittel sichergestellt sind.

VI. Schlussbestimmungen

Art. 87

Kontrolle und Beratung

1) Das Amt für Volkswirtschaft hat in den Betrieben über die Einhaltung der Vorschriften des Gesetzes und der Verordnungen Kontrollen durchzuführen und die Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Anwendung des Gesetzes und der Verordnungen zu beraten.

2) Das Amt für Volkswirtschaft kann für einzelne Aufsichtsdienste besondere Sachverständige beiziehen.

Art. 88

Aufhebung des bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:

a)	die Verordnung der Fürstlichen Regierung vom 23. März 1950 (Bekämpfung der Silikose), (LGBl. 1950 Nr. 10);

b)	die Verordnung vom 27. Januar  971 über die Verhütung von Unfällen bei Bauarbeiten (LGBl 1971 Nr. 12);

c)	die Verordnung vom 27. Januar 1971 über die Verhütung von Unfällen bei der Gewinnung und Aufbereitung von Gestein, Kies, Sand und ähnlichen Materialien über Tag, (LGBl 1971 Nr. 13);

d)	die Verordnung vom 27. Januar 1971 über die Verhütung von Unfällen bei Arbeiten an und auf Dächern (LGBl 1971 Nr. 15).

e)	Die Verordnung vom 23. Dezember 1963 über die Unfallverhütung beim Graben- und Schachtbau sowie ähnlichen Arbeiten (LGBl. 1964 Nr. 3)

Art. 89

Übergangsbestimmung

Ab Inkrafttreten dieser Verordnung können Mauergerüste, welche bisher rechtmässig in Gebrauch waren, jedoch die Anforderungen an die Belagsbreite nach Art. 48 nicht erfüllen, noch während 6 Monaten benützt werden.

Art. 90

Inkrafttreten

Die Verordnung tritt mit dem Tag ihrer Kundmachung in Kraft.