Forskrift om luftfartøy som er unntatt fra EASA-forskriften m.m., BSL B 2-5.

Fastsatt av Luftfartstilsynet … 2006 med hjemmel i lov om luftfart §§ 4-1 og 15-4, jf. vedtak 10. desember 1999 nr. 1273 om delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven.

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å fastsette tekniske krav for luftfartøy som er unntatt fra EASA-forskriften, samt fastsette tekniske krav for visse andre luftfartøy.

§ 2. Definisjoner

(1) I forskriften her gjelder definisjoner i vedlegg 1 til dokumentasjonsforskriften.

(2) I denne forskriften menes med:

a) EASA-forskriften: Forskrift 23. mai 2005 nr. 459 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelsen av et europeisk flysikkerhetsbyrå, forordning (EF) nr. 1643/2003 av 22. juli 2003 og forordning (EF) nr. 1701/2003 av 24. september 2003 om endring av forordning (EF) nr. 1592/2002, samt forordning (EF) nr. 104/2004 av 22. januar 2004 om fastsettelse av regler for organiseringen og sammensetningen av klageinstansen for Det europeiske flysikkerhetsbyrået i norsk rett;

b) Hovedforordningen: Forordning (EF) nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelsen av et europeisk luftfartsbyrå, med vedlegg;

c) Sertifiseringsforordningen: Forordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner, med vedlegg;

d) Vedlikeholdsforordningen: Forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgavene, med vedlegg;

e) Annex II: vedlegg til hovedforordningen;

f) EASA: European Aviation Safety Agency (Det Europeiske Flysikkerhetsbyrået).

§ 3. Virkeområde

(1) Denne forskriften gjelder luftfartøy som nevnt i hovedforordningen artikkel 1 nr. 2 og Annex II. Forskriften gjelder også andre mikrolette luftfartøy enn de som er nevnt i Annex II. I tillegg gjelder forskriften for luftfartøy som ikke er godkjent av EASA.

(2) Forskriften gjelder ikke luftfartøy som er norske militære luftfartøy i henhold til luftfartsloven § 17-2.

(3) Forskriften gjelder ikke luftfartøy med maksimal tillatt startmasse på mindre enn 20 kilo.

§ 4. Forskriftens anvendelse for luftfartøy med lav hastighet og liten vekt m.m.

(1) Luftfartstilsynet fastsetter tekniske krav i hvert enkelt tilfelle for luftfartøy med steilehastighet eller minimum stabilisert flygehastighet i landingskonfigurasjon som ikke er større enn 35 knop kalibrert flygefart (CAS), med maksimalt to seter og maksimal startmasse som ikke er større enn:

- 300 kilo for landfly, enseter; eller

- 450 kilo for landfly, toseter; eller

- 330 kilo for amfibium eller sjøfly enseter: eller

- 495 kilo for amfibium eller sjøfly toseter; eller

(2) Luftfartstilsynet fastsetter også tekniske krav i hvert enkelt tilfelle for:

- glider som har mindre masse enn 80 kilo når det er enseter; eller

- glider som har mindre masse enn 100 kilo når det er toseter; eller

- ubemannet luftfartøy som har mindre masse enn 150 kilo; eller

- et hvert annet luftfartøy som uten pilot har mindre masse enn 70 kilo.

(3) Luftfartstilsynet fastsetter også tekniske krav i hvert enkelt tilfelle for øvrige lette luftfartøy enn de luftfartøy som er nevnt i første og annet ledd.

(4) Tekniske krav for luftfartøy som nevnt i første, annet og tredje ledd, følger av §§ 5-11.

§ 5. Import av luftfartøy til Norge

(1) Luftfartstilsynet skal godkjenne luftfartøy som skal importeres til Norge, med unntak av luftfartøy som nevnt i § 4.

(2) Før luftfartøy importeres til Norge skal søknad om import av luftfartøy sendes Luftfartstilsynet.

(3) Søknaden skal inneholde teknisk dokumentasjon om luftfartøyet og luftfartøytypen. Teknisk dokumentasjon skal være i henhold til spesifikasjon som Luftfartstilsynet angir i hvert enkelt tilfelle. Dokumentasjon skal være på engelsk eller et skandinavisk språk.

§ 6. Luft- og miljødyktighetsbevis og klassifisering

(1) Luftfartstilsynet utsteder luft- og miljødyktighetsbevis og tilsvarende tekniske tillatelser på bakgrunn av søknad fra eier eller bruker.

(2) Luftfartstilsynet klassifiserer luftfartøy i klassene Normal, Spesial eller Eksperiment. Dette gjelder ikke luftfartøy nevnt i § 4.

§ 7. Flygehåndbok

(1) Luftfartøy som registreres i Norges luftfartøyregister og luftfartøy nevnt i § 4 første og tredje ledd, skal ha flygehåndbok som viser luftfartøyets bruk og utrustning.

(2) Flygehåndbok og tilhørende dokumentasjon skal godkjennes av Luftfartstilsynet. Dette gjelder ikke luftfartøy nevnt i § 4 første og tredje ledd.

(3) Eier eller bruker kan utarbeide flygehåndbok.

(4) Endring i flygehåndbok og tilhørende dokumentasjon skal godkjennes av Luftfartstilsynet. Dette gjelder ikke luftfartøy nevnt i § 4 første og tredje ledd.

(5) Flygehåndbok og tilhørende dokumentasjon skal medbringes under flyging.

§ 8. Masse og balanse

(1) Luftfartøy i klasse Normal eller Spesial må oppfylle krav til masse og balanse som følger av masseforskriften.

(2) Luftfartøy som nevnt i § 4 første og tredje ledd skal ha vektoppgave, tyngdepunktsberegning og lasteinstruksjon. Veiing skal utføres hvert 10. år.

(3) Luftfartstilsynet fastsetter krav til masse og balanse for luftfartøy i klasse Eksperiment på bakgrunn av masseforskriften.

(4) For å sikre at luftfartøy holdes i kontinuerlig luftdyktig stand kan Luftfartstilsynet fastsette ytterligere krav til masse og balanse.

§ 9. Konstruksjon knyttet til modifikasjon og reparasjon av flymateriell

(1) Ved større modifikasjoner og større reparasjoner av luftfartøy klassifisert i klasse Normal eller Spesial skal Luftfartstilsynet godkjenne dokumentasjon og den organisasjon eller person som har utarbeidet dokumentasjonen.

(2) Ved mindre modifikasjoner og mindre reparasjoner av luftfartøy klassifisert i klasse

Normal eller Spesial skal Luftfartstilsynet godkjenne den organisasjon eller person som skal utarbeide dokumentasjon. Det samme gjelder ved større modifikasjoner og større reparasjoner av luftfartøy klassifisert i klasse Eksperiment.

(3) Ved mindre modifikasjoner og mindre reparasjoner for luftfartøy klassifisert i klasse Eksperiment kan dokumentasjon utarbeides uten godkjennelse som nevnt i første og annet ledd.

(4) Ved konstruksjon knyttet til modifikasjon og reparasjon av flymateriell for luftfartøy klassifisert i klasse Normal eller Spesial gis sertifiseringsforordningen, part 21, seksjon (subpart) A, D, E, J og M anvendelse.

(5) For luftfartøy som nevnt i Annex II (c) gjelder i tillegg krav som følger av selvbyggerforskriften.

(6) Ved konstruksjon av flymateriell for luftfartøy som nevnt i Annex II e), f), g) og h), samt ved konstruksjon av flymateriell for øvrig mikrolett luftfartøy, gjelder sertifiseringsforordningens vedlegg CS-VLA og CS-VLR.

(7) For å sikre at flymateriell holdes i kontinuerlig luftdyktig stand kan Luftfartstilsynet fastsette ytterligere krav til konstruksjon knyttet til modifikasjon og reparasjon av flymateriell.

§ 10. Produksjon knyttet til modifikasjon og reparasjon av flymateriell

(1) Ved produksjon av flymateriell for luftfartøy klassifisert i klasse Normal eller Spesial skal det brukes materiell av godkjent flykvalitet. Produksjon kan bare utføres av organisasjon eller person godkjent av Luftfartstilsynet.

(2) Ved produksjon av flymateriell for luftfartøy klassifisert i klasse Eksperiment skal det brukes materiell av godkjent flykvalitet. Produksjon av flymateriell skal godkjennes av Luftfartstilsynet.

(3) Ved produksjon knyttet til modifikasjon og reparasjon av flymateriell for luftfartøy klassifisert i klasse Normal eller Spesial gis sertifiseringsforordningen, part 21, seksjon (subpart) A, F og G anvendelse.

(4) For selvbygde luftfartøy som nevnt i Annex II (c) gjelder selvbyggerforskriften.

(5) Produksjon av flymateriell for luftfartøy som nevnt i Annex II e), f), g) og h), samt produksjon av flymateriell for øvrige lette luftfartøy, skal skje på forsvarlig måte.

(6) For å sikre at flymateriell holdes i kontinuerlig luftdyktig stand kan Luftfartstilsynet fastsette ytterligere krav til produksjon av flymateriell.

§ 11. Vedlikehold av flymateriell

(1) Luftfartøy skal vedlikeholdes i henhold til vedlikeholdsforskriften (privat). Luftfartøy som skal brukes til ervervsmessig flyging skal vedlikeholdes i henhold til vedlikeholdsforskriften (erverv). Første og annet punktum gjelder ikke for luftfartøy nevnt i § 4.

(2) Luftfartøy som nevnt i hovedforordningen artikkel 1 nr. 2 skal vedlikeholdes i henhold til vedlikeholdsforskriften (erverv).

(3) Luftfartøy som nevnt i Annex II e), f), g) og h), samt øvrige lette luftfartøy, skal vedlikeholdes i henhold til fabrikantens vedlikeholdsprogram eller vedlikeholdsinstruks.

(4) For å sikre at flymateriell holdes i kontinuerlig luftdyktig stand kan Luftfartstilsynet fastsette ytterligere krav til vedlikehold og vedlikeholdsorganisasjon.

§ 12. Dispensasjon

Luftfartsmyndigheten kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 13. Ikrafttredelse og opphevelse

Denne forskriften gjelder fra 1. august 2006. Samtidig oppheves forskrift 10. mai 1985 nr. 4156 om flymateriell av særlig art, mikrolett flymateriell, BSL B 5-3.