Forskrift om selvbygging av luftfartøy, BSL B 3-1 (selvbyggerforskriften)

Fastsatt av Luftfartstilsynet … 2006 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart §§ 4-1 og 15-4, jf. vedtak 10. desember 1999 nr. 1273 om delegering av myndighet til Luftfartstilsynet.

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre at selvbygde luftfartøy er luftdyktig.

§ 2. Virkeområde

(1) Forskriften gjelder selvbygging av luftfartøy med maksimal tillatt startmasse (MTOM) på 2000 kg.

§ 3. Definisjoner

(1) I forskriften her gjelder definisjoner i vedlegg 1 til dokumentasjonsforskriften.

(2) I denne forskriften menes med:

Byggeleder: en person godkjent av Luftfartstilsynet til å lede selvbygging av luftfartøy.

Kontrollør: en person godkjent av Luftfartstilsynet til å utføre kontroll med selvbygging av luftfartøy.

§ 4. Klassifisering

Luftfartstilsynet klassifiserer selvbygde luftfartøy i klasse Eksperiment.

§ 5. Godkjennelse av søknad om selvbygging av luftfartøy

(1) Luftfartstilsynet godkjenner søknad om selvbygging av luftfartøy i henhold til denne forskrift.

(2) Søknad om godkjennelse om selvbygging av luftfartøy sendes Luftfartstilsynet. Søknaden skal inneholde nødvendige opplysninger for vurdering av byggeprosjektet omfattet i en byggehåndbok, samt navn, adresse og opplysninger om byggelederens og kontrollørens kvalifikasjoner. Søknaden skal være underskrevet av både byggeleder og kontrollør.

(3) Ved selvbygging av luftfartøy skal byggeleder abonnere på servicemeddelelser og luftdyktighetspåbud.

§ 6. Import av selvbygd luftfartøy

(1) Import av påbegynt eller ferdig selvbygget luftfartøy skal godkjennes av Luftfartstilsynet. (2) Det må dokumenteres at kravene i § 7 første til og med femte ledd, § 8 og § 12 første ledd i denne forskrift er oppfylt.

§ 7. Konstruksjon

(1) Grenselastfaktorene for fly skal være minst +3,8/-1,5 G i normal kategori, og minst

+3,5/-1,5 G for rotorluftfartøy i normal kategori. I utility-kategori er kravene +4,4/-1,75 G og i akroflyging-kategori +6/-3 G.

(2) Dersom ikke annet er spesifisert av luftfartøytypens konstruktør, fabrikant eller rettighetshaver skal motor og propell enten ha typesertifikat eller være godkjent av Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet skal godkjenne modifikasjon av flymotor.

(3) For motorer uten ordinært typesertifikat gjelder følgende:

a) motoren eller identisk motor skal ha vært i bruk i minimum 60 driftstimer,

b) motoren skal ha vært brukt med samme elektriske system, drivstoffsystem og kjølesystem som i luftfartøyet,

c) de 60 driftstimene kan gjennomføres i prøvebenk, i luftfartøy eller i en kombinasjon av disse.

(4) For luftfartøy som er konstruert slik at strukturen ikke gir de ombordværende tilstrekkelig beskyttelse ved et eventuelt velt, skal det monteres en veltebøyle eller annen innretning med minimum styrkekrav (lengderetning og vertikalretning nedover) på 9G.

(5) Stigeevnen i standardatmosfære ved havoverflaten når luftfartøyet er i startkonfigurasjon og er lastet til høyeste tillatte startmasse, skal minst være 300 fot i minuttet.

(6) Ved bygging i samsvar med tidligere fastsatte konstruksjonskrav og hvor kravene i første til femte ledd ikke er oppfylt, kan Luftfartstilsynet dispensere fra denne bestemmelsen.

§ 8. Krav til utstyr

Følgende utstyr skal finnes i luftfartøyet:

a) oljetrykksindikator eller varselinnretning for lavt oljetrykk (gjelder ikke totaktsmotor),

b) oljetemperaturindikator (gjelder ikke totaktsmotor),

c) indikator for turteller,

d) sylindertemperaturindikator (gjelder luftkjølte motorer med kjøleklaffer i motordeksel),

e) brennstofftrykksindikator eller varselinnretning for lavt brennstofftrykk (gjelder ikke motor med gravitasjonsmating),

f) manifoldtrykkindikator for motorer utstyrt med propell med variabel stigning eller kompressor/turbolader,

g) oljemengdeindikator for hver oljetank,

h) indikator for temperatur av kjølevæske,

i) midje og skulderbelter i forsete, og midjebelte i baksete. Restaurerte luftfartøy kan utstyres som den originale modellen.

§ 9. Vedlikehold

(1) Selvbygde luftfartøy skal vedlikeholdes i henhold til vedlikeholdsforskriften (privat) og i samsvar med vedlikeholdsprogram godkjent av Luftfartstilsynet.

(2) Selvbygd luftfartøy plasseres i vedlikeholdsklasse III, jf. vedlikeholdsforskriften (privat).

(3) Vedlikehold skal dokumenteres i luftfartøyets journaler, jf. dokumentasjonsforskriften.

(4) Byggeleder eller den kontrollør som har vært ansvarlig for å gjennomføre byggearbeidet av et luftfartøy i samsvar med byggegodkjennelse, kan utføre vedlikehold på luftfartøyet i samsvar med første til tredje ledd, når de har gjennomført kurs og bestått prøve for særskilt tillatelse til vedlikeholdsarbeid. Kurs skal godkjennes av Luftfartstilsynet eller den Luftfartstilsynet bemyndiger. Luftfartstilsynet kan gi vedkommende tillatelse til å utføre årlig ettersyn. Etter at prøve for særskilt tillatelse til vedlikeholdsarbeid er bestått, kan ny eier av selvbygd luftfartøy etter godkjenning av Luftfartstilsynet utføre vedlikehold på eget luftfartøy.

(5) Dersom byggelederen eller prosjektets kontrollør ikke kan utføre vedlikeholdet, skal årlig ettersyn utføres av flytekniker, autorisert verksted eller flyverksted. Med flytekniker menes i denne sammenheng innehaver av flyteknikersertifikat.

§ 10. Større reparasjon og større modifikasjon

Ved større reparasjon og større modifikasjon skal Luftfartstilsynet godkjenne den organisasjon eller person som skal utarbeide dokumentasjonen.

§ 11. Bakkeprøving og prøveflyging

(1) Når bygging av luftfartøy er sluttført, skal bakkeprøving utføres i henhold til et program utarbeidet av byggeleder.

(2) Bakkeprøving skal også gjennomføres når det er utført større reparasjon eller større modifikasjon, dersom reparasjonen eller modifikasjonen kan ha påvirket luftfartøyets egenskaper.

(3) Prøveflygingsprogram skal godkjennes av Luftfartstilsynet.

(4) Prøveflyging kan ikke skje før fartøyet er foreløpig registrert i Norges luftfartøyregister i henhold til forskrift 5. februar 2004 nr. 393 om registrering av luftfartøy m.m., BSL A 1-5. Ved prøveflyging skal midlertidig registreringsbevis være om bord i luftfartøyet.

(5) Søknad om prøveflyging skal sendes Luftfartstilsynet vedlagt forslag til prøveflygingsprogram og flygehåndbok. Søknaden skal inneholde den dokumentasjon som er nødvendig for å vurdere luftfartøyets luftdyktighet, prøveflygingsprogram og prøveflygere. Bakkeprøving skal være avsluttet før søknad sendes Luftfartstilsynet.

(6) Etter bakkeprøving er utført, skal sluttkontroll utføres av byggeprosjektets kontrollør.

(7) Etter at Luftfartstilsynet har foretatt besiktigelse av luftfartøyet, kan særskilt flygetillatelse utstedes med en gyldighetstid på 12 måneder. Etter søknad kan særskilt flygetillatelse fornyes.

(8) Dersom det fastsettes operative begrensninger i prøveflygingsperioden, skal disse innføres i den særskilte flygetillatelsen.

(9) Krav til prøveflyging:

a) selvbygd luftfartøy skal prøveflys i minst 25 timer,

b) restaurerte, reparerte eller modifiserte luftfartøy kan bli pålagt prøveflyging dersom Luftfartstilsynet finner det nødvendig,

c) selvbygd motorglider skal prøveflys i minst 15 timer. Dette skal inkludere 5 timer motortid,

d) selvbygd seilfly skal prøveflys i minst 10 timer.

§ 12. Krav til dokumentasjon

(1) Følgende dokumenter skal godkjennes av Luftfartstilsynet:

a) byggejournal,

b) vedlikeholdsprogram,

c) flygehåndbok med sjekklister,

d) teknisk journal og vekt- og balansedokumenter.

(2) Det skal føres byggejournal over utført byggearbeid. Byggejournalen skal være signert av byggeleder og kontrollør. Byggejournalen skal følge luftfartøyet i dets levetid. Dokumentasjon som verifiserer identitet, kvalitet og innkjøpskilde for anvendt råmateriale, standarddeler og øvrige komponenter skal vedlegges byggejournalen.

(3) Det skal utarbeides vedlikeholdsprogram for luftfartøyet. Vedlikeholdsprogrammet skal inneholde daglige og periodiske vedlikeholdsinstrukser.

(4) Det skal vedlegges vedlikeholdsrapport når det søkes om særskilt flygetillatelse. I vedlikeholdsrapporten godtgjør prosjektets kontrollør ved sin underskrift at alle deler av byggearbeidet er gjennomført.

(5) Selvbygde luftfartøy skal ha flygehåndbok med sjekklister.

(6) Etter utført bakkeprøving i henhold til § 11 skal det opprettes tekniske journaler og vekt- og balansedokumenter i henhold til dokumentasjonsforskriften og masseforskriften. Tekniske journaler skal merkes Eksperiment. Byggeleder oppretter reisedagbok i forbindelse med at det søkes om særskilt flygetillatelse.

§ 13. Luft- og miljødyktighetsbevis

(1) Søknad om luft- og miljødyktighetsbevis i klasse Eksperiment i henhold til luftdyktighetsforskriften og miljødyktighetsbevis i henhold til forskrift av 19. juli 1993 nr. 4047 om begrensning av støy og utslipp fra sivile luftfartøyer BSL B 2-2, skal sendes Luftfartstilsynet etter prøveflyging er gjennomført.

(2) Luftfartstilsynet utsteder luftdyktighetsbevis i klasse Eksperiment når luftfartøyet anses luftdyktig i henhold til luftdyktighetsforskriften.

(3) Selvbygde luftfartøy skal oppfylle kravene i forskrift av 19. juli 1993 nr. 4047 om begrensning av støy og utslipp fra sivile luftfartøyer, BSL B 2-2.

§ 14. Sveising

Sveising, slaglodding og lignende av flymateriell tillates bare utført av person som har Luftfartstilsynets kompetansebevis for flysveisere og som er gyldig for den aktuelle type arbeid og materiale.

§ 15. Merking og skilter

(1) Selvbygd luftfartøy skal være utstyrt med nasjonalitets- og registreringsmerke, samt identifiseringsskilt i henhold til forskrift 23. november 2002 nr. 1332 om nasjonalitets- og registreringsmerking av luftfartøy, BSL A 1-8.

(2) Ordet EKSPERIMENT eller EXPERIMENTAL skal plasseres i minst 30 mm høye latinske bokstaver uten ornamentering slik at ordet er lett synlig utenfra. Tilsvarende merking skal også finnes slik at den kan sees fra pilot- og passasjersete.

(3) I selvbygd luftfartøy skal det monteres et skilt lett synlig for alle ombordværende med følgende tekst:

ADVARSEL

## DET ER IKKE VERIFISERT AT DETTE

LUFTFARTØYET FYLLER KRAVENE TIL

LUFTDYKTIGHET I KLASSE NORMAL

§ 16. Overføring av ansvar for selvbygging av luftfartøy

Dersom ansvaret for et pågående byggeprosjekt overføres til en ny byggeleder eller en ny kontrollør, skal søknad om godkjennelse av byggeleder eller kontrollør i henhold til denne forskriften, sendes Luftfartstilsynet.

§ 17. Registrering av selvbygget luftfartøy

Registrering av selvbygget luftfartøy skal skje i henhold til forskrift 5. februar 2004 nr. 393 om registrering av luftfartøy m.m., BSL A 1-5.

§ 18. Forbud mot bruk av selvbygget luftfartøy til ervervsmessig flyging

(1) Selvbygget luftfartøy kan ikke benyttes til ervervsmessig flyging.

(2) Skoleflyging som foretas i regi av flyklubb er tillatt såfremt det gjelder utsjekk i akroflyging, modell, halehjul, opptrekkbart understell, propeller med variabel stigning, sjøfly eller skiunderstell.

§ 19. Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 20. Ikrafttredelse og opphevelse

Denne forskrift gjelder fra 1. august 2006. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 27. juni 1997 nr. 712 om amatørbygging av luftfartøy.