Forskrift om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter)

3.	Nøyaktighetsklasser

3.1.	Instrumentene inndeles i hovedkategorier betegnet

X eller Y

i henhold til produsentens spesifikasjon.

3.2.	Disse hovedkategoriene deles videre inn i fire nøyaktighetsklasser:

XI, XII, XIII og XIV

og

Y(I), Y(II), Y(a) og Y(b)

som skal angis av produsenten.

3.3.             Følgende nøyaktighetsklasser skal anvendes til følgende type veiing:

XI	Benyttes der det er behov for svært god nøyaktighet.

XII	Benyttes der det er behov for god nøyaktighet.

XIII	Benyttes ved veiing av ferdig bearbeidede produkter og lignende handelstransaksjoner.

XIV		Vil bli vurdert av Justervesenet i hvert enkelt tilfelle.

Y(I)		Benyttes der det er behov for svært god nøyaktighet.

Y(II)	Benyttes der det er behov for god nøyaktighet.

Y(a)	Benyttes ved veiing av ferdig bearbeidede produkter og lignende handelstransaksjoner. For eksempel merkevekter/ prismerkevekter.

Y(b)	Benyttes ved beregning av frakt, tariff, etc. I tillegg kan de benyttes til veiing av sand, singel, malm, avfall og andre prislignende varer. For eksempel søppelbilvekter, hjullastervekter.