Forskrift om krav til automatiske gravimetriske fyllemaskiner, vedlegg 2, pkt. 3

3.	Nøyaktighetsklasser

3.1.	Produsenten skal angi både referansenøyaktighetsklassen Ref(x) og driftsmessig(e) nøyaktighetsklasse(r) X(x).

3.2.	En instrumenttype tildeles en referansenøyaktighetsklasse, Ref(x), som tilsvarer den best mulige nøyaktighet for instrumenter av typen. Etter installering betegnes enkeltinstrumenter med én eller flere driftsmessige nøyaktighetsklasser, X(x), idet det er tatt hensyn til de bestemte produkter som skal veies. Klassifiseringsfaktoren (x) skal være ≤ 2 og ha formen 1 × 10k, 2 × 10k eller 5 × 10k, hvor k er et negativt heltall eller null.

3.3.	Referansenøyaktighetsklassen, Ref(x), gjelder for statiske belastninger.

3.4.	For den driftsmessige klassen X(x) er X et system som sammenholder nøyaktigheten med lastens vekt, og (x) er en multiplikator for feilgrensene angitt for klasse X(1) i 4.2.

3.5.	Følgende nøyaktighetsklasser skal anvendes til følgende type veiing:

Klasse X(x) når x ( 1:	Benyttes ved veiing av ferdig bearbeidede produkter, fisk og lignende handelstransaksjoner.

Ved veiing av andre produkter vil nøyaktighetsklasse bli bestemt av Justervesenet

i hvert enkelt tilfelle.