Forskrift om krav til jernbanevekter, vedlegg 2, pkt. 3 og 4

3.	Nøyaktighetsklasser

3.1	Instrumentene inndeles i fire nøyaktighetsklasser som følger:

0,2  0,5  1 og 2.

3.2	Følgende nøyaktighetsklasser skal anvendes til følgende type veiing:

Klasse  0,2:	Benyttes ved veiing av gods ved handelstransaksjoner

Klasse  0,5:	Benyttes ved veiing av gods ved handelstransaksjoner

Klasse  1:	Benyttes ved beregning av frakt, tariff, etc

Klasse  2:	Benyttes ved beregning av frakt, tariff, etc

4.	Maksimale tillatte feil

4.1.	Maksimale tillatte feil for dynamisk veiing av én enkelt vogn eller et helt tog er vist i tabell 1.

| Tabell 1 |
| --- |
| Nøyaktighetsklasse | Maksimal tillatte målefeil |
|  | Ved salg og omjustering av instrumentet | Under bruk av instrumentet |
| 0,2 | ± 0,1 % | ± 0,2 % |
| 0,5 | ± 0,25 % | ± 0,5 % |
| 1 | ± 0,5 % | ± 1,0 % |
| 2 | ± 1,0 % | ± 2,0 % |

4.2.	Maksimal tillatte feil for dynamisk veiing av koplede eller frakoplede vogner er den høyeste av følgende verdier:

- verdien beregnet etter tabell 1, avrundet til nærmeste deling ,

- verdien beregnet etter tabell 1, avrundet til nærmeste deling for en belastning lik     35 % av maksimum vognvekt (som angitt i påskriften ),

- en minstedeling (d)

4.3.	Maksimal tillatte feil for dynamisk veiing av tog er den høyeste av følgende verdier:

- verdien beregnet etter tabell 1, avrundet til nærmeste minstedeling ,

- verdien beregnet etter tabell 1 for vekten av én enkelt vogn lik 35 % av maksimum    vognvekt (som angitt i påskriften ) multiplisert med antall referansevogner (ikke over 10) i toget og avrundet til nærmeste deling,

- en minstedeling (d) for hver vogn i toget, men ikke over 10 d.

4.4.	Ved veiing av koplede vogner kan høyest 10% av de veieresultatene som er oppnådd ved en eller flere passeringer av toget overstige relevant maksimal tillatte feil gitt i punkt 4.2, men de skal ikke overstige to ganger maksimal tillatte feil.